## Slide 1: Ανθρώπινοι παράγοντες και κυβερνοασφάλεια στον τομέα της ενέργειας
CSP001_C_E
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ:
DR. RICARDO . LUGOTALTECH DR. KITTY KIOSKLI, TRUSTILIO PROF. PARESH RATHOD, LAUREA

## Slide 3: Ατζέντα
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ψυχολογικές πτυχές της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της ενέργειας Ψυχοκοινωνικές πτυχές
Μελλοντικές τάσεις
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
3

## Slide 4: Στόχοι: Ποιος-Τι-Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση
ΓΙΑΤΙ
Εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοήσουν πώς οι ανθρώπινες πτυχές επηρεάζουν την κυβερνοασφάλεια στον τομέα της ενέργειας.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
4
ΠΟΙΟΣ
Ανοιχτό σε όλους
ΤΙ
Θεμελιώδης κατανόηση των ανθρώπινων παραγόντων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα της ενέργειας

## Slide 5: Οφέλη για τους συμμετέχοντες
Επίπεδο εκπαιδευτικής ενότητας: .
Επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
Ρίζες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας
Γνωριμίες αιχμής από ειδικούς της βιομηχανίας και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες
Βοηθά στην ανάπτυξη λογισμικού και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 6: Θέματα κατάρτισης
Εισαγωγή στις ανθρώπινες πτυχές της ενέργειας Τομέας Κυβερνοασφάλεια
Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Ευπάθεια ανθρώπων στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Οργανωσιακή κουλτούρα, επικοινωνία και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ Τομείς
Λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP:

## Slide 7: Μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώση
Να κατανοήσετε τα ψυχολογικά, κοινωνικά και οργανωτικά στοιχεία που διαμορφώνουν τις δράσεις κυβερνοασφάλειας στον τομέα της ενέργειας.
Κατανοήστε τον κρίσιμο ρόλο της επικοινωνίας και της ομαδικής εργασίας στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας του ενεργειακού τομέα σε διάφορους τομείς.
Αναγνώριση των προφίλ και των στρατηγικών των αντιπάλων που στοχεύουν τις λειτουργίες του ενεργειακού τομέα.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 8: Μαθησιακά αποτελέσματα
Ικανότητες
Κατανοήστε τις σχετικές συζητήσεις για την κυβερνοασφάλεια στον ενεργειακό τομέα σε διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων.
Να είναι σε θέση να προωθήσει ένα περιβάλλον διαφανούς επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας με επίκεντρο την ενεργειακή κυβερνοασφάλεια.
Σκεφτείτε τη λήψη αποφάσεων για την κυβερνοασφάλεια με επίγνωση του τρόπου με τον οποίο οι ανθρώπινοι παράγοντες παίζουν ρόλο στον τομέα της ενέργειας.
Να είναι σε θέση να εντοπίζουν ανθρωποκεντρικές απειλές και ευπάθειες στις ενεργειακές επιχειρήσεις.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 9: Σημασία των ανθρώπινων παραγόντων:
Επισκόπηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της ενέργειας
Σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στις λειτουργικές επιχειρήσεις του
ενεργειακού τομέα.
Μοναδικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της ενέργειας.
Ο ρόλος των ανθρώπινων παραγόντων στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του ενεργειακού τομέα.
Εντοπισμένες απειλές:
Μετατροπή IT/OT
Χαμηλή προτεραιότητα και εμπιστοσύνη
2023: 250+ παραβιάσεις
Παραδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν:
Επιτιθέμενοι στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας 2015
Αποικιακός αγωγός δεδομένων
Stuxnet
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 10
Σηκώστε το χέρι σας αν το έχετε κάνει:
  Κάνατε κλικ σε σύνδεσμο από οποιονδήποτε)
  Έχετε σύνθετη συνθηματική φράση ?)
  Χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης σε διαφορετικούς ιστότοπους/εφαρμογές
  Δεν έχετε τον κωδικό πρόσβασής σας εδώ και τις τελευταίες 30 ημέρες
  Δώσατε το τηλέφωνο/pc σας σε κάποιον άλλον για να το χρησιμοποιήσει
  Απλή σύνδεση στο τηλέφωνο/pc
  Δεν ενημερώσατε τον υπολογιστή/το τηλέφωνο τα τελευταία ημέρες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙ
ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 11: Σημασία των ανθρώπινων παραγόντων:
Ανθρώπινοι παράγοντες στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Ορισμός και σημασία των ανθρώπινων παραγόντων στην
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Κοινά ανθρώπινα λάθη που συμβάλλουν στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παραβιάσεις.
Στρατηγικές για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τον άνθρωπο.
ΕΝΌΤΗΤΑ
ΤΆΡΤΙΣ
CSP NA ml-ph-0000@DeepL (logισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) E: ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΤΟΜΈΑ

## Slide 12: Σημασία των ανθρώπινων παραγόντων:
Ψυχολογικές επιπτώσεις
Ψυχολογικές πτυχές που επηρεάζουν τις συμπεριφορές
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Η επίδραση των γνωστικών προκαταλήψεων στις αποφάσεις ασφαλείας.
Υλοποίηση ψυχολογικών αρχών για την ενίσχυση των μέτρων κυβερνοασφάλειας.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 14: Γνωστική Δυσαρμονία
Όροι παροχής υπηρεσιών TOS);

## Slide 15: Σημασία των ανθρώπινων παραγόντων:
Κοινωνική επιρροή
Επίδραση της κοινωνικής δυναμικής στις πρακτικές κυβερνοασφάλειας.
Ο ρόλος της οργανωτικής κουλτούρας στη διαμόρφωση συμπεριφορών κυβερνοασφάλειας.
Σημασία της ευαισθητοποίησης σε θέματα κοινωνικής μηχανικής.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 16: Σημασία των ανθρώπινων παραγόντων:
Κοινωνική μηχανική
Σημασία της ευαισθητοποίησης σε θέματα κοινωνικής μηχανικής.
Κοινωνική μηχανική
Αμοιβαιότητα, δέσμευση και συνέπεια, κοινωνική απόδειξη, Αρχή; συμπάθεια; σπανιότητα
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

## Slide 17: Σημασία των ανθρώπινων παραγόντων:
Κοινωνική μηχανική
Ransomware
Σπανιότητα και αμοιβαιότητα
CS
g Ενότητ
ράγοντες της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ενέργεια

## Slide 18
(πολύ) λίγα παραδείγματα

## Slide 19: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας
Γνωστικές προκαταλήψεις και ο αντίκτυπός τους στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Ψυχολογικές θεωρίες σχετικές με τη συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο.
Σχεδιασμός συστημάτων κυβερνοασφάλειας με γνώμονα την ανθρώπινη ψυχολογία.
  Επίγνωση της κατάστασης Endsley, 1998)
Ένας επανασχεδιασμός διεπαφής που μείωσε τα λάθη των χρηστών με βάση ψυχολογική έρευνα.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 20: Επίγνωση της κατάστασης στον κυβερνοχώρο (CSA) (Barford et al., 2009

## Slide 21: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Κοινωνική δυναμική και κυβερνοασφάλεια
Επίδραση των κοινωνικών κανόνων και της συμπεριφοράς των κόμβων στις ατομικές πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Ο ρόλος της ηγεσίας στην καλλιέργεια κουλτούρας με συνείδηση της ασφάλειας.
  Μοντελοποίηση ρόλων Bandura, 1988)
Κοινωνικοί παράγοντες στα προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 22: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της ψυχολογίας
Ψυχολογικές στρατηγικές για την αύξηση της τήρησης του πρωτοκόλλου ασφαλείας.
Τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς εφαρμοσμένες στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Ο ρόλος των κινήτρων και των ανταμοιβών στην ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο συμπεριφορές.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Ένα προγραμματίζοντας πρόγραμμα επιβράβευσης που αύξησε με επιτυχία την επαγρύπνηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μεταξύ των μηχανικών.
Μελλοντική BCT XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) με χρήση Τεχν
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 23: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Κατεύθυνση απειλών κοινωνικής μηχανικής
Κατανόηση των τακτικών κοινωνικής μηχανικής από
ψυχολογική σκοπιά.
Εκπαίδευση του προσωπικού να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής.
Δημιουργία κουλτούρας σκεπτικισμού, επαγρύπνησης και επαλήθευσης.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Η ανταπόκριση μιας εταιρείας σε ένα εκστρατεία spear-phishing με στόχο στελέχη.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 24
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
24

## Slide 25: Ευπάθεια ανθρώπων στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Προσδιορισμός ανθρώπινων Ευπάθειες
Συνήθη ανθρώπινα ευπάθεια στα πλαίσια της
κυβερνοασφάλειας του ενεργειακού τομέα.
Ο ρόλος της ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών στον εντοπισμό επικίνδυνων συμπεριφορές.
Στρατηγικές για τον μετριασμό των ανθρώπινων Ευπαθειών.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Περιστατικό που αφορά ευπάθεια που εκμεταλλεύεται λόγω κακών πρακτικών χρήσης κωδικού πρόσβασης.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 26: Γνωστικές εκμεταλλεύσεις και ευπάθειες
Παράγοντες Γνωστικής Επεξεργασίας
Βραχυπρόθεσμοι γνωστικοί παράγοντες: • Φορτίο εργασίας • Άγχος • Επαγρύπνηση
Μακροπρόθεσμοι γνωστικοί παράγοντες: • Προσωπικότητα • Εξειδίκευση • Ατομικές διαφορές • Κουλτούρα
Εσωτερική διεργασία χρήστη: • Αντίληψη • Μνήμη εργασίας • Λήψη αποφάσεων • Δράση (με συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους)
Ο επιτιθέμενος επηρεάζει τη γνωστική διεργασία με επίθεση
Συμπεριφορά σχετική με πειθώ
Υπόμνημα: → Ροή πληροφοριών ↔ Αλληλεπιδράσεις → (κόκκινο): Επίθεση

## Slide 27
➤ Μειώνουν την ευαλωτότητα (Susceptibility decrease):
Εξειδίκευση (Expertise)
Εγρήγορση (Vigilance)
Γνώση αντικειμένου (Domain Knowledge)
Επίγνωση (Awareness)
➤ Δεν έχουν επίδραση στην ευαλωτότητα (No effect on susceptibility):
Φύλο (Gender)
➤ Αυξάνουν την ευαλωτότητα (Susceptibility increase):
Άγχος (Stress)
Κόπος επίθεσης (Attack effort)
Φόρτος εργασίας (Workload)

## Slide 28
9 Διαφορετικοί Τύποι Phishing
Phishing μέσω email
Εξατομικευμένο phishing (Spear phishing)
Εξαπάτηση ανώτατων στελεχών (Whaling)
Phishing μέσω SMS (Smishing)
Phishing μέσω τηλεφωνικών κλήσεων (Vishing)
Phishing σχετικό με κρυπτονομίσματα (Crypto phishing)
Επιθέσεις σε κοινόχρηστους ιστότοπους (Watering hole attacks)
Κακόβουλες διαφημίσεις (Malvertisements)
Phishing μέσω κοινωνικών δικτύων (Angler phishing)
10 Συμβουλές για την Προστασία από Phishing
Περνάτε τον δείκτη πάνω από τους συνδέσμους πριν κάνετε κλικ
Επαληθεύετε τις διευθύνσεις email
Χρησιμοποιείτε αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας
Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA)
Αποφύγετε τα αναδυόμενα παράθυρα
Προσέχετε τις προσωπικές πληροφορίες
Επαληθεύετε αιτήματα για χρήματα
Χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης
Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων
Αναφέρετε ύποπτες απόπειρες απάτης

## Slide 29: Η αντιλαμβανόμενη Ευπάθεια ως καθοριστικός παράγοντας αυξημένου κινδύνου για συμπεριφορά που ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Υπάρχει ενδιαφέρον για την καλύτερη και τελικά επηρεάζονται από την αντιληπτή τους και πώς κάποιος πλαίσιο λογισμικού για την εξήγηση αυτής της θυματοποίησης είναι ουσιώδες για u ανθρώπινη παρά Encase (λογισμικό ψηφιακής εγκληματολογίας - forensics tool για ανάλυση δεδομένων και ψηφιακών πειστηρίων)
και σε πραγματικό χρόνο, αλλά εξακολουθούν να είναι irr στάσεις και συμπεριφορές που ' student.s από δύο pi διαδικτυακή ασφάλεια συμπεριφορά με ένα δείκτη αντιλαμβανόμενη vu παλινδρόμηση υποδεικνύεται subscaJe αρκετά ικανή να undersl που προκύπτει από μια κοινωνική ότι η γνώση είναι μια ουσιώδη ευπάθεια μπορεί να εξαρτηθεί upo
Τι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αντιλαμβανόμενης γνώσης, της εμπιστοσύνης στο Ίντερνετ και των κινήτρων προστασίας ένα πλαίσιο εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
LÂs De KimpeB'(a) MÑhd Walrave(aVadegem(b) και Koen Ponnet B-°°
"Deparas'ent 4 Ccmm'x'ication Studies, University of Antwerp Antwerp, Bdgiwti(β)Commu'tca0on a'd Meda Researd' Irsdtute (CAMRI), L¥iiversity of Westmlnste, Northwkk , US Department & Ccmm'x'lcadon , I'r'ec-mIct-Glint Uni erdty Glint, Bdgum
Λέξεις-κλειδιά: κυβερνοασφάλεια, ανά
Οι εσωτερικές συνδέσεις του Ίντερνετ θεωρούνται συνήθως ως οι πιο αδύναμοι κρίκοι στο σύστημα κυβερνοασφάλειας Ένας λόγος αυτό είναι ότι τείνουν να είναι πολύ επιφυλακτικοί τη διαδικτυακή ασφάλεια. Για να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση των γνωστικών διαδικασιών που εμπλέκονται σε αυτή την αξιολόγηση, η παρούσα μελέτη εφαρμόζει μια εκτεταμένη έκδοση της θεωρίας των κινήτρων. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει την αντιλαμβανόμενη γνώση και την εμπιστοσύνη στο σύστημα για να καλύψει αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τη διαδικασία εκτίμησης και αντιμετώπισης της κατάστασης τα στοιχεία έρευνας που συλλέχθηκαν από 967 άτομα, διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι που τηλεφώνησαν για την ασφάλεια στο
διαδίκτυο τηλεφώνησαν λιγότερο ευάλωτοι στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο και
είναι διατεθειμένοι να λαμβάνουν ασφαλή Ταυτόχρονα, του Inh'm'ed σχετίζεται με το να σεη σοβαρότητα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην ασφάλεια του διαδικτύου συνδέεται με το αίσθημα ότι κάποιος λιγότερο ευάλωτος στο κυβερνοέγκλημα και την αντίληψη ότι το κυβερνοέγκλημα δεν σοβαρή υπόθεση.Οι μελλοντικοί υπεύθυνοι θα πρέπει ναενθυμστους του διαδικτύου δική τους και τους κινδύνους υπάρχουν στο διαδίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι χρήστες εμπιστεύονται το Ίντερνετ θα εμπιστεύονται τις γνώσειςτους στο διαδικτυακό τους περιβάλλον.
Επανεκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019
Acœpled 2S Februaty 20J1
Κίνητρα Praectbn
γνώση; intenet

## Slide 31: Πλαίσιο Προσωπικότητας Κοινωνικής Μηχανικής (SEPF)
Επίθεση (Attack):
C (Κανόνες): Εκμετάλλευση των κανόνων και διαδικασιών
E (Διέγερση): Πρόκληση ενθουσιασμού ή συναισθηματικής φόρτισης
A (Πολλοί Δρόμοι): Υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι διείσδυσης
O (Έλλειψη - Περιορισμός Ελευθερίας): Δημιουργία αίσθησης σπανιότητας ή επείγοντος που περιορίζει την ελευθερία του στόχου
N (Προστατευτικοί Παράγοντες): Παράκαμψη ή εξουδετέρωση των αμυντικών μηχανισμών του χρήστη

## Slide 32: Προφίλ
Κίνητρα:
Οικονομικό κέρδος: Πολλοί επιτιθέμενοι υποκινούνται από οικονομικά κίνητρα
Χακτιβισμός: Ορισμένοι επιτιθέμενοι είναι ελκυστικοί (engaging UI/UX - σχεδιασμός που αυξάνει την αλληλεπίδραση των χρηστών με το λογισμικό) για να προωθήσουν κοινωνική ή πολιτική ατζέντα, ψηφιακά για να παράγουν/κάνουν μια δήλωση.
Περιέργεια: Οι επιτιθέμενοι με γνώμονα την περιέργεια, που αναφέρονται "script kiddiesεξερευνούν τις Ευπάθειες για τη συγκίνηση τους.
Κατασκοπεία: Οι επιτιθέμενοι που χρηματοδοτούνται από το κράτος ή οι κατάσκοποι στον κυβερνοχώρο στοχεύουν στη συλλογή πληροφοριών, πληροφοριών ταξινόμησης ή εμπορικών μυστικών.
Ψυχολογικά χαρακτηριστικά:
Ανωνυμία
Υψηλό επίπεδο νοημοσύνης
Ανάληψη κινδύνου
Έλλειψη ενσυναίσθησης
Τεχνικές επίθεσης:
Phishing: Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για τα άτομα ώστε να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες ή να κάνουν κλικ σε κακόβουλους .
Κακόβουλο λογισμικό: Οι επιτιθέμενοι εκτελούν διάφορες διαδικασίες μεταφοράς κώδικα από ανάπτυξη χρήση παραγωγής για να παραβιάσουν τα συστήματα και δεδομένα.
Προηγμένες Επίμονες Απειλές APT): Οι επιτιθέμενοι που χρηματοδοτούνται από κράτη χρησιμοποιούν APT (Advanced Persistent Threat - Προηγμένη Επίμονη Απειλή) για να διεισδύσουν και να διατηρήσουν μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε συστήματα-στόχους διακριτικά.
Ψυχολογικοί παράγοντες:
αίσθηση δύναμης και ελέγχου όταν παραβιάζουν επιτυχώς συστήματα, οδηγώντας σε έναν εθισμού στο κυβερνοέγκλημα.
δικαιολογούν τις πράξεις τους πιστεύοντας ότι εκθέτουν τις Ευπάθειες ή ότι αγωνίζονται για σκοπό που θεωρούν δίκαιο.
32

## Slide 33: Ευπάθεια ανθρώπων στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Επιπτώσεις του ανθρώπινου σφάλματος
Τύποι ανθρώπινων σφαλμάτων και οι συνέπειές τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Μέθοδοι για τη μείωση των σφαλμάτων, όπως απλούστευση των συστημάτων και των διαδικασιών.
Σημασία των συστημάτων αναφοράς και διαχείρισης σφαλμάτων.
ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας)
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 34: Ευπάθεια ανθρώπων στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Εκπαίδευση για τη μείωση του ανθρώπινου σφάλματος
Ο ρόλος των στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στη
διευθυνσιοδότηση συγκεκριμένων ανθρώπινων ευπαθειών.
Προσομοίωση
Gamification
Μάθηση με βάση σενάρια
Συνεχής μάθηση
Η σημασία της προσομοίωσης και των ασκήσεων ενίσχυση των σωστών συμπεριφορών.
Συνεχής βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης με βάση την ανατροφοδότηση των περιστατικών.
Όνομα εκπαιδευτικής ενότητας CSP: Ενέργεια: Ανθρώπινοι παράγοντες στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρ
ο

## Slide 35: Ευπάθεια ανθρώπων στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα
Ενίσχυση Ευαισθητοποίησης
Σημασία της επίγνωσης της κατάστασης για την πρόληψη των ανθρώπινων
σφαλμάτων.
Endsly
Αντίληψη
Κατανόηση
Προβολή
Εργαλεία και τεχνολογίες για την υποστήριξη της επίγνωσης της κατάστασης στην κυβερνοασφάλεια.
Προσαρμοσμένες βιωσιμότητες
Ολοκληρώνω την επίγνωση της κατάστασης στις καθημερινές λειτουργίες και στη λήψη αποφάσεων.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 36: Επίγνωση της κατάστασης στον κυβερνοχώρο (CSA) (Barford et al., 2009

## Slide 37: Ενίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης
Βασικά χαρακτηριστικά του IViz-OT:
Οπτικοποιεί ειδοποιήσεις για την υποστήριξη της επιχειρησιακής επίγνωσης στους διαχειριστές δικτύου
Αντιστοιχεί τις ειδοποιήσεις σε πιθανά σενάρια
Διαθέτει προσαρμοσμένο API (διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών) και υποστηρίζει την ενσωμάτωση σεναρίων και βάσεων δεδομένων
Είναι συμβατό με συσκευές των κατασκευαστών
Βασικά χαρακτηριστικά του HIDES:
Ανιχνεύει επιθέσεις που στοχεύουν τόσο σε IT όσο και σε SCADA
Συγκεντρώνει δεδομένα για ενοποίηση αρχείων καταγραφής και πληροφορίας από το δίκτυο
Οπτικοποιεί το δίκτυο στον πίνακα ελέγχου για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 38: Οργανωσιακή κουλτούρα, επικοινωνία και κυβερνοασφάλεια
Ο ρόλος της οργανωτικής κουλτούρας
Ορισμός και αντίκτυπος της οργανωτικής κουλτούρας στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Χαρακτηριστικά ισχυρής κουλτούρας κυβερνοασφάλειας.
  Τιμές Lencioni, 2002)
  Προσκόλληση και συμμόρφωση
Στρατηγικές για την καλλιέργεια θετικής κυβερνοασφάλειας κουλτούρα.
  Ψυχολογική ασφάλεια στο χώρο εργασίας
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 39: Οργανωσιακή κουλτούρα, επικοινωνία και κυβερνοασφάλεια
Αποτελεσματική επικοινωνία για την κυβερνοασφάλεια
Αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας στην κυβερνοασφάλεια.
Ξεπερνώντας τα εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία για την κυβερνοασφάλεια.
Ο ρόλος της διαφανούς επικοινωνίας στην αντιμετώπιση περιστατικών.
Δημοσιεύσεις κυβερνοασφάλειας
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 40: Οργανωσιακή κουλτούρα, επικοινωνία και κυβερνοασφάλεια
Ηγεσία στην κουλτούρα της κυβερνοασφάλειας
Ανάπτυξη ηγεσίας στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.
  Κάθετα ΚΑΙ οριζόντια
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 41: Οργανωσιακή κουλτούρα, επικοινωνία και κυβερνοασφάλεια
Προώθηση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης
Ορισμός της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης: Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, πόρων και βέλτιστων για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας στον κυβερνοχώρο. Η εμπιστοσύνη στηρίζει αυτές τις συνεργατικές προσπάθειες, διασφαλίζοντας ότι οι κοινές πληροφορίες είναι αξιόπιστες και ότι οι εταίροι θα ενεργούν υπεύθυνα με τα κοινά δεδομένα και τις γνώσεις.
Η σημασία της εμπιστοσύνης και της συνεργατικής προσέγγισης στις προσπάθειες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
  Ανταλλαγή πληροφοριών
  Κοινές ασκήσεις κυβερνοασφάλειας
Τεχνικές για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης εντός και μεταξύ ομάδων.
  Συμμαχίες, συμπράξεις
Συνεργατικές προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων κυβερνοασφάλειας.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Σχέδιο διατμηματικής συνεργασίας που ενίσχυσε τη συνολική κατάσταση της κυβερνοασφάλειας.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 42: Επικοινωνία και συνεργατική δράση σε όλους τους τομείς
Διατομεακή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Προκλήσεις
Προκλήσεις και ευκαιρίες στη διατομεακή συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Σημασία της διαλειτουργικότητας και κοινά πρότυπα.
ENISA (Ευκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας)
Στρατηγικές για αποτελεσματική διατομεακή επικοινωνία.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 43: Επικοινωνία και συνεργασία σε όλους τους τομείς
Οικοδόμηση δικτύων συνεργασίας
Ο ρόλος των επαγγελματικών δικτύων και συμμαχιών στην ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Οφέλη από τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
o ESCO
Αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης σε διάφορους τομείς για ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 44: Επικοινωνία και συνεργασία σε όλους τους τομείς
Συνεργατική αντιμετώπιση περιστατικών
o Αρχές συνεργατικής αντιμετώπισης περιστατικών σχεδιασμός.
Σημασία σαφών ρόλων και διαύλων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια περιστατικών.
Οφέλη από κοινές ασκήσεις και προσομοιώσεις.
Λήψη αποφάσεων υπό πίεση
Πολιτιστικές πτυχές
Κλειδωμένες ασπίδες και τομέας ενέργειας
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 45: Επικοινωνία και συνεργατική δράση σε όλους τους τομείς
Ξεπερνώντας τα εμπόδια στην Συνεργασία
Συνήθη εμπόδια στην αποτελεσματική συνεργατική ασφάλεια και πώς να τα ξεπεράσετε.
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στις συνεργατικές προσπάθειες.
Βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης
συνεργατικές σχέσεις.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 46: Λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο
Λήψη στρατηγικών αποφάσεων
Επισκόπηση της λήψης στρατηγικών αποφάσεων στον τομέα της ενέργειας
Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για ισχυρά πλαίσια λογισμικού.
Ολοκλήρωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Η στρατηγική απόφαση μιας εταιρείας του ενεργειακού τομέα να υιοθετήσει μια αρχιτεκτονική μηδενικής εμπιστοσύνης.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 47: Λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο
Λειτουργική λήψη αποφάσεων
Ο ρόλος των λειτουργικών αποφάσεων στη διατήρηση της καθημερινότητας κυβερνοασφάλεια.
Λειτουργικές αντιδράσεις σε εντοπισμένες απειλές και Ευπάθειες.
Συντονισμός μεταξύ των ομάδων κυβερνοασφάλειας και άλλων λειτουργικά τμήματα.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Μια λειτουργική απόφαση για την απομόνωση παραβιασμένου συστήματος σε ένα εργοστάσιο, αποτρέποντας μια ευρύτερη παραβίαση.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 48: Λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο
Λήψη τακτικών αποφάσεων
Φύση των τακτικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση άμεσες απειλές κυβερνοασφάλειας.
Εργαλεία και τεχνικές για την αποτελεσματική λήψη τακτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων αντιμετώπισης περιστατικών και των πληροφοριών για απειλές σε πραγματικό χρόνο.
Σημασία της ευελιξίας και της ευλυγισίας στις τακτικές αποφάσεις.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Τα τακτική ανταπόκριση σε επιτιθέμενος Ransomware σε σύστημα διαχείρισης.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 49: Λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο
Ολοκλήρωση των επιπέδων απόφασης
Διασφάλιση της συνεκτικότητας και της ευθυγράμμισης μεταξύ των στρατηγικών, λειτουργικών και τακτικών επιπέδων λήψης αποφάσεων.
Μηχανισμοί ανατροφοδότησης και μάθησης σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.
Ο ρόλος της ηγεσίας στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων λήψης αποφάσεων.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Ολοκληρωμένο πλαίσιο λήψης αποφάσεων που ενεργοποιούσε αδιάλειπτη ανταπόκριση σε συντονισμένη κυβερνο-φυσική επίθεση.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 50: Προγράμματα κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας για το προσωπικό του ενεργειακού τομέα
Σημασία της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης
Ο κρίσιμος ρόλος της συνεχούς κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στην κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού τομέα.
Στοιχεία αποτελεσματικών προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
o Ο
αντίκτυπος των προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης στη μείωση του ανθρώπινου λάθους και στην ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## Slide 51: Προγράμματα κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας για το προσωπικό του ενεργειακού τομέα
Ενίσχυση της επικοινωνίας XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) για
Κυβερνοασφάλεια
Βέλτιστες πρακτικές για την επικοινωνία της κυβερνοασφάλειας πολιτικές και περιστατικά στο προσωπικό του ενεργειακού τομέα.
Ο ρόλος της σαφούς και συνεπούς επικοινωνίας στην προώθηση μιας προδραστικής στάσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Σαφή μηνυματοδοσία
Έγκαιρη ροή πληροφοριών
Αξιοποιήσιμη έξυπνη νοημοσύνη
Στρατηγικές για την υπέρβαση των εμποδίων επικοινωνίας σε ποικίλα και δυναμικά περιβάλλοντα του ενεργειακού τομέα XML
(Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής

## Slide 52: Προγράμματα κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας για του ενεργειακού τομέα
Σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων κατάρτισης
Αρχές για το σχεδιασμό ελκυστικών (engaging UI/UX - σχεδιασμός που
αυξάνει την αλληλεπίδραση των χρηστών με το λογισμικό) προγράμματα κατάρτισης.
Συνήθειες, Αυτοαποτελεσματικότητα, Μεταγνωστικότητα
Ενσωμάτωση θεωριών και μεθοδολογιών μάθησης ενηλίκων στην εκπαίδευση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Χρήση προσομοιώσεων και ασκήσεων για την ενίσχυση της μάθησης και της ετοιμότητας.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Η χρήση προσομοιώσεων εικονικής πραγματικότητας από μια ακαδημία του τομέα της ενέργειας XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) για την εκπαίδευση των δοκίμων στα πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 53: Μελλοντικές τάσεις, προκλήσεις και ο ρόλος της επικοινωνίας
Αναδυόμενες τάσεις κυβερνοασφάλειας
Επισκόπηση των αναδυόμενων τάσεων στην κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και του IoT.
Οι επιπτώσεις αυτών των τάσεων στις στρατηγικές κυβερνοασφάλειας του ενεργειακού τομέα.
Προετοιμασία για τις μελλοντικές προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας μέσω της καινοτομίας και της προσαρμοστικότητας.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Υιοθέτηση συστημάτων ανίχνευσης απειλών με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη σε έξυπνα πλοία.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 54: Μελλοντικές τάσεις, προκλήσεις και ο ρόλος της επικοινωνίας
Διευθυνσιοδότηση μελλοντικών προκλήσεων κυβερνοασφάλειας
Πρόβλεψη και μετριασμός νέων τύπων απειλών στον κυβερνοχώρο στον τομέα της ενέργειας.
Η σημασία του να μένουμε εμπρός από την καμπύλη μέσω της έρευνας και της συνεργασίας με εμπειρογνώμονες σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
Προκλήσεις που θέτει η αυξανόμενη σύνθετη και συνδεδεμένη λειτουργία των δραστηριοτήτων του ενεργειακού τομέα.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 55: Μελλοντικές τάσεις, προκλήσεις και ο ρόλος της επικοινωνίας Ο εξελιγμένος ρόλος της επικοινωνίας
Ο κρίσιμος ρόλος της αποτελεσματικής επικοινωνίας στη διευθυνσιοδότηση των μελλοντικών προκλήσεων της κυβερνοασφάλειας.
Ενίσχυση της διατομεακής και διασυνοριακής επικοινωνίας για ενιαία αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο.
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και πλατφορμών επικοινωνίας για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με απειλές.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου: Iviz-OT.
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 56: Μελλοντικές τάσεις, προκλήσεις και ο ρόλος της επικοινωνίας
Προετοιμασία για το μέλλον
Στρατηγικός σχεδιασμός και επενδύσεις σε ικανότητες κυβερνοασφάλειας για την προετοιμασία για μελλοντικές προκλήσεις.
Ο ρόλος της ηγεσίας στην καλλιέργεια μιας προνοητικής κουλτούρας κυβερνοασφάλειας.
Σημασία της καθολικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού τομέα στην κυβερνοασφάλεια.
Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού και ελέγχου IACS)
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 57: Παρακαλώ αξιολογήστε
https://forms.gle/uTSmjnuBKU2o4Uiy9
Επιλέξτε: CSP002_S_E: Ανθρώπινοι παράγοντες και ενεργειακή κυβερνοασφάλεια
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
57

## Slide 58: Πόροι: Βιβλία και υλικό αναφοράς
"Ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας": Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) Έκδοση
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας)). (2019). Κατευθυντήριες γραμμές για την κουλτούρα της κυβερνοασφάλειας: Συμπεριφορικές πτυχές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ανακτήθηκε από https://www.enisa.europa.eu.
Hanzu-Pazara, R., Raicu, G., & Zăgan, R. (2019). Ο αντίκτυπος της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο Ασφάλεια των θαλάσσιων συστημάτων. Advanced Engineering Forum, 34, 267-274.
Wiederhold, B. (2014). Ο ρόλος της ψυχολογίας στην ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(3), 131-132.
Aşan, C. (2023). Ο ρόλος της επίγνωσης της κατάστασης στον κυβερνοχώρο των ανθρώπων στις επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής στον κυβερνοχώρο στον τομέα της ναυτιλίας. Mersin University Journal of Maritime Faculty/School. Σύνδεσμος
Akpan, F., Bendiab, G., Shiaeles, SKaramperidis, S., & Michaloliakos, M(2022). Κυβερνοασφάλεια Προκλήσεις στον ναυτιλιακό τομέα. Δίκτυο, 2, 123-138.
Endsley, M. R., & Jones, D. G. (2024). Σχεδιασμός προσανατολισμένος στην επίγνωση της κατάστασης: Κοιτάξτε και μελλοντικές κατευθύνσεις. International Journal of Interaction, 1-18.
Thackray, H., McAlaney, JDogan, H., Taylor, J., & RichardsonC. (2016). Social Psychology: Ψυχολογία: Ένα ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενο εργαλείο στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Knox, B. J., LugoR. G., & Sütterlin, S. (2019). Η αναγνώριση ως ανθρώπινος παράγοντας στην εκπαιδευτική στρατιωτική άμυνα στον κυβερνοχώρο. IFAC-PapersOnLine, 52(19), 163-168.
58
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ CSP: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

## Slide 59: Σας ευχαριστώ
Παρακαλούμε στείλτε τυχόν ερωτήσεις στη διεύθυνση: Ricardo.Lugo@taltech.ee

## Slide 60: Ουσιώδεις αρχές και διαχείριση της κυβερνοασφάλει ας για τον τομέα της ενέργειας
CSP001_C_E
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ANTONIO MUÑOZ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΗΣ ΜΆΛΑΓΑ,

## Slide 61: Γνωστοποίηση
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.
Συμφωνία έργου αριθ. 101083594

## Slide 62: Θέμα-5: Ασφαλές Αρχιτεκτονική σχεδίαση και υλοποίηση για ενεργειακά συστήματα
CSP001_C_E 5:
Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία
Επισκόπηση
Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών αρχιτεκτονικών δικτύων για ενεργειακά
συστήματα
Ασφαλές δίκτυο στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων SCADA, των έξυπνων δικτύων και άλλων κρίσιμων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων
Χρήση της κατάτμησης του δικτύου για την απομόνωση κρίσιμων συστημάτων και τη μείωση των επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων.
Διαρθρώνουμε τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας και συστήματα ελέγχου πρόσβασης για την προστασία των δικτύων ενέργειας και τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
Υλοποίηση συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών (IDS/IPS) για την παρακολούθηση και την προστασία δικτύων
Εφαρμογή VPN για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε ενεργειακά συστήματα και ευαίσθητα δεδομένα

## Slide 63: Θέμα-5: Ασφαλές Αρχιτεκτονική σχεδίαση και υλοποίηση για ενεργειακά συστήματα
CSP001_C_E 5:
Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία
Επισκόπηση
o Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών αρχιτεκτονικών δικτύων για ενεργειακά
συστήματα
Ασφαλές δίκτυο στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων
SCADA, των έξυπνων δικτύων και άλλων κρίσιμων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων
Χρήση της κατάτμησης του δικτύου για την απομόνωση κρίσιμων συστημάτων και τη μείωση των επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων.
Διαρθρώνουμε τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας και συστήματα ελέγχου πρόσβασης για την προστασία των δικτύων ενέργειας και τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
Υλοποίηση συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών (IDS/IPS) για την παρακολούθηση και την προστασία δικτύων
Εφαρμογή VPN για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε ενεργειακά συστήματα και ευαίσθητα δεδομένα

## Slide 64: Κύρια δίκτυα στα ενεργειακά συστήματα
Όπως σημειώνεται στο θέμα 2, τα συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA) αποτελούν μέρος της διαδικασίας παρακολούθησης των ενεργειακών συστημάτων.
  Είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της κατάστασης των ενεργειακών υποδομών, των λειτουργικών τους εξαρτημάτων και των συστατικών τους στοιχείων.
  Τα κύρια εξαρτήματα τους βασίζονται σε κυβερνο-φυσικά στοιχεία με τις ακόλουθες δυνατότητες:
    Αντίληψη καταστάσεων πλαισίου από το παρατηρούμενο περιβάλλον
    Επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, και
    Πράξεις σύμφωνα με το παρατηρούμενο περιβάλλον
5
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

## Slide 65: Κύρια δίκτυα στα ενεργειακά συστήματα
Όπως σημειώνεται στο θέμα 2, τα συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA) αποτελούν μέρος της διαδικασίας παρακολούθησης των ενεργειακών συστημάτων.
  Είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της κατάστασης των ενεργειακών υποδομών, των λειτουργικών τους διαδικασιών και των εξαρτημάτων τους
  Τα κύρια εξαρτήματα τους βασίζονται σε κυβερνο-φυσικά στοιχεία με τις δυνατότητες:
    Αντίληψη καταστάσεων πλαισίου από το παρατηρούμενο περιβάλλον
    Επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, και
    Πράξεις με τη συμφωνία του παρατηρούμενου περιβάλλοντος
Τα συστήματα αυτά ακολουθούν συνήθως ιεραρχικές δομές όπου:
  Συσκευές πεδίου συνδέονται με ελεγκτές
  Οι ελεγκτές συνδέονται με διακομιστές/Εξυπηρετητές SCADA και διεπαφές ανθρώπου-μηχανής (HMI).
  Διακομιστές/Εξυπηρετητές SCADA με συστήματα διαχείρισης αποθηκών WMS)
  WMS με διακομιστές/Εξυπηρετητές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP)
6
CSP001_C_E Muñoz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

## Slide 66
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
TUR ES
Κύρια δίκτυα στα ενεργειακά συστήματα
Αυτή η λειτουργική ιεραρχία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών επιπέδων:
Επιχείρηση πολυεπίπεδο
Λειτουργικό πολυεπίπεδο
SCADA
HMIs
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Έλεγχος πολυεπίπ
εδο
μέτρηση
Ελεγκτές (έλεγχος)
Διοίκηση και έλεγχος (C&C)
Ενεργοποιητές
Πεδίο
ςυέεσυσκ)7(
(επ)αισθητήρες
WMS
ERP
Λειτουργικό στρώμα | Εξαρτήματα
Επιχειρησιακό επίπεδο ERP) | Διακομιστές/Εξυπηρετητές ERP
Λειτουργικό επίπεδο WMS) | Διακομιστές/Εξυπηρετητές WMS
Στρώμα ελέγχου | Διακομιστής/Εξυπηρετητής SCADA, HMI, ελεγκτές (PLCs/RTUs)
 | Συσκευές πεδίου ((επ)αισθητήρες, ενεργοποιητές)

## Slide 67
TUR
ΑΣΦΑΛΉΣ
ES
Κύρια δίκτυα στα ενεργειακά συστήματα
Αυτή η λειτουργική ιεραρχία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών επιπέδων:
Επιχείρηση πολυεπίπεδο
Λειτουργικό πολυεπίπεδο
SCADA
HMIs
μέτρηση
Ελεγκτές (έλεγχος)
Διοίκηση και έλεγχος (C&C)
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Έλεγχος πολυεπίπ
εδο
Πεδίο
ςυέεσυσκ)8(
(επ)αισθητήρες
Ενεργοποιητές
WMS
ERP
Λειτουργικό στρώμα | Εξαρτήματα | Σύνδεσμοι επικοινωνίας
Επιχειρησιακό επίπεδο (ERP) | Διακομιστές/Εξυπηρετητές ERP | Έθερνετ, ασύρματος
Λειτουργικό επίπεδο (WMS) | Διακομιστές/Εξυπηρετητές WMS | Έθερνετ, ασύρματος
Στρώμα ελέγχου | Διακομιστής/Εξυπηρετητή ς SCADA, HMI, ελεγκτές (PLCs/RTUs) | Έθερνετ, ασύρματος
 | Συσκευές πεδίου ((επ)αισθητήρες, ) | Έθερνετ, σειριακή επικοινωνία, ασύρματη επικοινωνία

## Slide 68
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
TUR ES
Κύρια δίκτυα στα ενεργειακά συστήματα
Αυτή η λειτουργική ιεραρχία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών
επιπέδων:
Επιχείρηση πολυεπίπεδο
Λειτουργικό πολυεπίπεδο
SCADA
HMIs
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
μέτρηση
Ελεγκτές (έλεγχος)
Διοίκηση και έλεγχος (C&C)
Ενεργοποιητές
Πεδίο
ςυέεσυσκ)9(
(επ)αισθητήρες
WMS
ERP
Λειτουργικό στρώμα | Εξαρτήματα | Σύνδεσμοι επικοινωνίας | Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Επιχειρησιακό επίπεδο (ERP) | Διακομιστές/Εξυπηρετ ητές ERP | Έθερνετ, ασύρματο | OPC-UA, Woopsa, MQTT, CoAP, AMQP,...
Λειτουργικό επίπεδο WMS) | Διακομιστές/Εξυπηρετητ ές WMS | Έθερνετ, ασύρματο | 
Στρώμα ελέγχου | Διακομιστής/Εξυπηρε τητής SCADA, HMIs, ελεγκτές (PLCs/RTUs) | Έθερνετ, ασύρματος | OPC-UA, DNP3 Modbus RTU, ModbusTCP,
 |  |  | EthernetIP,
 |  |  | EthernetCAT,
 |  |  | WirelessHART, ISA100.11a, IO- Σύνδεσμος...
 | Συσκευές πεδίου ((επ)αισθητήρες, ενεργοποιητές) | Έθερνετ, σειριακή επικοινωνία, ασύρματη επικοινωνία | 

## Slide 69: Ορισμένα πρωτόκολλα και χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά
Τα πρωτόκολλα επιπέδου ελέγχου αποτελούνται από ένα σύνολο συσκευών CPS συνδεδεμένων ομότιμα P2P) ή μέσω επικοινωνίας, ακολουθώντας συνδέσεις master-slave, όπου ο master λαμβάνει πληροφορίες από τον slave σε τακτά χρονικά διαστήματα.
10
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ
Κλασικός δίαυλος Έθερνετ FieldBus)
Καλώδια εισόδου/εξόδου, IO-Link, FieldBus
(επ)αισθητήρ
ες
Συσκευές πεδίου
Ελεγκτές (έλεγχος)
HMIs
Ενεργοποιητές
SCADA

## Slide 70: Ορισμένα πρωτόκολλα και χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά
Υπάρχει μια σχετική ποικιλία πρωτοκόλλων επιπέδου ελέγχου, τόσο ανοικτού όσο και ιδιοταγούς κώδικα.
Ορισμένα πρωτόκολλα | Επικοινωνία | Χαρακτηριστικά/
Σύνδεσμος IO | Σύνδεση P2P | Ελεγκτές και συσκευές πεδίου Διαχείριση καταστάσεων και μονάδων, διάγνωση προσφορών, διαρθρώσεις διεπαφών και διαχείριση συμβάντων
Modbus RTU | Master/slave Σειριακή επικοινωνία. | Ελεγκτές και συσκευές πεδίου Χρησιμοποιεί δυαδική κωδικοποίηση και προσθέτει έλεγχο CRC (Cyclic Redundancy Check).
Modbus ASCII | Master/slave Σειριακή επικοινωνία. | Ελεγκτές και συσκευές πεδίου Παρέχει τους ίδιους στόχους με το Modbus RTU, αλλά εφαρμόζει χαρακτήρες για την επικοινωνία.
Modbus TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) | Master/slave Επικοινωνία TCP/IP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) | Ενθυλακώνει το Modbus RTU μέσω TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) Δεν παρέχει εμπιστευτικότητα και επαλήθευση χρήστη μηχανισμούς και επαληθεύει μόνο καθορισμένα των πακέτων δεδομένων Δεν διαθέτει μηχανισμούς αντι-αναπαραγωγής για τον έλεγχο των επιθέσεων DoS Δεν περιλαμβάνει το CRC, διότι περιλαμβάνεται από τα επίπεδα TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο)
11
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ

## Slide 71
Πρωτόκολλα και χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ
Ερώτηση
Απάντηση
ADU Μονάδα δεδομένων
εφαρμογής PDU (Protocol Data Unit - μονάδα δεδομένων σε επίπεδα OSI) Μονάδα δεδομένων πρωτοκόλλου
Κεφαλίδα TCP/IP
IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
ModbusTCP
Πληροφορίες Modbus TCP
(Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο)
1 master μπορεί να συνδεθεί με 247 slaves με μοναδικά IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Οι clients (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) και οι εξυπηρετητές ακούν και λαμβάνουν δεδομένα μέσω της θύρας 502
Τα πακέτα δεδομένων Modbus RTU αποτελούνται από 256 bytes: 1 byte για διεύθυνση, 1 byte για κώδικα προγραμματισμού, 0-252 bytes για δεδομένα και 2 bytes για
Ωστόσο, η ADU ModbusTCP προσθέτει το πρωτόκολλο MBAP (Modbus App. Protocol) με 7 bytes: 1 byte το αναγνωριστικό συναλλαγής, 2 bytes για το αναγνωριστικό πρωτοκόλλου, 2 bytes για το πεδίο μήκους και 1 byte για τη διεύθυνση (το αναγνωριστικό μονάδας == διεύθυνση 1 byte στο PDU).
TCP/IP
TCP/IP
επικεφαλίδα
Αναγνωριστικό
συναλλαγής
οκτάδες-byte
οκτάδες-byte
Αναγνωριστικό Πεδίο
πρωτοκόλλου μήκους
ADU για Modbus
οκτάδες- RTU
byte
IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
Πηγή εικόνας: pcapng URL: https://www.cloudshark.org/captures/4b8f9f3579b3
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
12

## Slide 72
Πρωτόκολλα και χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά
ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ
Κώδικας προγραμματισμού: 4 καταχωρητών
Αναγνωριστικό συναλλαγής: για το συγχρονισμό συσκευών
Αναγνωριστικό πρωτοκόλλου: 0)
Πεδίο "Μήκος": υποδεικνύει το μήκος του πακέτου λογισμικού
Αναγνωριστικό μονάδας: η διεύθυνση του - αν τιμή είναι 0, σημαίνει μετάδοση.
Κώδικας προγραμματισμού: ) ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων από/προς
έναν ελεγκτή, IIS (Internet Information Services - Web Server της
Microsoft για Windows Server) να παρέχει διάγνωση και iii) άλλα
ADU
Μονάδα δεδομένων
εφαρμογής PDU
Μονάδα
δεδομένων πρωτοκόλλου
IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
ModbusTCP
1 master μπορεί να συνδεθεί με 247 slaves με μοναδικά IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Οι clients (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) και οι εξυπηρετητές ακούν και λαμβάνουν δεδομένα μέσω της θύρας 502
Τα πακέτα δεδομένων Modbus RTU αποτελούνται από 256 bytes: 1 byte για διεύθυνση, 1 byte για κώδικα προγραμματισμού, 0-252 bytes για δεδομένα και 2 bytes για
Ωστόσο, η ADU ModbusTCP προσθέτει το πρωτόκολλο MBAP (Modbus Application Protocol) με 7 bytes: 1 byte το αναγνωριστικό συναλλαγής, 2 bytes για το αναγνωριστικό πρωτοκόλλου, 2 bytes για το πεδίο μήκους και 1 byte για τη διεύθυνση (το αναγνωριστικό μονάδας == διεύθυνση 1 byte στο PDU (Protocol Data Unit - μονάδα δεδομένων σε επίπεδα OSI)).
TCP/IP
TCP/IP
επικεφαλίδα
Αναγνωριστικό συναλλαγής οκτάδες-byte
Αναγνωριστικό πρωτοκόλλου οκτάδες-byte
Πεδίο μήκους οκτάδες- byte
ADU για Modbus RTU
IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)

## Slide 73: Ορισμένα πρωτόκολλα και χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ
Υπάρχει μια σχετική ποικιλία πρωτοκόλλων επιπέδου ελέγχου, τόσο ανοικτού κώδικα όσο και ιδιοταγών.
Ορισμένα πρωτόκολλα | Επικοινωνία | Χαρακτηριστικά/
PROFIBUS | Master/slave Επικοινωνίες με βάση το διακριτικό σε πολυσημειακά λεωφορεία | Προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες ελέγχου: PROFIsafe με ολοκληρωμένους μηχανισμούς ακεραιότητας όπως υποστήριξη της λειτουργικής ασφάλειας, και PROFIdrive για διαδραστική αλληλεπίδραση με βάση την τοποθεσία με τα συστήματα
PROFINET | Λειτουργεί μέσω Έθερνετ και TCP/IP | Προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες ελέγχου: διαγνωστικές υπηρεσίες: διάγνωση, ειδοποίηση, διάρθρωση, συντήρηση και συγχρονισμός. Επεκτείνει τα προφίλ PROFIBUS για να προσθέσει επιπλέον λειτουργικότητα, ώστε ένα δίκτυο PROFINET να μπορεί να ελέγχει ένα δίκτυο PROFIBUS μέσω διεπαφών PROFINET IO
OPC-UA (Ενοποιημένη αρχιτεκτονική OPC) | Επικοινωνία με βάση το αντικείμενο, όπου κάθε συσκευή ενσωματώνεται σε ένα αντικείμενο | Χρησιμοποιεί κωδικοποίηση δεδομένων με βάση το XML-RPC (XML over HTTP) και βασίζεται σε δύο πρωτόκολλα: πρωτόκολλο με βάση το TCP/IP για απόδοση σε πραγματικό χρόνο και πρωτόκολλο το SOAP για τη διαχείριση του δικτύου μέσω υπηρεσιών ιστού. Προσφέρει ανακάλυψη υπηρεσιών και συσκευών, ανταλλαγή δεδομένων, διαχείριση συμβάντων και
CIP Κοινό βιομηχανικό πρωτόκολλο) | Επικοινωνία με βάση το αντικείμενο, όπου κάθε συσκευή ενσωματώνεται σε ένα αντικείμενο Έθερνετ/IP | Προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες: ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, λειτουργικό ασφαλές, έλεγχο εξουσιών/δυνάμεων, συγχρονισμό και ιεράρχηση, ταυτοποίηση χρήστη μέσω TLS/DTLS σε Έθερνετ/IPS, έλεγχο πρόσβασης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα κ.λπ.
HART Απομακρυσμένος μετατροπέας με δυνατότητα διεύθυνσης σε αυτοκινητόδρομο) | Σύνδεση P2P και πολυσημειακός δίαυλος | Ελεγκτές και συσκευές πεδίου με βάση αναλογικές επικοινωνίες Ανταλλαγή δεδομένων (μεταβλητές, καταστάσεις, παράμετροι, δεδομένα, μονάδες, διαρθρώσεις
HART/IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) | Λειτουργεί μέσω Έθερνετ Ethernet και TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) για την ενθυλάκωση των πακέτων δεδομένων HART | Ενεργοποιεί την ολοκλήρωση ασύρματου δικτύου HART σε δίκτυο HART
14
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 74: Ορισμένα πρωτόκολλα και χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά
Υπάρχει μια σχετική ποικιλία πρωτοκόλλων επιπέδου ελέγχου, τόσο ανοικτού όσο και ιδιοταγούς κώδικα.
Ορισμένα πρωτόκολλα | Επικοινωνία | Χαρακτηριστικά/
WirelessHART | P2P comm. και δίκτυα πλέγματος Ασύρματες επικοινωνίες με βάση το IEEE 802.15.4 (ασύρματα προσωπικά δίκτυα χαμηλού ρυθμού (LR-WPAN)) Επικοινωνίες με προσανατολισμό εντολών με βάση το HART (TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) | Ελεγκτές/πύλες και συσκευές πεδίου Προσφέρει υπηρεσίες για μεταπήδηση συχνότητας και μαύρη λίστα μέθοδοι, κρυπτογραφία και ταυτοποίηση χρήστη
ISA100.11a | P2P comm. και δίκτυα πλέγματος Ασύρματες επικοινωνίες με βάση το IEEE 802.15.4 (LR-WPANs) Αντικειμενοστραφής επικοινωνία UDP (User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς επιβεβαίωση) Συμβατότητα με 6LowPAN | Ελεγκτές/πύλες και συσκευές πεδίου Προσφέρει υπηρεσίες για μεταπήδηση συχνότητας και μαύρη λίστα μέθοδοι, κρυπτογραφία και επαλήθευση
Zigbee | P2P comm. και δίκτυα πλέγματος Ασύρματες επικοινωνίες με βάση το IEEE 802.15.4 (LR-WPANs) | Ελεγκτές/πύλες και συσκευές πεδίου Προσφέρει υπηρεσίες για διευθυνσιοδότηση (στοχαστική, ομαδική), ευελιξία συχνότητας, κρυπτογραφία και ταυτοποίηση χρήστη.
ETC. | ETC. | ETC.
ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ
WirelessHART
Εφαρμογή
Μεταφορά (TCP)
Δίκτυο
TDMA Access τεχνική διαμοιρασμού
IEEE 802.15.4 PHY (2,4 GHz, O-QPSK)
ISA100.11a
Εφαρμογή διάνοιξη σήραγγας)
Μεταφορά UDP)
Δίκτυο 6LowPAN)
Ανώτερη σύνδεση δεδομένων ISA100 (Σύνδεσμος)
IEEE 802.15.4 PHY (2,4 GHz, O-QPSK)
Zigbee PRO
Εφαρμογή
Μεταφορά
Δίκτυο
IEEE 802.15.4 PHY (2,4 GHz, O-QPSK)

## Slide 75: Ορισμένα πρωτόκολλα και χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά
Επίσης, υπάρχει μια σχετική ποικιλία πρωτοκόλλων επιπέδου επιχείρησης και λειτουργίας, που λειτουργούν σε διαφορετικές υποδομές επικοινωνίας.
  Τρόποι νέφους και άκρων
  Αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε RESTful/REST, όπως το CoAP
  Δίκτυα βασισμένα στη δημοσίευση/συνδρομή, όπως το MQTT ή το AMQP
Ορισμένα πρωτόκολλα |  | Χαρακτηριστικά/ | 
CoAP (Πρωτόκολλο περιορισμένης εφαρμογής) |  | Τρέχει μέσω UDP (User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς επιβεβαίωση), οπότε είναι προαπαιτούμενο το DTLS | 
MQTT (Μεταφορά τηλεμετρίας ουράς μηνυμάτων) |  | Τρέχει μέσω TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) με βάση ελαφριές επικεφαλίδες για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και το εύρος ζώνης Η διαχείριση της ταυτοποίησης χρήστη γίνεται από μεσίτες και μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Δεν παρέχει κρυπτογράφηση, οπότε είναι προαπαιτούμενο το TLS | 
AMQP (Σύνθετο πρωτόκολλο ουράς) |  | Τρέχει μέσω TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) και προαπαιτούμενο για την ασφάλεια Απαιτεί επεξεργασία και μνήμη για τη διαχείριση πολλαπλών ουρών αναμονής πιθανότατα με διπλές πληροφορίες), οπότε δεν συνιστάται για συσκευές με περιορισμούς. | 
TLS | Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς, που παρέχει ασφάλεια στο μεταφοράς και στο TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) |  | 
DTLS | Δεδομενόγραμμα Transport Layer Security, που προσφέρει την ίδια ασφάλεια με το TLS αλλά μέσω UDP (User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς επιβεβαίωση) |  | 
Πηγή εικόνας: Πηγή: Pradeesi, MQTT-Wireshark-Capture
URL: XML-ph-0000@DeepL.internal https://github.com/pradeesi/MQTT-Wireshark-Capture/blob/master/mqtt_packets.pcapng
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ
16

## Slide 76: Ασφαλείς αρχιτεκτονικές
στο πλαίσιο των αρχών ασφαλείας
Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα που προσθέτουν μέτρα ασφάλειας ή βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικούς μηχανισμούς, όπως το TLS/DTLS, για την εμπιστευτικότητα, την ταυτοποίηση χρήστη και την ακεραιότητα.
  Αλλά ακόμη και έτσι, επίσης απαραίτητο να εξεταστούν μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την καλή αρχή της "άμυνας σε βάθος".
17
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ, ΠΡΌΤΥΠΑ
ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΔΊΚΤΥΟ HOST
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΕΔΟΜ

## Slide 77: Ασφαλείς αρχιτεκτονικές:
ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΣ
Στο επίπεδο της περιμέτρου του δικτύου
Δρομολογητής:
  Συσκευή ικανή να φιλτράρει την κίνηση δικτύου και να καθορίζει την επόμενη διαδρομή ενός πακέτου δεδομένων
  Αυτή η ικανότητα φιλτραρίσματος επιτρέπει στο σύστημα να καθορίζει πολιτικές σύνδεσης και πρόσβασης, απορρίπτοντας εισερχόμενα/εξερχόμενα πακέτα δεδομένων σε ένα δίκτυο.
Ίντερνετ
Υποσταθμός-X
Ελεγκτές (έλεγχος)
18
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
CTU
αισθητήρες
Ενεργοποιητές
SCADA
RES

## Slide 78: Ασφαλές αρχιτεκτονικές:
ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ
Στο επίπεδο της περιμέτρου του δικτύου
Δρομολογητής:
  Συσκευή ικανή να φιλτράρει τη κίνηση δικτύου και να καθορίζει την επόμενη διαδρομή ενός πακέτου δεδομένων
SCADA
Ίντερνετ
HMI
Υποσταθμός-X
Αυτή η δυνατότητα φιλτραρίσματος επιτρέπει στο σύστημα να καθορίζει πολιτικές σύνδεσης και πρόσβασης, απορρίπτοντας εισερχόμενα/εξερχόμενα πακέτα δεδομένων σε ένα δίκτυο.
Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας:
  Ένα εξάρτημα HW/SW ικανό να φιλτράρει εισερχόμενα/εξερχόμενα πακέτα δεδομένων μέσω ενός συνόλου κανόνων τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας.
  Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν ποια κίνηση δικτύου μπορεί (και δεν μπορεί) να έχει πρόσβαση στο σύστημα, όπως οι υποσταθμοί ή το SCADA.
Ελεγκτές
(έλεγχος)
HMI
αισθητήρες
Ενεργοποιητές
19
Master
Σκλάβο
Δίκτυο SCADA.
Ίντερνετ
Δίκτυο
υποσταθμ ού.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BLOCK
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 79: Ασφαλείς αρχιτεκτονικές:
Στο επίπεδο της περιμέτρου του δικτύου
Δρομολογητής:
  Συσκευή ικανή να φιλτράρει τη κίνηση δικτύου και να καθορίζει την επόμενη διαδρομή ενός πακέτου δεδομένων
  Αυτή η ικανότητα φιλτραρίσματος επιτρέπει στο σύστημα να καθορίζει πολιτικές σύνδεσης και πρόσβασης, απορρίπτοντας εισερχόμενα/εξερχόμενα πακέτα δεδομένων σε ένα δίκτυο.
Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας:
  Ένα εξάρτημα HW/SW ικανό να φιλτράρει εισερχόμενα/εξερχόμενα πακέτα δεδομένων μέσω ενός συνόλου κανόνων τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας.
  Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν ποια κίνηση δικτύου μπορεί (και δεν μπορεί) να έχει πρόσβαση στο σύστημα, όπως οι υποσταθμοί ή το SCADA.
DMZ αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη):
  Δημιουργεί υποδίκτυα αποτελούμενα από διακομιστές/Εξυπηρετητές που πρέπει να αναζητηθούν από εξωτερικά δίκτυα όπως το Ίντερνετ - χρήσιμο για εταιρικά δίκτυα.
  Ως εκ τούτου, οι DMZ σε τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας που απομονώνουν το δίκτυο ασφαλείας από άλλα δίκτυα.
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Εξυπηρετη τής-1
Εξυπηρετητ ής-2
Ίντερνετ
20
Κρίσιμα δίκτυα (δίκτυα ελέγχου, υποσταθμοί, εταιρικά
δίκτυα)
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

## Slide 80: Ασφαλείς αρχιτεκτονικές:
Στο επίπεδο της περιμέτρου του δικτύου
Πληρεξούσιος:
  Μια ενδιάμεση συσκευή μεταξύ ενός κόμβου (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με εξυπηρετητή) και ενός εξυπηρετητή (π.χ. μεταξύ ενός κύριου και ενός υποτελούς), ικανή να προσθέτει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.
    Π.χ. απόκρυψη των IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) των κόμβων που διατρέχουν σε ευάλωτα δίκτυα, όπως υποσταθμοί.
  Αυτή η διαδικασία απόκρυψης συνίσταται στην αντικατάσταση των IPS των ευπαθών κόμβων με την IP του πληρεξουσίου:
Ίντερνετ
Πληρεξούσιος
Όλη η εισερχόμενη κίνηση προς μια IP του ελεγκτή προστατεύεται μέσω του Ίντερνετ με τη χρήση της IP του διακομιστή μεσολάβησης στα πακέτα δεδομένων
Όλη η εξερχόμενη κίνηση από IP του ελεγκτή προς τον κεντρικό υπολογιστή προστατεύεται με την αντικατάσταση αυτής της IP με την IP του πληρεξουσίου.
Αυτός ο τύπος προστασίας αποφεύγει στη συνέχεια τις επιθέσεις παθητικής ανάλυσης της κίνησης.
Ελεγκτές (έλεγχος)
21
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Απάντηση
Απάντηση
Ερώτηση
Ερώτηση
Master
Σκλάβο
TUR
αισθητήρες
Ενεργοποιητές
SCADA
ΑΣΦΑΛΉΣ
ES

## Slide 81: Ασφαλείς αρχιτεκτονικές:
Στο επίπεδο της περιμέτρου του δικτύου
Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο VPN):
  Αντιστοιχεί σε σύνδεση P2P, τα κανάλια επικοινωνίας προστατεύονται από τη διάρθρωση ισχυρών μέτρων ασφάλειας (σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την
επαλήθευση του χρήστη).
Αυτά τα VPN μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ διαφορετικών συσκευών (ελέγχου), είτε μεταξύ master και , είτε μεταξύ slaves, είτε μεταξύ δρομολογητών κ
Υπάρχουν πολλοί τύποι VPN που υποστηρίζονται από διαφορετικά πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία θα αναλυθούν στις επόμενες ενότητες αυτού του μαθήματος.
Ίντερνετ
Ελεγκτές (έλεγχος)
22
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
TUR
αισθητήρες
Ενεργοποιητές
SCADA
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
ES
VPN

## Slide 82: Ασφαλείς αρχιτεκτονικές: Στο επίπεδο της περιμέτρου του δικτύου
ΕΚ
Ενεργοποιητές
ΑΣΦΑΛΕΣ
ocal Area Network - χωρισμού δικτύων εια και διαχείριση κυκλοφορίας)
VLAN (Virtual Local Area Network - τεχνολογία διαχωρισμού δικτύων για ασφάλεια και διαχείριση κυκλοφορίας)
Ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο (VPN):
Αντιστοιχεί σε σύνδεση P2P, τα κανάλια επικοινωνίας προστατεύονται με τη διαρθρωμένη χρήση ισχυρών μέτρων ασφάλειας (σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ταυτοποίηση χρήστη).
Αυτά τα VPN μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ διαφορετικών συσκευών (ελέγχου), είτε μεταξύ master και , είτε μεταξύ slaves, είτε μεταξύ δρομολογητών κ
Υπάρχουν πολλοί τύποι VPN που υποστηρίζονται από διαφορετικά πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία θα αναλυθούν στις επόμενες ενότητες αυτού του μαθήματος.
Εικονικό LAN (VLAN):
Αντιστοιχεί σε ένα "εικονικό" τοπικό δίκτυο (LAN) του οποίου οι συνδέσεις δημιουργούνται στο μεταγωγέα/γέφυρα.
Δηλαδή, μια φυσική θύρα του μεταγωγέα/γέφυρας προορίζεται για πολλαπλές λογικές συνδέσεις, ανεξάρτητα από τη θέση των χρηστών.
Αυτό το "εικονικό" δίκτυο ενεργοποιεί:
Τοπική σύνδεση ανθρώπινων χειριστών, διαχειριστών ή μηχανικών με τα δίκτυα και των δυνατοτήτων σύνδεσης.
Κινητότητα των λειτουργικών αυτών στο σύνολο ή σε μέρος του συστήματος
Απομόνωση των ευάλωτων δικτύων σε σχέση με την άρνηση παροχής υπηρεσιών - πιο επιθέσεις
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
l Are
wo ολ
χω ύ κτ
ια
ασ άλεια κα
δ είρισ η
οφορ
SCADA
Ελεγκτές (έλεγχος)
VLAN (Virtual Local Area Network - τεχνολογία διαχωρισμού δικτύων για ασφάλεια και διαχείριση κυκλοφορίας)
VLAN (Virtual Local Area Network - τεχνολογία διαχωρισμού δικτύων για ασφάλεια και διαχείριση κυκλοφορίας)
στον υποσταθμό
αισθητήρες

## Slide 83: Ασφαλείς αρχιτεκτονικές:
Στο επίπεδο της περιμέτρου του δικτύου
Σύστημα ανίχνευσης εισβολών (IDS):
  Σύστημα ικανό να συλλέγει, να αναλύει και να ειδοποιεί για ανώμαλες ή κακόβουλες δραστηριότητες
  Αυτή η ικανότητα ανίχνευσης μπορεί να βασίζεται σε ένα σύνολο μοτίβων ή κανόνων για την εξαγωγή συμπερασμάτων ανώμαλης συμπεριφοράς ή σε προηγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης.
  Επιπλέον, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών), σε επίπεδο δικτύου και κεντρικού υπολογιστή, τους οποίους θα αναλύσουμε λεπτομερώς σε αυτό το μάθημα.
Σύστημα πρόληψης εισβολών (IPS):
  Είναι ένα σύστημα ισοδύναμο με ένα IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών), αλλά με τη δυνατότητα να παρέχει τις ίδιες ενέργειες ανίχνευσης, προσθέτοντας όμως ικανότητες απόκρισης.
  Ως εκ τούτου, ένα IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) είναι σε θέση να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε ανώμαλα συμβάντα
24
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ

## Slide 84: Ασφαλείς αρχιτεκτονικές:
Στρώμα τύου
(PPTP, L2TP/IPSec, MACSec)
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
(IPSec, IGMP (ping))
Στρώμα μεταφοράς
(TLS, DTLS, QUIC,
OpenVPN, WireGuard (VPN πρωτόκολλο)
Επίπεδο εφαρμογής
(HTTPS, PGP, SSHSMIME, DoT...)
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ
Σε επίπεδο δικτύου
Επί του παρόντος, η στοίβα TCP/IP βασίζεται σε ένα σύνολο συγκεκριμένων
πρωτοκόλλων, ορισμένα από τα οποία για τη και άλλα έχουν σύμφωνα με τις ανάγκεςόπως:
Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς TLS)
Ασφάλεια πρωτοκόλλου Ίντερνετ IPSec)
Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς δεδομένων DTLS)
Γρήγορες συνδέσεις Ίντερνετ UDP QUICK)
Πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου HTTPS)
Ασφαλισμένο κέλυφος SSH)
Σύστημα ονομάτων τομέα DNS) μέσω TLS (DoT
DNS μέσω HTTPS DoH)
Pretty Good Privacy PGP)
Ασφαλές πολλαπλών χρήσεων Ιντερνετ Mail List SMIME)
...
Όλες αυτές οι υπηρεσίες αναπτύσσονται σε όλη τη στοίβα, παρέχοντας διαφορετικά
μέτρα ασφάλειας.
SCADA
Ελεγκτές (έλεγχος)
25
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 85: Ασφαλείς αρχιτεκτονικές:
Σε επίπεδο προτύπων
Πολλά από αυτά τα μέτρα εξετάζονται από τα τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας για τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, όπως:
  IEC 62351για "Διαχείριση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας συναφής ανταλλαγή πληροφοριών - Ασφάλεια δεδομένων και επικοινωνιών"
    Το πρότυπο καλύπτει διάφορες πτυχές της προστασίας των δικτύων κατανεμημένης ενέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν: ασφάλεια για το IEC 60870 (για εξοπλισμό και συστήματα τηλεχειρισμού), ασφάλεια για το 61850 (σε υποσταθμούς), ασφάλεια δεδομένων και επικοινωνίας, έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων σε ,...
    Τα μέτρα κυμαίνονται από την τυπική χρήση της κρυπτογραφίας και των λύσεων ταυτοποίησης χρήστη έως την εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας (TLS), ασύρματη και την άμυνα (VLANs και IDS).
  ISA/IEC 62443 σχετικά με την "Ασφάλεια για συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού και ελέγχου"
    Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας, τους όρους και τις συστάσεις που απαιτούνται για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας.
    Η προστασία αυτή είναι επίσης πολύ διαφορετική, από τη χρήση κρυπτογραφίας και λύσεων ταυτοποίησης χρήστη έως την ασύρματη ασφάλεια, την κατάτμηση του δικτύου, την πρόσβαση και διαχείριση πόρωντη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, την υπευθυνότητα,...
26
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

## Slide 86: Τελικές παρατηρήσεις
Είδαμε ότι οι υποδομές ελέγχου ακολουθούν συνήθως μια ιεραρχική δομή, βασισμένη σε πολλαπλά βιομηχανικά πρωτόκολλα επικοινωνίας.
  Πολλά από αυτά τα πρωτόκολλα, είτε είναι ιδιοταγή είτε ανοικτού κώδικα, δεν ολοκληρώνουν απαραίτητα ισχυρά μέτρα ασφαλείας.
  Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ασφάλεια ακολουθώντας τις αρχές της
"άμυνας σε βάθος".
Αυτή η άμυνα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικά επίπεδα για να επιτευχθεί η έννοια της "άμυνας σε βάθος":
  Στο επίπεδο της περιμέτρου του δικτύου
  Σε επίπεδο υπηρεσιών δικτύου
  Σε ρυθμιστικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στους υποσταθμούς
27
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ

## Slide 87: Αναφορές και πηγές
CloudShark.org - modbus-bug0.pcapng, 2024
URL: XML-ph-0000@DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) https://www.cloudshark.org/captures/4b8f9f3579b3
Vanimpe, "Introduction to Modbus TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) κίνηση", 2015 URL: https://wwwcloudshark.org/captures/4b8f9f3579b3
DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) Μεταφραστής για διόρθωση: https://www.deepl.com/translator
28
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 88: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα: www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn (επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο) : www.linkedin.com/company/cybersecpro-euproject/

## Slide 89: Σας ευχαριστώ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Antonio Muñoz Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστήμιο της Μάλαγα anto@uma.es
CSP001_C_E 5:
Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία

## Slide 90: Ουσιώδεις αρχές και διαχείριση της κυβερνοασφάλειας για τον τομέα της ενέργειας
CSP001_C_E
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ :
DAVIDE FERRARIS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΗΣ ΜΆΛΑΓΑ,

## Slide 91: Γνωστοποίηση
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.
Συμφωνία έργου αριθ. 101083594

## Slide 92: Θέμα-5: Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλούς αρχιτεκτονικής για ενεργειακά συστήματα
CSP001_C_E 5:
Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία
Επισκόπηση
Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών αρχιτεκτονικών δικτύων για την ενέργεια συστήματα
Ασφαλισμένη αρχιτεκτονική δικτύων στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων SCADA, και άλλων κρίσιμων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων
Χρήση της κατάτμησης του δικτύου για την απομόνωση κρίσιμων συστημάτων και τη μείωση των επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων.
Διαρθρώνουμε τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας και συστήματα ελέγχου πρόσβασης για την προστασία των δικτύων ενέργειας και τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
Υλοποίηση συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών (IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) και IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
Χρησιμοποιήστε VPN για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στα ενεργειακά συστήματα και ευαίσθητα δεδομένα

## Slide 93: Θέμα-5: Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλούς αρχιτεκτονικής για ενεργειακά συστήματα
CSP001_C_E 5:
Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία
Επισκόπηση
Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών αρχιτεκτονικών δικτύων για την ενέργεια συστήματα
Ασφαλισμένη αρχιτεκτονική δικτύων στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων SCADA, και άλλων κρίσιμων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων
Αξιοποίηση της κατάτμησης του δικτύου για την απομόνωση κρίσιμων συστημάτων και τη μείωση των επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων.
Διαρθρώνουμε τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας και συστήματα ελέγχου πρόσβασης για την προστασία των δικτύων ενέργειας και τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
Υλοποίηση συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών (IDS/IPS) για την παρακολούθηση και την προστασία δικτύων
Χρησιμοποιήστε VPN για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στα ενεργειακά συστήματα και ευαίσθητα δεδομένα

## Slide 94: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας σε συστήματα ενεργειακού ελέγχου
Το τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας είναι εξάρτημα HW/SW του συστήματος ή του δικτύου, σκοπός του οποίου είναι να εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιτρέποντας παράλληλα την επικοινωνία μεταξύ εξουσιοδοτημένων οντοτήτων.
  Π.χ. αποκλεισμός μη εξουσιοδοτημένων συνδέσεων σε υποσταθμούς
Master
Δίκτυο SCADA.
BLOCK
ΑΠΟΔΕΧΟ ΜΕΝΟ
Ίντερνετ
Slave Υποσταθμός
δίκτυο.
ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ, ΠΡΌΤΥΠΑ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΔΊΚΤΥΟ
HOST
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα τείχηλεκν) προστασίας αποτελούν ένα από τα κύρια
στοιχεία, που περιλαμβάνονται ως μέρος της "γραμμής άμυνας" και
της περιμέτρου προστασίας του δικτύου
  Μπορούν να διατεθούν σε HMIs, εξυπηρετητές/εξυπηρετητές , ελεγκτές (εφαρμοσιμότητα), πύλες, δρομολογητές ή μεταγωγείς και βασίζονται κυρίως σε κανόνες και ενέργειες το φιλτράρισμα πακέτων δεδομένων
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 95: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας σε συστήματα ενεργειακού ελέγχου
Εταιρικό δίκτυο
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP...
Ίντερνετ
DMZ
HTTP GET
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/...
Πτώση/ απόρρι ψη
Αποδοχή
Περίμετρος ασφαλείας
Δίκτυο ελέγχου
και υποσταθμοί
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP...
Τα τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν και να αξιολογούν κατά
πόσον τα πακέτα δεδομένων είναι κατάλληλα για την τελική τους παράδοση.
Π.χ. αν η διεύθυνση IP ή/και είναι σωστή, αν η είναι σωστή,
το πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol - Πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύων που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) είναι σωστό,...
Μετά από αυτή την επεξεργασία, το τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας (IIS) αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την τελική μεταφορά του πακέτου δεδομένων στον προορισμό και (ii) πρέπει να προστατεύσει την περίμετρο ασφάλειας.
6
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 96: Τέσσερις γενιές και εξέλιξη
Από την προέλευση τους στη δεκαετία του 1980 έως σήμερα, τα τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας έχουν εξελιχθεί στην τέταρτη γενιά
1η γενιά: Φιλτράρισμα πακέτων δεδομένων (packet filter)
2η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας με κατάσταση (stateful inspection)
3η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας εφαρμογών (φιλτράρισμα εφαρμογών)
4η γενιά: Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας επόμενης γενιάς (NGFW)
7
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 97: Τέσσερις γενιές και εξέλιξη
Από την προέλευση τους στη δεκαετία του 1980 έως σήμερα, τα τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας έχουν εξελιχθεί στην τέταρτη γενιά
1η γενιά: Φιλτράρισμα πακέτων δεδομένων (packet filter)
2η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας με κατάσταση (stateful inspection)
3η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας εφαρμογών
(φιλτράρισμα εφαρμογών)
4η γενιά: Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας επόμενης γενιάς (NGFW)
8
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 98: 1η γενιά: Φιλτραρισμένα πακέτα δεδομένων
Το 1988, τα συστήματα φιλτραρίσματος πακέτων δεδομένων, γνωστά ως "Φιλτραρισμένα τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας", αναδύονται
Τα συστήματα αυτά επικεντρώνονται στην παροχή εντατικής επιθεώρηση των πακέτων δεδομένων, αφορά:
  IPS (Intrusion Prevention System - εισβολών)
Εάν υπάρχει ταύτιση με οποιονδήποτε από τους κανόνες, το πακέτο δεδομένων είναι:
  Αποδεκτή
  Αποκλεισμένο
Οι κανόνες τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας μπορούν να εφαρμοστούν σε:
Master
Δίκτυο SCADA.
ΑΠΟΔΕΧΟ ΜΕΝΟ
Ίντερνετ
Σκλάβος
Δίκτυο
υποσταθ μού.
BLOCK
Εισερχόμενη κίνηση στο τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας
Εξερχόμενη κίνηση από το τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας σε άλλο δίκτυο
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ
Προώθηση κίνησης σε άλλο τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας

## Slide 99: Τέσσερις γενιές και εξέλιξη
Από την προέλευση τους στη δεκαετία του 1980 έως σήμερα, τα τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας έχουν εξελιχθεί στην τέταρτη γενιά
1η γενιά: Φιλτράρισμα πακέτων δεδομένων (packet filter)
2η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας με κατάσταση (stateful inspection)
3η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας εφαρμογών (φιλτράρισμα εφαρμογών)
4η γενιά: Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας επόμενης γενιάς (NGFW)
10
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 100: 2η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας κατάστασης
Αυτός ο τύπος τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας κληρονομεί τα χαρακτηριστικά του συστήματος φιλτραρίσματος πακέτων δεδομένων, αλλά επιπλέον είναι σε θέση να καταγράφει ή να "απομνημονεύει" (μέσω μιας εσωτερικής προσωρινής μνήμης) τις προηγούμενες καταστάσεις που σχετίζονται με τις λαμβανόμενες συνδέσεις (π.χ. , SYN/ACK, ACK).
Αυτός ο χρονικός καταχωρητής επιτρέπει:
  Αποδοχή/απόρριψη της ύπαρνέων συνδέσεων με προδιαγραφές καταστάσεων
  Ανίχνευση πιθανής κατάχρησης μιας υπάρχουσας σύνδεσης
  Ανίχνευση παρατυπιών στις συνδέσεις
Δίκτυο SCADA.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BLOCK
Ίντερνετ
11
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπι
στήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ
Προσωρ

## Slide 101: Παράδειγμα της χρησιμότητάς του
Ένα παράδειγμα μπορεί να βρεθεί στις συνδέσεις TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) με 3 χειραψίες, απαραίτητο να ελέγχονται οι καταστάσεις SYN, ACK και SYN/ACK.
Master
PLC/RTU
Βήμα
Βήμα
+ SYN
+ ACK
Βήμα
+ SYN/ ACK
12
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΝΗΜΗ
IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
/ACK
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 102: Τέσσερις γενιές και εξέλιξη
Από την προέλευση τους στη δεκαετία του 1980 έως σήμερα, τα τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας έχουν εξελιχθεί στην τέταρτη γενιά
1η γενιά: Φιλτράρισμα πακέτων δεδομένων (packet filter)
2η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας με κατάσταση (stateful inspection)
3η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας εφαρμογών (φιλτράρισμα εφαρμογών)
4η γενιά: Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας επόμενης γενιάς (NGFW)
13
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 103: 3η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας εφαρμογών
Αυτός ο τύπος τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας προσθέτει νέες εφαρμογές στο επίπεδο εφαρμογών της στοίβας TCP/IP, όπως:
  "Deep Packet Inspection" (DPI) για τον εντοπισμό παρατυπιών
μόλυνση από κακόβουλο λογισμικό στο περιεχόμενο του πακέτου δεδομένων
  Συστήματα ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών
  anti-κακόβουλο λογισμικό
  VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
  TLS
  ...
Ίντερνετ
Σκλάβος
υποσταθ μού.
14
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Master
Δίκτυο SCADA.
ΑΠΟΔΕΧΟ
BLOCK
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ
Προσωρ

## Slide 104: Βαθιά επιθεώρηση πακέτων δεδομένων DPI
Το DPI είναι μια προηγμένη τεχνική που συνίσταται στην απλή επιθεώρηση του "περιεχομένου" των πακέτων δεδομένων για την ανίχνευση μοτίβων επίθεσης ή ακανόνιστων συνθηκών στα πακέτα.
  Αυτό το χαρακτηριστικό/αυτό το χαρακτηριστικό προκύπτει επειδή τα τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας αναλύουν ΜΟΝΟ την επικεφαλίδα του πακέτου δεδομένων (IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) και TCP/UDP (User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς επιβεβαίωση) ΧΩΡΙΣ να εξετάζουν το ωφέλιμο φορτίο (ωφέλιμο φορτίο ή περιεχόμενο μηνύματος).
Ως εκ τούτου, το DPI στοχεύει στην ανίχνευση:
Ακανόνιστες μορφές πακέτων δεδομένων
Μεγάλα/μικρά πακέτα δεδομένων
Μολύνσεις στο ωφέλιμο φορτίο
....
Ωστόσο, η χρησιμότητα του DPI είναι περιορισμένη.
  Αναλύει μόνο ορισμένες συνθήκες του πακέτου δεδομένων χωρίς διερεύνηση λεπτομερώς της ύπαρξης φορέων ή μοτίβων επίθεσης
15
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Ωφέλιμο φορτίο
Κεφαλίδα
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 105: Τέσσερις γενιές και εξέλιξη
Από την προέλευση τους στη δεκαετία του 1980 έως σήμερα, τα τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας έχουν εξελιχθεί στην τέταρτη γενιά
1η γενιά: Φιλτράρισμα πακέτων δεδομένων (packet filter)
2η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας με κατάσταση (stateful inspection)
3η γενιά: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας εφαρμογών (φιλτράρισμα εφαρμογών)
4η γενιά: Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας επόμενης γενιάς (NGFW)
16
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 106: 4η γενιά: Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας επόμενης γενιάς
Τα συστήματα που βασίζονται σε NGFW ενσωματώνουν (πιο προηγμένες) εφαρμογές σε επίπεδο εταιρικού δικτύου, όπως:
DPI
Διαχείριση και παρακολθηση χρηστών και εφαρμογών
Έλεγχος των επιθέσεων Advanced Persistent Threat APT)
Επικύρωση των εφαρμογών
Απομόνωση δεδομένων
Προστασία δικτυωμένων συστημάτων στο τρόπο νέφους
Έλεγχος και διαχείριση από κινητές πλατφόρμες
κ.λπ.
Εταιρικό δίκτυο
Ίντερνετ
DMZ
HTTP GET
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/...
Δίκτυο ελέγχου και υποσταθμοί
17
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 107: Πλεονεκτήματα της χρήσης του
Προστασία των πιο κρίσιμων δικτύων (π.χ. υποσταθμοί) από επιτιθέμενους στο Ίντερνετ - μειώνοντας την έκθεση του εξοπλισμού σε εξωτερικά δίκτυα μέσω κανόνων δράσης.
Προώθηση της κατάτμησης και της απομόνωσης του δικτύου
Έλεγχος της κατάστασης κίνησης του δικτύου, δημιουργία ειδοποιήσεων σε περίπτωση επιθέσεων ή ανωμαλιών.
Παρακολούθηση ύποπτων δραστηριοτήτων στο δίκτυο-στόχο με ανάλυση των παραμέτρων του δικτύου και των πόρων του, όπως διεργασίες και συνδέσεις.
  Π.χ. καταχρήσεις σε μια συγκεκριμένη ενός δικτύουκαταχρήσεις σε ορισμένα λιμάνια κ.λπ.
18
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 108: Μειονεκτήματα της χρήσης του
Οι λειτουργίες του τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας υπόκεινται σε προκαθορισμένους κανόνες και σε ορισμένες παράμετροι όπως IPS (Intrusion - ) ή "χαρακτηριστικά πρωτοκόλλου"
Υπάρχουν πάρα πολλά βιομηχανικά πρωτόκολλα επικοινωνίας που παράγουν/κάνουν δύσκολη την εξεύρεση ενός ενιαίου τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας που να μπορεί να ερμηνεύσει όλα τα πρωτόκολλα - όπως έχει ήδη αποδειχθεί στην προηγούμενη ενότητα !!!
Οποιαδήποτε απροσδιόριστη κατάσταση από τους κανόνες μπορεί να γίνει αποδεκτή
  Εάν θύρα είναι ανοιχτή και δεν καλύπτεται από κανόνες φιλτραρίσματος, μπορεί να οδηγήσει σε επιθέσεις
Το προηγούμενο μειονέκτημα οδηγεί σε συνεχείς ενημερώσεις
  Και ανάλογα με το μέγεθος του δικτύου, τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας μπορεί να είναι κουραστικό να συντήρηση
Ο ορισμός των κανόνων του τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας είναι κρίσιμος για τη σωστή χρησιμότητά του
  Οι πιο περιοριστικοί κανόνες θα πρέπει να ορίζονται πιο κάτω στον κατάλογο
  Οι κανόνες του τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας διαβάζονται ως 'ΑΝ-ΤΟΤΕ' - αν ο κανόνας δεν ικανοποιείται, μεταβαίνει στον κανόνα, αν ικανοποιείταιεκτελεί την ενέργεια και εξέρχεται από το τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας.
Δεν εξασφαλίζουν προστασία από επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής ή μολύνσεις, σε εφαρμογές ή διεργασίες του λειτουργικού συστήματος.
19
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 109: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας σε HMI και διακομιστές/Εξυπηρετητές
Τα HMI και οι διακομιστές/εξυπηρετητές σε υποσταθμούς, δίκτυα ελέγχου και δίκτυα επιχειρήσεων βασίζονται κυρίως σε παραδοσιακά λειτουργικά συστήματα (OS) Windows ή Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix).
Επιπλέον, πολλά από τα βιομηχανικά εξαρτήματα είναι πολύ προαπαιτούμενο για "παρωχημένα συστήματα OS (Operating System)"
  Σύμφωνα με την Trend Micro στην αναφορά της "Ασφαλή διαχείριση των έξυπνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Απειλές για τα περιβάλλοντα παραγωγής στην εποχή της βιομηχανίας 4.0", παρατηρεί την επικράτηση των Windows XP (συμπεριλαμβανομένων των 64 δυαδικών ψηφίων) των οποίων η υποστήριξη έληξε το 2014 !
    Η κατάσταση αυτή οφείλεται στη νοοτροπία "μην αγγίζεις ένα λειτουργικό σύστημα" και στον μακρύ αντικατάστασης του εξοπλισμού και λογισμικού στα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.
Είναι ουσιώδες να ακολουθήσετε το "απαγορευτικό" όραμα όταν καθορισμός κανόνων τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας
  Ειδικά για τον περιορισμό μη ασφαλών HTTP, FTP (File Transfer Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων μεταξύ servers) ή TELNET
Πηγή: Trend Micro, Ασφαλές Factories: Industry.0: Απειλές για τα Περιβάλλοντα της Παραγωγής στην Εποχή της Βιομηχανίας.0,
https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-threats-to-manufacturing-environments-in-the-era-of-industry-4.pdf
20
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 110: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας στα Windows 10/11
Μεταβείτε στο τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας των Windows 10/11:
  : Πίνακας Ελέγχου Σύστημα και Ασφάλεια > Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας των Windows
    Θα υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση του τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας Κανονικά είναι σε κατάσταση "Ενεργοποιημένο".
    Στην ενότητα "Εφαρμογές επιτρεπόμενα χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά, είναι δυνατή η προσθήκη νέες εφαρμογές ή υπηρεσίες στη λίστα του τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας
  : Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας των Windows με κονσόλα προηγμένης ασφάλειας, επίσης δυνατό να ορίσετε κανόνες ή πολιτικές ασφαλείας
    Επιλέξτε Εισερχόμενοι κανόνες και, στη συνέχεια, Ενέργεια και Νέος κανόνας.
    Καθορίστε τον Νέο κανόνα εισερχομένων, επιλέξτε Προσαρμοσμένος και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενο
Επιλέξτε τη διαδρομή του λογισμικού
Πηγή: Διαρθρώνουμε τις πολιτικές με βάση την ομάδα, 2024
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/λειτουργικό-ασφάλεια/ασφάλεια-δικτύου/windows-firewall/διαρθρώνω
21
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 111: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας στο Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)
Το Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix) ενσωματώνει στην κονσόλα, το UFW (Uncomplicated Firewall - εύκολο στη χρήση firewall για διαχείριση κανόνων δικτύου) από προεπιλογή, που εκτελείται στη γραμμή εντολών
UFW (Uncomplicated Firewall - εύκολο στη χρήση firewall για διαχείριση κανόνων δικτύου σε Linux βασισμένο στο iptables)
IN
OUT
ΕΝΤΟΛΕΣ
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ
Install and enable the ufw packages:
$ sudo apt install -y ufw
$ sudo systemctl enable ufw
$ sudo systemctl restart ufw
$ yes | sudo ufw enable
Set the localisation of the configuration rules:
$ ls /etc/ufw/applications.d/
$ sudo ufw app list
Display the list of rules:
$ sudo ufw status
Add or delete rules
$ sudo ufw allow/deny ([<puerto>/<protocolo>][<servicios>]
[app <apps>])
$ sudo ufw delete allow/deny ([<puerto>/<protocolo>][<servicios>]
[app <apps>])
Reload firewall rules:
$ sudo ufw reload
Enable or disable logging (log is generated in /var/log/ufw.log):
$ sudo ufw logging on
$ sudo ufw logging off
Reset firewall policies:
$ sudo ufw reset

## Slide 112: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας στο Linux λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix
Αποκλεισμός προδιαγραφών διεύθυνσης
  $ sudo ufw deny από.1.1.1.1.1.1
    Αποκλεισμός συνδέσεων σε διασύνδεση δικτύου
$ UFW (Uncomplicated Firewall - εύκολο στη χρήση firewall για διαχείριση κανόνων δικτύου σε Linux βασισμένο στο iptables)
Επιτρέψτε τύπο σύνδεσης και μια υπηρεσία
  $ sudo ufw allow ssh
  $ sudo ufw allow 22
    Επιτρέψτε εισερχόμενες συνδέσεις από IP/υποδίκτυο
      $ sudo ufw allow από.1.1.0/24 προς οποιαδήποτε θύρα 22
Επιτρέψτε την εισερχόμενη κίνηση HTTP και HTTPS
  $ sudo ufw allow http // sudo ufw allow 80
  $ sudo ufw allow https // sudo ufw allow 443
  $ sudo UFW (Uncomplicated Firewall - λο στη χρήση firewall για διαχείκανόνων δικτύου σε Linux στο iptables)
Επιτρέψτε την κίνηση από μια IP/υποδίκτυο σε συγκεκριμένη θύρα
  $ sudo ufw allow from.1.1.0/24 to any port 3306
23
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 113: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας στο Linux Παραδείγματα
Άρνηση εισερχόμενης θύρας ή υπηρεσίας
  $ sudo ufw deny 25/tcp
  $ sudo ufw deny 143/TCP
  $ sudo ufw deny 993/TCP
  $ sudo ufw deny 110/TCP
  $ sudo ufw deny 995/TCP
Άρνηση μιας εξερχόμενης θύρας ή υπηρεσίας
  $ sudo ufw deny out 25/tcp
  $ sudo ufw deny out 143/TCP
Άρνηση μιας εξερχόμενης θύρας ή υπηρεσίας
  $ sudo ufw deny out 25/TCP
  $ sudo ufw deny out 143/TCP
Αφαίρεση συγκεκριμένης πολιτικής
  $ sudo ufw delete deny in 443
  $ sudo ufw status numbered
  $ sudo ufw reload
24
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 114: Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας στο Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)
Στο Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix), επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε το γραφικό περιβάλλον UFW, γνωστό ως gufw
  Εγκαταστήστε τη διεπαφή GUI του UFW:
    $ APT (Advanced Threat - Επίμονη Απειλή) εγκατεστημένο
  Εκτελέστε το γραφικό περιβάλλον χρήστη από τη διεπαφή γραμμής εντολών (CLI):
    $ sudo gufw
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλά
τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας για Linux, όπως:
IPfire
Smoothwall
IPCop
CSF,
...
25
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 115: DMZ σε συστήματα ενεργειακού ελέγχου
Μέσω κανόνων τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας, δυνατή η απομόνωση των δικτύων ελέγχου από τα ερωτήματα προς τους διακομιστές/εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων και από τα εξωτερικά δίκτυα.
  Η πρόληψη αυτή γίνεται μέσω αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών DMZ)
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Καθώς οι ζώνες αυτές αποτελούν μέρος του εταιρικού δικτύου, είναι απαραίτητο να "απομονωθεί" το δίκτυο ελέγχου από i) το Ίντερνετ και από ii) την DMZ, ώστε να αποφευχθούν πιθανές εξωτερικές δοκιμές διείσδυσης από την DMZ.
26
Εταιρικό δίκτυο
Ίντερνετ
DMZ
HTTP GET
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ
 |  | ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/... | 
 | Δίκτυο ελέγχου και υποσταθμοί |  | 

## Slide 116: DMZ σε συστήματα ενεργειακού ελέγχου
Μέσω κανόνων τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας, δυνατή η απομόνωση των δικτύων ελέγχου από τα ερωτήματα προς τους διακομιστές/εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων και από τα εξωτερικά δίκτυα.
  Η πρόληψη αυτή γίνεται μέσω αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών DMZ)
Χαλαρός έλεγχος
κανόνες
Εταιρικό δίκτυο
Ίντερνετ
DMZ
Απαγορευτικό
κανόνες
HTTP GET
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/...
Δίκτυο ελέγχου
και υποσταθμοί
Ως εκ τούτου, οι ειδικοί DMZ θα πρέπει να είναι:
Χαλαρός έλεγχος: Εάν οι συνδέσεις προέρχονται από το Ίντερνετ προς το δίκτυο DMZ ή από το DMZ προς το Ίντερνετ.
Απαγορευτικό: Εάν οι συνδέσεις προέρχονται από την DMZ στο δίκτυο του οργανισμού Ενδοδίκτυο
27
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΊΧΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ

## Slide 117: Έλεγχος πρόσβασης σε δίκτυα ενέργειας
ΣΥΣΤ
Η
Μ
Α Τ Α
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) στο "Κατάλληλες ασφαλείς πρακτικές για δίκτυα" (Κατάλληλες πρακτικές ασφαλείας για έξυπνα δίκτυα) επισημαίνει τον έλεγχο πρόσβασης ως μέτρο προτεραιότητας για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών και των πόρων τους, όπως:
  HMI συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών), λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές
  Σταθμοί εργασίας και εξυπηρετητές, όπως εξυπηρετητές
  Ελεγκτές, (επ)αισθητήρες,
  Βάσεις δεδομένων και αρχεία
  Δικτυακές υποδομές ή συστήματα π.χ. cloud-edge, IIoT, ψηφιακά δίδυμα, αλυσίδα μπλοκ (blockchain technology - τεχνολογία blockchain), …)
  Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιακά μοντέλα, ψηφιακά δίδυμα
  κ.λπ.
Τα μέτρα που προσδιορίζονται από την ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας) βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC-27002 - ISO/IEC TR 27019 και NISTIR-7628 για
  Αποτέλεσμα του μέτρου: "Λογικός πρόσβασης" (SM 9.3)
  Αυτό ορίζεται ως εξής: "Ο πάροχος θα πρέπει να επιβάλλει τη λογική πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες στα συστήματα πληροφοριών του έξυπνου δικτύου και στις περιφέρειες ασφάλειας".
Πηγή: ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας) "Κατάλληλες ασφαλείς λύσεις για τα έξυπνα δίκτυα. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας", 2012. URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/κατάλληλες-ασφαλείς-μέθοδοι-ασφάλειας-για-συστήματα-συνδεδεμένων-εγκαταστάσεων
28
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
TROL IN
ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΝΈΡΓΕΙΑ

## Slide 118: Έλεγχος πρόσβασης σε δίκτυα ενέργειας
Έλεγχος πρόσβασης (για την πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα)
Ενεργοποιητής-
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
Για την κατανόηση της έννοιας του "ελέγχου πρόσβασης", το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας NIST) το ορίζει ως:
  "Η διαδικασία χορήγησης ή περιορισμού της πρόσβασης σε εφαρμογές σε
λεπτομερές επίπεδο, ανά χρήστη, ανά ομάδα και ανά πόρους"
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο περαιτέρω ενέργειες:
  Επαλήθευση: "Επαλήθευση της ταυτότητας ενός χρήστη, μιας διεργασίας ή μιας συσκευής, συχνά ως προϋπόθεση να επιτραπεί σε πόρους ενός συστήματος"
  Εξουσιοδότηση: "Προνόμια πρόσβασης που χορηγούνται σε ένα χρήστη, ή διαδικασία ή την πράξη χορήγησης των προνομίων αυτών"
Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι ανθρώπινοι χειριστές/χρήστες πρέπει πρώτα να αποδείξουν την ταυτότητά τους και στη συνέχεια να επαληθεύσουν τον χαλαρό έλεγχο για να αποκτήσουν πρόσβαση στους ζητούμενους πόρους.
Π.χ., χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια
ασφαλείας, όπως όνομα χρήστη/συνθηματικό,
καρφίτσα, έξυπνη κάρτα,
ψηφιακά
πιστοποιητικά κ.λπ.
Σημειώστε ότι η ταυτοποίηση χρήστη θα αναλυθεί λεπτομερώς στο επόμενο Θέμα και εδώ θα εξερευνήσουμε μόνο το κομμάτι της εξουσιοδότησης.
Δεδομέ
Πηγή: NIST, 2024.
URL: https://csrc.nist.gov/glossary
PLC/RTU
29
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 119: Εξουσιοδότηση χρηστών στα δίκτυα ενέργειας
Κατάλογος εξουσιοδοτημένων χρηστών που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας
Οι κύριες λειτουργίες του συστήματος διαχωρίζονται μέσω των εκχωρούμενων εξουσιοδοτήσεων χρήστη.
Οι λειτουργίες ασφαλείας περιορίζονται στον μικρότερο δυνατό αριθμό χρηστών που είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του περιβάλλοντος.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
Για να εξασφαλιστεί ο "έλεγχος πρόσβασης", η ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας) επίσης στο SM 9. ορισμένες συστάσεις:
Προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται οι επιτρεπόμενες μέθοδοι ελέγχου πρόσβασης.
Το σύστημα πληροφοριών έξυπνου δικτύου επιβάλλει τις εκχωρούμενες εξουσιοδοτήσεις χρήστη για τον έλεγχο της πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών έξυπνου δικτύου σύμφωνα με την πολιτική που συμφωνείται από την οργάνωση.
Στους λογαριασμούς χρηστών χορηγείται το πιο περιοριστικό σύνολο δικαιωμάτων και προνομίων ή πρόσβασης.
Προσδιορίστε τον τύπο επαλήθευσης χρήστη και
σχήμα εξουσιοδότησης χρήστη
Έχετε τον κατάλογο των χρηστών και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης
Πηγή: ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας), "Κατάλληλες ασφαλείς λύσεις για τα έξυπνα δίκτυα. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας", 2012. URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/κατάλληλες-ασφαλείς-μέθοδοι-ασφάλειας-για-συστήματα-συνδεδεμένων-εγκαταστάσεων
30
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Ορισμένες συστάσεις σχετικά με την εξουσιοδότηση χρήστη τοπική και απομακρυσμένη)
Για να γίνει αυτό, απαραίτητο να:

## Slide 120: Εξουσιοδότηση χρήστη σε δίκτυα
Κατάλογος εξουσιοδοτημένων χρηστών που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας
Οι κύριες λειτουργίες του συστήματος διαχωρίζονται μέσω των εκχωρούμενων εξουσιοδοτήσεων χρήστη.
Οι λειτουργίες ασφαλείας περιορίζονται στον μικρότερο δυνατό αριθμό χρηστών που είναι απαραίτητος για την ασφάλεια του περιβάλλοντος.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
Για να εγγυηθεί τον "έλεγχο πρόσβασης", ο ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας) επίσης στο SM 9. ορισμένες συστάσεις:
Προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται οι επιτρεπόμενες μέθοδοι ελέγχου πρόσβασης.
Το σύστημα πληροφοριών έξυπνου δικτύου επιβάλλει τις εκχωρούμενες εξουσιοδοτήσεις χρήστη για τον έλεγχο της πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών έξυπνου δικτύου σύμφωνα με την πολιτική που συμφωνείται από την οργάνωση.
Στους λογαριασμούς χρηστών χορηγείται το πιο περιοριστικό σύνολο δικαιωμάτων και προνομίων ή πρόσβασης.
Προσδιορίστε τον τύπο επαλήθευσης χρήστη και
σχήμα εξουσιοδότησης χρήστη
Έχετε τον κατάλογο των χρηστών και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης
Έτσι, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι χρήστες, τα αντικείμενα που πρέπει να προστατευθούν, οι μέθοδοι και τα δικαιώματα πρόσβασης αντικείμενο.
ΠΟΙΟΣ ΤΙ ΠΏΣ
Πηγή: ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Δικτύων) "Κατάλληλες ασφαλείς λύσεις για τα έξυπνα δίκτυα. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας", 2012. URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/κατάλληλες-ασφαλείς-μέθοδοι-ασφάλειας-για-συστήματα-συνδεδεμένων-εγκαταστάσεων
31
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Ορισμένες συστάσεις σχετικά με την εξουσιοδότηση χρήστη τοπική και απομακρυσμένη)
Για να γίνει αυτό, απαραίτητο να:

## Slide 121: Εξουσιοδότηση χρήστη σε δίκτυα
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
Πράγματι, κατά τον ορισμό μιας πολιτικής ελέγχου πρόσβασης, απαιτούνται μέθοδοι ή μηχανισμοί για την υλοποίηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια ασφαλείας που:
  Επιτρέψτε, περιορίστε
  Παρακολούθηση, προστασία
    Τα βασικά στοιχεία ενός μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης είναι:
      Αντικείμενο: π.χ., PLC/RTU
Θέμα: Οντότητα που έχει δυνητική πρόσβαση στα αντικείμενα Χειριστής
Δικαίωμα πρόσβασης: περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το υποκείμενο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο αντικείμενο: ανάγνωσηεγγραφή, εκτέλεση, διαγραφή, δημιουργία, ...
Θέμα
<<allow, restrict>>
PLC/ RTU
Δικαιώματα
<<εκτέλεση>>
Αντικείμενο
Έλεγχος πρόσβασης (για την πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα)
<<εγγραφή,ανάγνωση>>
<<monitor>>
<<προστασία>>
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
32
Δεδομένα
Ενεργοποιητής-1

## Slide 122: Τυπικοί μηχανισμοί εξουσιοδότησης χρηστών
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΝΕΡΓ
ΕΙΑΚ
Ά
Σ ΥΣΤ
ΉΜΑΤΑ
Οι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης χωρίζονται κυρίως σε διάφορες κατηγορίες:
DAC (διακριτικός έλεγχος πρόσβασης) | MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου) (Υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης) | RBAC (Role-Based Access Control - μοντέλο διαχείρισης πρόσβασης βασισμένο σε ρόλους χρηστών) (Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων) | ABAC (Έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών)
Με βάση την ταυτότητα του αιτούντος και τους κανόνες πρόσβασης (οι οποίοι υποδεικνύουν ποιοι αιτούντες επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να κάνουν κάτι) | Με βάση τη σύγκριση των ετικετών ασφαλείας (που υποδεικνύουν την κρισιμότητα των πόρων) με τις εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας που υποδεικνύουν τις εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας (που δηλώνουν ποιες οντότητες επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένους πόρους) | Με βάση το ρόλο που έχει κάθε χρήστης στο σύστημα, και που σημειώνουν προσβάσεις επιτρέπονται σε όσους έχουν συγκεκριμένο ρόλο. | με βάση τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον χρήστη και, ανάλογα με το χαρακτηριστικό, επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση σε ένα σύστημα
33
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 123: Τυπικοί μηχανισμοί εξουσιοδότησης χρηστών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Επαληθευσιμότητα δεδομένων ➔ έλεγχος
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΝΕΡΓ
ΕΙΑΚ
Ά
Σ ΥΣΤ
ΉΜΑΤΑ
Οι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης χωρίζονται κυρίως σε διάφορες κατηγορίες:
DAC (διακριτικός έλεγχος πρόσβασης) | MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου) (Υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης) | RBAC (Role-Based Access Control - μοντέλο διαχείρισης πρόσβασης βασισμένο σε ρόλους χρηστών) (Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων) | ABAC (Έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών)
Με βάση την ταυτότητα του αιτούντος και τους κανόνες πρόσβασης (οι οποίοι υποδεικνύουν ποιοι αιτούντες επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να κάνουν κάτι) | Με βάση τη σύγκριση των ετικετών ασφαλείας (που υποδεικνύουν την κρισιμότητα των πόρων) με τις εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας που υποδεικνύουν τις εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας (που δηλώνουν ποιες οντότητες επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένους πόρους) | Με βάση το ρόλο που έχει κάθε χρήστης στο σύστημα, και που σημειώνουν προσβάσεις επιτρέπονται σε όσους έχουν συγκεκριμένο ρόλο. | με βάση τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον χρήστη και, ανάλογα με το χαρακτηριστικό, επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση σε ένα σύστημα
Οι πολιτικές αυτές δεν αποκλείουν η μία την άλλη
  DAC+) - + RBAC+ ABAC - RBAC ABAC - DAC MAC +++
+RBAC XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
Λόγω του κρίσιμου χαρακτήρα των συστημάτων ενεργειακού ελέγχου, επίσης σημαντικό να αποθηκεύονται καταγραφές των επιδόσεων που αποδίδονται
  Η διαδικασία αυτή θα ωφελήσει την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο ασφαλείας σε περίπτωση ανεπιθύμητης πρόσβασης σε πόρους.
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 124: Παράδειγμα (Ι) μιας αρχιτεκτονικής ελέγχου πρόσβασης για περιβάλλοντα έξυπνου δικτύου
Y SYSTE
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
MS
Στην εργασία των C. Alcaraz .ά., μια αρχιτεκτονική ελέγχου πρόσβασης, η οποία χρησιμοποιεί ένα σύνολο όρων όπως "έλεγχος πρόσβασης
  Σημείο εφαρμογής πολιτικής PEP) στο οποίο εφαρμόζεται πολιτική
  Σημείο απόφασης πολιτικής ΣΑΠ) στο οποίο μηχανισμοί υλοποιούνται όπως RBAC ρόλοι που εξάγονται από το IEC 62351-8)
+ ABAC καταστάσεις περιβάλλοντος των υποσταθμών)
IEC 62351
Προαπαιτούμενο για την κατάσταση κάθε υποσταθμού, ορισμένοι με συγκεκριμένους ρόλους και χαλαρό έλεγχο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
Για παράδειγμα, σε υποσταθμούς που έχουν πλήρως πληγεί από επίθεση, μόνο οι χειριστές ή οι μηχανικοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις και να επαναφέρουν το σύστημα σταθερή κατάσταση.
Πηγή: Wolthusen"Policy Enforcement System for Secure Interoperable Control in κατανεμημένο έξυπνο Grid Systems", of and Computer Applications, τ. 59, . 301314 2016.
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ENERG

## Slide 125: Παράδειγμα (II) μιας αρχιτεκτονικής ελέγχου πρόσβασης για περιβάλλοντα έξυπνου δικτύου
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
Στην εργασία των . .., μια άλλη αρχιτεκτονική ελέγχου πρόσβασης, οι πολιτικές ενημερώνονται από ψηφιακά δίδυμα:
  Προσομοίωση: Προλεκτική αξιολόγηση της καλύτερης πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το RBAC (Role-Based Access Control - μοντέλο διαχείρισης πρόσβασης βασισμένο σε ρόλους χρηστών)
  blockchain τεχνολογία: Συντήρηση καταγραφών που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του χρήστη και του πλαισίου
• +5G/6G μέσω του νέφους: Διευκόλυνση της επιβολής πολιτικής σε πραγματικό χρόνο
Πηγή: Alcaraz, "Digital for Intelligent Authorization in the B5G-enabled Smart Grid", IEEE Wireless Communications, τόμος 28, σ. 48-55, 2021.
Επιβολή
Πολιτική ελέγχου
πρόσβασης
Υπευθυνότητα/απολογισμός
Καταχρήσεις από κακόβουλους ή απρόσεκτους χρήστες
Συναφείς καταστάσεις υποσταθμών, μικροδικτύων και DERs

## Slide 126: Αναφορές και πηγές
T. Piens, K. Wens, Mastering Palo Alto , Build, και Διαδικασία Μεταφοράς Κώδικα από Ανάπτυξη σε Χρήση Υποδομής Παραγωγής με Χαρακτηριστικά/ 2022
Trend Micro, Ασφαλές Smart Factories: Απειλές για τα περιβάλλοντα παραγωγής στην εποχή της βιομηχανίας.0, URL: https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-threats-to-manufacturing- environments-in-the-era-of-industry-4.pdf
Διαρθρώνουμε κανόνες με πολιτική ομάδας, 2024
URL: https://.microsoft.com/en-us/windows/security/λειτουργικό-ασφάλεια/ασφάλεια- δικτύου/windows-firewall/διαρθρώνω
Archlinux, "Uncomplicated Tight (Electronic) Protection)", 2024
URL: XML-ph-0000@DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) https://wiki.archlinux.org/title/Uncomplicated_Firewall
Microsoft (εταιρεία τεχνολογίας), Ενεργοποιήστε το τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας των Windows Defender,
URL: https. microsoft.com/en-us/mem/intune/user-help/you-need-to-enable-defender-tight- (ηλεκτρονικής) προστασίας- παράθυρα
ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας), "Κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για έξυπνα δίκτυα. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας", 2012. URL:https://www.enisa.europa.eu/publications/κατάλληλες-ασφαλείς-μέθοδοι-ασφάλειας-για-συστήματα-συνδεδεμένα-με-το-internet
38
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 127: Αναφορές και πηγές
DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο
σtην ΤΝ) URL: https://www.deepl.com/translator
CSRC, "γλωσσάριο", NIST, 2024. URL:https://csrc.nist.gov/glossary
Πηγή: Alcaraz, "Digital Twins for Intelligent Authorization in the B5G-enabled Smart Grid", IEEE Wireless Communications, vol., pp. 48-55, 2021.
C. Alcaraz, J. Lopez, and S. Wolthusen, "Policy Enforcement System for Secure Interoperable Control in Distributed Smart Grid Systems", Journal of Network and Computer Applications, vol. 59, pp. 301314, 2016.
39
CSP001_C_E 5: Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 128: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn (επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο): https://www.linkedin.com/company/cy bersecpro- euproject/

## Slide 129: Σας ευχαριστώ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε:
Davide Ferraris Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστήμιο της Μάλαγα ferraris@uma.es
CSP001_C_E 5:
Davide Ferraris, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία

## Slide 130: Ουσιώδεις αρχές και διαχείριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (τομέας ενέργειας) CSP001
Θέμα 5/7: Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλούς αρχιτεκτονικής για ενεργειακά συστήματα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : STYLIANOS
KARAGIANNIS (PDMFC, PORTUGAL)

## Slide 131: Host IDS - SIEM
Ασφαλές περιβάλλον ενέργειας με Host IDS Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών
Τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών (IDS) και οι πλατφόρμες διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας και συμβάντων (SIEM) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ασφαλή λειτουργία του τομέα της ενέργειας.
Υποδοχής IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) μεμονωμένα συσκευές ή hosts μέσα στο το
παρακολουθεί το ενέργεια
υποδομή για ύποπτες δραστηριότητες ή απόπειρες ανεξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Παρέχει δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης σε πραγματικό χρόνο για τον μετριασμό δυνητικών απειλών ασφαλείας.
Οι πλατφόρμες SIEM συγκεντρώνουν δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων Host IDS, της κίνησης δικτύου και των καταγραφών συστήματος, για να παρέχουν ολοκληρωμένη ορατότητα σε περιστατικά ασφαλείας.
Οφέλη: α) έγκαιρη ανίχνευση παραβιάσεων ασφαλείας και εσωτερικών απειλών, β) βελτιωμένες δυνατότητες αντιμετώπισης συμβάντων μέσω ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο και αυτοματισμένων ενεργειών αντίδρασης, γ) ενισχυμένη ορατότητα και εγκληματολογική ανάλυση συμβάντων ασφαλείας για προδραστική διαχείριση κινδύνων.
Εκπαίδευση CSP CSP001: Παρουσίαση από τον ΣΚαραγιάννη, PDMFC, Πορτογαλία

## Slide 132: IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Ασφαλισμένο από το πεδίο της ενέργειας με IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών IDS) με βάση το δίκτυο διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ασφαλή λειτουργία του τομέα της ενέργειας, παρακολουθώντας την κίνηση του δικτύου για προσημασμένες κακόβουλες δραστηριότητες.
Το IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) δικτύου αναλύει παθητικά πακέτα δεδομένων για να ανιχνεύσει και να ειδοποιήσει για ύποπτη συμπεριφορά, όπως ανεξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης ή ανώμαλα μοτίβα κίνησης.
Λειτουργεί στην περίμετρο του δικτύου ή εντός εσωτερικών τμημάτων για να
παρέχουν ορατότητα σε δυνητικές απειλές ασφάλειας.
Οφέλη: α) Έγκαιρη ανίχνευση εξωτερικών απειλών, όπως κακόβουλο λογισμικό, απόπειρες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, β) Εντοπισμός εσωτερικών απειλών και ανώμαλης συμπεριφοράς ενεργειακού δικτύου,
γ) Ενισχυμένη ορατότητα δικτύου για καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με απειλές και
αντιμετώπιση περιστατικών.
Εκπαίδευση CSP CSP001: Παρουσίαση από τον ΣΚαραγιάννη, PDMFC, Πορτογαλία

## Slide 133: Προστασία και απόκριση ακραίων σημείων (EDR)
Ασφαλές για τον τομέα της ενέργειας
ανίχνευσης και απόκρισης τελικών σημείων (EDR) παρέχουν προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης απειλών για μεμονωμένες συσκευές και ακραία σημεία εντός της ενεργειακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν Modbus και DNP3.
Οι λύσεις EDR παρακολουθούν συνεχώς τις δραστηριότητες των ακραίων σημείων, αναλύουν τα μοτίβα συμπεριφοράς και ανιχνεύουν ύποπτες δραστηριότητες ενδεικτικές απειλών στον κυβερνοχώρο.
Σε περίπτωση συμβάντος ασφάλειας, το EDR ενεργοποιεί ενέργειες ταχείας απόκρισης, όπως η απομόνωση των επηρεαζόμενων ακραίων σημείων σε καραντίνα, ο περιορισμός της απειλής και η έναρξη μέτρων αποκατάστασης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα κρίσιμα συστήματα.
Εκπαίδευση CSP CSP001: Παρουσίαση από τον ΣΚαραγιάννη, PDMFC, Πορτογαλία

## Slide 134: Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Ασφαλές ενεργειακό σύστημα
Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης επιβάλλουν πολιτικές ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών για τη ρύθμιση της πρόσβασης σε ευαίσθητα συστήματα, εφαρμογές και πόρους εντός της ενεργειακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν Modbus και DNP3.
Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν τεχνικές όπως ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC), η πολλαπλή ταυτοποίηση χρήστη (MFA) και η πρόσβαση με τα λιγότερα προνόμια για τον περιορισμό των ανεξουσιοδότητων προσπαθειών πρόσβασης και τον μετριασμό του κινδύνου εσωτερικών απειλών.
Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης παρέχουν επίσης δυνατότητες ελέγχου ασφαλείας και καταγραφής για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των χρηστών και την επιβολή της συμμόρφωσης με τις πολιτικές ασφαλείας και τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Εκπαίδευση CSP CSP001: Παρουσίαση από τον ΣΚαραγιάννη, PDMFC, Πορτογαλία

## Slide 135: Modbus Κρυπτογραφημένη κρυπτογράφηση
Modbus
Οι τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων κατά τη μεταφορά και σε κατάσταση ηρεμίας εντός της ενεργειακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω των πρωτοκόλλων Modbus και DNP3.
Το Modbus είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο στα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS) στον τομέα της ενέργειας για την επικοινωνία μεταξύ συσκευών όπως οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) και τα συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).
Η υλοποίηση μηχανισμών κρυπτογράφησης δεδομένων, όπως το TLS (Transport Layer Security), για τις επικοινωνίες Modbus διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των συσκευών είναι κρυπτογραφημένα, προστατεύοντάς τα από υποκλοπή και ανεξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Για παράδειγμα, η διαδικασία μεταφοράς κώδικα από την εγκατάσταση και εκτέλεση εφαρμογών σε περιβάλλον παραγωγής με χρήση TLS εξασφαλίζει ότι οι εντολές, τα δεδομένα (επ)αισθητήρων και τα σήματα ελέγχου που μεταδίδονται μεταξύ των PLC και των συστημάτων SCADA είναι κρυπτογραφημένα, προστατεύοντας τις κρίσιμες λειτουργίες από απειλές στον κυβερνοχώρο.
Εκπαίδευση CSP CSP001: Παρουσίαση από τον ΣΚαραγιάννη, PDMFC, Πορτογαλία

## Slide 136: DNP3 Κρυπτογραφημένη κρυπτογράφηση
Πρωτόκολλο δικτύου
Το DNP3 (κατανεμημένο πρωτόκολλο δικτύου) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας στον τομέα της ενέργειας, ιδίως σε συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου χρησιμότητας και υποσταθμών, για την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Η υλοποίηση κρυπτογραφημένης επικοινωνίας για κανάλια επικοινωνίας DNP3 είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία ευαίσθητων λειτουργικών δεδομένων που μεταδίδονται μεταξύ συσκευών όπως απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (RTU) και κέντρα ελέγχου.
Για να ενισχύσει την ασφάλεια των καναλιών επικοινωνίας DNP3, η εταιρεία εργαλείων αποφασίζει να υλοποιήσει κρυπτογράφηση AES (Advanced Encryption Standard) για τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των RTU και του κέντρου ελέγχου.
AES κρυπτογράφηση περιλαμβάνει κρυπτογράφηση δεδομένων πακέτα δεδομένων που αποστέλλονται μέσω DNP3
κανάλια επικοινωνίας με χρήση συμμετρικού αλγορίθμου κρυπτογράφησης.
Η κρυπτογράφηση διασφαλίζει ότι τα κρίσιμα λειτουργικά δεδομένα παραμένουν ασφαλή, αποτρέποντας ανατρεπτικές επιπτώσεις σε ουσιώδεις διαδικασίες και διατηρώντας την αξιοπιστία των συστημάτων διανομής ενέργειας.
Εκπαίδευση CSP CSP001: Παρουσίαση από τον ΣΚαραγιάννη, PDMFC, Πορτογαλία

## Slide 137: Ασφαλή αρχιτεκτονική Pt.1
Τα βάζετε όλα μαζί;
Καθορισμός απαιτήσεων ασφαλείας: Προσδιορισμός και τεκμηρίωση των ειδικών απαιτήσεων και στόχων ασφάλειας για τα ενεργειακά συστήματα.
Διαχείριση αποθεμάτων και περιουσιακών στοιχείων: Δημιουργήστε μια απογραφή όλων των συσκευών, ακραίων σημείων και συστημάτων εντός της ενεργειακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν πρωτόκολλα όπως το Modbus και το DNP3.
Διαδικασία εγκατάστασης και εκτέλεσης εφαρμογών σε περιβάλλον παραγωγής για την εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης εισβολών (IDS) με βάση τον κεντρικό υπολογιστή σε κρίσιμες συσκευές και
κεντρικούς υπολογιστές εντός της ενεργειακής υποδομής για την παρακολούθηση
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών ανεξουσιοδότητης πρόσβασης συμπεριφοράς. Ολοκληρώνουμε τις ειδοποιήσεις των IDS (Intrusion Detection System -
ύποπτων και της Σύστημα
ανίχνευσης εισβολών) με μια πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας (SIEM) για να ενεργοποιήσουμε την κεντρική καταγραφή, συσχέτιση και ανάλυση συμβάντων ασφαλείας σε όλο το ενεργειακό δίκτυο.
Εγκατεστημένα συστήματα ανίχνευσης εισβολών (IDS) με βάση το δίκτυο σε στρατηγικά σημεία της υποδομής του δικτύου για την παθητική ανάλυση της κίνησης του δικτύου για προσημασμένα σημάδια κακόβουλης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζουν συστήματα που χρησιμοποιούν Modbus και DNP3. Διαρθρώστε (επ)αισθητήρες IDS δικτύου για την παρακολούθηση των σημείων εισόδου/εξόδου και των κρίσιμων τμημάτων δικτύου που χειρίζονται κίνηση σχετική με ενεργειακά συστήματα.
Εκπαίδευση CSP CSP001: Παρουσίαση από τον ΣΚαραγιάννη, PDMFC, Πορτογαλία

## Slide 138: Ασφαλή αρχιτεκτονική Pt.2
Τα βάζετε όλα μαζί;
Διαδικασία εγκατάστασης και εκτέλεσης σε περιβάλλον παραγωγής για την ανίχνευσης και απόκρισης τελικών σημείων EDR) σε συσκευές τελικών σημείων που επικοινωνούν μέσω των πρωτοκόλλων Modbus και DNP3 για την παροχή προηγμένων δυνατοτήτων ανίχνευσης και απόκρισης απειλών. Διαρθρώνουμε λύσεις EDR για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ακραίων σημείων, την ανάλυση μοτίβων συμπεριφοράς και την ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων που υποδηλώνουν απειλές στον κυβερνοχώρο.
Επιβολή πολιτικών ελέγχου πρόσβασης: Υλοποίηση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης για την επιβολή πολιτικών ταυτοποίησης χρήστη και εξουσιοδότησης χρήστη για την πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα, εφαρμογές και εντός της ενεργειακής υποδομής. Διαρθρώστε συστήματα ελέγχου πρόσβασης για την επιβολή πρόσβασης με τα λιγότερα προνόμια και ταυτοποίηση χρήστη πολλαπλών παραγόντων (MFA) για συστήματα που χρησιμοποιούν Modbus και DNP3.
Υλοποίηση κρυπτογραφημένης κρυπτογράφησης: Διαδικασία μεταφοράς κώδικα από ανάπτυξη σε χρήση παραγωγής για την κρυπτογράφηση δεδομένων, όπως το TLS για το Modbus και το AES για το DNP3, για να διασφαλίσετε την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που μεταδίδονται μεταξύ συσκευών και συστημάτων. Διαρθρώστε πρωτόκολλα κρυπτογράφησης για την κρυπτογράφηση των καναλιών επικοινωνίας για τα πρωτόκολλα Modbus και DNP3 για την προστασία από υποκλοπές και αλλοιώσεις δεδομένων.
Εκπαίδευση CSP CSP001: Παρουσίαση από τον ΣΚαραγιάννη, PDMFC, Πορτογαλία

## Slide 139: Ασφαλή αρχιτεκτονική Pt.3
Τα βάζετε όλα μαζί;
Παρακολούθηση της κίνησης δικτύου: Υλοποίηση λύσεων παρακολούθησης της κίνησης δικτύου για την καταγραφή και ανάλυση της κίνησης δικτύου που σχετίζεται με ενεργειακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν Modbus και DNP3. Διαρθρώστε εργαλεία παρακολούθησης της κίνησης δικτύου για τη συλλογή καταγραφών και την ανάλυση μοτίβων κίνησης για ενδείξεις ανώμαλης συμπεριφοράς ή δυνητικών απειλών για την ασφάλεια.
Συνεχής παρακολούθηση και ενημερώσεις: Συνεχής παρακολούθηση των μέτρων και των συστημάτων ασφαλείας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο. Ενημερώστε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων IDS, των διαρθρώσεων SIEM και των πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης, για την διεύθυνση των αναδυόμενων απειλών και ευπαθειών.
Αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών: Ανάπτυξη και τεκμηρίωση σχεδίων και διαδικασιών αντιμετώπισης περιστατικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και τον μετριασμό περιστατικών ασφαλείας που επηρεάζουν την ενεργειακή υποδομή. Καθιέρωση διαύλων επικοινωνίας και διαδικασιών κλιμάκωσης για το συντονισμό των προσπαθειών αντιμετώπισης περιστατικών με εσωτερικές ομάδες και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.
Συμμόρφωση και έλεγχος ασφαλείας: Διενέργεια περιοδικών ελέγχων και αξιολογήσεων ασφαλείας για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, τα πρότυπα του κλάδου και τις οργανωτικές πολιτικές ασφαλείας. Συντήρηση της τεκμηρίωσης και των αποδεικτικών στοιχείων των ελέγχων ασφαλείας, των διαρθρώσεων και των δραστηριοτήτων για την απόδειξη της συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια ελέγχων ασφαλείας και κανονιστικών επιθεωρήσεων.
Εκπαίδευση CSP CSP001: Παρουσίαση από τον ΣΚαραγιάννη, PDMFC, Πορτογαλία

## Slide 140: Σας ευχαριστώ
Παρουσιάστρια: Στυλιανός Καραγιάννης PDMFC,
ΠορτογαλίαΠαρακαλείσθε να αποστείλετε όλες τις ερωτήσεις στη
διεύθυνση: Στυλιανός Καραγιάννης (PDMFC, Πορτογαλία): stylianos.karagiannis@pdmfc.com

## Slide 141: Ουσιώδεις αρχές και διαχείριση της κυβερνοασφάλει ας για τον τομέα της ενέργειας
CSP001_C_E
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΑΠΌ: ANTONIO MUÑOZ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΗΣ ΜΆΛΑΓΑ,

## Slide 142: Γνωστοποίηση
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.
Συμφωνία έργου αριθ. 101083594

## Slide 143: Θέμα-5: Ασφαλές Αρχιτεκτονική σχεδίαση και υλοποίηση για ενεργειακά συστήματα
CSP001_C_E 5:
Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία
Επισκόπηση
Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών αρχιτεκτονικών δικτύων για ενεργειακά
συστήματα
Ασφαλισμένη αρχιτεκτονική δικτύων στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων SCADA, των έξυπνων δικτύων και άλλων κρίσιμων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων
Χρήση της κατάτμησης του δικτύου για την απομόνωση κρίσιμων συστημάτων και τη μείωση των επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων.
Διαρθρώνουμε τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας και συστήματα ελέγχου πρόσβασης για την προστασία των δικτύων ενέργειας και τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
Υλοποίηση συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών (IDS/IPS) για την παρακολούθηση και την προστασία δικτύων
Εφαρμογή VPN για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε ενεργειακά συστήματα και ευαίσθητα δεδομένα

## Slide 144: Θέμα-5: Ασφαλές Αρχιτεκτονική σχεδίαση και υλοποίηση για ενεργειακά συστήματα
CSP001_C_E 5:
Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία
Επισκόπηση
Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών αρχιτεκτονικών δικτύων για ενεργειακά
συστήματα
Ασφαλισμένη αρχιτεκτονική δικτύων στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων SCADA, των έξυπνων δικτύων και άλλων κρίσιμων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων
Χρήση της κατάτμησης του δικτύου για την απομόνωση κρίσιμων συστημάτων και τη μείωση των επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων.
Διαρθρώνουμε τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας και συστήματα ελέγχου πρόσβασης για την προστασία των δικτύων ενέργειας και τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
Υλοποίηση συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών (IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) και IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
o Εφαρμογή VPN για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε ενεργειακά συστήματα
και ευαίσθητα δεδομένα

## Slide 145: Ασφαλισμένη απομακρυσμένη πρόσβαση σε ενεργειακά συστήματα
Σύμφωνα με τις αρχές της άμυνας σε βάθος, η απομακρυσμένη πρόσβαση αποτελεί μέρος της προστασίας δικτύου.
ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ,
Δίκτυο PERIMETER
HOST
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Master
Δίκτυο SCADA.
VPN (Vir u Private Networ ασφαλής απομακρυσμ όσβαση σε δίκτ α) VPN
ομακρυσμένη
Σκλάβος
Δίκτυο
υποσταθ μού.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ίντερνετ
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) στο έργο του "Κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για τα έξυπνα δίκτυα" προσδιορίζει επίσης την απομακρυσμένη πρόσβαση ως προτεραιότητα:
  "Ο πάροχος θα πρέπει να δημιουργήσει να διατηρήσει ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση, κατά περίπτωση, στα συστήματα πληροφοριών του έξυπνου δικτύου" - SM 9.4
Τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα VPN) είναι οι πιο συνηθισμένοι μηχανισμοί για απομακρυσμένη πρόσβαση
  Ένα VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) ορίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) ως "ένα εικονικό δίκτυο που χτίζεται πάνω σε υπάρχοντα δίκτυα και μπορεί να παρέχει έναν ασφαλή μηχανισμό επικοινωνίας για δεδομένα και που μεταδίδονται μεταξύ δικτύων".
Πηγή: NIST, 2024.
URL: https://csrc.nist.gov/glossary
Πηγή: ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας), "Κατάλληλες ασφαλείς λύσεις για τα έξυπνα δίκτυα. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας", 2012.
URL: XML (Extensible Markup- δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) https://www.enisa.europa.eu/publications/κατάλληλες-ασφαλείς-μέθοδοι-για- συνδεδεμένα-συστήματα Language
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Η εικονικοποίηση δικτύου συνδέεται συχνά με την
έννοια της "σήραγγας".
5
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ

## Slide 146: Κύρια στοιχεία ενός VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) και εκτελέσιμα στάδια
Συνθήκες ασφαλείας
Ένα VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) περιλαμβάνει σύνολο ουσιωδών στοιχείων:
  Διακομιστής/Εξυπηρετητής VPN ή πύλη VPN
VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμέ νη πρόσβαση σε δίκτυα)
Πρωτόκολλο VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
Εξυπηρετητής VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
Ο πελάτης VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή (π.χ. tunnelblick ή OpenVPN) ικανή να κατανοεί ένα σύνολο συνθηκών διαρθρώσεων και διεπαφών.
Διάρθρωση όσον αφορά τις διεπαφές και τα ιδεατά εξαρτήματα, καθώς και τον τύπο κρυπτογράφησης, την ταυτοποίηση χρήστη, τους μηχανισμούς ανταλλαγής κλειδιών κ.λπ.
Πρωτόκολλα επικοινωνίας VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ

## Slide 147: Κύρια στοιχεία ενός VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) και εκτελέσιμα στάδια
Συνθήκες ασφαλείας
Ένα VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) περιλαμβάνει σύνολο ουσιωδών στοιχείων:
  Εξυπηρετητής VPN ή πύλη VPN
Client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server)
Πρωτόκολλο VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
Διακομιστής VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
Ο client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή (π.χ. tunnelblick ή OpenVPN) ικανή να κατανοεί ένα σύνολο συνθηκών διαρθρώσεων και διεπαφών.
Διαρθρώσεις όσον αφορά τις διεπαφές και τα ιδεατά εξαρτήματα, καθώς και τον τύπο κρυπτογράφησης, την επαλήθευση χρήστη, τους μηχανισμούς ανταλλαγής κλειδιών κ.λπ.
Πρωτόκολλα επικοινωνίας VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
Η ασφάλεια που αποδίδει ένα VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) ακολουθεί ένα σύνολο σταδίων εκτέλεσης:
  Αμοιβαία επαλήθευση χρήστη
  Διαπραγμάτευση παραμέτρων ασφάλειας
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Καθιέρωση του ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας από σημείο σε σημείο

## Slide 148: Τέσσερις τύποι VPNS
VPN απομακρυσμένης πρόσβασης: π.χ., διαχειριστές IT/OT, μηχανικοί, κατευθυντές κ.λπ.)
να συνδέονται σε πόρους ενός οργανισμού από απόσταση.
Host-to-host VPN: Είναι παρόμοιο με την απομακρυσμένη πρόσβαση, αλλά η σύνδεση γίνεται μεταξύ δύο υπολογιστών, όπως δύο διακομιστές/Εξυπηρετητές, και όχι μεταξύ client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) και εξυπηρετητή.
Site-to-site VPN: Μια παραλλαγή του VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) γνωστή ως "site-to-site" που εφαρμόζεται για τη σύνδεση δύο ή περισσότερων τοπικών δικτύων (LAN-to-LAN), όπως δύο ή περισσότερα εταιρικά δίκτυα που ανήκουν σε διαφορετικές υποδομές (π.χ. SCADA-SCADA).
  Η σύνδεση εγκαθίσταται μεταξύ των πυλών/δρομολογητών των τοπικών δικτύων.
SCADA
webVPNs: Αυτό το είδος VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω
διακομιστή ιστού,
8
αποφεύγοντας την ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server)
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
SCADA

## Slide 149: Τύποι διεπαφών και πρωτοκόλλων VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
Για γρήγορες συνδέσεις, είναι δυνατή η διαρθρωσή του VPN με τη χρήση εικονικών
διεπαφών που την εξομοίωσητων υποστάσεων σύνδεσης ενός φυσικού δικτύου από τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.
Υπάρχουν δύο τύποι εικονικών διασυνδέσεων:
  TUN: Λειτουργεί στο επίπεδο δικτύου και ενθυλακώνει πλαίσια σε επίπεδο δικτύου, γεγονός που ευνοεί τη διαχείριση των πακέτων δεδομένων IPv4 και IPv6 και τη δρομολόγησή
  TAP: Λειτουργεί μόνο στο επίπεδο σύνδεσης, οπότε ενθυλακώνει πλαίσια επιπέδου σύνδεσης
Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι διεπαφές TUN/TAP επιτρέπουν την αποστολή πακέτων δεδομένων από την αντίστοιχη στοίβα TCP/IP και από το λειτουργικό σύστημα, εξομοιώντας επίσης τη λήψη πακέτων δεδομένων από τον προορισμό.
Δυστυχώς, δεν υποστηρίζουν όλα τα πρωτόκολλα VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) και τις δύο διεπαφές, TUN/TAP
TUN
TAP
9
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Στρώμα τύου
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα μεταφοράς
Επίπεδο εφαρμογής
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 150: Τύποι διεπαφών και πρωτοκόλλων VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
Για γρήγορες συνδέσεις, είναι δυνατή η διαρθρωμένη διάρθρωση του VPN με τη χρήση
ιδεατών διεπαφών που την εξομοίωση (των υποστάσεων σύνδεσης ενός φυσικού δικτύου από τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.
Υπάρχουν δύο τύποι εικονικών διασυνδέσεων:
  TUN: Λειτουργεί στο επίπεδο δικτύου και ενθυλακώνει πλαίσια σε επίπεδο δικτύου, γεγονός που ευνοεί τη διαχείριση των πακέτων δεδομένων IPv4 και IPv6 και τη δρομολόγησή
  TAP: Λειτουργεί μόνο στο επίπεδο σύνδεσης, οπότε ενθυλακώνει πλαίσια επιπέδου σύνδεσης
Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι διεπαφές TUN/TAP επιτρέπουν την αποστολή πακέτων δεδομένων από την αντίστοιχη στοίβα TCP/IP και από το λειτουργικό σύστημα, εξομοιώντας επίσης τη λήψη πακέτων δεδομένων από τον προορισμό.
  Δυστυχώς, δεν υποστηρίζουν όλα τα πρωτόκολλα VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) και τις δύο διεπαφές, TUN/TAP
Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλοί τύποι πρωτοκόλλων VPN που λειτουργούν στα διάφορα επίπεδα της πολυε TCP/IP.
Εφαρμο: SSH
Επίπεδο μεταφοράς: OpenVPN, WireGuard VPN πρωτόκολλο)
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ: IPSec
Επίπεδο δικτύου: L2TP/IPSec, MACSec
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
TUN
TAP
Σημειώστε ότι σε αυτό το μάθημα, θα εξερευνήσουμε μόνο μερικά από τα πρωτόκολλα, όχι όλα.
10
Στρώμα τύου
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα μεταφοράς
Επίπεδο εφαρμογής
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 151: ΕφαρμοSecure Shell SSH)
Το SSH εγκαθιστά επικοινωνία P2P μέσω της θύρας 22
  Αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως το TELNET ή το FTP (File Transfer Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων μεταξύ servers), καθώς και τα δύο πρωτόκολλα δεν είναι ασφαλή.
  Τα παρωχημένα συστήματα μπορεί να εξακολουθούν να βασίζονται στο TELNET και το FTP (File Transfer Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων μεταξύ servers) για ορισμένες εργασίες παρακολούθησης - αποφύγετε το !
Η επικοινωνία μεταξύ του client (συστήματος ή προγράμματος που επικοινωνεί με server) και του εξυπηρετητή:
  Τόσο ο client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) όσο και ο εξυπηρετητής/εξυπηρετητής μπορούν να επαληθευτούν με τη χρήση ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης ή κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού.
  Η επικοινωνία κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας μηχανισμούς κρυπτογράφησης όπως AES, Blowfish, DES, ...
Υπάρχουν σήμερα δύο εκδόσεις του SSH
• SSH .1: Ευπάθεια λόγω της ευπάθειας του MITM
  SSH v.2: Αποφεύγει τις επιθέσεις MITM με τη δημιουργία σήραγγας P2P, καθώς και τις επιθέσεις spoofing
11
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 152: ΕφαρμοSSH
Εξυπηρετητής/Εξυπηρετητής στο Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)
  Εγκατεστημένο πακέτο λογισμικού OpenSSH:
    $ APT (Advanced Persistent Threat - Προηγμένη Επίμονη Απειλή) εγκατεστημένο αρχείο λογισμικού
  Διαρθρώστε την υπηρεσία στο αρχείο: file/etc/ssh/sshd_config: Ορίστε τη θύρα 22, καθορίστε τη διεύθυνση IP του εξυπηρετητή, επιτρέψτε την πρόσβαση root, αλλάξτε τη διαδρομή για τα ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά, ορίστε ή περιορίστε τους χρήστες (και τις ομάδες), ...
  Ενεργοποιήστε την υπηρεσία SSH:
    $ service ssh start επανεκκίνηση)
$ service ssh status
CLIENT (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server)
  Η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάποιου GUI: PuTTY, OpenSSH, ...
  αλλά και με τη χρήση του CLI:
    $ sudo ssh χρήστης@όνομα κεντρικού υπολογιστή [εντολή]
    $ sudo ssh root@XXX.XXXX.XXXX.XXXX
12
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 153: Επίπεδο μεταφοράς -
Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς TLS)
Το TLS υποστηρίζεται από την Internet Engineering Task Force (IETF) και βασίζεται στο
μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή που περιλαμβάνει μια αρχική διαδικασία πιστοποίησης και διαπραγμάτευσης των διαπιστευτηρίων ασφαλείας.
  Γνωστή ως φάση χειραψίας και εκτελείται πριν από την τελική σύνδεση.
Αυτή η φάση χειραψίας περιλαμβάνει:
  Καθιερώνει (προαιρετικά) επαλήθευση χρήστη μεταξύ κόμβων με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών x.509.
  Διαπραγματεύεται κλειδί συνόδου για κρυπτογράφηση και κλειδί για ταυτοποίηση χρήστη MAC
- λεπτομερώς στο επόμενο Θέμα)
MASTER
SLAVE
Πιστοποιητικό x.509 Στάδιο 1: Ταυτοποίηση χρήστη
Στάδιο: Διαχείριση κλειδιού συνεδρίας
.....
Στάδιο: Δημιουργία καναλιού στο TLS
.....
Δεδομένα
TLS
Κεφαλίδα
IPS (Intrusion Prevention System -
13
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 154: Διάλειμμα: Προκαταρκτικές ιδέες για τα ψηφιακά πιστοποιητικά
Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελείται από ένα "ηλεκτρονικό" έγγραφο που
πιστοποιεί ότι τα δεδομένα που συνδέονται με μια οντότητα (π.χ. ανθρώπινος χειριστής, κύρια συσκευή, δευτερεύουσα συσκευή) είναι απολύτως έγκυρα και σωστά.
Το πιστοποιητικό X.509 είναι η πιο διαδεδομένη μορφή που χρησιμοποιείται σήμερα για την επαλήθευση των χρηστών και περιέχει
Σειριακός αριθμός
Αναγνωριστικό του χρήστη και του εκδότη που το πιστοποιητικό)
Το δημόσιο κλειδί
Ημερομηνία λήξης
Ψηφιακή υπογραφή
Η υπογραφή αυτή εκδίδεται από Αρχή Πιστοποιητικών CA)
  Ποιος επαληθεύει την ταυτότητα χρήστη και προσημασμένο το έγγραφο
  Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει το δημόσιο κλειδί
Πληροφορίες σχετικά με την οντότητα και το δημόσιο κλειδί της
Δημόσιο κλειδί
14
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ

## Slide 155: Επίπεδο μεταφοράς TLS-1.2 vs. TLS-1.3
Το TLS 1.2 αποτελείται από ένα μοντέλο πελάτη (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με εξυπηρετητή) που βασίζεται σε ένα αρχικό σύνολο μηνυματοδοσίας που αντιστοιχεί στη φάση
Αυτή η φάση χειραψίας έχει ως στόχο:
Προαιρετικά επαληθεύει κάθε μέρος και
Διαπραγμάτευση του κλειδιού συνόδου εμπιστευτικός) μαζί με ένα πρόσθετο κλειδί για το MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου) (ακεραιότητα και ταυτοποίηση χρήστη)
Μηνύματα στη φάση χειραψίας:
  Hello: αίτημα σύνδεσης, που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους ασφάλειας (π.χ. AES-128 δυαδικά ψηφία) και το IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
  KeyExhange: για τη δημιουργία του κλειδιού συνόδου
  ChangeCipherSep: αποδοχή των παραμέτρων ασφαλείας
  Ολοκληρώθηκε: η χειραψίας έχει ολοκληρωθεί.
Κάθε μήνυμα μπορεί να διαρκέσει περίπου 50 ms
  Η τιμή αυτή μπορεί να είναι σημαντική για τους υποσταθμούς που απαιτούν επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.
Σκλάβος
Master
HANDSHAKE |  | Γεια σας Γεια σας Keyexchange, changecipherspe finished Changecipherspec, τελείωσε | 0 ms 50 ms (γ,) 100 ms 150 ms 200 ms
 |  | Αίτημα HTTP ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/... Απόκριση HTTP | 
15
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 156: Επίπεδο μεταφοράς TLS-1.2 vs. TLS-1.3
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Το TLS.3 είναι παρόμοιο με το TLS 12, παρουσιάζοντας , αλλά μειώνοντας τον αριθμό των πλαισίων κατά τη φάση της χειραψίας (3 συνολικά), καθώς και τους χρόνους για την τελική σύνδεση.
Πραγματικά, το TLS.3 εγγυάται:
+Ασφάλεια | +Επίδοση
Το κλειδί συνόδου διαπραγματεύεται από το πρώτο πλαίσιο, επιτρέποντας την κρυπτογράφηση από το δεύτερο πλαίσιο TLS, το οποίο μπορεί να περιέχει τα ψηφιακά πιστοποιητικά του Master. AES, ECC, SHA-256/SHA-512, Diffie- Hellman DH), Ephemeral DH (DHE) | Σε σύγκριση με το TLS.3, ο αριθμός πλαισίων μειώνεται με την αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων στο ίδιο κανάλι και τη μείωση της εγκατάστασης σε 50ms λιγότερο.
το TLS.3 είναι το καταλληλότερο πρωτόκολλο ασφάλειας για κρίσιμα περιβάλλονταόπως τα συστήματα ελέγχου ενέργειας
Σκλάβος
Master
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/...
16
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
HANDSHAKE
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου
Γεια σας, βασικό
0 ms
50 ms
τελείωσε
+
Αίτημα HTTP
Γεια σας, βασικό μερίδιο, τελείωσε
100 ms
150 ms
Απόκριση HTTP

## Slide 157: Επίπεδο μεταφοράς - μεταφοράς δεδομενόγραμμα (DTLS)
Το DTL είναι επίσης ένα πρωτόκολλο που υποστηρίζεται από την IETF (Internet Engineering Task Force - Οργανισμ
ός που καθορίζει πρότυπα
για
πρωτόκολλα διαδικτύου)
με βάση το TLS, και
ακολουθεί το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή που λειτουργεί μέσω του πρωτοκόλλου UDP (User Datagram Protocol)
Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι συνδέσεις DTLS είναι γρήγορες στη διαδικασία της, αλλά δεν είναι προσανατολισμένες στη σύνδεση.
  Επομένως, υπάρχει πιθανότητα απώλειας πακέτων δεδομένων
.....
Δημιουργία καναλιού στο QUIC
.....
.....
17
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Δεδομένα
DTLS
Κεφαλίδα
Επικεφαλίδα IP
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 158: Επίπεδο μεταφοράς - Γρήγορες συνδέσεις στο Ίντερνετ UDP (QUIC)
18
Το QUIC είναι ένα πρωτόκολλο που υποστηρίζεται από την IETF (Internet Engineering Task Force - Οργανισμός που καθορίζει πρότυπα για πρωτόκολλα διαδικτύου), το οποίο μειώνει περαιτέρω τις συνδέσεις client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με εξυπηρετητή) και τους χρόνους σύνδεσής τους.
  Η ταχύτητα αυτή οφείλεται στη σύνδεσή του μέσω UDP (User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς επιβεβαίωση), δεν είναι προσανατολισμένη στη σύνδεση.
Με τη σειρά του, το QUIC είναι ένα πρωτόκολλο που εγγυάται την ασφάλεια
  Βασίζεται στο συνδυασμό του TLS1.3 μέσω UDP (User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς επιβεβαίωση)
  Αυτό σημαίνει ότι το QUIC βασίζεται στο TLS.3
Με άλλα λόγια:
  HTTP/2: TCP συμβατό με TLS 1.2 και TLS 1.3)
  HTTP/3: UDP συμβατό με )
Ως εκ τούτου, τα συστήματα ελέγχου και οι υποσταθμοί ενέργειας θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιώντας
TLS1.3 και QUIC.
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
.....
Δημιουργία καναλιού στο QUIC
.....
.....
Δεδομένα
QUIC
Κεφαλίδα
Επικεφαλίδα IP
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 159: Πολυεπίπεδο Ίντερνετ IPSec
SLAVE
Το IPsec προσθέτει δύο τρόπους ενθυλάκωσης των δεδομένων σε ασφαλές πακέτο δεδομένων:
  Λειτουργία μεταφοράς:
    Μεταξύ δύο κόμβων (απομακρυσμένη σύνδεση VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)), όπου δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στοιχεία για τη διοχέτευση, όπως δρομολογητές.
    Το ωφέλιμο φορτίο του πακέτου λογισμικού κρυπτογραφείται και ολόκληρο το ωφέλιμο φορτίο και ορισμένα πεδία της επικεφαλίδας του πακέτου δεδομένων πιστοποιούνται.
ModbusTCP/ DNP3/S7/CIP/HTTP/...
MASTER
.....
Δημιουργία καναλιού στο IPSec
.....
Λειτουργία σήραγγας:
  Μεταξύ δικτύων site-to-site VPN) με ενδιάμεσα στοιχεία όπως δρομολογητές
  Ολόκληρο το πακέτο δεδομένων κρυπτογραφείται, δημιουργώντας μια επικεφαλίδα με τις IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) των δρομολογητών, και το ωφέλιμο φορτίο και ορισμένα πεδία της επικεφαλίδας του πακέτου πιστοποιούνται.
SLAVE
ModbusTCP/ DNP3/S7/CIP/HTTP/...
MASTER
.....
Δημιουργία καναλιού στο IPSec
.....
19
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Κεφαλίδ α IPSec
IPS(Intrusion Prevention System- Σύστημα
XML
Extensible
IPS(IntrusionPrevention System-Σύστημα πρόληψηςεισβολών) (
ο
IPS(Intrusion Prevention System- Σύστημα
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 160: Πολυεπίπεδο Ίντερνετ (IKEv2)
Η διάρθρωση των παραμέτρων ασφάλειας IPSEC είναι το πρώτο μειονέκτημα
  Αυτή η διαρθρωτική διάταξη πρέπει να είναι ισοδύναμη τόσο στον κόμβο προέλευσης όσο και στον κόμβο προορισμού.
  Αυτή η διάρθρωση πρέπει να γίνει χειροκίνητα
Ένας τρόπος για να αυτοματίσετε τη διαδικασία διαρθρώσεως είναι με τη χρήση της εντολής
Πρωτόκολλο Ίντερνετ Key Exchange IKEv2)
  Το IKEv2 αποτελείται από μια εφαρμογή λογισμικού με σύνδεση στο επίπεδο Διαδικτύου για τη διαρθρωμένη διαμόρφωση των παραμέτρων Ίντερνετ.
  Αυτή η αυτόματη διάρθρωση περιλαμβάνει:
    Επαλήθευση κόμβων
    Διαπραγμάτευση παραμέτρων ασφάλειας
  Το IKEv2 υλοποιεί, για παράδειγμα:
    DH (Diffie-Hellman - αλγόριθμος ανταλλαγής κλειδιών κρυπτογράφησης)
    MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου) για επαλήθευση και ακεραιότητα
    AES και 3DES για εμπιστευτικότητα
20
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ
Επίπεδο εφαρμογής
Στρώμα μεταφοράς
Πολυεπίπεδο Ίντερνετ
Στρώμα τύου

## Slide 161: Τελικές παρατηρήσεις
Τόσο τα δίκτυα ελέγχου όσο και οι υποσταθμοί πρέπει να ενεργοποιήσουν τον υφιστάμενο μηχανισμό ασφαλείας που βασίζεται σε πρωτόκολλα ασφαλείας που εκτελούνται πάνω από τη στοίβα TCP/IP, όπως:
  SSH
  TLS
  DTLS
  QUIC
  IPSec
Όλα αυτά τα πρωτόκολλα είναι σχετικά με κρίσιμα περιβάλλοντα, κυρίως επειδή είναι σε θέση να προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα και να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ταυτοποίηση χρήστη και την ακεραιότητα.
  Ωστόσο, δεν είναι όλες εξίσου αποτελεσματικές για περιορισμένα περιβάλλοντα όπου απαιτείται (σχεδόν) σε πραγματικό χρόνο.
  Υπό αυτή την έννοια, τα πιο χαρακτηριστικά πρωτόκολλα είναι: TLS1.3, QUIC και IPSec.
21
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ

## Slide 162: Αναφορές και πηγές
ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας), "Κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για έξυπνα δίκτυα. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας", 2012
URL: XML-ph-0000@deepl.internal https://www.enisa.europa.eu/publications/κατάλληλες μέθοδοι ασφάλειας για XML-ph-0001@deepl.internal smart-grids
NIST, CSRC
URL: https://csrc.nist.gov/glossary
IETF (Internet Engineering Task Force - Οργανισμός που καθορίζει πρότυπα για πρωτόκολλα διαδικτύου) URL: https://datatracker.ietf.org/wg/ipsec/about/
IETF, IP Security (IPS) και Internet Key Exchange () Document Roadmap URLhttps://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6071
IETF, A Survey of Transport Security Protocols URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-pauly-taps- transport-security-01
IETF (Internet Engineering Task Force - Οργανισμός που καθορίζει πρότυπα για πρωτόκολλα διαδικτύου) Διαδραστικό ερωτηματολόγιο για την αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτοκόλλων ασφαλείας και υπηρεσιών μεταφοράς URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8922
DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) Μεταφραστής για διόρθωση: https://www.deepl.com/translator
22
CSP001_C_E 5: Antonio Muñoz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 163: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα: www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn (επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο) : www.linkedin.com/company/cybersecpro-euproject/