## Slide 1: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ:
CRISTINA ALCARAZ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑ,

## Slide 2: Γνωστοποίηση
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.
Συμφωνία έργου αριθ. 101083594

## Slide 3: Θέμα-4: Για προχωρημένους Προστασία για δίκτυα ελέγχου ενέργειας
Επισκόπηση
Τεχνικές και συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Προηγμένα συστήματα παρακολούθησης
Τελικές παρατηρήσεις
Αναφορές και πηγές
CSP004_C_E 4:
Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία

## Slide 4: Θέμα-4: Για προχωρημένους Προστασία για δίκτυα ελέγχου ενέργειας
Επισκόπηση
Τεχνικές και συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Προηγμένα συστήματα παρακολούθησης
Τελικές παρατηρήσεις
Αναφορές και πηγές
CSP004_C_E 4:
Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία

## Slide 5: Ανίχνευση εισβολών σε
SM10.2: ρητά "Όπου είναι τεχνικά εφικτό, υλοποιούνται συστήματα ανίχνευσης εισβολών και συστήματα πρόληψης εισβολών (με βάση υπογραφές ή συμπεριφορά) στα συστήματα πληροφοριών έξυπνων συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων SCADA) ή/και στο δίκτυο (ιδίως στα δίκτυα συσκευών πεδίου)".
ΤΕΧΝΙΚΈΣ Α
ΝΊΧΝΕΥ
ΣΗΣ XML
δίκτυα ελέγχου ισχύος
Το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) ορίζει την "ανίχνευση εισβολής" ως:
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) στο "Κατάλληλες
διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών για έξυπνα δίκτυα" (Κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για έξυπνα δίκτυα) θεωρεί επίσης ότι η "πρόληψη/ανίχνευση" είναι σημαντικό μέρος των διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών (SM5.1) και των ασφαλών επικοινωνιών δικτύων (SM10.2) στα έξυπνα δίκτυα.
Πηγή: NIST, "Intrusion detection", Computer Security Resource Centre, 2024 URL: https.nist.gov/glossary/term/intrusion_detection Πηγή: NIST, "Guide Industrial (ICS) Security", 2023
Διεύθυνση URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-82r2.pdf Πηγή: IETF (Internet Engineering Task Force - Οργανισμός που καθορίζει πρότυπα για πρωτόκολλα διαδικτύου)
URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4949
Πηγή: ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας), "Κατάλληλες ασφαλείς λύσεις για τα έξυπνα δίκτυα. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας", 2012
URL: XML-ph-0000@deepl.internal https://www.enisa.europa.eu/publications/κατάλληλες μέθοδοι ασφάλειας για τα έξυπνα δίκτυα
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
5
"Η διαδικασία παρακολούθησης των γεγονότων που συμβαίνουν σε ένα σύστημα ή δίκτυο η ανάλυσή τους για ενδείξεις πιθανών συμβάντων"
"Μια υπηρεσία ασφαλείας που παρακολουθεί και αναλύει συμβάντα δικτύου ή συστήματος με σκοπό την ανεύρεση και την παροχή προειδοποίησης σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο για απόπειρες πρόσβασης σε πόρους του συστήματος με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο" - NIST SP 800-82 Rev 2 για τον "Οδηγό ασφάλειας βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου (ICS)"
"Ανίχνευση και ανάλυση συμβάντων του συστήματος με σκοπό την παρατήρηση (δηλαδή, την επίγνωση) προσπαθειών πρόσβασης σε πόρους του συστήματος με ανεξουσιοδοτημένο τρόπο" - RFC 4949
Όπως γίνεται αντιληπτό, ορισμοί έχουν ως κοινό στοιχείο τις λέξεις: "παρακολούθηση" και "ανάλυση" των συμβάντων, τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και σε ακραία σημεία (π.χ. HMI, ελεγκτές, (επ)αισθητήρες, διακομιστές/εξυπηρετητές, πύλες, δρομολογητές κ.λπ.).

## Slide 6
πράκτορες
Εξαρτήματα ανίχνευσης
Τα κύρια εξαρτήματα ενός IDS είναι:
  Πηγές ανίχνευσης δεδομένων:
    Στόχοι: αντίληψη δεδομένων για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
    Πόροι: (επ)αισθητήρες (π.χ. φυσικοί αισθητήρες, έξυπνοι μετρητές), πράκτορες λογισμικού, καταγραφές (τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας, λειτουργικό σύστημα, προσβάσεις...), ειδοποιήσεις κ.λπ.
Δεδομένα
αισθητήρες
SW
Καταγραφές, ειδοποιήσεις
Εταιρικό δίκτυο
OS Operating System - λειτουργικό σύστημα) καταγεγραμμένες καταγραφές,
ΚΜΕ, καταχωρητές- χρήστης
προσβάσεις), καταγραφές εφαρμογής τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας, IDS κεντρικών υπολογιστών, πράκτορες SW, ....
Ίντερνετ
DMZ
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/...
Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας αρχεία καταγραφής (αρνήσεις, προσβάσεις κ.λπ.)
OS Operating System - λειτουργικό σύστημα) καταγραφές,
ΚΜΕ, καταχωρητές- χρήστης
προσβάσεις), καταγραφές εφαρμογών τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας, IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) κεντρικών υπολογιστών, πράκτορες SW, ....
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Δίκτυο ελέγχου και υποσταθμοί
OS Operating System - λειτουργικό σύστημα) καταστάσεις μνήμης, CPU, καταχωρητών, προσβάσεις χρηστών), αρχεία καταγραφής τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας εφαρμογών, IDS κεντρικού υπολογιστή,
Πράκτορες SW, καταχρήσεις C&C,
....
6
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 7
πράκτορες
Εξαρτήματα ανίχνευσης
Τα κύρια εξαρτήματα ενός IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) είναι:
  Πηγές ανίχνευσης δεδομένων:
    Στόχοι: αντίληψη δεδομένων για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
    Πόροι: (επ)αισθητήρες (π.χ. φυσικοί αισθητήρες, έξυπνοι μετρητές), πράκτορες λογισμικού, αρχεία καταγραφής (τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας, λειτουργικό σύστημα, προσβάσεις...), ειδοποιήσεις κ.λπ.
  Πηγές συλλογής δεδομένων:
    Στόχος: συλλογή δεδομένων από πηγές αντίληψης για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
    Πόροι: κεντρικά, κατανεμημένα ή αποκεντρωμένα συστήματα
Δεδομένα
αισθητήρες
SW
Συλλογή δεδομένων
Καταγραφές, ειδοποιήσεις
Εταιρικό δίκτυο
Ίντερνετ
DMZ
Συλλογή δεδομένων
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/...
Δίκτυο και υποσταθμοί
7
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 8
- Πηγές ανίχνευσης δεδομένων:
- Στόχοι: αντίληψη δεδομένων για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
- Πόροι: (επ)αισθητήρες (π.χ. φυσικοί αισθητήρες, έξυπνοι μετρητές), πράκτορες λογισμικού, αρχεία καταγραφής (τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας, λειτουργικό σύστημα, προσβάσεις...), ειδοποιήσεις κ.λπ.
- Πηγές συλλογής δεδομένων:
- Στόχος: συλλογή δεδομένων από πηγές αντίληψης για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
- Πόροι: κεντρικά, κατανεμημένα ή αποκεντρωμένα συστήματα
πράκτορες
Εξαρτήματα ανίχνευσης
Τα κύρια εξαρτήματα ενός IDS (Intrusion Detection System
- Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) είναι:
Δίκτυο δικτύωσης
Ίντερνετ
DMZ
Ανιχνευτής και αναλυτής δεδομένων XML (Extensible
Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) (εισβολή σε PLC - υποσταθμός !)
Δεδομένα
αισθητήρες
SW
Συλλογή δεδομένων
Καταγραφές, ειδοποιήσεις
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/...
Δίκτυο ελέγχου και υποσταθμοί
Ανιχνευτής και αναλυτής δεδομένων
Ανιχνευτές και ανάλυση δεδομένων
  Στόχος: ανάλυση στοιχείων επιθέσεων προκαθορισμένων μοτίβων ή υπογραφών
  Πόροι: τεχνικές ανίχνευσης, όπως μοντέλα μηχανικής μάθησης (ML)
Βάσεις δεδομένων για αποθήκευση δεδομένων
  Στόχος: να διατηρείται αντίγραφο των αποδεικτικών στοιχείων - προηγούμενη εμπειρία/αποδεικτικά στοιχεία
  Πόροι: ιστορικοί για να βοηθήσουν στην ανίχνευση φυσιολογικής ή μη φυσιολογικής συμπεριφοράς
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
8
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 9
- Πηγές ανίχνευσης δεδομένων:
- Στόχοι: αντίληψη δεδομένων για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
- Πόροι: (επ)αισθητήρες (π.χ. φυσικοί αισθητήρες, έξυπνοι μετρητές), πράκτορες λογισμικού, αρχεία καταγραφής (τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας, λειτουργικό σύστημα, προσβάσεις...), ειδοποιήσεις κ.λπ.
- Πηγές συλλογής δεδομένων:
- Στόχος: συλλογή δεδομένων από πηγές αντίληψης για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
- Πόροι: κεντρικά, κατανεμημένα ή αποκεντρωμένα συστήματα
- Ανιχνευτές και ανάλυση δεδομένων
- Στόχος: ανάλυση στοιχείων επιθέσεων με τη χρήση προκαθορισμένων μοτίβων ή υπογραφών
- Πόροι: τεχνικές ανίχνευσης, όπως μοντέλα μηχανικής μάθησης ML)
- Βάσεις δεδομένων για αποθήκευση δεδομένων
- Στόχος: να διατηρείται αντίγραφο των αποδεικτικών στοιχείων προηγούμενη εμπειρία/αποδεικτικά στοιχεία
- Πόροι: ιστορικοί για να βοηθήσουν στην ανίχνευση φυσιολογικής ή μη φυσιολογικής συμπεριφοράς
πράκτορες
9
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Εξαρτήματα ανίχνευσης
Τα κύρια εξαρτήματα ενός IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) είναι:
Δεδομένα
αισθητήρες
SW
Συλλογή δεδομένων
Καταγραφές, ειδοποιήσεις
Δίκτυο δικτύωσης
Ίντερνετ
DMZ
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/...
Διαχειριστής ειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανιχνευτής και αναλυτής δεδομένων
Δίκτυο και υποσταθμοί
Διαχειριστές ειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων
  Στόχος: να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι διευθυντές για την κατάσταση.
  Πόροι: συναγερμοί και αναφορές (μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικών εφαρμογών .)
Διαχειριστής ειδοποιήσεων
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 10
Εξαρτήματα ανίχνευσης
Τα κύρια εξαρτήματα ενός IDS είναι:
  Πηγές ανίχνευσης δεδομένων:
    Στόχοι: αντίληψη δεδομένων για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
    Πόροι: (επ)αισθητήρες (π.χ. φυσικοί αισθητήρες, έξυπνοι μετρητές), πράκτορες λογισμικού, αρχεία καταγραφής (τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας, λειτουργικό σύστημα, προσβάσεις...), ειδοποιήσεις κ.λπ.
  Πηγές συλλογής δεδομένων:
    Στόχος: συλλογή δεδομένων από πηγές αντίληψης για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
    Πόροι: κεντρικά, κατανεμημένα ή αποκεντρωμένα συστήματα
  Ανιχνευτές και ανάλυση δεδομένων
    Στόχος: ανάλυση στοιχείων επιθέσεων προκαθορισμένων μοτίβων ή υπογραφών
    Πόροι: τεχνικές ανίχνευσης, όπως μοντέλα μηχανικής μάθησης (ML)
  Βάσεις δεδομένων για αποθήκευση δεδομένων
    Στόχος: να διατηρείται αντίγραφο των αποδεικτικών στοιχείων - προηγούμενη εμπειρία/αποδεικτικά στοιχεία
    Πόροι: ιστορικοί για να βοηθήσουν στην ανίχνευση φυσιολογικής ή μη φυσιολογικής συμπεριφοράς
  Διαχειριστές ειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων
    Στόχος: να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι διευθυντές για την κατάσταση.
    Πόροι: συναγερμοί και αναφορές (μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικών εφαρμογών .)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ένα αυτόματο κεντρικό σύστημα παρακολούθησης
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Δεδομένα
10
Διαχειριστής ειδοποιήσεων
Ανιχνευτής και αναλυτής δεδομένων
Συλλογή
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ
πράκτορες
αισθητήρες
SW
Καταγραφές, ειδοποιήσεις

## Slide 11
- Τα κύρια εξαρτήματα ενός IDS είναι:
- Πηγές ανίχνευσης δεδομένων:
- Στόχοι: αντίληψη δεδομένων για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
- Πόροι: (επ)αισθητήρες (π.χ. φυσικοί αισθητήρες, έξυπνοι μετρητές), πράκτορες λογισμικού, αρχεία καταγραφής (τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας, λειτουργικό σύστημα, προσβάσεις...), ειδοποιήσεις κ.λπ.
- Πηγές συλλογής δεδομένων:
- Στόχος: συλλογή δεδομένων από πηγές αντίληψης για ανίχνευση και λήψη αποφάσεων
- Πόροι: κεντρικά, κατανεμημένα ή αποκεντρωμένα συστήματα
- Ανιχνευτές και ανάλυση δεδομένων
- Στόχος: ανάλυση στοιχείων επιθέσεων με τη χρήση προκαθορισμένων μοτίβων ή υπογραφών
- Πόροι: τεχνικές ανίχνευσης, όπως μοντέλα μηχανικής μάθησης ML)
- Βάσεις δεδομένων για αποθήκευση δεδομένων
- Στόχος: να διατηρείται αντίγραφο των αποδεικτικών στοιχείων προηγούμενη εμπειρία/αποδεικτικά στοιχεία
- Πόροι: ιστορικοί για να βοηθήσουν στην ανίχνευση φυσιολογικής ή μη φυσιολογικής συμπεριφοράς
- Διαχειριστές ειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων
- Στόχος: να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι διευθυντές για την κατάσταση.
- Πόροι: συναγερμοί και αναφορές μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικών εφαρμογών κ.λπ.)
Εξαρτήματα ανίχνευσης
Δεδομένα
Επομένως ... τι είμαστε
"ψάχνετε" με αυτή την ανίχνευση;
Καθαρό: Οτιδήποτε παρουσιάζει προσημασμένα σημάδια εισβολής ή κυβερνοεπίθεσης στο δίκτυο ελέγχου και
τους κύριους πόρους της!
11
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Διαχειριστής ειδοποιήσεων
Ανιχνευτής και αναλυτής δεδομένων
Συλλογή
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ
πράκτορες
αισθητήρες
SW
Καταγραφές, ειδοποιήσεις

## Slide 12: Συμπτώματα εισβολής σε δίκτυα ελέγχου
IPS (Intrusion Prevention
TCP/IP
TCP/IP
Συναλλαγή
επικεφαλίδα
αναγνωριστικό οκτάδες-byte
Πρωτόκολλο αναγνωριστικό
οκτάδες-byte
Πεδίο μήκους -
οκτάδες-byte
ADU για Modbus
RTU
IPS (Intrusion Prevention
Ορισμένα συμπτώματα εισβολής σε δίκτυα ελέγχου και υποσταθμούς μπορεί, για παράδειγμα, να είναι:
Δίκτυα πληροφορικής | Δίκτυα OT
Επανάληψη πακέτων δεδομένων, επιλεκτική προώθηση κ.λπ. | Καταχρήσεις των εντολοδοτών C&C σε συγκεκριμένη λειτουργική συσκευή
Δυσμορφίες του Δεδομενογράφου | Απροσδόκητα πακέτα δεδομένων
Καταχρηστική σάρωση θύρας | Υπερχείλιση CPU, υπερχείλιση μνήμης ή διακοπή ή υπηρεσιών στους ελεγκτές, τα HMI ή τους διακομιστές/εξυπηρετητές
Ανώμαλα πακέτα δεδομένων με ψευδή μηνύματα, τροποποιήσεις σε πακέτα ή παρατυπίες στα πεδία | Μη έγκυρες εντολές C&C, π.χμη έγκυροι κώδικες προγραμματισμού
Υπερχείλιση CPU, υπερχείλιση μνήμης ή διακοπή διεργασιών ή υπηρεσιών σε εξυπηρετητές/δρομολογητές. | Αποσυγχρονισμός στον έλεγχο (μεταξύ κύριου και )
Ακανόνιστος χρόνος επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων | Ακανόνιστο των πακέτων δεδομένων και των πεδίων
... | ...
12
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 13: Ακρίβεια και τεχνικές ανίχνευσης
Το επίπεδο ακρίβειας των IDS μπορεί να είναι διαφορετικό:
Απόκριση του IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) | Αλήθεια Λάθος (πρέπει να είναι υψηλό (πρέπει να είναι χαμηλή) | 
ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ | True-Positive Αληθινά αρνητικό | Ψευδώς θετικό Ψευδώς αρνητικό
Ένα σωστά διαρθρωμένο IDS θα παράγει:
  Υψηλό ποσοστό αληθώς θετικών και αληθώς αρνητικών και
  Χαμηλός αριθμός ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων
Αυτά τα επίπεδα ακρίβειας προαπαιτούνται από τις τεχνικές που εφαρμόζονται, όπως:
  IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
  IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
  Στατιστική ανωμαλία IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
  Υβριδικό IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
13
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 14: IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Αυτή η τεχνική προστατεύει από γνωστές και καλά γνωστές απειλές.
  Είναι ο απλούστερος τρόπος ανίχνευσης σημάτων εισβολής.
Η προσέγγισή του βασίζεται κυρίως σε "υπογραφές επίθεσης".
  Δηλαδή, μοτίβα επίθεσης που αντιστοιχούν σε μια "γνωστή" απειλή
  Ως εκ τούτου, πρέπει να καθορίζονται από τους διαχειριστές IT-OT σύμφωνα με τους γνωστούς φορείς επιθέσεων.
Όπως συζητήθηκε παραπάνω, το μοντέλο συνήθως σε τέσσερα ουσιώδη εξαρτήματα
Τροποποιημένοι κανόνες/ μοτίβα
/states
Προδιαγραφές κανόνων/ προτύπων/ καταστάσεων
Διαχειριστές IT/OT
Βάση
υπογραφών
Κανόνας / πρότυπο /
διαχειριστής κατάστασης
Συλλογή δεδομένων
Οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να ενεργοποιούνται σε απειλητικές καταστάσεις, όπως κατακερματισμένα πακέτα IP, ροές πακέτων δεδομένων με τη σημαία SYN ενεργοποιημένη (DoS), κακοσχηματισμένα πακέτα ICMP κ.λπ.
Ειδοποίηση
κ
3 βασικές τεχνικές ανίχνευσης
pattern-based
βασισμένο σε κανόνες
βάση δεδομένων
14
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα Ισπανία
Η διαδικασία ειδοποίησης μπορεί να διαρθρωθεί ώστε να αλλάζει τις ρυθμίσεις του τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας, να ενεργοποιεί συναγερμό ή να ειδοποιεί τον διαχειριστή.
Τεχνικές
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 15: IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
Βασισμένο σε μοτίβα
Βασισμένο σε κανόνες
Με βάση καταστάσεις
Αναζητούν μοτίβα επίθεσης σύμφωνα με τις επικεφαλίδες
των πακέτων δεδομένων και το περιεχόμενό τους ή σύμφωνα με τις κλήσεις συστήματος και με βάση τα αρχεία καταγραφής.
Πλεονεκτήματα: γρήγορη αντιστοίχιση μοτίβων (αναζήτηση στη βάση δεδομένων)
Μειονεκτήματα:
Απαιτείται υψηλό επίπεδο τεχνικής γνώσης για τον ορισμό των κανόνων
Συχνή συντήρηση των κανόνων και των βάσεων δεδομένων τους
Απαιτείται διαρκής ενημέρωση υπογραφών επιθέσεων για να παραμένει αποτελεσματικό το σύστημα
Ορισμός των κανόνων επίθεσης:
Αν συμβεί αυτό ΚΑΙ αυτό ΚΑΙ αυτό
υπογραφή
Εάν συμβεί αυτό ΚΑΙ αυτό ΚΑΙ αυτό
υπογραφή
Το σύστημα που προκύπτει είναι συνήθως ένα σύστημα εμπειρογνωμόνων
Πλεονεκτήματα: γρήγορη αντιστοίχιση κανόνων (αναζήτηση στη βάση δεδομένων
Βασίζεται στον ορισμό εκφράσεων που καθορίζουν την
κατάσταση του συστήματος και τις μεταβάσεις καταστάσεων.
Παράδειγμα δικτύων Petri:
Αν είμαι στην κατάσταση 1 (στο t=1 και σχετίζεται με την
αποτυχία σύνδεσης) ΚΑΙ είμαι π.μ. στην κατάσταση 1 (t=2) Extensibleδομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
Πλεονεκτήματα: γρήγορη διαχείριση
Μειονεκτήματα:
Συντήρηση βάσεων δεδομένων υπογραφών
Δεν είναι ακριβής στο πρόσωπο των νέων επιθέσεων zero-days / APTs
Δεν είναι ακριβής στο πρόσωπο των νέων επιθέσεων (zero-days / APTs)
Ένα σημαντικό μειονέκτημα για τα δίκτυα ελέγχου ενέργειας, όπου ο αριθμός των APT (Advanced Persistent Threat - Προηγμένη Επίμονη Απειλή) αυξάνεται σημαντικά
15
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 16: IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Ένα IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) που βασίζεται σε προδιαγραφές βασίζεται επίσης σε υπογραφές επιθέσεων, αλλά αυτές οι υπογραφές είναι συγκεκριμένες για τον τύπο των προδιαγραφών υλικού/λογισμικού, όπως:
  Τύπος πρωτοκόλλου Modbus/TCP, DNP3.0, IEC-101, IEC-104...)
  Τύπος συσκευών επ)αισθητήρας, HMI, ελεγκτής, ...)
  Τύπος λειτουργικών συστημάτων (Windows 10/11, Windows XP, Kali Linux, Parrot, Fedora, ...)
  ...
Επομένως, η τεχνική αυτή είναι ισοδύναμη με ένα IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) και από τους ακόλουθους όρους:
  Λειτουργικότητα
  Απαιτούμενη διατήρηση "προτύπων/κανόνων" σε βάσεις δεδομένων (οι υπογραφές)
  Ευαισθησία σε άγνωστες απειλές, όπως επιθέσεις μηδενικών ημερών και APT (Advanced Persistent Threat - Προηγμένη Επίμονη Απειλή).
16
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 17: IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Όταν δεν υπάρχει εγγύηση για συνεχή ενημέρωση των υπογραφών επιθέσεων ή το σύστημα είναι κρίσιμο, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται IDS που βασίζονται σε ανωμαλίες.
Αυτός ο τύπος IDS αποσκοπεί στον εντοπισμό σημαντικών αποκλίσεων από την "κανονική συμπεριφορά" συσκευής ή ενός δικτύου:
Οτιδήποτε δεν είναι "φυσιολογικό" ταξινομείται ως "ανώμαλο", αλλά
Τι είναι φυσιολογικό ή ανώμαλο
Πού βρίσκονται τα όρια της κανονικότητας; ένας αιτιώδης θόρυβος είναι απειλητικό γεγονός ?
Η ταξινόμηση βασίζεται σε ευρετικές μεθόδους ή κανόνες και όχι σε υπογραφές / μοτίβα επίθεσης.
Τεχνικές
Προσαρμογή αλγορίθμων
Καταγραφές
Ανιχνευτής ανωμαλιών που βασίζεται σε ευρετικούς αλγορίθμους ή αλγορίθμους ML
Συλλογή δεδομένων
Ειδοποίηση
17
Τα ακόλουθα "συμβάντα" είναι μερικά παραδείγματα μετρήσιμων συμβάντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ανωμαλιών:
Ο χρόνος που συμβαίνει συγκεκριμένο γεγονός
Ο αριθμός των φορών που συμβαίνει συγκεκριμένο γεγονός σε χρονική περίοδο
Οι τρέχουσες τιμές των μεταβλητών του συστήματος
Το ποσοστό χρήσης των πόρων του συστήματος
...
Αυτός ο τύπος τεχνικής μπορεί να απαιτεί από τον διαχειριστή IT/OT να θέσει το IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) σε "λειτουργία μάθησης", ώστε να μπορεί να μαθαίνει από την κανονική δραστηριότητα.
Υπάρχουν τρεις κύριες τεχνικές ανίχνευσης:
Μάθηση με επίβλεψη
Μάθηση χωρίς επίβλεψη
Η ημιεπίβλεψη μάθηση
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί εντονότερα σε περιβάλλοντα λειτουργικού ελέγχου, καθώς η σύνθετη και η ετερογενής φύση του περιβάλλοντος (ΤΠ-ΤΠ) μπορεί να μην βοηθήσει στη διαδικασία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 18: IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
Μάθηση με επίβλεψη
Μάθηση χωρίς επίβλεψη
Η ημιεπίβλεψη μάθηση
Αλγόριθμοι που μαθαίνουν τόσο από τις τιμές όσο και από τις σχέσεις και
σύμφωνα με ένα σύνολο επιθυμητών ή προκαθορισμένων παραδειγμάτων/δειγμάτων
Φάση κατάρτισης που απαιτείται για τη συσχέτιση τιμών δεδομένων εισόδου με τιμές εξόδου - επισήμανση
Παραδείγματα αλγορίθμων: ταξινόμηση (π.χ. δέντρα απόφασης, με βάση τις αποστάσεις από το κεντροειδές, μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης (SVM), ...) και παλινδρόμηση.
Πλεονεκτήματα: αυξημένη ακρίβεια στη φάση ανίχνευσης
Μειονεκτήματα: Προαπαιτούμενο από μια φάση εκπαίδευσης και από ανθρώπινη επίβλεψη.
Αλγόριθμοι που αυξάνουν τη γνώση τους
σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα/δείγματα. Για παράδειγμα, με την εφαρμογή τεχνικής βασισμένης στην ομοιότητα ή στην συσχέτιση
Δεν απαιτείται φάση εκπαίδευσης
Παραδείγματα αλγορίθμων: συστάδες (π.χ. k- means), συσχέτιση, ...
Πλεονεκτήματα: μεγαλύτερη αυτονομία και λιγότερα προαπαιτούμενα
Μειονέκτημα: λιγότερο ακριβής ανίχνευση
Αποτελείται από ένα μείγμα
εποπτευόμενων και μη εποπτευόμενων μοντέλων ML
Απαιτείται μια φάση εκπαίδευσης για την επισήμανση, αλλά όχι απαραίτητα για όλες τις τιμές δεδομένων εισόδου.
Πλεονεκτήματα: τα πλεονεκτήματα των δύο προηγούμενων
Μειονεκτήματα: τα μειονεκτήματα των δύο προηγούμενων
18
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 19: Υβριδικό IDS ιδανικό
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
προσέγγιση των συστημάτων ενεργειακού ελέγχου
Ειδοποίηση
3
Signature based IDS
Νέα υπογραφή επίθεσης
Τα IDS που βασίζονται σε υβριδικά συστήματα συνδυάζουν τεχνικές ανίχνευσης με βάση τις ανωμαλίες και τις υπογραφές/προδιαγραφές) για την εύρεση της βέλτιστης
Καθορισμός νέας επίθεσης υπογραφή
7
Ειδοποίηση
1
Δεδομένα επανασυλλογής
Πλεονεκτήματα
- Χαμηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης
επιθέσεων, εφόσον οι κανόνες έχουν οριστεί σωστά.
Γρήγορη ανίχνευση εάν οι κανόνες είναι καλά καθορισμένοι
Μειονεκτήματα
- Συντήρηση των κανόνων ανίχνευσης
Συντήρηση βάσεων δεδομένων επιτιθέμενων υπογραφών
Υψηλό ποσοστό ψευδώς αρνητικών (false negatives), γεγονός που συνεπάγεται αδυναμία ανίχνευσης άγνωστων επιθέσεων, εάν οι βάσεις δεδομένων υπογραφών δεν είναι ενημερωμένες – π.χ. επιθέσεις τύπου APT ή zero-day.
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
•
Χαμηλό ψευδώς αρνητικό ποσοστό, καθώς υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού άγνωστων ή νέων επιθέσεων -> ΑPT ή ZERO-days επιθέσεις
Τήρηση ιστορικών καταγραφών
Προσαρμογή των μοντέλων/τεχνικών ανίχνευσης
Υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων- επομένως, είναι
απαραίτητο να είναι ακριβής η για να αποφεύγονται οι συνεχείς ψευδείς συναγερμοί.
Μειώνει τόσο το ψευδώς θετικό όσο και το ψευδώς αρνητικό ποσοστό
Συντήρηση των κανόνων ανίχνευσης
Συντήρηση βάσεων δεδομένων επιτιθέμενων υπογραφών
Συντήρηση των καταγραφών
Προσαρμογή των μοντέλων/τεχνικών ανίχνευσης
tr
on ion
Υβριδικό IDS
Ανιχνευτής ανωμαλιών
Άγνωστη απειλή

## Slide 20: Δεδομένα ή χαρακτηριστικά για ανίχνευση και επίγνωση του πλαισίου
Υπάρχουν πολλοί τύποι δεδομένων και χαρακτηριστικών που διευκολύνουν την ανίχνευση:
  Σε επίπεδο δικτύου Network IDS NIDS)
  Σε επίπεδο κεντρικού υπολογιστή (HIDS)
Τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται από πολλές πηγές ή στοιχεία ΤΠ-ΟΤ:
  Κόμβοι IT-OT: ..
Λειτουργικά συστήματα: ... και έκδοση
Τύποι εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στο σενάριο ελέγχου
Τύπος δικτύου και τα χαρακτηριστικά του: μέγεθος δικτύουαλμάτων ), πρωτόκολλα κ.λπ.
Με αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να δημιουργήσουμε συγκεκριμένα αρχεία καταγραφής που καταγράφουν:
  IPS Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
  Πρωτόκολλα TCP/IP TPC, UPD, ...)
  Λειτουργικά πρωτόκολλα ModbusTCP, DNP3, OPC-UA, S7 κ.λπ.)
  Τύποι συμβάντων και ειδοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων και της σοβαρότητας
  Αναγνωριστικό σύνδεσης ή συνεδρίας, ανοίγει, υπηρεσίες, ποσοστό σφάλματος , χρονοσφραγίδα, ...
  Χρήστης συνδεδεμένος και πιστοποιημένος
  Αριθμός μεταδιδόμενων οκτάδων-byte, μνήμη που καταναλώνεται, CPU που χρησιμοποιείται ...
Με τη σειρά τους, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση ποικίλων στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με:
  Το δίκτυο και το περιεχόμενο των πακέτων δεδομένων π.χ. ειδικά πρωτόκολλα TCP/IP ή βιομηχανικά πρωτόκολλα)
  Ενεργές δραστηριότητες σε ελεγκτές, διακομιστές/Εξυπηρετητές , HMI, δρομολογητές κ.λπ
  Οι κεντρικοί υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών, των (επ)αισθητήρων και των ενεργοποιητών
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν όλα αυτά τα δεδομένα είναι καλά καθορισμένα και σαφώς συνδεδεμένα μεταξύ τους, είναι δυνατόν να εξηγηθεί μια ανωμαλία ή μια απειλητική
κατάσταση δείχνοντας
ΠΟΙΟΣ, , ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, και ΤΙ
Όλες αυτές οι πληροφορίες βοηθούν με τη σειρά τους στην επίτευξη των στόχων της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 5.0 όσον αφορά την ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ + ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ.
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 21: Αυτόματες ικανότητες και τύποι IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
Επιπλέον, με βάση τις προηγούμενες πληροφορίες, είναι δυνατός ο αυτοματισμός των ενεργειών απόκρισης με:
  Κατώφλια αντίδρασης, καθορίζουν τι είναι φυσιολογικό και τι όχι.
    Τα κατώφλια συνήθως καθορίζουν μέγιστο αποδεκτό επίπεδο, όπως, για παράδειγμα: 5 αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης σε 10 δευτερόλεπτα, 5 αρχείων σε 2 δευτερόλεπτα, ...
  Μαύρη λίστα" και "λευκή λίστα (λίστα επιτρεπόμενων IPs)"
    Κάθε λίστα μπορεί να περιέχει πληροφορίες για συγκεκριμένο κόμβο, όπως , MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου), , πρωτόκολλο κ.λπ.
    Αυτές οι λίστες είναι χρήσιμες για τη διαχείριση του επιπέδου καλοσύνης ενός συγκεκριμένου κόμβου, το οποίο αποτρέπει το σύστημα από πιθανές συνδέσεις
Αυτές οι αυτόματες ικανότητες μπορούν να αποδίδονται από:
Πλεονεκτήματα
- Είναι σε θέση να διαχειρίζονται και
να συνδέει χρήστες και συμβάντα συστήματος
Είναι σε θέση να αναλύουν την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση από έναν κεντρικό υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογραφημένης
κίνησης.
Ανησυχίες - Το IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα
ανίχνευσης εισβολών) είναι αποτελεσματικό για όσο χρονικό διάστημα το
η συσκευή είναι διαθέσιμη ή δεν δέχεται επίθεση DoS
Ενδέχεται να απαιτούνται τοπικοί πόροι (π.χ. βάσεις δεδομένων/καταγραφές) για τον
εντοπισμό ανωμαλιών ή εισβολής.
Απαιτείται συνεχής συντήρηση των κανόνων IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Είναι ικανές να χειρίζονται κινήσεις δικτύου από περισσότερες από μία συσκευές
•
Η ανίχνευσή τους είναι ανέξοδη και συχνά είναι εύκολο να διαρθρωθούν ή να εκτελεστούν.
Δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει
κρυπτογραφημένη κίνηση δικτύου
Υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων λόγω μεγάλου
αριθμός πηγών δεδομένων
Απαιτείται συνεχής συντήρηση των κανόνων IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης
εισβολών)
Δυσκολίες στην ανάλυση (και σε πραγματικό χρόνο) δικτύων που έχουν καταρρεύσει ή δέχονται επιθέσεις DoS
Δικτυωμένο σύστημα IDS (NIDS) | IDS Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) βασισμένο σε κεντρικό υπολογιστή | Υβριδικό IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Παρακολουθεί και αναλύει τη δικτυακή κίνηση για τον εντοπισμό ανώμαλων ενεργειών ή προσπαθειών εισβολής | IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) που βρίσκεται στο σύστημα και το παρακολουθεί για ανώμαλες ενέργειες ή απόπειρες εισβολής | Βασίζεται στο συνδυασμό IDS με βάση τον κεντρικό υπολογιστή και ενός IDS με βάση το δίκτυο, με τα συνδυασμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
Η υλοποίησή της απαιτεί μια κάρτα δικτύου, πράκτορες SW ή ενδιάμεσα στοιχεία στο δίκτυο για την καταγραφή της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο. | Η υλοποίησή του απαιτεί πράκτορες ΣΔ που είναι σε θέση να εντοπίζουν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή γεγονός στο σύστημα. Παραγωγή/κίνηση αρχείων καταγραφής συμβάντων, όπως το EventLog Analyzer (Windows) ή το Sylog (Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix) | 
NIDS
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΗIDS

## Slide 22: Αυτόματες ικανότητες και τύποι IDS
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Είδαμε ήδη ότι ένα IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) μπορεί να είναι είτε τύπου κεντρικού υπολογιστή είτε τύπου δικτύου, οι κύριοι κόμβοι του οποίου μπορούν να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα σε:
  Με κεντρικό τρόπο:
Καταγεγραμμένα
SW
Πράκτορε ς
Σύλληψη της κίνησης
SW
Πράκτορε ς
3 τύποι τρόπων λήψης:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΈΣ IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
SW
Πράκτορες
επ)αισθητήρας PC) παθητικός: κάρτα δικτύου σε λειτουργία promiscuous
επ)αισθητήρας διακόπτης) παθητικός: λειτουργία span ή λειτουργία κατοπτρισμού θύρας
(επ)αισθητήρας (συσκευή δικτύου) in-line: λειτουργία tap, οι οποίες είναι συσκευές που επικοινωνούν σε επίπεδο συνδέσμου.
Με κατανεμημένο τρόπο:
  Υπάρχουν διάφορα IDS που είναι κατανεμημένα στο δίκτυο και παράγουν συμβάντα
  Τα συμβάντα μπορούν να αποστέλλονται σε κεντρικό σύστημα, όπως τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας (SIEM).
  Το κεντρικό σύστημα συσχετίζει τα συμβάντα που ανιχνεύονται από τα διάφορα IDS και τελικά ειδοποιεί τον διαχειριστή IT-OT.
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 23: Συστήματα ανίχνευσης εισβολής ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) | Χαρακτηριστικά/
Snort | NIDS (Network Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών σε δίκτυα https://www.snort.org/snort3
Suricata | NIDS (Network Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών σε δίκτυα https://docs.suricata.io/en/latest/#
Zeek/Zeek- IDS/Bro-IDS | Πλαίσιο δικτύωσης- https://zeek.org
OpenWIPS-ng | Ασύρματο IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Κρεμμύδι | Λύσεις παρακολούθησης; https://securityonionsolutions.com
Το Snort είναι IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) που βασίζεται σε υπογραφές και μπορεί να λειτουργήσει ως
  HIDS (Host-based Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών βασισμένο σε κεντρικό υπολογιστή )
  NIDS (Network Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών σε δίκτυα) όταν είναι αρχείο εγκατάστασης λογισμικού σε άλλη θέση ή συσκευή φιλτραρίσματος στο δίκτυο
Είναι NIDS/HIDS ανοίγει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως IDPS (αν είναι σε λειτουργία inline)

## Slide 24: Συστήματα ανίχνευσης εισβολής ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Το έργο Suricata και ο κώδικας προγραμματισμού είναι κατεχόμενο και υποστηριζόμενο από το Ανοικτό Ίδρυμα Ασφάλειας Πληροφοριών (OISF).
Είναι ένα NIDS/HIDS ανοικτού κώδικα που βασίζεται σε υπογραφές
Η μηχανή του είναι ικανή να διαχειριστεί:
  Σύστημα ανίχνευσης εισβολών IDS)
  Ενσωματωμένη πρόληψη εισβολής IPS)
  Παρακολούθηση ασφάλειας δικτύου NSM)
  Offline επεξεργασία pcap (Packet Capture - αρχείο καταγραφής πακέτων δικτύου)
Με τυπικές μορφές εισόδου δεδομένων και εξόδου
  όπως YAML (Yet Another Markup Language - μορφή αρχείων για διαμόρφωση ρυθμίσεων )
Μπορεί να ολοκληρωθεί με άλλα εργαλεία παρακολούθησης, όπως τα SIEM (Security Information and Event Management - πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης συμβάντων ασφαλείας)
  όπως Splunk, Logstash/Elasticsearch (μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων ), Kibana και άλλα
Η σύνταξή του είναι ομοιόμορφη με το SNORT
IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) | Χαρακτηριστικά/
Snort | NIDS (Network Intrusion Detection System Σύστημα ανίχνευσης εισβολών βασισμένο σε κεντρικό υπολογιστή )www.snort.org/snort3
Suricata | NIDS (Network Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών βασισμένο σε κεντρικό υπολογιστή https://docs.suricata.io/en/latest/#
Zeek/Zeek- IDS/Bro-IDS | Πλαίσιο δικτύου- https://zeek.org
OpenWIPS-ng | Ασύρματο IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Κρεμμύδι | Λύσεις παρακολούθησης; https://securityonionsolutions.com

## Slide 25: SNORT: SNORT: Διαρθρώσεις και ανίχνευση
Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού σε Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)
  $ APT (Advanced Persistent Threat - Προηγμένη Επίμονη Απειλή)
  $ APT (Advanced Persistent Threat - Προηγμένη Επίμονη Απειλή)
Διαρθρώσεις του Snort:
  Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/snort/snort.conf με ή gedit
  Σε αυτό το αρχείο, δυνατή η διαρθρωμένη διάρθρωση των μεταβλητών δικτύου, όπως η ενός
    $HOME_NET: αντιπροσωπεύει τις διευθύνσεις IP του εσωτερικού δικτύου
    $EXTERNAL_NET: αντιπροσωπεύει τις διευθύνσεις IP των εξωτερικών δικτύων
  Καθορίστε τη θέση των κανόνων
    var RULE_PATH .../rules
  Καθορίστε ότι θα αποθηκεύονται στους τοπικούς κανόνες:
    # include $RULE_PATH/local.rules
    # include $RULE_PATH/app-detect.rules
    # include $RULE_PATH/attack-response.rules
    # include $RULE_PATH/κρυφή πρόσβαση σε σύστημα
    # include $RULE_PATH/bad-κίνηση.rules
    ...
Δοκιμές και εκτέλεση του Snort:
  $ sudo service snort start stop
  $ sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 26: SNORT: SNORT: Διαρθρώσεις και ανίχνευση
Εκτελέστε το Snort χωρίς να εμφανίζετε τις ειδοποιήσεις στην οθόνη, απλά καταγράψτε τις στο αρχείο /var/log/snort/snort/snort.log.XXXX
  $ sudo snort -c /etc/snort/snort.conf -l /var/log/snort/
Εκτελέστε το Snort εμφανίζοντας τις ειδοποιήσεις στην οθόνη και καταγράψτε τις στο αρχείο /var/log/snort/snort/snort.log.XXXX
  $ sudo snort -d -l /var/log/snort/ -h 10.0.0.0/24 - A console -c
/etc/snort/snort.conf
Σημαντικό: Τα αρχεία καταγραφής του Snort αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα. Για να δείτε το περιεχόμενό τους, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο αντίστοιχο αρχείο καταγραφής (.XXXX)
  $ sudo snort -r /var/log/snort/snort.log.XXXX
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 27: SNORT: SNORT: Διαρθρώσεις και ανίχνευση
ΠΟΙΟΣ, και ΤΙ
Ένας κανόνας στο SNORT αναπαρίσταται ως εξής:
alert TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) $HOME_NET 2562 ->
$EXTERNAL_NET any (msg: "ALERTA"; content: "I LOVE YOU"; sid:2009;)
WHERE ->, <-, <>) WHO WHAT
Δομή του κανόνα:
  Δράση κόκκινο χρώμα): ειδοποίηση, πέρασμα διακοπή ελέγχου του πακέτου δεδομένων), απόρριψη (απόρριψη του πακέτου δεδομένων και προειδοποίηση) και απόρριψη σφάλματος).
  Κεφαλίδα πράσινο χρώμα): πρωτόκολλο, διευθύνσεις IP και θύρες
    Οι διευθύνσεις IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) μπορούν να δηλωθούν ως $HOME_NET και $EXTERNAL_NET
    Και οι δύο μεταβλητές αντιπροσωπεύουν ένα εύρος IP που καθορίζεται στο αρχείο διαρθρώσεων snort.conf
  Επιλογές κανόνων (μπλε χρώμα): msg (μήνυμα που πρέπει να αναπαρασταθεί/αποθηκευτεί στο αρχείο καταγραφής), sid: το αναγνωριστικό του κανόνα, το οποίο πρέπει να είναι , κ.λπ.
Συνιστάται η πρόσβαση στην επίσημη τεκμηρίωση του SNORT για να εξερευνήσετε όλες τις πιθανές επιλογές:
  Η εγκατάσταση του Snortείναι σύνθετη): https://docs.snort.org/start/installation
  Παραδείγματα: https://paginas.fe.up.pt/~mgi98020/pgr/writing_snort_rules.htm
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 28: SNORT: SNORT: Διαρθρώσεις και ανίχνευση
Υπάρχουν διαδικτυακοί αναλυτές με στατικούς κανόνες που βοηθούν τους μελλοντικούς ειδικούς να ξεκινήσουν στον τομέα.
Snorpy: ένας διαδικτυακός δημιουργός κανόνων , που παρέχεται από τον C. Davis
URL: http://snorpy.cyb3rs3c.net
Το Snort Analyzer, που παρέχεται από την asecuritysite, επιτρέπει την ανάλυση κανόνων με βάση τις ακατέργαστες καταγραφές της υπάρχουσας κίνησης (.pcap)
URL: https://asecuritysite.com/forensics/
snort?fname=bit.pcap&rulesname=bit.rules
Πηγή: Davis, "Snorpy", 2024. URL:
http://snorpy.cyb3rs3c.net
Πηγή: J (2024). Snort Analyser. Asecuritysite.com URL: httpsasecuritysite.com/forensics/snort
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Είναι ένας απλός τρόπος για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το Snort
Είναι ένας απλός τρόπος σχεδιασμού
κανόνων στο Snort
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
28

## Slide 29: SNORT: SNORT: Διαρθρώσεις και ανίχνευση
Με το Snort Analyzer, είναι δυνατή η ανάλυση των αποτελεσμάτων
Τα βήματα είναι απλά
  Επικαλούται η καταγραφή στο Wireshark, π.χFTP
  Επιλέξτε τους κανόνες Snort που σχετίζονται με το FTP
  Κάντε κλικ στο "Determine"
Στους πίνακες που ακολουθούν, μπορείτε να διαβάσετε τις εξόδους των καταγραφών SNORT και
οι εφαρμοζόμενοι κανόνες
καταγεγραμμένα αρχεία
Πηγή: J (2024). Snort Analyser. Asecuritysite.com. https://asecuritysite.com/forensics/snort URL: https://asecuritysite.com/forensics/snort?fname=dυαδικό ψηφίο. PCAP (Packet Capture
- αρχείο καταγραφής πακέτων δικτύου)
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
Εφαρμοσμένοι

## Slide 30: SNORT: SNORT: Διαρθρώσεις και ανίχνευση
Με το Snort Analyzer μπορούμε να ορίσουμε τους δικούς μας κανόνες SNORT με βάση τις παρεχόμενες συλλήψεις PCAP (Packet Capture - αρχείο καταγραφής πακέτων δικτύου)
Τα βήματα είναι απλά
  Επιλέξτε καταγραφή κίνησης και κατεβάστε την
  Ανάλυση της καταγραφής με το Wireshark
  Ορίστε τον αντίστοιχο κανόνα Snort
    ☺Π.χ. χρησιμοποιώντας πρώτα το Snorpy Extensibleδομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn
  επιλέξτε την επιλογή Κανόνας χρήστηγια τους
  Κάντε κλικ στο "Determine"
Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν λεπτομερώς τις καταγεγραμμένες εξόδους SNORT και τους κανόνες που εφαρμόζονται
Ένα σεμινάριο (βίντεο) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=XuaG6 1hTHK4&t=386s
Πηγή: J (). Snort Analyser. Asecuritysite.com. httpsasecuritysite.com/forensics/snort
URL: https://asecuritysite.com/forensics/snort?fname=dυαδικό ψηφίο. PCAP (Packet Capture - αρχείο καταγραφής πακέτων δικτύου)
30
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 31: Εργασία για το σπίτι: Snort Analyser και SNORT
Εργασία1: Εξετάζοντας το διαδικτυακό "Snort Analyser":
  Δοκιμάστε τουλάχιστονδιαφορετικούς κανόνες SNORT με τους αντίστοιχους
.PCAP, π.χ. "Ping Sweep" και "ICMP (Internet Control Message Protocol
  Χρησιμοποιήστε ξανά το "Snort Analyser", αλλά αυτή είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια καταγραφή .pcap και να την κατεβάσετε για τοπική ανάλυση.
    Με βάση την καταγραφή .pcap (Packet Capture - αρχείο καταγραφής πακέτων δικτύου) και
Wireshark και Snorpy, αναλύστε και σχεδιάστε τουλάχιστον 3 κανόνες στο Snort
    Χρησιμοποιώντας αυτούς τους τρεις κανόνες και μέσω της επιλογής Rule" του Snort Analyser), οπτικοποιήστε την επιτυχία της ανίχνευσης
    Στη συνέχεια, αναλύστε τα προκύπτοντα αρχεία καταγραφής/καταγραφές και επαληθεύστε ότι όντως σχετίζονται με τους κανόνες που έχουν προκαθοριστεί στο Snort.
Task2: Εξετάζοντας το εργαλείο SNORT:
  Εγκαταστήστε το SNORT σε μία από τις εικονικές μηχανές (στο GNS3) ή στον τοπικό σας υπολογιστή.
  Επαναλάβετε την Εργασία, αλλά αυτή τη φορά
CSP004_C_E 2: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ

## Slide 32: Πρόληψη εισβολών μέσω ανίχνευσης και αντίδρασης
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Τύπος IPS | Μέθοδος πρόληψης / αντίδρασης | Περιγραφή
HIPS (HIDPS) | Κλείσιμο TCP συνδέσεων | Τερματισμός σύνδεσης client-server ή master-slave (σε δίκτυα ελέγχου ισχύος)
HIPS (HIDPS) | Χρήση δυνατοτήτων firewall | Χρήση ενσωματωμένων δυνατοτήτων firewall για απόρριψη πακέτων (π.χ. SNORT με DROP ή REJECT online)
HIPS (HIDPS) | Περιορισμός εύρους ζώνης (bandwidth) | Περιορισμός του ποσοστού bandwidth μεταξύ client-server ή master-slave
HIPS (HIDPS) | Απολύμανση κακόβουλου κώδικα | Αφαίρεση ή επανασυσκευασία μολυσμένων payloads / συνημμένων
HIPS (HIDPS) | Επαναρύθμιση συστημάτων δικτύου | Αυτόματη αλλαγή ρυθμίσεων σε firewalls, routers, switches για αποκλεισμό δραστηριότητας
NIPS (NIDPS) | Διακοπή εκτέλεσης ύποπτων εφαρμογών | Αποτροπή εκτέλεσης κακόβουλου ή άγνωστου λογισμικού
NIPS (NIDPS) | Διακοπή εισερχόμενης/εξερχόμενης κυκλοφορίας | Αποτροπή επεξεργασίας ύποπτων πακέτων
NIPS (NIDPS) | Απολύμανση εισερχόμενης κυκλοφορίας | Καθαρισμός περιεχομένου ύποπτων πακέτων
NIPS (NIDPS) | Ενεργοποίηση τοπικού firewall | Αποκλεισμός μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παραβίασης πολιτικής ασφάλειας
NIPS (NIDPS) | Επαναρύθμιση συστήματος στον host | Αυτόματη αναδιαμόρφωση firewall για φιλτράρισμα ύποπτης δραστηριότητας
Η πρόληψη εισβολών (IPS) βασίζεται τόσο στην ανίχνευση επιθέσεων, όσο και στην έγκαιρη αντίδραση. Οι τεχνικές αντίδρασης ποικίλουν, ανάλογα με τον τύπο του IPS:

## Slide 33: Ευπάθεια IDS/IPS:
νέοι κίνδυνοι και προκλήσεις για την ασφάλεια
Τόσο τα IDS όσο και τα IPS είναι ευάλωτα σε συγκεκριμένες επιθέσεις, ιδίως σεσε μυστικές ενέργειες ή σε επιθέσεις τύπου APT (Advanced Persistent Threat - Προηγμένη Επίμονη Απειλή).
Επιτιθέμενοι σε IDS/IPS:
α ανίχ ευσ
ης εισβολών)
Εταιρικό δίκτυο
Ίντερνετ
DMZ
IDS (Intrusion
ModbusTCP/DNP3/S7/CIP/HTTP/...
Δίκτυο ελέγχου και υποσταθμοί
Detection
Παραπλανήστε τα IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) με ψεύτικες επιθέσεις για να καμουφλάρετε τις πραγματικές επιθέσεις
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
Δηλαδή, να παράγουν "ψεύτικες" επιθέσεις από τοποθεσίες ή IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών), να όγκο συναγερμών. Με τη σειρά του, ο επιτιθέμενος επιτίθεται στο σύστημα από μία τοποθεσία ή ζημιά
Σε αυτή την περίπτωση, και λόγω του όγκου συναγερμών, ο διαχειριστής IT-OT δεν θα είναι σε θέση να
να διακρίνουν τις "πραγματικές" ενέργειες από τις μη πραγματικές
Άρνηση των ενεργειών IDS/IPS για τη διακοπή των διαδικασιών παρακολούθησης
Σαρώστε τις θύρες από καιρό σε καιρό (κρυφά) για δοκιμές διείσδυσης, ώστε να μην θεωρούνται σοβαρές ανωμαλίες.
Να υποδυθεί νόμιμο κόμβο δικτύου και να δηλητηριάσει αποδεικτικά στοιχεία
IDS (Intrusion
Detection
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ XML

## Slide 34: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn (επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο) : www.linkedin.com/company/cybersecpro-euproject/

## Slide 35: Σας ευχαριστώ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Cristina Alcaraz Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστήμιο της Μάλαγα alcaraz@uma.es
CSP004_C_E 4:
Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία

## Slide 36: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ:
CRISTINA ALCARAZ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑ,

## Slide 37: Γνωστοποίηση
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.
Συμφωνία έργου αριθ. 101083594

## Slide 38: Θέμα-4: Για προχωρημένους Προστασία για δίκτυα ελέγχου ενέργειας
Επισκόπηση
Τεχνικές και συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Προηγμένα συστήματα παρακολούθησης
Τελικές παρατηρήσεις
Αναφορές και πηγές
CSP004_C_E 4:
Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία

## Slide 39: Θέμα-4: Για προχωρημένους Προστασία για δίκτυα ελέγχου ενέργειας
Επισκόπηση
Τεχνικές και συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Προηγμένα συστήματα παρακολούθησης
Τελικές παρατηρήσεις
Αναφορές και πηγές
CSP004_C_E 4:
Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία

## Slide 40: Τελικές παρατηρήσεις
Σε αυτό το θέμα, διερευνήσαμε σχετικές τεχνικές, μηχανισμούς και ανίχνευσης εισβολών, παρέχοντας μια σαφή επισκόπηση των:
  Διάρθρωση και διαδικασία μεταφοράς κώδικα από ανάπτυξη σε χρήση παραγωγής, όπως τα δίκτυα ελέγχου ενέργειας.
  Χαρακτηριστικά ακρίβειας και ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των διαφόρων τεχνικών
  Απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια
  Μέτρα αντίδρασης και σχετικές με την πρόληψη κρίσιμων συστημάτων
Ομοίως, έχουμε διερευνήσει προηγμένες τεχνικές παρακολούθησης, όπως τα SIEM (Security Information and Event Management - πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης συμβάντων ασφαλείας) !
ΤΩΡΑ είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς για την προστασία των κρίσιμων δικτύων ελέγχου και των βασικών πόρων τους
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία
5

## Slide 41: Θέμα-4: Για προχωρημένους Προστασία για δίκτυα ελέγχου ενέργειας
Επισκόπηση
Τεχνικές και συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Προηγμένα συστήματα παρακολούθησης
Τελικές παρατηρήσεις
Αναφορές και πηγές
CSP004_C_E 4:
Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία

## Slide 42: Αναφορές και πηγές
1.
Ορισμένα στοιχεία αποδίδονται από το Vecteezy, URL: https:// - ευχαριστώ !www.vecteezy.com/
2.
DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης ) URL: ://www.deepl.com/translator
3.
NIST, "Intrusion detection", Computer Security Resource Centre, 2024 URL: https.nist.gov/glossary/term/intrusion_detection
4.
NIST, "Guide Industrial (ICS) Security", 2023
URL: XML-ph-0000@DeepL.internal https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-82r2.pdf
5.
IETF (Internet Engineering Task Force - Οργανισμός που καθοπρότυπα για πρωτόκολλα διαδικτύου)
URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4949
6.
ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας), "Κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για έξυπνα δίκτυα.
Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας", 2012
URL: XML (Extensible Markup- δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) https://www.enisa.europa.eu/publications/κατάλληλες-ασφαλείς-μέθοδοι-για-smart-grids Language
7.
C. Davis, "Snorpy", 2024. URL: http://snorpy.cyb3rs3c.net
8.
Buchanan, William J (2024). Αναλυτής Snort. Asecuritysite.com. URL: https://asecuritysite.com/forensics/snort
9.
Buchanan, William J (2024). Αναλυτής Snort. Asecuritysite.com. https://.com/forensics/snort URL:https://asecuritysite.com/forensics/snort?fname=dυαδικό ψηφίο. PCAP (Packet Capture - αρχείο καταγραφής πακέτων δικτύου)
7
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 43: Αναφορές και πηγές
Seguridad en Sistemas Informáticos Detección de intrusión
URL: XML-ph-0000@DeepL.internal https://www.tlm.unavarra.es/pluginfile.php/11611/mod_resource/content/0/clases/08_SSI-monitorizacion1.pdf
NIST, NIST 800-61r2, Computer Security Incident Handling Guide, 2012, https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-61r2.pdf
Ali . Ghorbani, Wei Lu, Mahbod Tavallaee, Network Detection and Prevention, Springer, ISBN 978-0-387-88770-8, 2010
8
CSP004_C_E 4: Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της ΜάλαγαΙσπανία

## Slide 44: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn (επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο) : www.linkedin.com/company/cybersecpro-euproject/

## Slide 45: Σας ευχαριστώ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Cristina Alcaraz Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστήμιο της Μάλαγα alcaraz@uma.es
CSP004_C_E 4:
Cristina Alcaraz, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Ισπανία

## Slide 46: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

## Slide 47: Γνωστοποίηση
CSP006_S_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.
Συμφωνία έργου αριθ. 101083594

## Slide 48: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Επισκόπηση
Θέμα-1: Εισαγωγή στην προστασία δικτύων ελέγχου ενέργειας
Θέμα-2: Συνήθεις αδυναμίες και επιθέσεις ασφάλειας σε δίκτυα ελέγχου ενέργειας
o Θέμα-3: Ουσιώδης προστασία για τον έλεγχο της ενέργειας Δίκτυα
o Θέμα-4: Προηγμένη προστασία για δίκτυα ελέγχου ενέργειας

## Slide 49: Ατζέντα
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
o1. Παρακολούθηση ασφάλειας
o2. Πηγές πληροφοριών SIEM (Security Information and Event Management - πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης συμβάντων ασφαλείας) o3. Λειτουργικότητα SIEM (Security Information and Event Management - πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης συμβάντων ασφαλείας) o4. XML-ph-0000@DeepL () Παράδειγμα λύσεων SIEM
o5. Elasticsearch (μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων )
4

## Slide 50: Στόχοι
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Στο τέλος αυτής της συνεδρίας, θα πρέπει να είστε σε θέση να ...
1. Περιγραφή των διαφόρων πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας
2. Συνδέστε τους διάφορους τύπους πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας με τα εργαλεία που τα παράγουν π.χ. οι
ειδοποιήσεις ανίχνευσης επιθέσεων προέρχονται από IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
κ.λπ.)
3. Εξηγήστε τις προκλήσεις της διαχείρισης πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας και πώς οι λύσεις SIEM διευθυνσιοδοτούν
αυτές τις προκλήσεις, δηλαδή περιγράψτε τον σκοπό τους.
4. Περιγράψτε τη λειτουργικότητα που παρέχουν συνήθως οι λύσεις SIEM
5. Να αναφέρετε τις κύριες λύσεις SIEM που είναι διαθέσιμες στην αγορά (εμπορικές και ανοικτού κώδικα) και τα
χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά τους.
5

## Slide 51: Παρακολούθηση ασφαλείας
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Η παρακολούθηση (monitoring) είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί αν έχει σημειωθεί παραβίαση ασφάλειας ή αν έχει παρακαμφθεί κάποιος μηχανισμός ελέγχου.
Οι μηχανισμοί ασφαλείας μπορούν να παρέχουν ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας από πιθανούς επιτιθέμενους.
Τέτοιες ενδείξεις μπορούν να προέλθουν από:
  Anti-Virus Systems (AVS)
  Syslog
  Αρχεία καταγραφής (logs) από firewalls
  Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών Δικτύου (NIDS)
  Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών σε Hosts (HIDS)
✅ Η συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας είναι απαραίτητη για την προστασία κρίσιμων συστημάτων.
6

## Slide 52: Μια σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια: Δεδομένα: Υπερφόρτωση δεδομένων
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Πνιγόμαστε στα δεδομένα ασφάλειας, όπως:
Αρχεία καταγραφής συστήματος (system logs)
Καταγραφές proxy
Καταγραφές εφαρμογών (application logs)
Καταγραφές firewall
Καταγραφές antivirus
Συμβάντα από NIDS (Network Intrusion Detection Systems)
Συμβάντα από HIDS (Host Intrusion Detection Systems)
Καταγραφές πακέτων (packet captures)
⚠️ Κανένας δείκτης από μόνος του δεν είναι επαρκής για να προσδιορίσει αν ένα περιουσιακό στοιχείο έχει παραβιαστεί.
➡️ Απαιτείται συσχέτιση πολλαπλών πηγών για να εντοπιστούν πραγματικές απειλές.

## Slide 53: Διαχείριση πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας
Οι λύσεις SIEM (Security Information and Event Management) βοηθούν στην αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης δεδομένων ασφαλείας.
Ένα SIEM είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα εργαλείων που διαχειρίζεται πολλαπλές εφαρμογές και συσκευές ασφαλείας.
Παρέχει μια ολιστική εικόνα της κατάστασης ασφαλείας ενός δικτύου ή οργανισμού.
Τα SIEM μπορούν να κανονικοποιούν (normalize) τα δεδομένα από διαφορετικές πηγές καταγραφής (logs), διευκολύνοντας την ανάλυση και τον εντοπισμό απειλών.
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Οι λύσεις SIEM (Security Information and Event Management) βοηθούν στην αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης δεδομένων ασφαλείας.
Ένα SIEM είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα εργαλείων που διαχειρίζεται πολλαπλές εφαρμογές και συσκευές ασφαλείας.
Παρέχει μια ολιστική εικόνα της κατάστασης ασφαλείας ενός δικτύου ή οργανισμού.
Τα SIEM μπορούν να κανονικοποιούν (normalize) τα δεδομένα από διαφορετικές πηγές καταγραφής (logs), διευκολύνοντας την ανάλυση και τον εντοπισμό απειλών.

## Slide 54: Πηγές πληροφοριών SIEM
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Συσκευές ασφαλείας
Συστήματα ανίχνευσης εισβολών στο δίκτυο (NIDS)
Συστήματα ανίχνευσης εισβολών βασισμένα σε κεντρικό υπολογιστή (HIDS)
Συστήματα πρόληψης εισβολών (IPS)
Αντιϊικό λογισμικό
Honeypots
Τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας
Συσκευές δικτύου
Δρομολογητές
Διακόπτες
Σημεία πρόσβασης Wi-Fi
Πύλες VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
Εξυπηρετητής
Web Severs
Εξυπηρετητές/Εξυπηρετητές
Εξυπηρετητές εφαρμογών
Βάσεις δεδομένων
παροχές νέφους
Εφαρμογές
Εφαρμογές Ενδοδικτύου
Διαδικτυακές εφαρμογές

## Slide 55: Τεχνολογίες και δεδομένα
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας
Δεδομένα καταγραφής
HIDS (Host-based Intrusion Detection System Σύστημα ανίχνευσης εισβολών σε δίκτυα
Ειδοποιήσεις
Δρομολογητές, βρύσες δικτύου
• Πλήρεις συλλήψεις πακέτων δεδομένων
Δεδομένα ροής
Διακομιστές/Εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας
Αρχεία καταγραφής συστήματος
Παράγοντες παρακολούθησης

## Slide 56: Λειτουργικότητα SIEM
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Ανακάλυψη
περιουσιακών στοιχείων και απογραφή
Ευπάθεια
αξιολόγηση
Ανάλυση δικτύου, πλήρης καταγραφή πακέτων δεδομένων
Σύστημα ανίχνευσης εισβολών με βάση τον κεντρικό υπολογιστή HIDS)
Σύστημα δικτυωμένης ανίχνευσης εισβολών (NIDS)
Παρακολούθηση ολοκληρωμένης ακεραιότητας αρχείων
Διαχείριση καταγραφής

## Slide 57
SIEM Διαδικασία
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Αρχεία καταγραφής τείχους
(ηλεκτρονικής) προστασίας
Συναγερμοί NIDS
ς
HIDS
Κανονικοποίηση μηνυμάτων
Αγαθά
Ευπάθειες
Απειλές
Έκθεση
Σχετιζόμενα Μηνύματα
Σχετιζόμενα alerts
Απειλές
Σχετιζόμενες επιθέσεις
Επίθεση
Antivirus alerts
Syslog events
ς
Πληροφορίες για την επίθεση
Συσχέτιση Γεγονότος

## Slide 58: Παράδειγμα λύσεων SIEM
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Εμπορικό
Μικρό πλαίσιο ArcSight Enterprise Διαχειριστής ασφάλειας ESM)
AlienVault (λογισμικό ασφαλείας)
Διαχείριση USM
Splunk
SolarWinds Ασφάλεια Event Manager
Ελαστικό SIEM (Security Information and Event Management - πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης συμβάντων ασφαλείας)
Ανοιχτός κώδικας
Κρεμμύδι ασφαλείας
https://securityonionsolutions.com
Πληροφορίες για την ασφάλεια ανοικτού κώδικα Διαχείριση OSSIM)

## Slide 59: Κρεμμύδι ασφαλείας
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Ελεύθερη και ανοιχτή πλατφόρμα για παρακολούθηση ασφάλειας δικτύων (NSM) και παρακολούθηση ασφάλειας επιχείρησης (ESM)
Το NSM παρακολουθεί το δίκτυο για θέματα ασφάλειας. εκδηλώσεις
Προληπτικά (Proactive): Εντοπισμός SSL πιστοποιητικών που πρόκειται να λήξουν, ώστε να ανανεωθούν εγκαίρως
Αντιδραστικά (Reactive): Αντιμετώπιση περιστατικών (incident response) και ανάλυση δικτυακών συμβάντων (network forensics)
Προσφέρει πλαίσιο, πληροφορία και επίγνωση κατάστασης για το τι συμβαίνει στο δίκτυο σου (context, intelligence & situational awareness)
Το ESM προσθέτει ορατότητα ακραίων σημείων και άλλη τηλεμετρία
Δεδομένα καταγραφής
Δεδομένα καταγραφής
Δεδομένα κίνησης δικτύου
Κρεμμύδι ασφαλείας
Δεδομένα καταγραφής

## Slide 60: Παρακολούθηση ασφάλειας δικτύου
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Ανίχνευση εισβολής
Το NIDS (Network Intrusion Detection System) παρακολουθεί την κίνηση του δικτύου και χρησιμοποιεί δακτυλικά αποτυπώματα και αναγνωριστικά επιθέσεων για να ανιχνεύσει ύποπτες δραστηριότητες Το Suricata μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως NIDS.
Μεταδεδομένα δικτύου
Καταγραφές (logs) συνδέσεων και τυπικών πρωτοκόλλων όπως: DNS, HTTP, FTP, SMTP, SSH, SSL
Παρέχεται ορατότητα στο περιεχόμενο και το πλαίσιο των δεδομένων και των συμβάντων ➡️ Αυτό επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των κινδύνων, καθώς και τον έγκαιρο εντοπισμό ανωμαλιών ή επιθέσεων.
Πλήρης σύλληψη πακέτων δεδομένων Καταγράφει όλα τα δεδομένα στο δίκτυο
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε, και τι

## Slide 61: Παρακολούθηση ασφάλειας επιχειρήσεων
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Παρέχει ορατότητα στα endpoints και μπορεί να συλλέγει αρχεία καταγραφής (logs) από διάφορες συσκευές, όπως firewalls και δρομολογητές (routers)
Για ανίχνευση σε endpoints, το Kibana διαθέτει plugin για το Wazuh
Το Wazuh είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα HIDS (Host Intrusion Detection System) για πολλαπλά λειτουργικά συστήματα
Ο πράκτορας (agent) του Wazuh προσφέρει ορατότητα σε κάθε endpoint του δικτύου
Υποστηρίζει: • Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο • Έλεγχο ακεραιότητας αρχείων • Ανάλυση αρχείων log • Παρακολούθηση πολιτικών ασφαλείας • Ανίχνευση rootkits • Ενεργή απόκριση σε απειλές
Η συσχέτιση συμβάντων από hosts και από το δίκτυο βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα εντοπισμού περιστατικών
Μπορεί επίσης να συλλέγει πληροφορίες από άλλους endpoint agents, όπως το osquery
Σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να εγκατασταθούν agents, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο Syslog για συλλογή δεδομένων

## Slide 62: OSSIM (Open Source Security Information Management - SIEM εργαλείο για ανάλυση κυβερνοαπειλών)
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Το OSSIM (Open Source Security Information Management - SIEM εργαλείο για ανάλυση κυβερνοαπειλών) είναι το ανοιχτό λογισμικό για την ασφάλεια
Το OSSIM (Open Source Security Information Management - SIEM εργαλείο για ανάλυση κυβερνοαπειλών) παρέχει συστήματα καταγραφής, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και Ευπάθειας και ανίχνευσης με τη χρήση άλλων εξαρτημάτων ασφαλείας ανοικτού κώδικα.
Διεπαφή χρήστη με βάση το φυλλομετρητή (browsers - προγράμματα περιήγησης) για γραφική ανάλυση
Το OSSIM (Open Source Security Information Management - SIEM εργαλείο για ανάλυση κυβερνοαπειλών) περιλαμβάνει:
  Ανακάλυψη περιουσιακών στοιχείων
  Ευπάθεια
  Ανίχνευση εισβολής
  Παρακολούθηση συμπεριφοράς

## Slide 63: Elasticsearch και Kibana
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Το Elasticsearch (μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων ) είναι μια κατανεμημένη RESTful μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης που ενεργοποιεί τη γρήγορη αναζήτηση, ευρετηρίαση και ανάλυση δεδομένων.
Το Kibana είναι ένα ταμπλό απεικόνισης δεδομένων ανοίγει για το Elasticsearch (μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων ), το οποίο παρέχει δυνατότητες απεικόνισης πάνω στο περιεχόμενο που ευρετηριάζεται σε συστάδα Elasticsearch.
Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν διαγράμματα ράβδων, γραμμών και διασποράς ή πίτας.
  Στο πλαίσιο του SIEM (Security Information and Event Management - πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης συμβάντων ασφαλείας), η Kibana ενεργοποιεί τους χρήστες να διερευνούν, να αναλύουν, να φιλτράρουν και να απεικονίζουν διάφορες πτυχές του δικτύου (καταστάσεις του συστήματος, συμβάντα, κίνηση κ.λπ.).

## Slide 64: Επισκόπηση λειτουργιών
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Η πλατφόρμα Elastic προσφέρει ποικιλία αναζήτησης, φιλτραρίσματος και οπτικοποίησης για
αναλύοντας διαφορετικά σύνολα δεδομένων συστήματος. Οι σημαντικότερες λειτουργίες είναι
Kibana
  να εμφανίσετε και να μοιραστείτε συλλογή οπτικοποιήσεων
  να εξερευνήσετε διαδραστικά τα δεδομένα μέσω ερωτημάτων και φιλτραρίσματος εγγράφων
  να δημιουργείτε οπτικοποιήσεις και να συγκεντρώνετε αποθηκευμένα δεδομένα σε δείκτες Elasticsearch
Παρατηρησιμότητα
  να παρακολουθεί και να αντιδρά σε γεγονότα που συμβαίνουν σε ολόκληρο το περιβάλλον
Ασφάλεια
  να εξερευνήσετε μετρήσεις ασφαλείας και αρχεία καταγραφής για συμβάντα και ειδοποιήσεις
Wazuh πρόσθετα
  διαχείριση πληροφοριών ασφαλείας
  ανίχνευση και αντιμετώπιση απειλών
  έλεγχοι ασφαλείας και παρακολούθηση της πολιτικής

## Slide 65: Τι είναι η Kibana;
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Η Kibana προσφέρει ολοκληρωμένες και καλά δομημένες επισκοπήσεις των δεδομένων του Elastic Stack με παρέχοντας τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:
  Μια πλατφόρμα ανάλυσης και οπτικοποίησης για φιλτράρισμα και οπτικοποίηση ανάλογα με τον χρήστη των
Elasticsearch (μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων )
  Διεπαφή χρήστη για τη διαχείριση του Elastic Stack ρυθμίσεις ασφαλείας, ρόλοι χρηστών, στιγμιότυπα, κ.λπ.)
  Ένας κεντρικός κόμβος για την πρόσβαση της Elastic, από την ανακάλυψη έως το SIEM λειτουργίες

## Slide 66: Ελαστική ασφάλεια
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Το Elastic Security προσφέρει χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά ασφαλείας που ανιχνεύουν απειλές, πρόληψη ακραίων σημείων και απόκριση
δυνατότητες, όπως:
  Μια μηχανή ανίχνευσης για τον εντοπισμό επιθέσεων και λανθασμένων ρυθμίσεων του συστήματος.
  Ένας χώρος εργασίας για την ταξινόμηση συμβάντων και τις έρευνες.
  Διαδραστικές οπτικοποιήσεις για τη διερεύνηση των σχέσεων διεργασιών.
  Ενσωματωμένη διαχείριση υποθέσεων και αυτοματισμός.
  Ανίχνευση επιθέσεων χωρίς υπογραφή με προκατασκευασμένες εργασίες ανωμαλίας μηχανικής μάθησης και κανόνες ανίχνευσης.

## Slide 67: Ασφαλείς οπτικές γωνίες 1/2
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
απειλές
Οι προβολές ασφαλείας (Security views) είναι προσβάσιμες από το πλάινο μενού, κάτω από την ένδειξη "Security". Οι βασικές προβολές που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:
Detections View
Η προβολή Detections εντοπίζει απειλές και δημιουργεί ειδοποιήσεις όταν αυτές ανιχνευθούν. Οι ειδοποιήσεις βασίζονται σε κανόνες ανίχνευσης που έχουν οριστεί από τον χρήστη ή το σύστημα.
Hosts View
Παρέχει βασικά στατιστικά και πληροφορίες που σχετίζονται με συμβάντα ασφαλείας στα συστήματα (hosts).
Network View
Προσφέρει επισκόπηση της δραστηριότητας του δικτύου μέσα από διαδραστικό χάρτη και πίνακες συμβάντων.

## Slide 68: Θέα ασφαλείας 2/2
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Προβολή χρονολογίου
  Χώρος εργασίας για έρευνες συναγερμού και
ανακάλυψη απειλών στο δίκτυο.
  Ενδιαφέροντα αντικείμενα μπορούν να μεταφερθούν XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) και να πέσουν αντικείμενα ενδιαφέροντος (π.χ. διευθύνσεις IPS) στον θεατή της Προβολής συμβάντων χρονογραμμής
Προβολή περιπτώσεων
  Η προβολή Περιπτώσεις χρησιμοποιείται για το άνοιγμα και την παρακολούθηση θεμάτων ασφαλείας. Οι περιγραφές των περιπτώσεων, καθώς και τα σχόλια

## Slide 69: Wazuh Kibana πρόσθετο
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Το Wazuh παρέχει ορατότητα ασφάλειας με βάση τον κεντρικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας ελαφριά
πράκτορες
Πρόκειται για ένα έργο ανοικτού κώδικα που υποστηρίζει την ανίχνευση, την ορατότητα και την συμμόρφωση.
  Το πρόσθετο Wazuh επιτρέπει την οπτικοποίηση και ανάλυση του Wazuh ειδοποιήσεις που είναι αποθηκευμένες στο Elasticsearch (μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων ). Και παρέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/χαρακτηριστικά:
Αναζήτηση και φιλτράρισμα ειδοποιήσεων
Προβολή και επεξεργασία της διαρθρώσης του διαχειριστή Wazuh
Διαχείριση συνόλου κανόνων κανόνες, αποκωδικοποιητέςλίστες CDB (Βάση δεδομένων στοιχείων λογισμικού))
Διαχείριση ομάδων πρακτόρων
Ελέγξτε την κατάσταση και τα καταγεγραμμένα αρχεία της συστάδας Wazuh
Διαχείριση των πρακτόρων, της διαρθρώσεώς και δεδομένων
Εξερευνήστε και διαδραματιστεί με το API (Application Programming Interface) του Wazuh μέσω των εργαλείων Dev (προγραμματιστής)

## Slide 70: Στόλος και Osquery (εργαλείο ανάλυσης δεδομένων ασφαλείας για συστήματα)
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Το Fleet είναι ένα εργαλείο διαχείρισης συσκευών ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί το Osquery (εργαλείο ανάλυσης δεδομένων ασφαλείας για συστήματα).
Το Osquery (εργαλείο ανάλυσης δεδομένων ασφαλείας για συστήματα) είναι ένας πράκτορας για την παρακολούθηση του λειτουργικού συστήματος και ένα πλαίσιο λογισμικού.
Το Osquery (εργαλείο ανάλυσης δεδομένων ασφαλείας για συστήματα) μπορεί να αναζητήσει διεργασίες που εκτελούνται, να φορτώσει μονάδες πυρήνα, ανοίγει συνδέσεις δικτύου, πρόσθετα προγράμματος περιήγησης, συμβάντα υλικού, κατακερματισμούς αρχείων κ.λπ.
Εκτέλεση ερωτημάτων σε ζωντανή σύνδεση σε όλους ή σε υποσύνολο κεντρικών υπολογιστών.

## Slide 71: Περίληψη
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Υπάρχει κατακλυσμός πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της ασφάλειας. λειτουργικά
Μια σημαντική πρόκληση είναι η υπερφόρτωση δεδομένων λόγω των τεράστιων ποσοτήτων πληροφοριών ασφαλείας από πλήθος πηγών
διαχείρισης πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας SIEM) προορίζονται να διευθυνσιοδοτηθούν για αυτό το πρόβλημα.
προκλήσεις
Οι λύσεις SIEM (Security Information and Event Management - πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης συμβάντων ασφαλείας) προσλαμβάνουν δεδομένα διαφόρων ειδών, τα ομαλοποιούν και παρέχουν οπτικοποίηση και ανάλυση.
εργαλεία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ασφαλείας
Υπάρχουν διάφορες εμπορικές λύσεις και λύσεις ανοιχτού κώδικα

## Slide 72: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn (επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο): https://www.linkedin.com/company/cy bersecpro-euproject/

## Slide 73: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at
Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at