## Slide 1: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΑΠO:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

## Slide 2: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αυτές οι διαφάνειες περιγράφουν τα ουσιώδη επιθετικά εργαλεία που
θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το μάθημα.
Αυτά τα εργαλεία προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος για να καταδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων και να διευθυνσιοδοτηθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες ασφάλειας για την αποφυγή ή τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ή ανεξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

## Slide 3: SIEM (Security Information and Event Management - πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης συμβάντων ασφαλείας) Wazuh
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 4: Wazuh
4
|Επισκόπηση XMLExtensible Markup Language - δομημένη
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το Wazuh παρέχει ισχυρή παρακολούθηση και προστασία της ασφάλειας για περιουσιακά στοιχεία ΤΠ χρησιμοποιώντας:
  Διαχείριση πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας SIEM) και
  Δυνατότητες εκτεταμένης ανίχνευσης και απόκρισης (XDR) (ενοποιημένη πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας για ανίχνευση απειλών σε endpoints).
Το Wazuh μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές περιπτώσεις χρήσης ως εξής:
Αξιολόγηση διαμόρφωσης
Ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού
Παρακολούθηση ακεραιότητας αρχείων
Εντοπισμός απειλών
Ανάλυση δεδομένων καταγραφής
Προστασία φόρτου εργασίας
Διαχείριση στάσης εργασίας
Ασφάλεια κοντέινερ
Υγιεινή της πληροφορικής
Κανονιστική συμμόρφωση
Ανίχνευση ευπαθειών
Αντιμετώπιση περιστατικών

## Slide 5: Wazuh: Κεντρικά εξαρτήματα
5
Αρχιτεκτονική Ξεκινώντας με το Wazuh Τεκμηρίωση του Wazuh
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 6: Wazuh: Κεντρικά εξαρτήματα
6
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ο δείκτης Wazuh είναι μια υψηλής κλίμακας μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης πλήρους κειμένου.
|Εγκατεστημένο αρχείο
εγκατάστασης
Αυτό το κεντρικό εξάρτημα ευρετηριάζει και αποθηκεύει τις ειδοποιήσεις που παράγονται από τον εξυπηρετητή Wazuh.
Ο εξυπηρετητής Wazuh αναλύει τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους πράκτορες και τα επεξεργάζεται χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικά με απειλές.
Ένας μόνο εξυπηρετητής/εξυπηρετητής
μπορεί να αναλύσει δεδομένα από χιλιάδες
πράκτορες και να επεκταθεί όταν
δημιουργηθεί ως συστάδα.
Χρησιμοποιείται επίσης για τη διαχείριση των
πρακτόρων, διαρθρώνοντάς τους εξ
αποστάσεως όταν είναι απαραίτητο.
Το ταμπλό του Wazuh είναι το διαδικτυακό περιβάλλον χρήστη για την οπτικοποίηση, την ανάλυση και τη διαχείριση δεδομένων.
Περιλαμβάνει πίνακες ελέγχου για ρυθμιστικές
συμμόρφωση, Ευπάθειες, ακεραιότητα αρχείων, διάρθρωση και συμβάντα υποδομής νέφους, μεταξύ άλλων.

## Slide 7: Πράκτορες Wazuh
7
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Οι πράκτορες Wazuh εγκαθίστανται σε ακραία σημεία, όπως φορητοί υπολογιστές, επιτραπέζιοι υπολογιστές, διακομιστές/Εξυπηρετητές, υποστάσεις τρόπων νέφους ή εικονικές μηχανές (εικονικά μηχανήματαΠαρέχουν δυνατότητες πρόληψης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης απειλών.
|Εγκατεστημένο αρχείο
εγκατάστασης

## Slide 8: Εγκατεστημένο αρχείο εγκατάστασης λογισμικού
Εικονική μηχανή OVA) - Εναλλακτικές λύσεις εγκατάστασης (wazuh.com)
Το Wazuh παρέχει μια προκατασκευασμένη εικόνα εικονικού μηχανήματος σε μορφή Open Virtual Appliance (OVA). Αυτό μπορεί να κατευθυνθεί απευθείας στο VirtualBox ή σε άλλα συστήματα εικονικοποίησης συμβατά με OVA. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών) τρέχει μόνο σε συστήματα 64 δυαδικών ψηφίων. Δεν παρέχει υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και επεκτασιμότητας out of the box. Ωστόσο, μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση κατανεμημένης διαδικασίας εγκατάστασης και εκτέλεσης εφαρμογών σε περιβάλλον παραγωγής.
Επιλέξτε την έκδοση Wazuh από το επάνω δεξί μέρος της σελίδας.
Στη συνέχεια, κατεβάστε την εικονική συσκευή OVA), η οποία περιέχει τα εξαρτήματα:
  Amazon (εταιρεία τεχνολογίας) Linux
  Διαχειριστής Wazuh.8.1
  Wazuh indexer.8.1
  Filebeat-OSS.10.2
  Ταμπλό Wazuh.8.1
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση μπορείτε να βρείτε στη σελίδα τεκμηρίωσης του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού.
8

## Slide 9: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού Wazuh Server
Πλοηγηθείτε στο αρχείο ova που κατεβάσατε και κάντε διπλό κλικ σε .
Πατήστε Finish και στη συνέχεια περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το
Το VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών) εισάγεται με επιτυχία.

## Slide 10: Εγκατεστημένο αρχείο εγκατάστασης λογισμικού Wazuh
Επιλέξτε το εισαγόμενο VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών) του Wazuh και μεταβείτε δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ)
>Ρυθμίσεις XML (Extensible Markup-
Επιλέξτε
το
VMSVGA
στο σημείο
Γραφικά
Ελεγκτής.
Πατήστε ok

## Slide 11: Εκκίνηση του διακομιστή/Εξυπηρετητή Wazuh
Πατήστε το κουμπί εκκίνησης.
Εισάγετε τον χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
Από προεπιλογή:
Χρήστης: wazuh-user
Κωδικός πρόσβασης:
Περιμένετε μέχρι να φτάσετε στην οθόνη σύνδεσης.
Ο διακομιστής/εξυπηρετητής Wazuh έχει επιτυχώς εγκατεστημένο και ξεκινήσει.
11

## Slide 12: Εκκίνηση του διακομιστή/Εξυπηρετητή Wazuh
Πρώτον, πρέπει να βρούμε τη διεύθυνση IP του
Εξυπηρετητής Wazuh.
`Μεταβείτε στον εξυπηρετητή Wazuh και πληκτρολογήστε ‘ip address’

## Slide 13: Εκκίνηση του εξυπηρετητή Wazuh
Ο Wazuh manager ενδέχεται μερικές φορές να μην ξεκινά σωστά.
Για να ελέγξετε την κατάστασή του, εκτελέστε από τον Wazuh server: sudo systemctl status wazuh-manager | grep running Αν δεν είναι ενεργός, επανεκκινήστε τον με την εντολή: sudo systemctl restart wazuh-manager

## Slide 14: Εγκατεστημένο αρχείο εγκατάστασης λογισμικού ακραίο σημείο)
Όνομα χρήστη:
Κωδικός πρόσβασης:
Ανοίξτε το φυλλομετρητή στον πράκτορα και επισκεφθείτε το:
https://wazuh-server-ip-address
Στην περίπτωσή μας ο διακομιστής/εξυπηρετητής IPS είναι 192.168.122.173
https://192.168.122.173
14

## Slide 15: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού ακραίο σημείο)
Ο φυλλομετρητής (browser - πρόγραμμα περιήγησης) ενδέχεται να μπλοκάρει τη σύνδεση με τον διακομιστή/εξυπηρετητή λόγω ρυθμίσεων ασφαλείας που εμποδίζουν μη επαληθευμένες συνδέσεις.
Επομένως, κάντε κλικ στο 'ADVANCED' και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο σύνδεσμο για τον εξυπηρετητή IPS (είναι ασφαλές, μην ανησυχείτε. ).
15

## Slide 16: Εκκίνηση του εξυπηρετητή Wazuh
Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα διαχείρισης του Wazuh, ενδέχεται να συναντήσετε την ακόλουθη οθόνη. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή, κατά καιρούς, το ευρετήριο Wazuh δεν ξεκινάει σωστά.
Ελέγξτε αν η κατάσταση του δείκτη ενεργή- διαφορετικά, πρέπει να τον επανεκκινήσετε. Ελέγξτε την κατάσταση χρησιμοποιώντας:
sudo systemctl status wazuh-indexer
ο οθ νη τότε πρέπει να εκκινή ε
Αν βλέπ τε τ παρόμοιο με το παραπ νω στιγμ
το δείκτη στον ξυπηρε τή/εξυ ηρετητ
χρησιμοποιώντας: sudo systemctl restart wazuh-indexer
16

## Slide 17: Εκκίνηση του εξυπηρετητή Wazuh
Τώρα θα πρέπει να δείτε την κατάσταση ως "ενεργή".
Ελέγξτε ξανά την κατάσταση του δείκτη:
sudo systemctl status wazuh-indexer

## Slide 18: Εγκατεστημένο αρχείο εγκατάστασης λογισμικού ακραίο σημείο)
Από την ακραία σελίδα, επιλέξτε Διαδικασία εγκατάστασης και σε περιβάλλον παραγωγής

## Slide 19: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού ακραίο σημείο)
Επιλέξτε το OS (Operating System - λειτουργικό σύστημα) του πράκτορά σας, στην περίπτωσή μας είναι
1
2
3
Αντιγράψτε και εκτελέστε αυτή την εντολή
(μπορεί να χρειαστεί sudo)
19

## Slide 20: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού ακραίο σημείο)
Sudo wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuhagent/
wazuh-agent_4.8.1-1_amd64.deb && sudo
WAZUH_MANAGER='192.168.122.173' WAZUH_AGENT_NAME='Client' dpkg -i ./wazuhagent_
4.8.1-1_amd64.deb

## Slide 21: Εγκατεστημένο αρχείο εγκατάστασης λογισμικού ακραίο σημείο)
21
Ενημερώστε την IP του διακομιστή/Εξυπηρετητή στο αρχείο
ossec.conf
στην πλευρά του πράκτορα.
Sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
Αυτή η διεύθυνση IP ενδέχεται να διαφέρει από τη διεύθυνση του Wazuh Manager σας
IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) IP, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε τη
σωστή.

## Slide 22: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού ακραίο σημείο)
Καταχωρίστε τον πράκτορα στον διαχειριστή χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή
/var/ossec/bin/agent-auth -m manager_ip> -A agent_name>
Αντικαταστήστε < > με τη διεύθυνση IP του διαχειριστή Wazuh (στην περίπτωσή μας 192.168.122.173) και το < agent_name> με το όνομα του πράκτορα όπως διαρθρώνεται στο διαχειριστή.
Σημειώστε ότι το όνομα agent_name πρέπει να είναι μοναδικό για να αποφευχθεί η επανάληψη, καθώς διπλά θα εμποδίσουν τον να συνδεθεί επιτυχώς με τον διαχειριστή.
22

## Slide 23: Εκκίνηση του πράκτορα ακραίο σημείο)
Εκτελέστε τον πράκτορα:
Sudo systemctl daemon-reload
Sudo systemctl enable wazuh-agent
Sudo systemctl start wazuh-agent
3

## Slide 24: Έλεγχος λίστας πρακτόρων ακραίο σημείο)
Βεβαιωθείτε ότι ο πράκτοράς σας είναι καταχωρημένος στον
εξυπηρετητή.
Λίστα όλων των πρακτόρων στο εξυπηρετητή με χρήση:
Sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
Τώρα θα πρέπει να δείτε τον πρόσφατα προστιθέμενο πράκτορα στη λίστα πρακτόρων του εξυπηρετητή Wazuh.
24
Sudo /var/ossec/bin/manage_agents

## Slide 25: Εκκίνηση πράκτορα ακραίο σημείο)
Ελέγξτε το εγκατεστημένο αρχείο λογισμικού από το ταμπλό.
Επισκεφθείτε τον εξυπηρετητή Wazuh μέσω του φυλλομετρητή του πράκτορα χρησιμοποιώντας διεύθυνση Wazuh-IPS.
Τώρα θα πρέπει να βλέπετε πόσοι ενεργοί πράκτορες εκτελούνται ενεργά και επικοινωνούν με το
Εξυπηρετητής Wazuh.
Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε δύο ενεργούς παράγοντες.
25

## Slide 26: Εκκίνηση πράκτορα ακραίο σημείο)
Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε ενεργούς παράγοντες.
Raspberry pi client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με εξυπηρετητή/εξυπηρετητή) και η συσκευή Admin Kali
26

## Slide 27: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Διάρθρωση
Η διαδικασία αυτή ελέγχει αν το σύστημά σας συμφωνεί - συμμορφώνεται με τα καθιερωμένα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας.
Σας βοηθά να παρακολουθείτε την κατάσταση συμμόρφωσης όλων των περιουσιακών σας στοιχείων, διασφαλίζοντας ότι ακολουθούν τις απαραίτητες πολιτικές και ελέγχους ασφάλειας.

## Slide 28: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Διάρθρωση
Επιλέξτε τον πράκτορα που θέλετε να ελέγξετε

## Slide 29: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Διαρθρώσεις
Ακολουθεί ένας κατάλογος κοινών συναγερμών ασφαλείας, οι περιγραφές τους, οι συστάσεις για βελτίωση και πώς αντιστοιχούν στη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις.

## Slide 30: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού
Παράγει/κάνει έρευνα για να ελέγξετε αν έχουν
εντοπιστεί ύποπτα αρχεία σε κάποιο ακραίο σημείο.

## Slide 31: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού
Εντοπίστηκε μια ύποπτη δραστηριότητα, η οποία παραπέμπει σε κίνδυνο ασφάλειας επειδή μια κρίσιμη διαρθρωμένη διάρθρωση
αρχείο Elasticsearch.yml) δεν θα πρέπει να είναι εγγράψιμο από όλους τους χρήστες.

## Slide 32: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Παρακολούθηση ακεραιότητας αρχείων
Σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί συστήματα αρχείων και να εντοπίζει τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο ή τον χαλαρό έλεγχο ή οποιαδήποτε σχετική ύποπτη δραστηριότητα που
να υποδηλώνει δυνητική παραβίαση της ακεραιότητας.

## Slide 33: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Παρακολούθηση ακεραιότητας αρχείων
Σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί συστήματα αρχείων και να εντοπίζει τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο ή τον χαλαρό έλεγχο ή οποιαδήποτε σχετική ύποπτη δραστηριότητα που
να υποδηλώνει δυνητική παραβίαση της ακεραιότητας.
Είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή
Ας ενεργοποιήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό/ ☺

## Slide 34: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Στη συσκευή Wazuh-Server
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
Αποθηκεύστε τις αλλαγές

## Slide 35: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Δεν υπάρχουν σφάλματα ☺
Επανεκκινήστε τον wazuh-server χρησιμοποιώντας
sudo systemctl επανεκκίνηση wazuh-manager.service
Ελέγξτε την κατάσταση του εξυπηρετητή χρησιμοποιώντας
sudo systemctl status wazuh-manager.service

## Slide 36: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Ας δημιουργήσουμε ένα αρχείο με όνομα "test.txt" στον κατάλογο `/etc` για να δούμε αν η παρακολούθηση αρχείων του Wazuh θα το εντοπίσει.
On the agent side, navigate to the `/etc` directory by typing: cd /etc
Then, create the file using the `touch` command: touch test.txt
Το Wazuh θα πρέπει να τώρα σε θέση να παρακολουθεί για ανεξουσιοδοτημένες αλλαγές ή δημιουργίες αρχείων στο κρίσιμο σύστημα
καταλόγους.
36

## Slide 37: Ασφάλεια ακραίου σημείου
37
Ελέγξτε τη σελίδα Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση Ακεραιότητας Αρχείων στην πλευρά του πράκτορα- θα πρέπει να λειτουργεί τώρα.
Ωστόσο, εάν δεν εντοπιστούν αλλαγές λόγω της δημιουργίας του αρχείου (text.txt), ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε αρχείο ossec.conf στον πράκτορα για να διασφαλίσουμε σωστή και ανίχνευση των αλλαγών στο αρχείο.
Ενημερώστε το ossec.conf από
/var/ossec/etc/ossec.conf
Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον πράκτορα χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή: sudo systemctl restart wazuh-agent.service
Δεν υπάρχουν σφάλματα ☺

## Slide 38: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Ελέγξτε την κατάσταση του πράκτορα χρησιμοποιώντας
Sudo systemctl status wazuh-agent.service

## Slide 39: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Ελέγξτε ξανά τη σελίδα παρακολούθησης ακεραιότητας αρχείων στην πλευρά του πράκτορα

## Slide 40: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Κυνήγι απειλών: εντοπισμός δυνητικών απειλών στονστους ενεργούς πράκτορες.

## Slide 41: Ασφάλεια ακραίου σημείου
Κυνήγι απειλών: εντοπισμός δυνητικών απειλών στονστους ενεργούς πράκτορες.
Έχουν εντοπιστεί απειλές λόγω της ανοικτής και κλειστής κατάστασης της θύρας 502 (δηλ. σχήμα πελάτη-διακομιστή Modbus TCP).

## Slide 42: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 43: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ :
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚΌ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

## Slide 44: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αυτές οι διαφάνειες περιγράφουν τα ουσιώδη επιθετικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το μάθημα.
Αυτά τα εργαλεία προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος για να καταδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων και να διευθυνσιοδοτηθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες ασφάλειας για την αποφυγή ή τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ή ανεξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

## Slide 45: Προσομοιωτής GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 46: Προσομοιωτής GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
•
•
•
Το GNS3, είναι ανοικτού κώδικα και ελεύθερο λογισμικό.
Επιτρέπει στους μηχανικούς δικτύων να εικονικοποιήσουν πραγματικές συσκευές υλικού.
Το GNS3 αποτελείται από δύο κύρια εξαρτήματα λογισμικού:
•
•
το λογισμικό GNS3-all-in-one (GUI) και
την εικονική μηχανή GNS3 (VM).
•
Το λογισμικό GNS3-all-in-one GUI) χρησιμεύει πελάτη, εγκατεστημένο σε τοπικούς υπολογιστές (Windows
MAC () για τη δημιουργία τοπολογιών δικτύου.
•
•
Ο τοπικός εξυπηρετητής GNS3 εκτελείται στον ίδιο υπολογιστή με το GUI, με πρόσθετες διεργασίες όπως το Dynamips.
Το VM του GNS3 συνιστάται) μπορεί να εκτελεστεί τοπικά χρησιμοποιώντας λογισμικό εικονικοποίησης (π.χ. VMware Workstation, Virtualbox) ή απομακρυσμένα σε εξυπηρετητή (π.χ. VMware ESXi, τρόπος νέφους).
•
Το GNS3 μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε τοπολογία δικτύου και ένα περιβάλλον για μια ιδανική πλατφόρμα προσομοίωσης των μηχανημάτων των θυμάτων και των επιτιθέμενων.
4

## Slide 47: Γιατί το GNS3;
5
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το GNS3 διευκολύνει τη δημιουργία ενός πλήρους εργαστηριακού περιβάλλοντος με
την ολοκλήρωση πολλαπλών VM (εγκατεστημένων μεμονωμένα).
Αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα πλήρως απομονωμένο περιβάλλον
αποτελούμενο από πολλαπλά VM με μηχανήματα-θύματα και έναν επιτιθέμενο,
επιτρέποντάς σας να αποδίδετε τις πρακτικές σας εργασίες στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος με ασφαλέστερο τρόπο.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να είναι το εικονικό εργαστήριο
σχεδιασμένο στο GNS3.
Η στόχευση οποιουδήποτε εξωτερικού στόχου εκτός του προτεινόμενου εικονικού εργαστηριακού περιβάλλοντος απαγορεύεται αυστηρά και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις όποιες συνέπειες.

## Slide 48: Εγκατεστημένο αρχείο λογισμικού XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
6
Κατεβάστε και εγκαταστήστε το GNS3 VM με βάση το VM που προτιμάτε:
Λογισμικό | GNS3

## Slide 49: Kali Linux Επιτιθέμενος
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
7
Kali Linux| Διανομή Linux για δοκιμές διείσδυσης και ηθική παράκαμψη ασφαλείας
Είναι η πιο προηγμένη διανομή Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix) για δοκιμές διείσδυσης.
Το Kali Linux είναι μια διανομή Linux ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο Debian, που απευθύνεται σε διάφορες εργασίες ασφάλειας πληροφοριών, όπως δοκιμές
διείσδυσης, έρευνα ασφάλειας, εγκληματολογία υπολογιστών και αντίστροφη μηχανική.
Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Kali Linux ως κανονικό VM στον υπολογιστή σας.
Θα συζητήσω αργότερα πώς να το ολοκληρώσω με το GNS3

## Slide 50: Client/Server/IT Μηχανήματα (
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
8
Ρυθμίστε δύο ΕΜ ως clientεπικοινωνεί με server) και εξυπηρετητή για τη μετάδοση τιμών μέσω του πρωτοκόλλου Modbus.
Επομένως, αρχείο εγκατάστασης λογισμικού Raspberry Pi Desktop στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εικόνα ISO από ΕΔΩ.
Μετά από αυτό, εγκαταστήστε το pyModbusTCP στην επιτραπέζια επιφάνεια του Raspberry Pi. Ένα χρήσιμο παράδειγμα για εξυπηρετητή/Εξυπηρετητή και ένα
σύστημα (ή ένα πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) μπορείτε να βρείτε στο Python Modbus Communication.
Επιπλέον, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα Windows VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών) ή ένα άλλο Linux (λειτουργικό σύστημα
ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix) ως συσκευή διαχείρισης πληροφορικής για την παρακολούθηση του δικτύου.

## Slide 51: Ολοκληρώνω VM στο GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
9
το GNS3

## Slide 52: Ολοκληρώνω VM στο GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
10
το GNS3

## Slide 53: Ολοκληρώνω VM στο GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
11
το GNS3

## Slide 54: Ολοκληρώνω VM στο GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
12
το GNS3

## Slide 55: Μοντελοποίηση τοπολογίας δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 56: GNS3 Client για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Έχετε τώρα λίστα με όλα τα ολοκληρωμένα VM και μπορείτε να μοντελοποιείτε το δίκτυό σας.
14

## Slide 57: GNS3 Client για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
15
Έχετε τώρα λίστα με όλα τα ολοκληρωμένα VM και μπορείτε να μοντελοποιείτε το δίκτυό σας.

## Slide 58: GNS3 Client για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
16
Έχετε τώρα λίστα με όλα τα ολοκληρωμένα VM και μπορείτε να μοντελοποιείτε το δίκτυό σας.

## Slide 59: GNS3 Client για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
17
Έχετε τώρα λίστα με όλα τα ολοκληρωμένα VM και μπορείτε να μοντελοποιείτε το δίκτυό σας.

## Slide 60: GNS3 Client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
18
Έχετε τώρα λίστα με όλα τα ολοκληρωμένα VM και μπορείτε να μοντελοποιείτε το δίκτυό σας.

## Slide 61: GNS3 Client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) για μοντελοποίηση δικτύων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
19
Έχετε τώρα λίστα με όλα τα ολοκληρωμένα VM και μπορείτε να μοντελοποιείτε το δίκτυό σας.

## Slide 62: GNS3 Client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) για μοντελοποίηση δικτύων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
20
Έχετε τώρα λίστα με όλα τα ολοκληρωμένα VM και μπορείτε να μοντελοποιείτε το δίκτυό σας.

## Slide 63: GNS3 Client για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
21
Έχετε τώρα λίστα με όλα τα ολοκληρωμένα VM και μπορείτε να μοντελοποιείτε το δίκτυό σας.

## Slide 64: GNS3 Client για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
22
Έχετε τώρα λίστα με όλα τα ολοκληρωμένα VM και μπορείτε να μοντελοποιείτε το δίκτυό σας.

## Slide 65: GNS3 Client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
23
Πριν ξεκινήσετε να αποδίδετε οποιεσδήποτε δραστηριότητες δοκιμών διείσδυσης, ζωτικής σημασίας να ανακαλύψετε τις διευθύνσεις IP των
όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στο δίκτυο.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλες οι συσκευές στο δίκτυο μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Επομένως, όλες τις συσκευές και επαληθεύστε τις IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) τους.

## Slide 66: GNS3 Client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εξυπηρετητής/Εξυπηρετητής
Χρησιμοποιήστε την εντολή ifconfig στις συσκευές Linux για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαμόρφωση του δικτύου Kali
Client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server)
192.168.122.27
192.168.122.109
192.168.122.103
24

## Slide 67: GNS3 Client για μοντελοποίηση δικτύου
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
25
192.168.122.21
Χρήση το ipconfig (εντολή Windows για έλεγχο και ρύθμιση IP διευθύνσεων σε τοπικό δίκτυο) εντολή
(αν έχετε
περισσότερα
a
χρησιμοποιείτε το
για το το δίκτυο
να γνωρίζετε το
windows OS (Operating System - λειτουργικό σύστημα) στο διάρθρωση
Windows
192.168.122.109

## Slide 68: GNS3 Client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) για μοντελοποίηση δικτύων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Τώρα που έχουμε τις IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) των συσκευών δικτύου, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές μπορούν η μία .
Χρησιμοποιήστε το ping <διεύθυνση IP προορισμού> για να δοκιμάσετε την επιτυχή εγκατάσταση του δικτύου.
Εξυπηρετητής
192.168.122.109
Windows
26
192.168.122.21

## Slide 69: Επιθετικά εργαλεία Wireshark
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 70: Wireshark Sniffing ανάλυση πακέτων δεδομένων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το Wireshark είναι ένας αναλυτής πρωτοκόλλων δικτύου που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους διαχειριστές δικτύων να παρακολουθούν τι συμβαίνει στο δίκτυό τους.
Όταν γίνεστε MITM, το εργαλείο Wireshark μπορεί να χρησιμοποιηθεί για και ανάλυση της κίνησης που αποστέλλεται και λαμβάνεται από τους στόχους.
Πράσινο πακέτα δεδομένων
Σκούρο μπλε είναι πακέτο δεδομένων DNS
Μαύρο πρόβλημα
28

## Slide 71: Wireshark Παράδειγμα ()
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Στο παράδειγμα Διακομιστής/Εξυπηρετητής, έχουμε δύο μηχανήματα (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix): ο client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) στέλνει δεδομένα στον εξυπηρετητή μέσω του πρωτοκόλλου ModbusTCP.
Όταν ο επιτιθέμενος είναι Man-in-the-Middle, το εργαλείο Wireshark μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή όλων των δεδομένων που μεταδίδονται και να εφαρμοστούν άλλες ενέργειες, όπως:
  Φιλτραρισμένα δεδομένα συλλογής Modbus)
  Ανάλυση κίνησης
29

## Slide 72: Wireshark Παράδειγμα
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Kali
Client
Εξυπηρετητής
30

## Slide 73: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 74: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ :
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚO ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ

## Slide 75: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αυτές οι διαφάνειες περιγράφουν τα ουσιώδη επιθετικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το μάθημα.
Τα εργαλεία αυτά προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος για να καταδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων και να διευθυνσιοδοτηθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες ασφάλειας για την αποφυγή ή τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ή ανεξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

## Slide 76: Προσομοιωτής GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 77: Προσομοιωτής GNS3
4
|Ξεκινώντας με το GNS3 XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Συσκευές πεδίου
  Raspberry Pi που εκτελεί ελαφρύ ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο
Linux (λειτουργικό σύστημα Unix) (client (σύστημα ή
πρόγραμμα που επικοινωνεί
με εξυπηρετητή) και
εξυπηρετητής/εξυπηρετητής) για τη μετάδοση δεδομένων μέσω των πρωτοκόλλων επικοινωνίας ModBus χρησιμοποιώντας το pyModbusTCP.
Τομέας διαχείρισης
Συσκευή διαχείρισης δικτύου για παρακολούθηση της κυκλοφορίας μέσω Kali Linux.
Wazuh Server: Λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν σε επόμενο στάδιο.
Κακόβουλο περιεχόμενο
  Το Kali Linux θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση διαφόρων κακόβουλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν συσκευές εντός αυτού του κλειστού δικτύου.

## Slide 78: Επιθετικά εργαλεία Wireshark
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 79: Wireshark Sniffing ανάλυση πακέτων δεδομένων
6
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το Wireshark είναι ένας αναλυτής πρωτοκόλλων δικτύου που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους διαχειριστές δικτύων να παρακολουθούν τι συμβαίνει στο δίκτυό τους.
Όταν γίνεστε MITM, το εργαλείο Wireshark μπορεί να χρησιμοποιηθεί για και ανάλυση της κίνησης που αποστέλλεται και λαμβάνεται από τους στόχους.
Πράσινο πακέτα δεδομένων
Σκούρο μπλε είναι πακέτο δεδομένων DNS
Μαύρο πρόβλημα

## Slide 80: Wireshark Παράδειγμα
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Στο παράδειγμα Διακομιστής/Εξυπηρετητής, έχουμε δύο μηχανήματα (λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα βασισμένα στο Unix): ο πελάτης στέλνει δεδομένα στον εξυπηρετητή μέσω του πρωτοκόλλου ModbusTCP.
Όταν ο επιτιθέμενος είναι Man-in-the-Middle, το εργαλείο Wireshark μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή όλων των δεδομένων που μεταδίδονται και να εφαρμοστούν άλλες ενέργειες, όπως:
  Φιλτραρισμένα δεδομένα συλλογής (Modbus)
  Ανάλυση κίνησης
7

## Slide 81: Wireshark Παράδειγμα ()
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Kali
Client
Διακομιστής/Εξυπηρετητής
8

## Slide 82: Wireshark Παράδειγμα
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
9
IP πηγής και προορισμού
Θύρες πηγής και προορισμού

## Slide 83: Wireshark Παράδειγμα
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
10
Καταχωρητές και τιμές

## Slide 84: Επιθετικά εργαλεία Scapy
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 85
SCAPY: Δημιουργία/Αποστολή πακέτου δεδομένων
Δημιουργία πακέτων δεδομένων στο Scapy
Ξεκινήστε το Scapy και θα ανοίξει γραμμή εντολών Python μέσα
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Χρησιμοποιήστε το Wireshark για να εντοπίσετε το μήνυμα ICMP
Εκχωρήστε το πακέτο δεδομένων σε μεταβλητή, ας πούμε .
>>=P XML (Extensible Markup- δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
Ορίστε την Πηγή IP (παράγει/κάνει μια ψεύτικη IP, για παράδειγμα, μια διεύθυνση IP πύλης):
>>=P .src (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) "192.168.122.1"
Ορίστε τον στόχο IPS Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
>>=P .dst (Extensible- δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) "192.168.122.103"
Αποστολή του πακέτου δεδομένων
  send(P)
12

## Slide 86: SCAPY: Δημιουργία/Αποστολή πακέτου δεδομένων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Δημιουργία πολλαπλών πακέτων δεδομένων
Δημιουργήστε πολυεπίπεφα πακέτα δεδομένων π.χ., συνδυάζοντας επίπεδα IP με πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) ή UDP (User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς επιβεβαίωση)) να προσομοιώσετε διαφορετικά πρωτόκολλα δικτύου.
Πακέτο δεδομένων TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας
δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο)
>> P = IP (dst="192.168.122.103") / TCP (Transmission Control Protocol -
πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο)
Αποστολή του πακέτου δεδομένων
send(P)
Πακέτο δεδομένων UDP (User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς
επιβεβαίωση)
>>= XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) / DeepL
(λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ)
Αποστολή του πακέτου δεδομένων
send(P)
13

## Slide 87: SCAPY: Δημιουργία/Αποστολή πακέτου δεδομένων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Δημιουργία πολλαπλών πακέτων δεδομένων
Δημιουργήστε πολυεπίπεδα πακέτα δεδομένων π.χ. συνδυάζοντας επίπεδα IP με επίπεδα πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) ή UDP) προσομοιώσετε διαφορετικά πρωτόκολλα δικτύου.
Πακέτο δεδομένων TCP
>>= XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής
δεδομένωνn) / TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας
δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο)
Αποστολή του πακέτου δεδομένων
send(P)
Πακέτο δεδομένων UDP (User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς
επιβεβαίωση)
>>= XML-ph-0000@DeepL (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών) / UDP
(User Datagram Protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων χωρίς επιβεβαίωση)
Αποστολή του πακέτου δεδομένων
send(P)
14

## Slide 88: SCAPY: Δημιουργία/Αποστολή πακέτου δεδομένων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
15
Ανίχνευση πακέτων δεδομένων
Το Scapy μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόδοση δυνατοτήτων sniffing και την παρακολούθηση της κίνησης του δικτύου.
Πακέτο δεδομένων TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας
δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο)
πακέτα δεδομένων = sniff(filter="ips and host 192.168.122.103", count=10)
Εμφάνιση όλων των συλλεχθέντων πακέτων δεδομένων
  πακέτα δεδομένων.show()
Η μηχανή του θύματος κάνει οτιδήποτε- για παράδειγμα, ping στο
google

## Slide 89: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 90: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ :
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚΌ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

## Slide 91: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αυτές οι διαφάνειες περιγράφουν τα ουσιώδη επιθετικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το μάθημα.
Αυτά τα εργαλεία προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος για να καταδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων και να διευθυνσιοδοτηθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες ασφάλειας για την αποφυγή ή τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ή ανεξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

## Slide 92: Προσομοιωτής GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 93: Προσομοιωτής GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Συσκευές πεδίου
  Raspberry Pi που εκτελεί ελαφρύ ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο
Linux (λειτουργικό σύστημα Unix) (client (σύστημα ή
πρόγραμμα που επικοινωνεί
με εξυπηρετητή) και
εξυπηρετητής/εξυπηρετητής) για τη μετάδοση δεδομένων μέσω των πρωτοκόλλων επικοινωνίας ModBus χρησιμοποιώντας το pyModbusTCP.
Τομέας διαχείρισης
Συσκευή διαχείρισης δικτύου για την παρακολούθηση της δικτυακής κίνησης με χρήση Kali Linux.
Wazuh Server: Οι σχετικές λεπτομέρειες θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα.
Κακόβουλο περιεχόμενο
  Το Kali Linux θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση διαφόρων κακόβουλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν συσκευές εντός αυτού του κλειστού δικτύου.
4

## Slide 94: Επιθετικά εργαλεία Scapy
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 95: SCAPY: Δημιουργία/Αποστολή πακέτου δεδομένων
6
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το Scapy μπορεί επίσης να αποδώσει την επίθεση ARP Spoofing διαμορφώνοντας πακέτα δεδομένων ARP με
παραπλανητικές πληροφορίες για τις διευθύνσεις IP και MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου) της πηγής, παραπλανώντας αποτελεσματικά άλλες συσκευές στο δίκτυο, ώστε να στείλουν την κίνηση τους στον επιτιθέμενο αντί στον προοριζόμενο προορισμό.
ARP spoofing
ARP Spoofing
  arp_packet = ARP(pdst='192.168.122.103', psrc='192.168.122.1', op='is-at')
Πριν από την αποστολή του πακέτου δεδομένων ARP, ελέγξτε τον ARP στη συσκευή-θύμα την εντολή arp - a.
Στη συνέχεια, στείλτε το πακέτο δεδομένων χρησιμοποιώντας:
  send(arp_packet)
Κάντε arp αποτελέσματα

## Slide 96: SCAPY: Δημιουργία/Αποστολή πακέτου δεδομένων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ARP spoofing
Ο πίνακας ARP πριν από την αποστολή του πακέτου δεδομένων ARP του Scapy
Ο πίνακας ARP μετά την αποστολή του πακέτου δεδομένων Scapy ARP στο θύμα εξαπατά
Η πύλη έχει μοναδική διεύθυνση IP και MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου)
Η συσκευή του επιτιθέμενου έχει μοναδική διεύθυνση και MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου)
Τόσο ο επιτιθέμενος όσο και η πύλη έχουν την ίδια διεύθυνση MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου)

## Slide 97: Επιθετικά εργαλεία hping3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 98: DoS: DoS: Επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αποστολή πολλών πακέτων δεδομένων στο μηχάνημα- στόχο
Hping 3 : Το hping3 είναι ένα εργαλείο δικτύου που μπορεί να στέλνει προσαρμοσμένα ICMP/ UDP/ TCP
πακέτα δεδομένων και να εμφανίζει τις απαντήσεις του στόχου, όπως κάνει το ping με τις απαντήσεις ICMP ( Internet Control Message Protocol - Πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύων). Χειρίζεται τον κατακερματισμό και το αυθαίρετο σώμα και μέγεθος πακέτων δεδομένων και μπορεί να
να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αρχείων με υποστηριζόμενα πρωτόκολλα. Χρησιμοποιώντας το hping3, μπορείτε να δοκιμάσετε του τείχους ( ηλεκτρονικής προστασίας, να αποδώσετε σάρωση θύρας spoofed), να δοκιμάσετε το δίκτυο
επίδοση με τη χρήση διαφορετικών πρωτοκόλλων, ανακάλυψη MTU διαδρομής, εκτέλεση ενέργειες όπως το traceroute κάτω από διαφορετικά πρωτόκολλα, αποτυπώματα απομακρυσμένων λειτουργικών συστημάτων, έλεγχος TCP/ IP stacks, κ. λπ. Το hping3 μπορεί να εκτελέσει σενάρια χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Tcl
9

## Slide 99: Hping3: Κανονικό (χωρίς επίθεση)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
10

## Slide 100: Hping3: σάρωσης
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σάρωση όλων των διαθέσιμων θυρών στα μηχανήματα (εικονικά μηχανήματα) των θυμάτων
hping3 --scan 1-65535 192.168.122.109 -S -rand-sourc
Παράδειγμα σάρωσης θυρών με Nmap
1–65535: Όλες οι πόρτες (από τη 1 έως τη 65535)
192.168.122.109: Διεύθυνση IP του στόχου
-sS: Σάρωση SYN (γρήγορη και λιγότερο ανιχνεύσιμη)
--rand-source: Χρήση τυχαίας διεύθυνσης προέλευσης για απόκρυψη ταυτότητας
Τώρα έχουμε τη θύρα 502 παράδειγμα εξυπηρετητή ModbusTCP) ως το
μόνο ένα διαθέσιμο στη μηχανή-στόχο
11

## Slide 101: Hping3: με επιτιθέμενους
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
hping3 --flood --syn --destport 502 <target_IP>
Ο αριθμός θύρας μπορεί να συλλεχθεί από το Wireshark. Όπως
που παρουσιάστηκε πριν
Από τη βοήθεια ελέγξτε άλλες μορφές για το εργαλείο για την εφαρμογή DoS
έναντι του εξυπηρετητή
12

## Slide 102: Hping3: Επίδοση επιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
hping3 -a sourceIP -p portNumber -flood targetIP
13

## Slide 103: Hping3: Αποδίδει επίθεση
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επίθεση στο θύμα χωρίς να καθορίσετε θύρα
hping3 -a sourceIP -flood targetIP
Πριν από την επίθεση
14

## Slide 104: Hping3: Αποδίδει επίθεση
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επίθεση στο θύμα χωρίς να καθορίσετε θύρα
hping3 -a sourceIP -flood targetIP
Πριν από την επίθεση
15

## Slide 105: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 106: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ :
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚO ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ

## Slide 107: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αυτές οι διαφάνειες περιγράφουν τα ουσιώδη επιθετικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το μάθημα.
Αυτά τα εργαλεία προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος για να καταδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων και να διευθυνσιοδοτηθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες ασφάλειας για την αποφυγή ή τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ή ανεξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

## Slide 108: Προσομοιωτής GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 109: Προσομοιωτής GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Συσκευές πεδίου
  Raspberry Pi που εκτελεί ελαφρύ Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix) (client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) και εξυπηρετητής/εξυπηρετητής) για τη μετάδοση δεδομένων μέσω των πρωτοκόλλων επικοινωνίας ModBus χρησιμοποιώντας το pyModbusTCP.
Τομέας διαχείρισης
Συσκευή διαχείρισης δικτύου για την παρακολούθηση της δικτυακής κίνησης με χρήση Kali Linux.
Wazuh Server: Οι σχετικές λεπτομέρειες θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα.
Κακόβουλο περιεχόμενο
  Το Kali Linux θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση διαφόρων κακόβουλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν συσκευές εντός αυτού του κλειστού δικτύου.
4
|Ξεκινώντας με το GNS3 XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ)

## Slide 110: Επιθετικά εργαλεία hping3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 111: DoS: DoS: Επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αποστολή πολλών πακέτων δεδομένων στο μηχάνημα- στόχο
Hping 3 : Το hping3 είναι ένα εργαλείο δικτύου που μπορεί να στέλνει προσαρμοσμένα ICMP/ UDP/ TCP
πακέτα δεδομένων και να εμφανίζει τις απαντήσεις του στόχου, όπως κάνει το ping με τις απαντήσεις ICMP ( Internet Control Message Protocol - Πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύων). Χειρίζεται τον κατακερματισμό και το αυθαίρετο σώμα και μέγεθος πακέτων δεδομένων και μπορεί να
να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αρχείων με υποστηριζόμενα πρωτόκολλα. Χρησιμοποιώντας το hping3, μπορείτε να δοκιμάσετε του τείχους ( ηλεκτρονικής προστασίας, να αποδώσετε σάρωση θύρας spoofed), να δοκιμάσετε το δίκτυο
επίδοση με τη χρήση διαφορετικών πρωτοκόλλων, ανακάλυψη MTU διαδρομής, εκτέλεση ενέργειες όπως το traceroute κάτω από διαφορετικά πρωτόκολλα, αποτυπώματα απομακρυσμένων λειτουργικών συστημάτων, έλεγχοι TCP/ IP stacks, κ. λπ. Το hping3 μπορεί να εκτελέσει σενάρια
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα TCL ( Tool Command Language - γλώσσα scripting για αυτοματοποίηση εργασιών σε OS
6
|hping3 XML-ph-0000@DeepL (Εργαλεία Kali Linux)

## Slide 112: Hping3: Κανονικό (χωρίς επίθεση)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
7

## Slide 113: Hping3: σάρωσης
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σάρωση όλων των διαθέσιμων θυρών στα μηχανήματα (εικονικά μηχανήματα)
hping3 --scan 1-65535 192.168.122.109 -S -rand-sourc
1–65535: Όλες οι πόρτες (από τη 1 έως τη 65535)
192.168.122.109: Διεύθυνση IP του στόχου
-sS: Σάρωση SYN (γρήγορη και λιγότερο ανιχνεύσιμη)
--rand-source: Χρήση τυχαίας διεύθυνσης προέλευσης για απόκρυψη ταυτότητας
Τώρα έχουμε τη θύρα 502 παράδειγμα εξυπηρετητή ModbusTCP) ως το
μόνο ένα διαθέσιμο στη μηχανή-στόχο
8

## Slide 114: Hping3: με επιτιθέμενους
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
hping3 --flood --syn --destport 502 <target_IP>
Ο αριθμός θύρας μπορεί να συλλεχθεί από το Wireshark. Όπως
που παρουσιάστηκε πριν
Από τη βοήθεια ελέγξτε άλλες μορφές για το εργαλείο για την εφαρμογή DoS
έναντι του εξυπηρετητή
9

## Slide 115: Hping3: Αποδίδει επίθεση
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
hping3 -a sourceIP -p portNumber -flood targetIP
10

## Slide 116: Hping3: Αποδίδει επίδοση επιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επίθεση στο θύμα χωρίς να καθορίσετε τη θύρα
hping3 -a sourceIP -flood targetIP
Πριν από την επίθεση
11

## Slide 117: Hping3: Επίδοση επιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επίθεση στο θύμα χωρίς να καθορίσετε τη θύρα
hping3 -a sourceIP -flood targetIP
Πριν από την επίθεση
12

## Slide 118: Επιθετικά εργαλεία Metasploit VM
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 119: Τι είναι το Metasploit;
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το πιο διαδεδομένο δοκιμών διείσδυσης στον κόσμο.
Μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο.
Metasploitable 2 | Metasploit Documentation (rapid7.com)
14
https://www.metasploit.com

## Slide 120: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού Metasploit
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
15

## Slide 121: Εγκατεστημένο αρχείο εγκατάστασης λογισμικού Metasploit
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
16
2
1

## Slide 122: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού Metasploit
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
17

## Slide 123: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού Metasploit
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
18
2
1

## Slide 124: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού Metasploit
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
19
3
1
2

## Slide 125: Εγκατεστημένο αρχείο λογισμικού Metasploit
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
20
Προσθέστε το αρχείο Metasploit VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών) που κατεβάσατε.
Επιλέξτε αυτό το αρχείο
Ακολουθούν τα περιεχόμενα του αρχείου ZIP (μορφή συμπίεσης αρχείων) του Metasploit.

## Slide 126: Εγκατάσταση Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
21
Το VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών) έχει προστεθεί εδώ- παρακαλούμε το κουμπί
"Choose".
για να προχωρήσετε.
1

## Slide 127
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
22
Το VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών) έχει προστεθεί εδώ- παρακαλούμε το κουμπί
"Choose".
για να προχωρήσετε.
2
1
Εγκατάσταση Metasploitable

## Slide 128: Ξεκινώντας το Metasploit VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
23
Το VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών) εκτελείται τώρα
με επιτυχία στον υπολογιστή σας.
Ξεκινήστε το VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών)

## Slide 129: Ξεκινώντας το Metasploit VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
24
Σύνδεση: msfadmin
Κωδικός πρόσβασης: msfadmin

## Slide 130: Επιθετικά εργαλεία Εργαλείο HYDRA
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 131: Τι είναι η HYDRA;
26
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
hydra Εργαλεία Kali Linux|
Το Hydra είναι ένα παραλληλισμένο πρόγραμμα παραβίασης σύνδεσης που υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα για επιτιθέμενους.
Είναι πολύ γρήγορο και ευέλικτο, και είναι εύκολο να προστεθούν νέες ενότητες.
Αυτό το εργαλείο παράγει/κάνει δυνατόν στους ερευνητές και τους συμβούλους ασφαλείας να δείξουν πόσο εύκολο θα ήταν να αποκτήσουν ανεξουσιοδότητη πρόσβαση σε ένα σύστημα εξ αποστάσεως.

## Slide 132: Χρήση Hydra
27
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Πριν ξεκινήσετε την επίθεση στο VM (Virtual Machine - εικονική μηχανή για απομόνωση εφαρμογών) του
Metasploit,
βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί οι απαιτούμενες λίστες λέξεων.
Επαληθεύστε τη θέση της λίστας λέξεων εκτελώντας:
  ls /usr/share/wordlists/metasploit
Αν το αρχείο δεν υπάρχει, εγκαταστήστε το απαραίτητο πακέτο λογισμικού εκτελώντας:
  sudo apt-get install wordlists
hydra Εργαλεία Kali Linux|

## Slide 133: Χρήση Hydra
28
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Πρόκειται να επιχειρήσουμε να σπάσουμε τον εξυπηρετητή FTP στο μηχάνημα Metasploit.
Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες λέξεων και να ενημερώσετε τις υπάρχουσες λίστες κωδικών πρόσβασης/χρηστών, όπως απαιτείται.
Επομένως, σε αυτό το demo θα χρησιμοποιήσω τις δικές μου προσαρμοσμένες λίστες
hydra Εργαλεία Kali Linux|

## Slide 134: Χρήση Hydra
29
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Προσπάθεια να μαντέψετε τον κωδικό πρόσβασης συγκεκριμένου χρήστη.
hydra –l msfadmin –P password.txt 192.168.122.230 ftp
hydra Εργαλεία Kali Linux|

## Slide 135: Χρήση Hydra
30
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Προσπάθεια να μαντέψετε το όνομα χρήστη για συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης.
hydra users.txt -p msfadmin 192.168.122.230 FTP
hydra Εργαλεία Kali Linux|

## Slide 136: Χρήση Hydra
31
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
hydra Εργαλεία Kali Linux|
Προσπάθεια να μαντέψετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
hydra χρήστες.txt -P password.txt 192.168.122.230 FTP
Παρακαλώ σημειώστε:
Capital -L & -P: Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό αρχείων που περιέχουν με ονόματα χρηστών (users.txt)
και κωδικούς πρόσβασης (passwords.txt).
Μικρά γράμματα -l & -p: Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό συγκεκριμένου ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασης.

## Slide 137: Χρήση Hydra
32
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Προσπαθεί να μαντέψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να αποθηκεύσει την έξοδο σε αρχείο.
hydra users.txt -P password.txt 192.168.122.230 FTP
hydra Εργαλεία Kali Linux|

## Slide 138: MITM
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 139: Επίθεση MITM
34
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Χρήστης
Χρήστης
Επιτιθέμενος
Αποκάλυψη διαπιστευτηρίων πακέτων δεδομένων Έγχυση κώδικα προγραμματισμού
Και άλλα...
Ίντερνετ
Ίντερνετ
Μία από τις μεθόδους για να επιτευχθεί αυτό είναι η επίθεση ARP spoofing.

## Slide 140: Τι είναι η επίθεση ARP Spoofing;
Τι είναι το ARP Spoofing; Πώς να αποτρέψετε να προστατεύσετε CrowdStrike
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το ARP spoofing λαμβάνει χώρα σε τοπικό δίκτυο (LAN) και βασίζεται στο πρωτόκολλο ARP (Address Resolution Protocol).
Το ARP είναι υπεύθυνο για τη συσχέτιση δυναμικών IP διευθύνσεων με φυσικές MAC διευθύνσεις συσκευών.
Το ARP spoofing είναι μια παραπλανητική τεχνική, κατά την οποία ο επιτιθέμενος παραπλανεί μια συσκευή ώστε να στείλει τα δεδομένα της σε αυτόν αντί για τον πραγματικό παραλήπτη.
Έτσι, ο επιτιθέμενος μπορεί να παρακολουθεί την επικοινωνία, αποκτώντας ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πιστωτικών καρτών.
Το ARP spoofing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
Παρακολούθηση (spying)
Επιθέσεις τύπου Man-in-the-Middle (MitM)
Επιπλέον επιθέσεις, όπως άρνηση παροχής υπηρεσίας (DoS).

## Slide 141: Τι είναι η επίθεση ARP Spoofing;
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αιτήματα
Χρήστης
Απαντήσεις
Πύλη
Ίντερνετ
Επιτιθέμενος
Χρήστης
Πύλη
Ίντερνετ
36

## Slide 142: Τι είναι η επίθεση ARP Spoofing;
Πίνακας ARP
Αιτήματα
Πίνακας ARP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Χρήστης
Απαντήσεις
Πύλη
Ίντερνετ
Επιτιθέμενος
Χρήστης
Πύλη
Ίντερνετ
37

## Slide 143: Επιθετικά εργαλεία Arpspoofing
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 144: Arpspoofing
Μετά το
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
arpspoof -i [interface] -t [clientIP] [gatewayIP] (Trick the victim)
arpspoof -i eth0 -t 192.168.122.1 192.168.122.109
arpspoof -i [interface] -t [gatewayIP] [clientIP] (Trick the gateway)
arpspoof -i eth0 -t 192.168.122.109 192.168.122.1
Πριν από το
Μετά
Η MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου) της gatewa είναι η
το ίδιο με το MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου) του Kali
Μετά την εκτέλεση της επίθεσης
arpspoofing

## Slide 145: Arpspoofing
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Κάθε φορά που το μηχάνημα του θύματος (με τέλος .109) στέλνει δεδομένα, αυτά θα δρομολογούνται μέσω της Kali Linux (το μηχάνημα του επιτιθέμενου), η οποία στη συνέχεια θα τα προωθεί στην πύλη. Όταν επιστρέφονται δεδομένα από την πύλη, θα αποστέλλονται πρώτα στο Kali και το Kali θα τα προωθεί στη συνέχεια στη μηχανή του θύματος (που τελειώνει σε .109).
Ωστόσο, λόγω των ρυθμίσεων ασφαλείας του Linux, όλα τα πακέτα που λαμβάνονται από το Kali απορρίπτονται από προεπιλογή.
Για να αποδώσουμε μια επιτυχημένη επίθεση Man-in-the-Middle MITM), πρέπει να ενεργοποιήσουμε την προώθηση Kali, επιτρέποντας σε όλα τα εισερχόμενα πακέτα από το θύμα να περάσουν μέσω του επιτιθέμενου και να συνεχίσουν στην πύλη, ότι η κίνηση εισέρχεται και εξέρχεται μέσω του μηχανήματος του επιτιθέμενου.
sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
40
Τι θα συμβεί;

## Slide 146: Arpspoofing
- Κάθε φορά που το μηχάνημα θύμα (με τέλος .109 μέσω της συσκευής Kali
Linux (του επιτιθέμενου m το στην πύλη. Όταν τα δεδομένα επιστρέφονται
από το Kali, και το Kali θα τα προωθήσει στη συνέχεια στο θύμα
- Ωστόσο, λόγω στο Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικ βασισμένο στο Unix) ασφάλεια ρυθμίσεις,
απορρίπτεται από προεπιλογή.
- Για να αποδώσει μια επιτυχημένη Man-in-the-Middle προώθηση πακέτων δεδομένων στο Kali, επιτρέποντας σε όλα τα inc να περάσουν μέσω του επιτιθέμενου και να συνεχίσουν ναμέσα και έξω μέσω του machi του επιτιθέμενου.
>sudo echoXML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
/proc/sys/net/ipv
τελειώνει τα δεδομένα, θα δρομολογηθεί Τ ι
), η οποία στη συνέχεια θα προωθήσει το e
chine θ
ateway, θα αποσταλεί πρώτα στη μηχανή (με τέλος α
109).
σ υ μ
πακέτα δεδομένων ληφθέντα από β
ε
το Kali είναι ί
;
M) επίθεση, πρέπει να πακέτα δεδομένων από το
θύμα
e gateway, εξασφαλίζοντας την κίνηση g
.
p_forward
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
) s a th m
g
.
όλα
α
MI
o
Ελέγξτε το μηχάνημα του θύματος και θα δείτε ότι
th T
ne min
μπορούν να έχουν κανονική πρόσβαση στο Ίντερνετ.
4/i
41

## Slide 147: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 148: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥIΊΑΣΗ ΑΠO:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑKO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ

## Slide 149: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αυτές οι διαφάνειες περιγράφουν τα ουσιώδη επιθετικά εργαλεία που
θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το μάθημα.
Τα εργαλεία αυτά προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος για να καταδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων και να διευθυνσιοδοτηθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες ασφάλειας για την αποφυγή ή τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ή ανεξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

## Slide 150: Προσομοιωτής GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 151: Προσομοιωτής GNS3
4
|Ξεκινώντας με το GNS3 XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Συσκευές πεδίου
  Raspberry Pi που εκτελεί ελαφρύ Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix) (client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με εξυπηρετητή) και εξυπηρετητής/εξυπηρετητής) για τη μετάδοση δεδομένων μέσω επικοινωνίας ModBus χρησιμοποιώντας το pyModbusTCP.
Τομέας διαχείρισης
Συσκευή διαχείρισης δικτύου για την παρακολούθηση της δικτυακής κίνησης με χρήση Kali Linux.
Wazuh Server: Οι σχετικές λεπτομέρειες θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα.
Κακόβουλο περιεχόμενο
  Το Kali Linux θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση διαφόρων κακόβουλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν συσκευές εντός αυτού του κλειστού δικτύου.

## Slide 152: MITM
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 153: Επίθεση MITM
6
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Χρήστης
Χρήστης
Επιτιθέμενος
Αποκάλυψη διαπιστευτηρίων πακέτων δεδομένων Έγχυση κώδικα προγραμματισμού
Και άλλα...
Ίντερνετ
Ίντερνετ
Μία από τις μεθόδους για να επιτευχθεί αυτό είναι η επίθεση ARP spoofing.

## Slide 154: Τι είναι η επίθεση ARP Spoofing;
Τι είναι το ARP Spoofing; Πώς να αποτρέψετε να προστατεύσετε CrowdStrike
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το ARP spoofing πραγματοποιείται σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) και βασίζεται στο Address Resolution Protocol (ARP).
Το ARP είναι το πρωτόκολλο που συνδέει δυναμικές διευθύνσεις IP με φυσικές διευθύνσεις MAC των συσκευών.
Το ARP spoofing (ή ARP poisoning) είναι μια παραπλανητική τεχνική που χρησιμοποιείται από επιτιθέμενους για υποκλοπή δεδομένων.
Στην επίθεση αυτή, ο επιτιθέμενος παραπλανά μια συσκευή ώστε να στείλει τα δεδομένα της σε αυτόν αντί στον κανονικό παραλήπτη.
Με αυτόν τον τρόπο, ο επιτιθέμενος αποκτά πρόσβαση στην επικοινωνία της συσκευής-στόχου, ενδεχομένως συλλέγοντας ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πιστωτικών καρτών.
Το ARP spoofing μπορεί να αξιοποιηθεί για:
Παρακολούθηση (spying)
Επιθέσεις Man-in-the-Middle (MitM)
Επιπρόσθετες κυβερνοεπιθέσεις, όπως άρνηση παροχής υπηρεσίας (DoS).

## Slide 155: Τι είναι η επίθεση ARP Spoofing;
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αιτήματα
Χρήστης
Απαντήσεις
Πύλη
Ίντερνετ
Επιτιθέμενος
Χρήστης
Πύλη
Ίντερνετ
8

## Slide 156: Τι είναι η επίθεση ARP Spoofing;
Πίνακας ARP
Αιτήματα
Πίνακας ARP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Χρήστης
Απαντήσεις
Πύλη
Ίντερνετ
Επιτιθέμενος
Χρήστης
Πύλη
Ίντερνετ
9

## Slide 157: Επιθετικά εργαλεία Bettercap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 158: Εργαλείο Bettercap
11
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Είναι ένα άλλο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επίδοση επίθεσης ARP poising
Ίσως χρειαστεί να αρχικοποιήσετε το εργαλείο bettercap
Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να τα εξής:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install bettercap
  Επαλήθευση εγκατάστασης
  bettercap - έκδοση

## Slide 159: Εργαλείο Bettercap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Bettercap eth0
Πληκτρολογήστε: help (για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες)
Αυτές οι ενότητες ενεργοποιούν το bettercap να αποδίδει πολλαπλές ενέργειες
12

## Slide 160: Εργαλείο Bettercap
13
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από αυτά
modules, μπορείτε να πληκτρολογήσετε
βοήθεια Module_Name
Τύπος: help (για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες)
Αυτές οι ενότητες ενεργοποιούν το bettercap να αποδίδει πολλαπλές ενέργειες

## Slide 161: Εργαλείο Bettercap
14
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
δίκτυο on
Συνεχίστε να ερευνάτε για νέους κεντρικούς υπολογιστές στο δίκτυο
δίκτυο
Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις ανακαλυφθείσες συσκευές

## Slide 162: Εργαλείο Bettercap
15
arp.spoof :: bettercap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
set arp.spoof.fullduplex true
  Αν είναι true, θα επιτεθούν και οι δύο στόχοι και η πύλη, μόνο ο στόχος (αν ο δρομολογητής έχει ARP spoofing, αυτό θα παράγει/κάνει την επίθεση να αποτύχει).

## Slide 163: Εργαλείο Bettercap
16
arp.spoof :: bettercap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
set arp.spoof.targets IP_address
  Ένας κατάλογος διευθύνσεων MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου), διευθύνσεων IP, IP ψευδώνυμων που πρέπει να απομιμηθούν με κόμμα

## Slide 164: Εργαλείο Bettercap
17
arp.spoof :: bettercap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
arp.spoof on
  Αυτή η μονάδα συνεχίζει να πλαστογραφεί επιλεγμένους κεντρικούς υπολογιστές στο δίκτυο χρησιμοποιώντας επεξεργασμένα πακέτα δεδομένων ARP προκειμένου να αποδίδει
μια επίθεση MITM.

## Slide 165: Εργαλείο Bettercap
18
arp.spoof :: bettercap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
βοήθεια
  Ελέγξτε όλες τις ενότητες που εκτελούνται στο bettercap
arp spoofing τρέχει

## Slide 166: Εργαλείο Bettercap
19
arp.spoof :: bettercap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Τώρα arp του μηχανήματος-θύματος διακομιστής/Εξυπηρετητής) χρησιμοποιώντας: arp -a
Ο επιτιθέμενος Kali) και η πύλη έχουν την ίδια διεύθυνση MAC (Διεύθυνση φυσικού επιπέδου δικτύου)
Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που το μηχάνημα στέλνει δεδομένα στην πύλη, αυτά θα δρομολογούνται στο Kali (επιτιθέμενος).

## Slide 167: Bettercab για sniffing πακέτα δεδομένων
20
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
δίκτυο on
  Αυτή η ενότητα αποτελεί μέρος των ενοτήτων bettercap και χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής πακέτων δεδομένων δικτύου.
  Έτσι, όλα τα πακέτα δεδομένων που περνούν από το Kali Linux επιτιθέμενο μηχάνημα) θα καταγράφονται.
Δεν λειτουργεί

## Slide 168: Bettercab για sniffing πακέτα δεδομένων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
δίκτυο on
  Αυτή η ενότητα αποτελεί μέρος των ενοτήτων bettercap και χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής πακέτων δεδομένων δικτύου.
Πριν από την εκτέλεση της εντολής sniffing του δικτύου on
Μετά την εκτέλεση της εντολής δικτύου net.sniff στο
εντολή
Δεν λειτουργεί
Τώρα τρέχει

## Slide 169: Bettercab για sniffing πακέτα δεδομένων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Τώρα, όλη η κίνηση από τη συσκευή θύματος (διακομιστής/Εξυπηρετητής) δρομολογείται μέσω της συσκευής Kali επιτιθέμενος).
Για να το δοκιμάσετε αυτό, δημιουργήστε οποιαδήποτε κίνηση, όπως η επίσκεψη σε μια , και θα δείτε όλη την κίνηση καταγράφεται από το
Bettercap.
Η κίνηση καταγραφεί.
Το θύμα επισκέπτεται ιστοσελίδα

## Slide 170: MITM: Ανίχνευση πακέτων δεδομένων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μόλις η επίθεση MITM πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ο επιτιθέμενος μπορεί να πραγματοποιήσει διάφορες κακόβουλες ενέργειες.
Το πακέτο δεδομένων είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η MITM μπορεί να εκμεταλλευτεί ευπάθειες του μηχανήματος-στόχου.
Για να δείξουμε, ας δούμε πώς το Bettercap μπορεί ενός χρησιμοποιώντας: testasp.vulnweb.com
Αυτή η ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για την κίνηση μεταξύ του χρήστη και του εξυπηρετητή δηλ. χρησιμοποιεί HTTP), με αποτέλεσμα όλη η κίνηση να αποστέλλεται σε απλό κείμενο.

## Slide 171: MITM: Ανίχνευση πακέτων δεδομένων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Τα διαπιστευτήρια του θύματος
Όνομα χρήστη:
Κωδικός πρόσβασης:
admin1234

## Slide 172: Bettercap Caplets
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αντί να εγγραφούν πολλαπλές εντολές κάθε φορά που θέλουμε να αποδώσουμε επίθεση spoofing, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα caplet
που περιέχει όλες τις εντολές.
Αυτό το αρχείο μπορεί να εκτελέσει όλες τις περιεχόμενες εντολές ταυτόχρονα όταν το τρέξετε.
Έτσι, δημιουργήστε το δικό σας caplet για να εκτελέσετε όλες τις εντολές που συζητήθηκαν προηγουμένως.
Εδώ πώς να εκτελέσετε το caplet σας
  Bettercap -caplet <όνομα αρχείου>

## Slide 173: MITM: DNS Spoofing
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ο DNS είναι διακομιστής/εξυπηρετητής που μετατρέπει το όνομα τομέα στη σχετική διεύθυνση IP.
Έτσι, όταν ο χρήστης ιστοσελίδα websitename.com, ένα αίτημα αποστέλλεται στο διακομιστή DNS να ρωτήσει IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
Ο εξυπηρετητής DNS απαντά με την IP του websitename και στη συνέχεια ο φυλλομετρητής (browser - πρόγραμμα περιήγησης) επικοινωνεί με την Google χρησιμοποιώντας αυτή τη διεύθυνση IP
websitename.com
Τομέας
Διεύθυνση IPS (Intrusion
Google.com 10.20.130.40
websitename.com 20.30.40.50
Χρήστης
20.30.40.50
Twitter.com 40.50.60.6
......... _._._._

## Slide 174: MITM: DNS Spoofing
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Όταν συμβαίνει μια επίθεση MITM, η αίτηση προς τον διακομιστή DNS θα υποκλαπεί από το σύστημα του επιτιθέμενου.
συσκευή. Στη συνέχεια, ο επιτιθέμενος μπορεί να δώσει οποιαδήποτε διεύθυνση IP.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψεύτικη ιστοσελίδα με κρυφή πρόσβαση σε σύστημα, κακόβουλο κώδικα προγραμματισμούκακοποιημένες ενημερώσεις
λογισμικού και πολλές άλλες δυνητικές απειλές.
websitename.com
Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
Τομέας
Διεύθυνση IPS (Intrusion
Google.com
10.20.130.40
Χρήστης
Οποιαδήποτε ψεύτικη IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
websitename.com
20.30.40.50
Twitter.com 40.50.60.6
......... _._._._

## Slide 175: MITM για ανακατεύθυνση ιστοσελίδας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Δημιουργήστε μια ψεύτικη ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακατεύθυνση του αιτήματος συγκεκριμένου ιστότοπου από τον χρήστη.
Χρησιμοποιήστε το Apache (Εξυπηρετητή) για να το κάνετε αυτό
service apache2 start
  Πρόσβαση στην ψεύτικη σελίδα /var/www/html/index.html) στη διεύθυνση IP του Linux

## Slide 176: MITM για ανακατεύθυνση ιστοσελίδας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Στη συνέχεια, στο Kaliεκτελέστε το caplet σας (ή το spoofing
εντολές επίθεσης) και ενεργοποιήστε τις ακόλουθες ενότητες:
set dns.spoof.all true
  Αν είναι true, η μονάδα θα απαντά σε κάθε αίτηση DNS, διαφορετικά θα απαντά μόνο σε αυτή που απευθύνεται στον τοπικό υπολογιστή.
set dns.spoof.domais testasp.vulnweb.com, *. vulnweb.com
(ορίστε τα domains που θέλετε να ανακατευθύνετε)
  Τιμές ονομάτων τομέων που διαχωρίζονται με κόμμα για να παραπλανηθούν.
dns.spoof on (το spoofing

## Slide 177: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 178: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ :
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

## Slide 179: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αυτές οι διαφάνειες περιγράφουν τα ουσιώδη επιθετικά εργαλεία που
θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το μάθημα.
Αυτά τα εργαλεία προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος για να καταδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων και να διευθυνσιοδοτηθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες ασφάλειας για την αποφυγή ή τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ή ανεξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

## Slide 180: Προσομοιωτής GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 181: Προσομοιωτής GNS3
4
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Συσκευές πεδίου
  Raspberry Pi που εκτελεί ελαφρύ Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix) (client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με εξυπηρετητή) και εξυπηρετητής/εξυπηρετητής) για τη μετάδοση δεδομένων μέσω επικοινωνίας ModBus χρησιμοποιώντας το pyModbusTCP.
Τομέας διαχείρισης
Συσκευή διαχείρισης δικτύου για παρακολούθηση της κυκλοφορίας μέσω Kali Linux.
Wazuh Server: Λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν σε επόμενο στάδιο.
Κακόβουλο περιεχόμενο
  Το Kali Linux θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση διαφόρων κακόβουλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν συσκευές εντός αυτού του κλειστού δικτύου.

## Slide 182: Επιθετικά εργαλεία Nmap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 183: MITM (Συνέχεια): Εισβολή κώδικα προγραμματισμού
6
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ο επιτιθέμενος μπορεί να εισάγει JavaScript κώδικα σε ιστοσελίδες που φορτώνει ο browser του θύματος.
Ο κώδικας εκτελείται από τον browser και μπορεί να:
Αντικαταστήσει συνδέσμους
Τροποποιήσει εικόνες
Εκτελέσει άλλες επεμβάσεις στην ιστοσελίδα
Διαδικασία:
Δημιουργήστε απλό JavaScript κώδικα, π.χ.: javascript: alert('Hello World');
Αποθηκεύστε τον ως αρχείο με όνομα: InjectExample.js
Χρησιμοποιήστε το caplet hsthijack του Bettercap.
Εντοπίστε το αρχείο ρυθμίσεων: /usr/share/bettercap/caplets/hstshijack.caplet
Ενημερώστε το πεδίο payloads με τη διαδρομή του JavaScript αρχείου σας: */usr/share/bettercap/caplets/hstshijack/payloads/InjectExample.js
Αποτέλεσμα: Ο JavaScript κώδικας που βρίσκεται στο Kali του επιτιθέμενου θα εκτελείται κάθε φορά που το θύμα επισκέπτεται οποιαδήποτε ιστοσελίδα.

## Slide 184: MITM (Συνέχεια): Εισβολή κώδικα προγραμματισμού
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Στη συνέχεια, εκτελέστε το caplet σας ή τις εντολές επίθεσης παραποίησης bettercap)
Εκτελέστε το caplet hsthijack, την ακόλουθη εντολή
hstshijack/hstshijack

## Slide 185: MITM (Συνέχεια): Εισβολή κώδικα προγραμματισμού
8
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το Hstshijack caplate φορτώθηκε με επιτυχία
Πώς μπορούμε να ποποιήσουμε τον κώδικα πρ
ραμματισμού ώσ
νο ταν ο ρή της επ
διασφαλίσ υμε ότι εκτελείται συγκεκριμένη ιστοσελίδα;

## Slide 186: Επιθετικά εργαλεία Nmap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 187: Nmap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Είναι εργαλείο δικτύου που χρησιμοποιείται για σάρωση δικτύου και εντοπισμό συσκευών.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαχείρισης δικτύου και δοκιμών ασφαλείας.
Το εργαλείο είναι ικανό να εκμεταλλεύεται ευπάθειες δικτύου, να εντοπίζει και να προσδιορίζει
διαθέσιμες υπηρεσίες.
Επιπλέον, μπορεί να αποδώσει σάρωση Ευπάθειας και OS (Operating System - λειτουργικό σύστημα), δημιουργώντας αναφορές με τα αποτελέσματα της σάρωσης για τη βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου.
10

## Slide 188: Nmap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εντολές Nmap 17 βασικές εντολές για δίκτυο Linux phoenixnap.com)
Σάρωση για ανοιχτές θύρες
Ας στοχεύσουμε τη συσκευή Metasploit να εντοπίσουμε και να
να προσδιορίσετε τα υφιστάμενα σημεία Ευπάθειας.
Σαρώνει τις πιο συνηθισμένες θύρες στον διακομιστή-στόχο
Nmap 192.168.122.230
Μπορείτε προσθέσετε σάρωση
Nmap -F 192.168.122.230

## Slide 189: Nmap
12
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σάρωση πολλαπλών κεντρικών υπολογιστών
Ας στοχεύσουμε τη συσκευή Metasploit να εντοπίσουμε και να
να προσδιορίσετε τα υφιστάμενα σημεία Ευπάθειας.
Σαρώστε περισσότερους από έναν κεντρικούς υπολογιστές ταυτόχρονα.
τις συσκευές Metasploit και διακομιστές/Εξυπηρετητής.
Nmap
192.168.122.230 192.168.122.109
Πρόσθετες εντολές
Nmap (192.168.122.*) Σάρωση ολόκληρου του υποδικτύου
Nmap 192.168.122.103 - 109
Σάρωση γι περι χ
Metasploit
Εξυπηρετ

## Slide 190: Nmap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σάρωση πολλαπλών κεντρικών υπολογιστών
Ας στοχεύσουμε τη συσκευή Metasploit να εντοπίσουμε και να
να προσδιορίσετε τα υφιστάμενα σημεία Ευπάθειας.
Σάρωση πολλών συσκευών ταυτόχρονα
Εκτελούμε σάρωση ολόκληρου του δικτύου, εξαιρώντας τη συσκευή του επιτιθέμενου (με IP που καταλήγει σε .27)
Εντολή Nmap:
nmap 192.168.122.* --exclude 192.168.122.27
Με αυτή την εντολή μπορούμε να:
Σαρώσουμε πολλαπλούς hosts
Εντοπίσουμε ενεργές συσκευές όπως Metasploit και server
Συνεχίσουμε με αναζήτηση υπηρεσιών και ευπαθειών
13
Εντολές Nmap 17 βασικές εντολές για δίκτυο Linux phoenixnap.com)

## Slide 191: Nmap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εντολές Nmap 17 βασικές εντολές για δίκτυο Linux phoenixnap.com)
Σάρωση για να μάθετε πληροφορίες για το OS (Operating System - λειτουργικό σύστημα)
Ας στοχεύσουμε τη συσκευή Metasploit να εντοπίσουμε και να
να προσδιορίσετε τα υφιστάμενα σημεία Ευπάθειας.
Ανακαλύψτε τις πληροφορίες του λειτουργικού συστήματος των κεντρικών υπολογιστών που χαρτογραφούνται.
nmap -A 192.168.122.230
14

## Slide 192: Nmap
15
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εντολές Nmap 17 βασικές εντολές για δίκτυο Linux phoenixnap.com)
Σάρωση για να μάθετε πληροφορίες για το OS (Operating System - λειτουργικό σύστημα)
Ας στοχεύσουμε τη συσκευή Metasploit να εντοπίσουμε και να
να προσδιορίσετε τα υφιστάμενα σημεία Ευπάθειας.
Ανάκτηση πρόσθετων λεπτομερειών σχετικά με το λειτουργικό σύστημα
του αντιστοιχισμένου κεντρικού υπολογιστή.
nmap -O 192.168.122.230
σισμένο σtην ΤΝ) -O 192.168.122.230
Πύλη δηλ. GNS3VM)
Εξυπηρετητ

## Slide 193: Nmap
16
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εντολές Nmap 17 βασικές εντολές για δίκτυο Linux phoenixnap.com)
Σάρωση για τον εντοπισμό ρυθμίσεων τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας
Ας στοχεύσουμε τη συσκευή Metasploit να εντοπίσουμε και να
να προσδιορίσετε τα υφιστάμενα σημεία Ευπάθειας.
Ανακτήστε αν τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας είναι ενεργό στον κεντρικό υπολογιστή.
Nmap -sA 192.168.122.230

## Slide 194: Nmap
17
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εντολές Nmap 17 βασικές εντολές για δίκτυο Linux phoenixnap.com)
Σάρωση για θύρες
Ας στοχεύσουμε τη συσκευή Metasploit να εντοπίσουμε και να
να προσδιορίσετε τα υφιστάμενα σημεία Ευπάθειας.
Σάρωση για συγκεκριμένη θύρα
Nmap -p 80 192.168.122.230
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση για πολλαπλές θύρες
Nmap -p 80, 443 192.168.122.230
Μπορείτε να σαρώσετε εύρος θυρών
Nmap -p 80-100 192.168.122.230

## Slide 195: Nmap
18
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εντολές Nmap 17 βασικές εντολές για δίκτυο Linux phoenixnap.com)
Σαρώστε όλες τις διαθέσιμες συσκευές στο δίκτυό σας (αντί να κάνετε ping για κάθε συσκευή). Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
  Nmap –sP <δίκτυο>
Nmap 192.168.122.0/24
Η εντολή -sP θα παράγει μια λίστα με τα ενεργά και διαθέσιμα μηχανήματα (εικονικά μηχανήματα)
Το Nmap ολοκλήρωσε τη σάρωση δικτύου σε 15 δευτερόλεπτα και εντόπισε 6 ενεργές συσκευές.
Πύλη δηλ. GNS3VM)
Συσκευή ModbusTCP Client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server)
Συσκευή διακομιστή/Εξυπηρετητή ModbusTCP
Συσκευή διαχειριστή Kali )
Διακομιστής/Εξυπηρετητής Metaspliot
Συσκευή επιτιθέμενου Kali )

## Slide 196: Nmap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σάρωση όλων των ανοικτών θυρών στο δίκτυο/α
συγκεκριμένη συσκευή:
Nmap -sT -p 80 192.168.122.0/24
-sT : Σάρωση TCP μέσω πλήρους σύνδεσης (3-way handshake) ➤ Χρησιμοποιείται όταν δεν απαιτούνται προνόμια root
-p : Καθορισμός θυρών προς σάρωση ➤ Μπορείτε να εισάγετε πολλαπλές θύρες με κόμμα, π.χ.: -p 21,22,80,443
Ανοίξτε το
Κλειστό
Κλειστό

## Slide 197: Nmap
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ας στοχεύσουμε τη συσκευή Metasploit να εντοπίσουμε και τις υπάρχουσες ευπάθειες.
ελέγξτε αν ο εξυπηρετητής Metasploit είναι διαδικτυακός και προσβάσιμος:
Nmap -sn 192.168.122.230

## Slide 198: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 199: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΑΠO:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚO ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

## Slide 200: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αυτές οι διαφάνειες περιγράφουν τα ουσιώδη επιθετικά εργαλεία που
θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το μάθημα.
Τα εργαλεία αυτά προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος για να καταδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων και να διευθυνσιοδοτηθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες ασφάλειας για την αποφυγή ή τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ή ανεξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

## Slide 201: Εργαλεία πρόληψης iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 202: Τι είναι το iptables;
4
Σεμινάριο Iptables: phoenixnap.com)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το iptables είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών για τη ρύθμιση του τείχους προστασίας του πυρήνα του Linux.
Επιτρέπει στους διαχειριστές να ορίζουν κανόνες για τον έλεγχο της εισερχόμενης και εξερχόμενης κυκλοφορίας δικτύου.
Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ποια πακέτα επιτρέπονται και ποια απορρίπτονται, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια.
Το iptables βοηθά στην προστασία του συστήματος από παραβιάσεις δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και δικτυακές επιθέσεις.
Οι διαχειριστές το χρησιμοποιούν για να εφαρμόσουν πολιτικές ασφαλείας και να θωρακίσουν τα συστήματα από επιθέσεις που προέρχονται από το δίκτυο.

## Slide 203: Πώς λειτουργεί το iptables;
5
Σεμινάριο Iptables: phoenixnap.com)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το iptables χρησιμοποιεί κανόνες για να καθορίσει τι πρέπει να κάνει με πακέτο δεδομένων δικτύου. Το εργαλείο αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:
Πίνακες. Οι πίνακες είναι αρχεία που ομαδοποιούν κανόνες με ομοιότητα. Ένας πίνακας αποτελείται από διάφορες αλυσίδες κανόνων.
Αλυσίδες. Μια αλυσίδα είναι σειρά κανόνων. Όταν λαμβάνεται πακέτο δεδομένων, το iptables τον κατάλληλο και το φιλτράρει μέσω της αλυσίδας κανόνων μέχρι να βρει αντιστοιχία.
Κανόνες. Ένας κανόνας είναι δήλωση που ορίζει τις συνθήκες για την αντιστοίχιση πακέτου δεδομένων, στη συνέχεια αποστέλλεται σε έναν στόχο.
Στόχοι. Ένας στόχος είναι απόφαση για το τι πρέπει να γίνει με πακέτο δεδομένων. Το πακέτο δεδομένων είτε γίνεται αποδεκτό, είτε απορρίπτεται,
ή απορρίπτεται.
  ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟ. Επιτρέπει τη διέλευση του πακέτου δεδομένων από το τείχος (ηλεκτρονικής) προστασίας.
  DROP. Απορρίπτει το πακέτο δεδομένων χωρίς να ενημερώσει τον αποστολέα.
  ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ. Απορρίπτει το πακέτο δεδομένων και επιστρέφει μια απάντηση σφάλματος στον αποστολέα.

## Slide 204: Πώς λειτουργεί το iptables;
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
$ iptable <operations> <string> <conditions> <action> <action>

## Slide 205: Παραδείγματα στο iptables
sudo iptables -L
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ/ΕΞΥΠΡΟΣ

## Slide 206: Παραδείγματα στο iptables
Απορρίψτε όλα τα εισερχόμενα πακέτα TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) προς τον εξυπηρετητή στη θύρα 502.
sudo iptables –A INPUT –p tcp –-dport 502 –j REJECT
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ

## Slide 207: Παραδείγματα στο iptables
Απορρίψτε όλα τα εισερχόμενα πακέτα TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) προς τον εξυπηρετητή στη θύρα 502.
Δοκιμάστε την επικοινωνία μεταξύ του client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με εξυπηρετητή) και του εξυπηρετητή/εξυπηρετητή
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ ΤΗΣ
Η θύρα είναι ήδη κλειστό

## Slide 208: Παραδείγματα στο iptables
Διαγραφή κανόνων
sudo iptables –L --line-numbers
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
sudo iptables –D INPUT 1
-D χρησιμοποιείται για τη διαγραφή κανόνα,
1 αντιπροσωπεύει τον αριθμό γραμμής συγκεκριμένου κανόνα. (FORWARD/ΕΞΟΔΟΣ) ανάλογα με το ποιος κανόνας πρέπει να απομακρυσθεί από μια συγκεκριμένη αλυσίδα.

## Slide 209: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ
Στόχοι REJECT VS DROP
DROP: Απορρίπτει το πακέτο δεδομένων χωρίς να ειδοποιήσει τον αποστολέα. Όταν ο παραλήπτης συναντήσει πακέτο δεδομένων
που ταιριάζει με οποιονδήποτε κανόνα DROP, το πακέτο δεδομένων απορρίπτεται και δεν αποστέλλεται καμία ειδοποίηση στον αποστολέα.
sudo iptables –A INPUT –p tcp -–dport 502 –j DROP
Ας στείλουμε ένα πακέτο δεδομένων TCP από τη συσκευή του επιτιθέμενου χρησιμοποιώντας το Scapy! Θυμάστε πώς το κάναμε αυτό;
Στον επιτιθέμενο Kali Linux
P = IP(dst="192.168.122.109") / TCP(dport=502)

## Slide 210: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ/ΕΞΥΠΡΟΣ
Στόχοι REJECT VS DROP
Ξεκινήστε το Wireshark στο μηχάνημα Kali διαχειριστής) και εφαρμόστε ένα φίλτρο για να καταγράφετε μόνο πακέτα δεδομένων TCP.
Στον επιτιθέμενο Kali Linux
>> send(P)
Μόνο ένα πακέτο δεδομένων έχει συλληφθεί. Συνήθως,
Το TCP πρωτόκολλο επιβεβαιώνει την παραλαβή όταν ο παραλήπτης λαμβάνει επιτυχώς πακέτο δεδομένων TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) και απαντά με μια αντίστοιχη γνωστοποίηση.
Αυτό δεν συμβαίνει εδώ, πράγμα που ότι το πακέτο δεδομένων
τον παραλήπτη (δηλ. τον
και δεν αποστέλλεται καμία
έχει απορριφθεί από εξυπηρετητή/εξυπηρετητή) ειδοποίηση στον αποστολέα.

## Slide 211: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
Στόχοι REJECT VS DROP
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ: Απορρίπτει το πακέτο δεδομένων με ειδοποίηση του αποστολέα. Όταν ο παραλήπτης συναντήσει πακέτο δεδομένων
που ταιριάζει με οποιονδήποτε κανόνα REJECT, το πακέτο δεδομένων απορρίπτεται και αποστέλλεται ειδοποίηση στον αποστολέα.
sudo iptables –A INPUT –p tcp –-dport 502 –j REJECT
Μην ξεχάσετε να διαγράψετε τον κανόνα DROP ☺
Και πάλι, στείλτε ένα πακέτο δεδομένωναπό τη συσκευή του επιτιθέμενου το Scapy
Στον επιτιθέμενο Kali Linux
P = IP(dst="192.168.122.109") / TCP(dport=502)

## Slide 212: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
Στόχοι REJECT VS DROP
Ξεκινήστε το Wireshark στο μηχάνημα Kali διαχειριστής) και εφαρμόστε ένα φίλτρο να καταγράφετε μόνο πακέτα δεδομένων TCP.
Στον επιτιθέμενο Kali Linux
>> send(P)
Το πακέτο δεδομένων TCP ελήφθη από τον εξυπηρετητή, αλλά αντί για μια γνωστοποίηση TCP (π.χ. από τον εξυπηρετητή προς τον επιτιθέμενο), εστάλη μια ειδοποίηση από τον εξυπηρετητή προς τον επιτιθέμενο χρησιμοποιώντας , όχι TCP.

## Slide 213: Παραδείγματα στο iptables
15
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
Να επιτρέπεται όλη η κίνηση από τις εξουσιοδοτημένες συσκευές μου μόνο) στο δίκτυο
1. Επιτρέπει την επικοινωνία με τη συγκεκριμένη IP:
sudo iptables -s 192.168.122.103 -j ACCEPT
Αυτό σημαίνει ότι αποδέχομαι στο διακομιστή/Εξυπηρετητή να δέχεται όλα τα πακέτα δεδομένων από τη συσκευή-πελάτη με IP που τελειώνει σε .103.

## Slide 214: Παραδείγματα στο iptables
16
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
Να επιτρέπεται όλη η κίνηση από τις εξουσιοδοτημένες συσκευές μου μόνο) στο δίκτυο
2. Αποκλείστε όλη την υπόλοιπη κίνηση:
sudo iptables -j DROP
Αυτό σημαίνει ότι απορρίπτω όλες τις εισερχόμενες
πακέτα δεδομένων.

## Slide 215: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ
Να επιτρέπεται όλη η κίνηση από τις εξουσιοδοτημένες συσκευές μου μόνο) στο δίκτυο
3. Επιτρέψτε την εξερχόμενη κίνηση προς τη συγκεκριμένη IP:
sudo iptables -d 192.168.122.103 -j ACCEPT
Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπω όλα τα εξερχόμενα πακέτα δεδομένων προς τη συσκευή client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) με IP που τελειώνει σε .103.
Ο εξυπηρετητής έχει πλέον διαρθρωθεί ώστε
επικοινωνούν μόνο με τη συσκευή client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server).
Ας δοκιμάσουμε
17

## Slide 216: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
Να επιτρέπεται όλη η κίνηση από τις εξουσιοδοτημένες συσκευές μου μόνο) στο δίκτυο
Δοκιμάστε την επικοινωνία μεταξύ του client (συστήματος ή προγράμματος που επικοινωνεί με εξυπηρετητή) και του εξυπηρετητή χρησιμοποιώντας την εντολή ping από το
client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server).
Η επικοινωνία λειτουργεί ομαλά.

## Slide 217: Παραδείγματα στο iptables
Η επικοινωνία παρουσιάζει
δυσκολίες.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ
Να επιτρέπεται όλη η κίνηση από τις εξουσιοδοτημένες συσκευές μου μόνο) στο δίκτυο
Δοκιμάστε την επικοινωνία μεταξύ του kali φιλικός ) και του εξυπηρετητή χρησιμοποιώντας εντολή ping από τον client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server).
Το ίδιο όπως αν προσπαθήσετε να κάνετε ping από τη συσκευή του επιτιθέμενου (kali)
Η επικοινωνία παρουσιάζει δυσκολίες.

## Slide 218: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
Να επιτρέπεται όλη η κίνηση από τις εξουσιοδοτημένες συσκευές μου μόνο) στο δίκτυο
Δοκιμάστε την επικοινωνία μεταξύ του kali φιλικός ) και του εξυπηρετητή χρησιμοποιώντας εντολή ping από τον client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με εξυπηρετητή).
Η επικοινωνία παρουσιάζει δυσκολίες.
Επιπλέον, είναι ουσιώδες να προστεθούν νέοι κανόνες στον εξυπηρετητή για να διασφαλιστεί η νόμιμη επικοινωνία με όλες τις εξουσιοδοτημένες συσκευές εντός του δικτύου. Για να αποτρέψετε την ανεξουσιοδότητη επικοινωνία με τον εξυπηρετητή.
Έτσι, επαναλάβετε τα προηγούμενα για όλες τις εξουσιοδοτημένες IPS (Intrusion Prevention
System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
το δίκτυο.

## Slide 219: Παραδείγματα στο iptables
Καταγραφή απορριφθέντων πακέτων δεδομένων
Χρησιμοποιήστε τον στόχο LOG και προσθέστε πρόθεμα μηνύματος:
sudo iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "Dropped: "
Προσθέστε κανόνα για την απόρριψη πακέτων δεδομένων μετά την καταγραφή:
sudo iptables -A INPUT -j DROP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
3. Για να ελέγξετε τα αρχεία καταγραφής, χρησιμοποιήστε την εντολή για να δείτε τα αρχεία καταγραφής του συστήματος και την grep για να φιλτράρετε την έξοδο:
sudo dmesg | grep "Dropped"

## Slide 220
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σεμινάριο Iptables: phoenixnap.com)
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ/ΕΞΥΠΡΟΣ

## Slide 221: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ
Καταγεγραμμένα πακέτα δεδομένων με βάση το παράδειγμα για αποδοχή πακέτων μόνο από νόμιμες IP.
1. Καταγεγραμμένα πακέτα δεδομένων από νόμιμες IPS πριν τα αποδεχτείτε:
sudo iptables -s 192.168.122.103 -j LOG --log-prefix "ACCEPT_LOG: "
sudo iptables -s 192.168.122.103 -j ACCEPT

## Slide 222: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ
Καταγεγραμμένα πακέτα δεδομένων με βάση το παράδειγμα για την αποδοχή πακέτων μόνο από νόμιμες IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών).
2. Καταγράψτε όλη την υπόλοιπη κίνηση πριν την απορρίψετε:
sudo iptables -j LOG --log-prefix "DROP_LOG: "
sudo iptables -j DROP

## Slide 223: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
Καταγεγραμμένα πακέτα δεδομένων με βάση το παράδειγμα για την αποδοχή πακέτων μόνο από νόμιμες IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών).
2. Καταγραφή εξερχόμενων πακέτων δεδομένων σε συγκεκριμένη IP:
sudo iptables -d 192.168.122.103 -j LOG --log-prefix "OUTPUT_LOG: "
sudo iptables -d 192.168.122.103 -j ACCEPT

## Slide 224: Παραδείγματα στο iptables
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
Καταγεγραμμένα πακέτα δεδομένων με βάση το παράδειγμα για αποδοχή πακέτων μόνο από νόμιμες IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών).
(TEST) (καταγραφή:) sudo tail -f /var/log/syslog
Ping from the client
with the IP ending in
.103 and from the
attacker (Kali) with the
IP ending in .27.
Αποδοχή πακέτων δεδομένων από τη συσκευή client (σύστημα ή
πρόγραμμα που επικοινωνεί με server)
Διακοπή πακέτων δεδομένων από τη συσκευή atatcker.

## Slide 225: Εργαλεία έρευνας SS
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 226: Παραδείγματα στο SS
30
ss(8) - Σελίδα εγχειριδίου Linux λειτουργικό σύστημα
ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το SS χρησιμοποιείται για την απόρριψη στατιστικών στοιχείων υποδοχής. Επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών ομοιότητας με το Netstat (εντολή για έλεγχο ενεργών συνδέσεων και ports σε λειτουργικά συστήματα). Μπορεί να εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) και κατάστασης από άλλα εργαλεία.
ss -a

## Slide 227: Παραδείγματα στο SS
31
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το SS χρησιμοποιείται για την απόρριψη στατιστικών στοιχείων υποδοχής. Επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών ομοιότητας με το Netstat (εντολή για έλεγχο ενεργών συνδέσεων και ports σε λειτουργικά συστήματα). Μπορεί να εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) και κατάστασης από άλλα εργαλεία.
ss -a
Εάν κάποια θύρα ανοίξει, το εργαλείο θα την εντοπίσει. Για παράδειγμα, αν η θύρα 502 είναι ανοιχτή, το εργαλείο θα την ανιχνεύσει επίσης.
ss(8) - Σελίδα εγχειριδίου Linux λειτουργικό σύστημα
ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)

## Slide 228: Παραδείγματα στο XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
32
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το SS χρησιμοποιείται για την απόρριψη στατιστικών στοιχείων υποδοχής. Επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών ομοιότητας με το Netstat (εντολή για έλεγχο ενεργών συνδέσεων και ports σε λειτουργικά συστήματα). Μπορεί να εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) και κατάστασης από άλλα εργαλεία.
Λίστα όλων των υποδοχών TCP/UDP:
ss –tuln
Παράμετροι για την εντολή netstat (ή ss) στο Linux
-t : Εμφάνιση των TCP συνδέσεων
-u : Εμφάνιση των UDP συνδέσεων
-l : Εμφάνιση θυρών που βρίσκονται σε κατάσταση ακρόασης (listening)
-n : Εμφάνιση αριθμητικών διευθύνσεων (χωρίς επίλυση ονομάτων host)
ss(8) - Σελίδα εγχειριδίου Linux λειτουργικό σύστημα
ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)

## Slide 229: Παραδείγματα στο SS
33
ss(8) - Σελίδα εγχειριδίου Linux λειτουργικό σύστημα
ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το SS χρησιμοποιείται για την απόρριψη στατιστικών στοιχείων υποδοχής. Επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών ομοιότητας με το Netstat (εντολή για έλεγχο ενεργών συνδέσεων και ports σε λειτουργικά συστήματα). Μπορεί να εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) και κατάστασης από άλλα εργαλεία.
Φιλτράρισμα με βάση συγκεκριμένη θύρα:
ss –tuln sport = :502

## Slide 230: Παραδείγματα στο SS
34
ss(8) - Σελίδα εγχειριδίου Linux λειτουργικό σύστημα
ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το SS χρησιμοποιείται για την απόρριψη στατιστικών στοιχείων υποδοχής. Επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών ομοιότητας με το Netstat (εντολή για έλεγχο ενεργών συνδέσεων και ports σε λειτουργικά συστήματα). Μπορεί να εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες TCP (Transmission Control Protocol - πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο) και κατάστασης από άλλα εργαλεία.
Εμφάνιση υποδοχών IPv4 ή IPv6:
ss -4
ss -6

## Slide 231: Εργαλεία έρευνας fping
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 232: Παραδείγματα στο fping
fping Αρχική σελίδα
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το fping είναι προγραμματισμένο εργαλείο για την αποστολή ICMP (Internet Control Message Protocol - Πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύων) echo probes σε δικτυακούς υπολογιστές, παρόμοιο με το pingαλλά με πολύ καλύτερες επιδόσεις όταν κάνει ping σε πολλούς υπολογιστές.
Ίσως χρειαστεί πρώτα να αρχίσετε να εγκαθιστάτε το Fing (εργαλείο σάρωσης δικτύου) στο Linux (λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Unix)
Sudo apt-get install fping

## Slide 233: Παραδείγματα στο fping
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το fping είναι προγραμματίζω για την αποστολή ICMP echo probes σε δικτυακούς υπολογιστές, παρόμοιο με το pingαλλά με πολύ καλύτερες επιδόσεις όταν κάνει ping σε πολλούς υπολογιστές.
Ping μεμονωμένου κεντρικού υπολογιστή:
fping 192.168.122.103

## Slide 234: Παραδείγματα στο fping
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το fping είναι προγραμματίζω για την αποστολή ICMP (Internet Control Message Protocol - Πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύων) echo probes σε δικτυακούς υπολογιστές, παρόμοιο με το pingαλλά με πολύ καλύτερες επιδόσεις όταν κάνει ping σε πολλούς υπολογιστές.
Ping πολλαπλών κεντρικών υπολογιστών
fping 192.168.122.103
192.168.122.203
Π.μ. προσπαθώ να κάνω ping τόσο στον client (σύστημα ή πρόγραμμα που επικοινωνεί με server) όσο και στο φιλικό Kali Linux.

## Slide 235: Παραδείγματα στο fping
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το fping είναι προγραμματίζω για την αποστολή ICMP echo probes σε δικτυακούς υπολογιστές, παρόμοιο με το pingαλλά με πολύ καλύτερες επιδόσεις όταν κάνει ping σε πολλούς υπολογιστές.
Ping πολλαπλών κεντρικών υπολογιστών από αρχείο
fping hosts.txt
Το αρχείο hosts.txt βρίσκεται στην επιτραπέζια και περιέχει μια λίστα με όλες τις συσκευές μου στο δίκτυο.

## Slide 236: Παραδείγματα στο fping
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το fping είναι προγραμματίζω για την αποστολή ICMP (Internet Control Message Protocol - Πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύων) echo probes σε δικτυωμένους υπολογιστές, παρόμοιο με το pingαλλά με πολύ καλύτερες επιδόσεις όταν κάνει ping σε πολλούς υπολογιστές.
Ping σε ολόκληρο το υποδίκτυο
fping -g 192.168.122.0/24
Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίδοση ενός γρήγορου ελέγχου στο δίκτυο για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτων συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό. Για παράδειγμα, όλες οι ενεργές συσκευές (κατάσταση ζωής) θα πρέπει να είναι γνωστές στον διαχειριστή του δικτύου, αλλά εδώ, το fping ανιχνεύει ότι υπάρχει μια συσκευή με IP που τελειώνει σε .27 και είναι άγνωστη στο δίκτυο, η οποία
θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως
εισβολέας.

## Slide 237: Παραδείγματα στο fping
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το fping είναι προγραμματίζω για την αποστολή ICMP (Internet Control Message Protocol - Πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύων) echo probes σε δικτυακούς υπολογιστές, παρόμοιο με το pingαλλά με πολύ καλύτερες επιδόσεις όταν κάνει ping σε πολλούς υπολογιστές.
ΠοσοPings
fping –c 5 -i 100 192.168.122.103
-c 5: Αποστολή 5 pings .
-i 100: Ορίστε το διάστημα μεταξύ των κλήσεων σε 100 ms.
Αυτή η εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό του ρυθμού των pings, ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του δικτύου.

## Slide 238: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 239: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ανίχνευση επιθέσεων ARP Poisoning στο δίκτυο
Θεωρούμε ότι η μηχανή Kali admin εκτελεί πράξεις ως μηχανή διαχείρισης δικτύου εντός του δίκτυο.
Εάν υπάρχουν ύποπτες δραστηριότητες στο δίκτυο, ο διαχειριστής του δικτύου θα πρέπει να εντοπίσει
τους. Πώς;
Πριν από το
Μετά το
43

## Slide 240: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Netdiscover (εργαλείο δικτυακής σάρωσης για εύρεση συσκευών σε LAN) είναι εργαλείο ενεργητικής/παθητικής διευθυνσιοδότησης κυρίως για τα ασύρματα δίκτυα χωρίς διακομιστή DHCP, όταν είστε σε περιπολία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα hub/switched.
Το Netdiscover (εργαλείο δικτυακής σάρωσης για εύρεση συσκευών σε LAN) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επιθεώρηση της κίνησης ARP του δικτύου σας ή για την εύρεση διευθύνσεων δικτύου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης λειτουργίας, η οποία για κοινά τοπικά δίκτυα.
44

## Slide 241: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Δεν έχει ξεκινήσει καμία επίθεση ARP στο δίκτυο κατά του εξυπηρετητή με IP που τελειώνει σε 109.
Arp -a
Netdiscover (εύρεση)
Διαχειριστής Kali
45
Εξυπηρετη

## Slide 242: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η επίθεση ARP έχει ξεκινήσει από την πλευρά του επιτιθέμενου arpspoof ή bettercap) στο δίκτυο.
κατά του διακομιστή/Εξυπηρετητή με IP που τελειώνει σε 109.
Arp -a
Netdiscover (εύρεση)
Το εργαλείο ανιχνεύει το ARP spoofing
Διαχειριστής Kali
46
Οι συσκευές με IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα
πρόληψης εισβολών) που τελειώνουν σε 1 και
Εξυπηρετη

## Slide 243: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων στο δίκτυο με τη χρήση του Wireshark
Εκτελέστε το Wireshark και αφήστε το εργαλείο να ανιχνεύσει πακέτα δεδομένων αιτήματος ARP μέσω του δικτύου.
Πρέπει να επιλεγεί
Εκτελέστε το Wireshark και αφήστε το εργαλείο να ανιχνεύσει πακέτα δεδομένων αιτήματος ARP μέσω του δικτύου.
Για να το κάνετε αυτό, κάντε τα εξής:
  Επιλέξτε preferences from Edit, then select Protocols→
  ARP/RARPΔιατηρήστε επιλεγμένο το "Detect request storms". Στη συνέχεια, πατήστε OK
47

## Slide 244: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων στο δίκτυο με τη χρήση του Wireshark
Εκτελέστε το εργαλείο Wireshark στο μηχάνημα διαχείρισης του Kali.
Φιλτραρισμένα πακέτα δεδομένων χρησιμοποιώντας το arp
Το Wireshark αρχίζει να ανιχνεύει αιτήσεις ARP μέσω
το δίκτυο
-
-

## Slide 245: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων στο δίκτυο με τη χρήση του Wireshark
Ετελέστε την επίθεση arb spoofing χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα (bettercap ή arpspoof)
Bettercap –iface eth0 –caplet spoof.cap
Το Wireshark αρχίζει να ανιχνεύει αιτήσεις ARP poising στο δίκτυο. Για περισσότερη ανάλυση, επιλέξτε Expert Infromation από το μενού Analyze
-
-

## Slide 246: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων στο δίκτυο με τη χρήση του Wireshark
Ετελέστε την επίθεση arb spoofing χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα (bettercap ή arpspoof)
Bettercap –iface eth0 –caplet spoof.cap
Το Wireshark αρχίζει να ανιχνεύει αιτήσεις ARP poising στο δίκτυο. Για περισσότερη ανάλυση, επιλέξτε Expert Infromation από το μενού Analyze
-
-

## Slide 247: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων στο δίκτυο με τη χρήση του Wireshark
Ετελέστε την επίθεση arb spoofing χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα (bettercap ή arpspoof)
Bettercap –iface eth0 –caplet spoof.cap
Το Wireshark αρχίζει να ανιχνεύει αιτήσεις ARP poising στο δίκτυο. Για περισσότερη ανάλυση, επιλέξτε Expert Infromation από το μενού Analyze
-
-

## Slide 248: Ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων
52
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επιθέσεις δηλητηρίασης ARP
Λειτουργικό σύστημα Windows OS
Το εργαλείο xarp μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα οποιεσδήποτε τέτοιες δραστηριότητες.
Πριν από το
Μετά το
Η εντολή "arp -a" πρέπει να εκτελείται χειροκίνητα κάθε φορά για να εντοπίζονται ύποπτες δραστηριότητες στο δίκτυο.

## Slide 249: Πρόληψη της επίθεσης δηλητηρίασης ARP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Λειτουργικό σύστημα Windows OS
"Δυναμική" Η τιμή "dynamic" μπορεί να αλλάξει σε "static", όμως όταν προστεθεί μια νέα συσκευή στο δίκτυο, θα πρέπει να την ρυθμίσετε χειροκίνητα.

## Slide 250: Δηλητηρίαση ARP Προστασία
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 251: Πρόληψη του MITM
55
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η ανίχνευση δεν θεωρείται δράση πρόληψης.
Οι προσεγγίσεις ανίχνευσης που συζητήθηκαν προηγουμένως χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την ανίχνευση του ARP spoofing
επιτιθέμενοι.
Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του δικτύου, κρυπτογραφείτε την κίνηση (πρόσθετα φυλλομετρητών
Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers - προγράμματα περιήγησης) υποστηρίζουν υπηρεσίες που προειδοποιούν όταν επισκέπτονται HTTP ιστοσελίδες.
Ορισμένα πρόσθετα μπορούν να ανακατευθύνουν από HTTP σε HTTPS, αλλά οι χάκερς μπορούν να λάβουν πληροφορίες την ανασφαλή επικοινωνία σας.
Το VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) είναι η καλύτερη λύση για την αποτροπή επιθέσεων MITM.

## Slide 252: Προστασία VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 253: VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Χρησιμοποιώ το Avira (αντιϊικό λογισμικό) VPN, τη δωρεάν έκδοση, για δοκιμές.
Υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν έκδοση με ροή δεδομένων περίπου 500 MB.
Το αρχείο εγκατάστασης λογισμικού το εγκατέστησα στον υπολογιστή μου με Windows.
Πριν ενεργοποιήσετε το VPN (Virtual Private Network - ), το testasp.vulnweb.com και εισάγετε τα διαπιστευτήρια σας (και κωδικό πρόσβασης).
Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε προτιμώμενο εργαλείο VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα) για τη δοκιμή σας.
•
•
•
•
•
Ταυτόχρονα, το Bettercap για τη συλλογή όλων των πληροφοριών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα, των
διαπιστευτήρια.

## Slide 254: VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ελέγξτε την IP της συσκευής των Windows χρησιμοποιώντας το ipconfig (εντολή Windows για έλεγχο και ρύθμιση IP διευθύνσεων σε τοπικό δίκτυο)

## Slide 255: VPN (Virtual Private Network - ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυα)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ενεργοποιήστε το VPN στο μηχάνημα των Windows μηχάνημα-θύμα) και, στη συνέχεια, επαναφορτώστε την ίδια
εισάγετε τα διαπιστευτήρια πρόσβασής σας
Opserve η διαφορά

## Slide 256: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 257: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
CSP004_C_E
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ :
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

## Slide 258: Προστασία δικτύου για συστήματα ελέγχου ενέργειας
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αυτές οι διαφάνειες περιγράφουν τα ουσιώδη επιθετικά εργαλεία που
θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το μάθημα.
Αυτά τα εργαλεία προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος για να καταδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων και να διευθυνσιοδοτηθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες ασφάλειας για την αποφυγή ή τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ή ανεξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

## Slide 259: IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών) SURICATA
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 260: SURICATA
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το Suricata είναι ένα σύστημα ανίχνευσης εισβολών και ένα σύστημα πρόληψης εισβολών που βασίζεται σε ανοιχτό κώδικα.
Το Suricata αναλύει όλη την κίνηση στη διασύνδεση, αναζητώντας επιθέσεις και ανωμαλίες.
Όταν ανιχνεύεται μια επίθεση ή ανωμαλία, το σύστημα μπορεί να αποφασίσει αν θα την κίνηση ή απλά αποθηκεύστε το συμβάν σε αρχείο καταγραφής /var/log/suricata/fast.log)
Το Suricata μπορεί να διαρθρωθεί χρησιμοποιώντας σύνολα κανόνων οργανωμένων σε ομοιόμορφες κατηγορίες.
Κάθε κατηγορία μπορεί να ρυθμιστεί σε:
  Ενεργοποιώ: η κίνηση που ταιριάζει με από τις κατηγορίες θα αναφέρεται
  Αποκλεισμός: η κίνηση που ταιριάζει με από αυτή την κατηγορία θα απορρίπτεται
  Απενεργοποίηση: αυτής της κατηγορίας αγνοούνται
4
https://docs.nethserver.org/en/v7/suricata.html

## Slide 261: Λειτουργίες SURICTA
5
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)
Πηγή εικονιδίων: Εικονίδια, λογότυπα, σύμβολα- Δωρεάν PNG, SVG (icons8.com) Ίντερνετ

## Slide 262: Λειτουργίες SURICTA
6
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
IPS (Intrusion Prevention System - Σύστημα πρόληψης εισβολών)
Πηγή εικονιδίων: Εικονίδια, λογότυπα, σύμβολα- Δωρεάν PNG, SVG (icons8.com) Ίντερνετ

## Slide 263: Αρχείο εγκατάστασης λογισμικού SURICATA
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
7
Sudo apt-get update
Sudo suricata

## Slide 264: Κανόνες και διαρθρώσεις Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
8
Κατάλογoι κανόνων Suricata
Διαρθρώσεις και κανόνες Suricata

## Slide 265
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Κανόνες και διαρθρώσεις Suricata
Μπορείτε να κατευθύνετε το αρχείο διαμόρφωσης .yaml, να παράγετε/κάνετε όποιες ενημερώσεις θέλετε και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε ξανά το αρχείο.
Ενημέρωση του αρχείου διαρθρώσεων
Sudo vim /etc/suricata/suricata.yaml
Διαρθρώσεις και κανόνες Suricata
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το αρχείο suricata.yaml, να επικολλήσετε μια έκδοση στην επιφάνεια εργασίας, να παράγετε/κάνετε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε στην αρχική διαδρομή.
Sudo cp Source_file Destination_directory
9
Ορισμένες ρυθμίσεις στο αρχείο suricata.yaml χρειάζονται ενημέρωση.

## Slide 266
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Θα μπορούσατε να κατευθύνετε απευθείας το yaml
αρχείο διαρθρώσεων, παράγει/κάνει οποιεσδήποτε ενημερώσεις
Κανόνες και διαρθρώσεις Suricata
Πρέπει να διαρθρώσουμε το HOME_NET που θέλουμε να παρακολουθούμε
και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το σωστό όνομα διασύνδεσης. Έτσι, πρέπει να
γνωρίζουμε το υποδίκτυο
θέλετε και, στη συνέχεια, το αρχείο.
Ενημέρωση του αρχείου διαρθρώσεων
Sudo vim /etc/suricata/suricata.yaml
192.168.122.0/24
192.168.122.0/24
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το αρχείο suricata.yaml, να επικολλήσετε μια έκδοση στην επιφάνεια εργασίας, να παράγετε/κάνετε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε στην αρχική διαδρομή.
Sudo cp Source_file Destination_directory
10

## Slide 267
11
Κανόνες και διαρθρώσεις Suricata
sudo cp <Αρχείο_Προέλευσης> <Φάκελος_Προορισμού>
Πρέπει να διαρθρώσουμε το HOME_NET που θέλουμε να παρακολουθούμε
και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το σωστό όνομα διασύνδεσης. Επομένως, πρέπει
να γνωρίζουμε τη διασύνδεση
Διασύνδεση-Διεπαφή
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το αρχείο suricata.yaml, να επικολλήσετε ένα αντίγραφο στην επιφάνεια εργασίας, να κάνετε τις αλλαγές σας και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε πίσω στη αρχική διαδρομή.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μπορείτε να κατευθύνετε το αρχείο διαμόρφωσης .yaml, να κάνετε όποιες ενημερώσεις θέλετε και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε ξανά το αρχείο.
Ενημέρωση του αρχείου διαρθρώσεων
Sudo vim /etc/suricata/suricata.yaml
Όνομα διεπαφής
Μοναδικός αριθμός

## Slide 268
12
Κανόνες και διαρθρώσεις Suricata
Πρέπει να διαρθρώσουμε το HOME_NET που θέλουμε να παρακολουθούμε
και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το σωστό όνομα διασύνδεσης. Επομένως, πρέπει
να γνωρίζουμε τη διασύνδεση
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μπορείτε να κατευθύνετε απευθείας το αρχείο διαμόρφωσης
.yaml, να παράγετε/κάνετε όποιες ενημερώσεις θέλετε και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε ξανά το αρχείο.
Ενημέρωση του αρχείου διαρθρώσεων
Sudo vim /etc/suricata/suricata.yaml
Διασύνδεση
ονομασμένος
Όνομα διεπαφής
sudo cp <Αρχείο_Προέλευσης> <Φάκελος_Προορισμού>
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το αρχείο suricata.yaml, να επικολλήσετε ένα αντίγραφο στην επιφάνεια εργασίας, να κάνετε τις αλλαγές σας και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε πίσω στη αρχική διαδρομή.

## Slide 269: Κανόνες και διαρθρώσεις Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εάν χρησιμοποιείτε VIM:
Για έξοδο από το VIM, Esc με q:
Πληκτρολογήστε για αρκετά
Πληκτρολογήστε ! για χωρίς αποθήκευση Πληκτρολογήστε wq για να εγγραφείτε και αρκετά
Αν αντιγράψατε το αρχείο suricata.yaml, τότε χρησιμοποιήστε την εντολή cp
Sudo cp Source_file Destination_directory
Κατάλογος προορισμών: /etc/suricata/suricata.yaml
Θα μπορούσατε να κατευθύνετε το yaml απευθείας
αρχείο διαρθρώσεων, παράγει/κάνει οποιεσδήποτε ενημερώσεις
14
θέλετε και, στη συνέχεια, το αρχείο.

## Slide 270: Κανόνες και διαρθρώσεις Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ενημερώστε το suricata χρησιμοποιώντας: sudo suricata-update
Δεν εντοπίστηκαν σφάλματα ☺

## Slide 271: Κανόνες και διαρθρώσεις Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Για να δοκιμάσετε τη διάρθρωση του Suricata; sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml -v
Όλες οι δραστηριότητες εισβολής καταγράφονται στο αρχείο .log, ενώ το αρχείο .json περιέχει τις ίδιες ανιχνευμένες εισβολές αλλά σε μορφή JSON.
Υπάρχουν 40034 κανόνες με επιτυχία
φορτώθηκαν καιαπέτυχαν
Εκτέλεση στη λειτουργία IDS (Intrusion Detection System - Σύστημα ανίχνευσης εισβολών)

## Slide 272: Τρέξιμο Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εκτέλεση ως δαίμονας
  sudo systemctl start suricata.service
Ελέγξτε την κατάσταση του εργαλείου Suricata
  sudo systemctl status suricata.service
Ξεκινήστε το εργαλείο Suricata Ελέγξτε την κατάσταση του Suricata
Το Suricata είναι δραστήριο
Τώρα σημαίνει ότι το εργαλείο εκτελείται στο παρασκήνιο

## Slide 273: Αρχεία καταγραφής Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ελέγξτε όλα τα αρχεία καταγραφής (log files) που δημιουργεί το Suricata για την ανάλυση της δικτυακής κίνησης.
ls –al /var/log/suricata

## Slide 274: Ανίχνευση εισβολών με χρήση Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Δοκιμές Suricata
  Επίσκεψη: http://testmynids.org/uid/index.html
Ελέγξτε το ημερολόγιο:
  sudo cat /var/log/suricata/fast.log
testmynids.org
GitHub 3CORESec/testmynids.org: Ένα ιστότοπο και ένα πλαίσιο λογισμικού για δοκιμές ανίχνευσης NIDS

## Slide 275: Ανίχνευση εισβολών με χρήση Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εκτελέστε την εντολή ping από τη συσκευή Kali admin προς οποιαδήποτε συσκευή/εξυπηρετητή, όπως η Google.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση testmynids.org/uid/index.html στη εξυπηρετητή (με τέλος .) στο σας.
Όλη η επικοινωνία κίνησης στο Suricata θα συλλέγεται και θα αποθηκεύεται στο αρχείο fast.log.
Ο διαχειριστής του Kali κάνει pings στην πύλη
Ελέγξτε το ημερολόγιο:
sudo cat /var/log/suricata/fast.log
Ο διαχειριστής του kali επισκέπτεται την ιστοσελίδα testmynids
Διαχειριστής Kali pings στην ιστοσελίδα testmynids
Ο εξυπηρετητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα testmynids

## Slide 276: Προσαρμογή κανόνων για Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Όλοι οι κανόνες είναι αποθηκευμένοι: /etc/suricata/rules
21

## Slide 277: Προσαρμογή κανόνων για Suricata
HackerSploit
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ενημέρωση του αρχείου ρυθμίσεων yaml
Δημιουργήστε αρχείο "My.rules" και αποθηκεύστε αρχείο στο /etc/suricata/
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg: "Ping ICMP"; sid: 1; rev: 1;)
22

## Slide 278: Προσαρμογή κανόνων για Suricata
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ελέγξτε το αρχείο διαρθρώσεων
Suricata –T –c /etc/suricata/suricata.yaml -v
Φαίνεται ότι όλα λειτουργούν καλά ☺
Τρέξτε Suricata
  Sudo systemctl start suricata.service

## Slide 279: Εκτέλεση κανόνων προσαρμογής
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ελέγξτε το ημερολόγιο:
  sudo cat /var/log/suricata/fast.log
Ping
Εντολή Ping από το admin Kai
συσκευή στην ιστοσελίδα testmynids
Τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην εμφανιστούν αμέσως. Περιμένετε λίγο μέχρι ο πρόσφατα προστιθέμενος κανόνας να ανιχνεύσει τις δραστηριότητες ping στο δίκτυό σας.
Διαχειριστής Kali pings στην ιστοσελίδα testmynids

## Slide 280
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σταματήστε το Suricata
Κατάσταση Suricata
Sudo systemctl status suricata.service
Σταματήστε το Suricata
  Sudo systemctl stop suricata.service
26

## Slide 281: Σας ευχαριστώ
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Abdelkader Shaaban,
abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at