## Slide 1: Πτυχές ασφαλείας για τα δίκτυα θαλάσσιων μεταφορών
CSP004_S_M: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
CSP004_S_M
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΑΠΌ:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

## Slide 2: Γνωστοποίηση
CSP004_S_M: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.
Συμφωνία έργου αριθ. 101083594

## Slide 3: Πτυχές ασφαλείας για τα θαλάσσια δίκτυα
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επισκόπηση
o Θέμα-1:
Ασφαλές Δίκτυο
Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός
o
Θέμα-2: XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) Κρυπτογραφικές τεχνικές XML-ph- για τη Ασφαλή μετάδοση δεδομένων
o Θέμα-3:
Μηχανισμοί ασφάλειας και υπηρεσίες,
επιθέσεις στο μοντέλο αναφοράς OSI

## Slide 4: Ατζέντα
o1. Επισκόπηση
o2. Απειλές στον κυβερνοχώρο στο θαλάσσιο δίκτυο
o3. XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) Εντοπισμός Ευπαθειών στο Θαλάσσιο Δίκτυο
Αξιολόγηση της πιθανότητας, των επιπτώσεων και του
κινδύνου στο θαλάσσιο δίκτυο
Προγραμματισμός μέτρων προστασίας στο θαλάσσιο δίκτυο
Κανονισμοί και πρότυπα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Ναυτιλιακό
o7. Συσκευή e-Nav του πλοίου
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
4
o4.
o5.
o6.

## Slide 5: Επισκόπηση
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 6: Χαρακτηριστικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της ναυτιλίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η αυξανόμενη εξάρτηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας από τις τεχνολογίες
αναδεικνύει τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πλοίων, , και της περιβάλλοντα από απειλές στον κυβερνοχώρο.
6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024.

## Slide 7: Περιστατικά στον κυβερνοχώρο στον θαλάσσιο τομέα
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο μπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους, όπως:
Απώλεια ή χειραγώγηση των δεδομένων (επ)αισθητήρων που είναι κρίσιμα για τη λειτουργικότητα του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των καθολικών δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS), εκ των οποίων το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο.
Πηγή: Ηλεκτρονική Κάρτα Πλοήγησης και Προφορίες ECDIS) - China Deyuan Marine
Πηγή: Deyuan Deyuan (Ελλάδα) 3 Simple Rules to Stop κακόβουλο λογισμικό calyptix.com)
(Πηγή:) (GNSS-) (Καθολικός) (Navigation(Satellite) (System) ((blogfa.com)(
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
7
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024.
Ένα περιστατικό ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT), όπως η αλλοίωση των δεδομένων χάρτη σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης χαρτών και πληροφοριών (ECDIS).
ακούσιες βλάβες του συστήματος κατά τη συντήρηση και τις ενημερώσεις για διόρθωση ασφαλείας, για παράδειγμα, από τη χρήση μολυσμένης μονάδας USB

## Slide 8: Περιστατικά στον κυβερνοχώρο στον θαλάσσιο τομέα
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο μπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους, όπως:
Η διαδραστική αλληλεπίδραση του πληρώματος με απόπειρες ηλεκτρονικού "ψαρέματος", ένας κοινός φορέας επίθεσης από επιτιθέμενους, οδηγεί σε απώλεια δεδομένων και εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού στα συστήματα του πλοίου.
Πηγή: 12 σφαλμάτων λογισμικού που προγραμματιστής πρέπει να προσέχει (.co)
Πηγή: Windows κακόβουλο λογισμικό που εγκατεστημένο μέσω διαφημίσεων consumeraffairs.com).
8
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024.
Οι αποτυχίες του συστήματος προκαλούνται από συντριβές ή σφάλματα λογισμικού.

## Slide 9: Παράγοντες που επηρεάζουν την ευπάθεια της ναυτιλίας σε περιστατικά στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ευπάθεια της ναυτιλίας σε περιστατικά στον κυβερνοχώρο:
9
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΕΣ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024.
Η εμπλοκή πολλών ενδιαφερομένων οδηγεί σε δυνητική έλλειψη υπευθυνότητας για την υποδομή των συστημάτων ΤΠ και ΟΤ και τα δίκτυα πλοίων.
Χρήση παρωχημένων συστημάτων ΤΠ και ΟΤ που δεν υποστηρίζονται ή βασίζονται σε ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα.
Χρήση συστημάτων ΟΤ που δεν μπορούν να διορθωθούν ή να εκτελεστούν με αντιϊικό λογισμικό λόγω θεμάτων έγκρισης τύπου.
Πλοία που διασυνδέονται διαδικτυακά με παράκτια μέρη και εξαρτήματα της καθολικής αλυσίδας εφοδιασμού.
Απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόσβαση στον εξοπλισμό του πλοίου από τους κατασκευαστές ή τους παρόχους υποστήριξης.
Κοινή χρήση ευαίσθητων πληροφοριών με παρόχους υπηρεσιών στην ξηρά και δημόσιες αρχές.
Η χρήση ελεγχόμενων από υπολογιστή κρίσιμων συστημάτων μπορεί να μην έχει εγκατασταθεί με τον κατάλληλο τρόπο τα τελευταία διορθωτικά αρχεία ή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
Η κουλτούρα διαχείρισης των κινδύνων στον κυβερνοχώρο μπορεί να απαιτεί βελτίωση μέσω επίσημης κατάρτισης και ασκήσεων και αποσαφηνισμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων.
Τα συστήματα αυτοματισμού συχνά αποτελούνται από πολλαπλά υποσυστήματα που ολοκληρώνονται από τα ναυπηγεία με ελάχιστη προσοχή στα ζητήματα του κυβερνοχώρου.

## Slide 10: Διαφορές μεταξύ συστημάτων ΤΠ και ΟΤ
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους κυβερνοασφάλειας λόγω της ολοκλήρωσης συστημάτων επιχειρησιακής τεχνολογίας OT) και τεχνολογίας πληροφοριών (IT).
Τα προηγουμένως αυτόνομα συστήματα ΟΤ, τα οποία ελέγχουν φυσικά τις λειτουργίες του πλοίου, είναι πλέον διασυνδεδεμένα με τα συστήματα ΤΠ επί του πλοίου και στην ξηρά.
Η υιοθέτηση του τρόπου νέφους, του Ίντερνετ των Πραγμάτων (IoT) και των αυτόνομων τεχνολογιών περαιτέρω μεταξύ ΟΤ και ΤΠ, αυξάνοντας τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας.
Οι κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα ΟΤ της ναυτιλιακής βιομηχανίας έχουν αυξηθεί
900 τοις εκατό τα τελευταία χρόνια.
Η τάση αυτή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ισχυρά μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τη διασφάλιση των ναυτιλιακών λειτουργιών έναντι δυνητικών κυβερνοαπειλών.
Navigating Cybersecurity Challenges in Maritime Operational Technology maritime-executive.com), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024

## Slide 11: Ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο στη ναυτιλιακή βιομηχανία
11
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΕΣ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
3
4
Υλοποίηση τεχνικών και διαδικαστικών μέτρων για την προστασία από περιστατικά στον κυβερνοχώρο, εξασφαλίζοντας τον έγκαιρο εντοπισμό και τη συνεχή λειτουργία.
Προγραμματισμός
εξάσκηση
και ενός
έκτακτης ανάγκης
τακτική σχεδίου για
περιστατικά στον
κυβερνοχώρο.
Η αυξανόμενη υιοθέτηση της ανάλυσης δεδομένων, των έξυπνων πλοίων και του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (IIoT) διευρύνει τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα στους φορείς απειλών τις στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, οι ισχυρές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας.
1
Καθορίστε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των χρηστών, του βασικού προσωπικού και της διοίκησης τόσο εντός χώρας όσο και επί του σκάφους.
2
Εντοπισμός κρίσιμων συστημάτων, περιουσιακών στοιχείων, δεδομένων και ικανοτήτων που είναι ευάλωτα σε ανατρεπτικές επιπτώσεις και ενέχουν κινδύνους για τις λειτουργίες και την ασφάλεια του πλοίου.

## Slide 12: Προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο
12
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΕΣ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Προσδιορισμός απειλών
Αντιμετώπιση και ανάκαμψη από περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
Καθιέρωση σχεδίων αντίδρασης
ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΏΡΟ
Προσδιορισμός Ευπαθειών
Εκτίμηση του κινδύνου έκθεση
Προγραμματι σμός μέτρων προστασίας και ανίχνευσης

## Slide 13: Προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο
13
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΕΣ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 14: Κυβερνοχώρος και Κίνδυνος XML - Διαχείριση XML
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εκτίμηση της έκθεσης σε κίνδυνο
Προσδιορίστε την πιθανότητα εκμετάλλευσης των ευπαθειών από
εξωτερικές απειλές.
Προσδιορίστε τον αντίκτυπο στην ασφάλεια και την προστασία από κάθε μεμονωμένο ή συνδυασμό ευπαθειών που εκμεταλλεύονται.
Προσδιορισμός
Κατανοήστε τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που μπορεί να προέρχονται από εξωτερικές πηγές και να επηρεάσουν το πλοίο
Προσδιορίστε το Ευπάθειες
Προγραμματισμός καταλόγων των εν πλω συστημάτων με κατευθύνσεις και έμμεσες συνδέσεις.
Αξιολογήστε τον αντίκτυπο των απειλών στον κυβερνοχώρο σε τέτοιου είδους συστήματα.
Ανάλυση της αποτελεσματικότητας και των περιορισμών των σημερινών μέτρων που εφαρμόζονται σε τέτοια συστήματα

## Slide 15: Προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αντιμετώπιση και ανάκαμψη από περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
Αντιμετώπιση και ανάκαμψη από περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με τη χρήση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
Αξιολογήστε τον αντίκτυπο της αποτελεσματικότητας του σχεδίου αντιμετώπισης και επανεκτιμήστε τις απειλές και τις ευπάθειες.
15
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Προγραμματισμός λογισμικού προστασίας και ανίχνευσης
Μειώστε την πιθανότητα εκμετάλλευσης
των ευπαθειών μέσω μέτρων
προστασίας.
Μειώστε τον δυνητικό αντίκτυπο της εκμετάλλευσης μιας ευπάθειας.
Καθιέρωση απάντησης σχέδια
Προγραμματιστής λογισμικού έκτακτης ανάγκης
να ανταποκρίνεται

## Slide 16: Απειλές στον κυβερνοχώρο στο θαλάσσιο δίκτυο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 17: Προσδιορισμός απειλών
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Οι εταιρείες θα πρέπει να αναλύουν την ικανότητα, την ευκαιρία και την πρόθεση των δυνητικών επιτιθεμένων.
Οι απειλές μπορεί να προέρχονται από εξωτερικά άτομα ή από εσωτερικούς χρήστες που ενεργούν ως ακούσιοι μεσάζοντες (π.χ. μεταφέροντας απειλές σε μολυσμένα στικάκια USB).
Μόλις εντοπιστούν, οι απειλές θα πρέπει να αξιολογούνται παράλληλα με τα γνωστά ευπάθητα σημεία.
Αξιολογήστε την πιθανότητα εκδήλωσης μιας επίθεσης ή ενός περιστατικού.
Συνδυάστε την πιθανότητα ενός περιστατικού με τον αντίκτυπό του για να προσδιορίσετε τον συνολικό παράγοντα κινδύνου.
Οργανισμοί και άτομα μπορούν να αποτελέσουν σκόπιμη ή και ακούσια απειλή για την
ασφάλεια του πληρώματος, του περιβάλλοντος και του πλοίου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024.

## Slide 18: Παράγοντες απειλής
Εγκληματίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΕΣ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
οικονομικό κέρδος
εμπορική κατασκοπεία
βιομηχανική κατασκοπεία
Ομάδα Κίνητρα
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Τυχαίοι εργαζόμενοι
Ακτιβιστές (συμπεριλαμβ ανομένων των δυσαρεστημέν ων εργαζομένων)
Δεν υπάρχει κακόβουλο κίνητρο, αλλά προκαλείται ακούσια ζημιά λόγω κακών συνθηκών και έλλειψης τεχνογνωσίας, όπως ημολυσμένου USB σε συστήματα ΤΠ ή ΟΤ επί του σκάφους.
Εκδίκηση
ανατρεπτική λειτουργία
προσοχή των μέσων επικοινωνίας
ζημία φήμης
Κακόβουλοι
- η πρόκληση
κέρδος φήμης
οικονομικό κέρδος
Κράτη Κράτος που χρηματοδοτούν οργανισμούς Τρομοκράτες
πολιτικό/ιδεολογικό κέρδος π.χ. ανεξέλεγκτη) ανατροπή των οικονομιών και των κρίσιμων
εθνική υποδομή
Κατασκοπεία
οικονομικό κέρδος
εμπορική κατασκοπεία
βιομηχανική κατασκοπεία
εμπορικό όφελος
18

## Slide 19: Τύποι απειλών στον κυβερνοχώρο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΕΣ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο κατηγορίες απειλών στον κυβερνοχώρο που μπορεί να επηρεάσουν τις εταιρείες και τα πλοία:
  Μη στοχευμένες επιθέσεις: αφορούν σενάρια τα συστήματα και τα δεδομένα μιας εταιρείας ή ενός πλοίου είναι απλώς ένας από τους πολλούς πιθανούς στόχους.
  Στοχευμένες επιθέσεις: συμβαίνουν όταν τα συστήματα και τα δεδομένα μιας εταιρείας ή ενός πλοίου στοχεύονται ειδικά ή προσδιορίζονται ως ένας από πολλούς στόχους.
19

## Slide 20: Τύποι απειλών στον κυβερνοχώρο Οι μη στοχευμένες επιθέσεις συχνά αξιοποιούν άμεσα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνικές του Ίντερνετ για να εκμεταλλευτούν ευρείες ευπάθειες που υπάρχουν τόσο στις υποδομές μιας εταιρείας όσο και στα συστήματα του πλοίου. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων και τεχνικών περιλαμβάνουν:
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σάρωση
Typosquatting
Τυχαία αναζήτηση μεγάλων τμημάτων του Ίντερνετ για ευπάθειες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν.
Γνωστή και ως URL hijacking ή ψεύτικες διευθύνσεις URL, αυτή η τακτική εκμεταλλεύεται των χρηστών κατά την εισαγωγή διευθύνσεων ιστότοπων, ανακατευθύνοντάς τους σε δυνητικά κακόβουλους ιστότοπους.
20
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Malware
Γνωστό και ως κακόβουλο λογισμικό, είναι σχεδιασμένο για να διεισδύσει ή να βλάψει ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς να το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης του.
Water
Holing
Δημιουργία ψεύτικου ιστότοπου ή παραβίαση γνήσιου ιστότοπου για την εκμετάλλευση ευπαθών επισκεπτών

## Slide 21: Τύποι απειλών στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Στόχευση επιθέσεων: χρησιμοποιούν πιο προηγμένες μεθόδους και εξειδικευμένα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να στοχεύουν μια συγκεκριμένη εταιρεία ή πλοίοΠαραδείγματα τέτοιων εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνουν:
Η κοινωνική μηχανική είναι μια μη τεχνική στρατηγική που χρησιμοποιείται από τους επιτιθέμενους στον κυβερνοχώρο για να χειραγωγήσουν τους εσωτερικούς χρήστες ώστε να παραβιάσουν τις διαδικασίες ασφαλείας, αλλά όχι αποκλειστικά μέσω της διαδραστικής με τα μέσα επικοινωνίας.
Η ωμή βία είναι μια μέθοδος επίθεσης κατά την οποία επιχειρείται η χρήση πολλαπλών κωδικών πρόσβασης προκειμένου να μαντέψουν τον σωστό. Ο επιτιθέμενος δοκιμάζει συστηματικά κάθε
πιθανό κωδικό πρόσβασης μέχρι να βρείτε τον σωστό συνδυασμό.
Το "γέμισμα διαπιστευτηρίων" χρησιμοποιεί διαπιστευτήρια που έχουν παραβιαστεί στο παρελθόν ή χρησιμοποιεί συχνά χρησιμοποιούμενους κωδικούς πρόσβασης για να προσπαθήσει να αποκτήσει ανεξουσιοδότητη είσοδο σε
σύστημα ή εφαρμογή.
Η άρνηση παροχής υπηρεσιών DoS) ανατρέπει την πρόσβαση των νόμιμων χρηστών σε πληροφορίες, κατακλύζοντας δίκτυο με δεδομένα. Η κατανεμημένη άρνηση παροχής υπηρεσιών
DDoS) περιλαμβάνει
τον έλεγχο πολλαπλών υπολογιστών ή/και διακομιστών/Εξυπηρετητών για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας επίθεσης.
Ψάρεμα με αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεγάλο αριθμό δυνητικών στόχων που ζητούν συγκεκριμένες ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί επίσης να περιέχει κακόβουλο συνημμένο αρχείο ή να ζητά από άτομο να επισκεφθεί ψεύτικη ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας υπερσύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το Spear-phishing στοχεύει σε άτομα με εξατομικευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή για αυτόματες λήψεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μηνύματα (δηλαδή οι θαλάσσιες επικοινωνίες) χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός κακόβουλου αποστολέα.
Υπονόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού με επιθέσεις εταιρεία ή ένα πλοίο μέσω παραβίασης του εξοπλισμού, του λογισμικού ή των υποστηρικτικών υπηρεσιών που στην εταιρεία ή το πλοίο.

## Slide 22: Εντοπισμός Ευπαθειών στο Θαλάσσιο Δίκτυο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 23: Προσδιορισμός Ευπαθειών
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Κοινά σημεία Ευπάθειας
Παρωχημένα και μη υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
Μη ενημερωμένο λογισμικό συστήματος
Ξεπερασμένο ή ελλιπές λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό
Ανεπαρκείς διαρθρώσεις ασφαλείας και βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των προεπιλογών
λογαριασμοί/απολογισμοί και κωδικοί πρόσβασης διαχειριστή
Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών επί πλοίου χωρίς μέτρα προστασίας των ορίων και κατάτμηση δικτύων
Κρίσιμος για την ασφάλεια εξοπλισμός ή συστήματα που συνδέονται σταθερά με την ακτογραμμή
Ανεπαρκείς έλεγχοι πρόσβασης για τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων και των παρόχων υπηρεσιών
Έλλειψη επαρκούς κατάρτισης και δεξιοτήτων του προσωπικού για τη διαχείριση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο
Έλλειψη, ανεπάρκεια ή μη δοκιμασμένα σχέδια διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
23
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 24: Τυπικά συστήματα Ευπάθειας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ο εντοπισμός ευπαθειών περιλαμβάνει την εξέταση εφαρμογών, συστημάτων και διαδικασιών για την ανακάλυψη αδυναμιών που μπορούν να εκμεταλλευτούν από δυνητικές απειλές. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εσωτερικούς εμπειρογνώμονες και, όταν είναι απαραίτητο, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις κρίσιμες διαδικασίες της.
Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών απεικόνισης χάρτη ECDIS)
24
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 25: Τυπικά συστήματα Ευπάθειας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
o Ο στόχος της αξιολόγησης του δικτύου, των συστημάτων και των συσκευών ενός πλοίου είναι εντοπισμός Ευπαθειών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και συστημάτων που είναι απαραίτητα τη λειτουργία του λειτουργικού εξοπλισμού, των δικτύων ή του ίδιου του πλοίου. Αυτές οι Ευπάθειες μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Προσωρινά προβλήματα, όπως ελαττώματα λογισμικού ή ξεπερασμένα συστήματα
Σχεδιαστικά ελαττώματα XML-ph, όπως κακή διαχείριση πρόσβασης ή ανεξέλεγκτες συνδέσεις δικτύου
Σφάλματα υλοποίησης, όπως λανθασμένη ρύθμιση τειχών προστασίας (firewalls)
Διαδικαστικά ή ανθρώπινα λάθη, που σχετίζονται με τη χρήση των συστημάτων

## Slide 26: Παραδείγματα εξοπλισμού απομακρυσμένης πρόσβασης για πλοία
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ορισμένα συστήματα ΤΠ και ΟΤ παραμένουν προσβάσιμα από απόσταση, διατηρώντας μια συνεχή σύνδεση στο Ίντερνετ για όπως η απομακρυσμένη
παρακολούθηση, η συλλογή δεδομένων, η συντήρηση, η ασφάλεια και η προστασία. Αυτά τα συστήματα, γνωστά ως "συστήματα τρίτων", παρακολουθούνται και συντηρούνται εξ αποστάσεως από εργολάβους. Μπορεί να περιλαμβάνουν αμφίδρομη ροή δεδομένων ή δυνατότητες μόνο μεταφόρτωσης. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων περιλαμβάνουν εκείνα με λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου, πρόσβασης ή διαρθρώσεων.
  Υπολογιστές και σταθμοί εργασίας στη γέφυρα και το μηχανοστάσιο στο διοικητικό δίκτυο του πλοίου
  Απομακρυσμένη παρακολούθηση του φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματοκιβωτίων με συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας ψυγείων ή εξειδικευμένου
  Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σταθερότητας
  Συστήματα παρακολούθησης της καταπόνησης του κύτους
  Συστήματα πλοήγησης, όπως ηλεκτρονικός χάρτης πλοήγησης (ENC), καταγραφέας δεδομένων ταξιδιού και δυναμικός εντοπισμός θέσης. (DP)
  Συστήματα σχεδιασμού φορτίου και διαχείρισης φορτίου
  Συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου του κινητήρα δίκτυα ασφαλείας και προστασίας, όπως CCTV κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης)
  Εξειδικευμένα συστήματα για γεωτρήσεις, συστήματα αποτροπής διαρροών, συστήματα υποθαλάσσιας εγκατάστασης, διακοπή λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (ESD) για δεξαμενόπλοια και εγκατάσταση και επισκευή υποβρυχίων καλωδίων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 27: Συντήρηση συστήματος και λογισμικού
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Τα συστήματα ΤΠ και ΟΤ, το λογισμικό και η συντήρηση μπορούν να σε τρίτους υπηρεσιών, γεγονός που παράγει/κάνει προκλήσεις για την εξασφάλιση παρεχόμενου επιπέδου ασφάλειας από την εταιρεία. Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν διάφορους παρόχους για αξιολογήσεις λογισμικού και κυβερνοασφάλειας.
27

## Slide 28: Αξιολόγηση της πιθανότητας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 29: Αξιολόγηση της πιθανότητας
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η πιθανότητα εμφάνισης περιστατικού κυβερνοασφάλειας καθορίζεται από το συνδυασμό της απειλής και της ευπάθειας. Εάν ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι σχεδόν ανύπαρκτος, η πιθανότητα συμβάντος θα είναι επίσης ελάχιστη. Είναι να λαμβάνεται αυτό υπόψη κατά της πιθανότητας ενός συμβάντος
Επίπεδο | Περιγραφή πιθανότητας
1 | Δεν το έχω ξανακούσει στη βιομηχανία. Κοντεύει να γίνει κάτι αδιανόητο.
2 | Ακούγεται στον κλάδο, αλλά μόνο εξαιρετικά σπάνια και ως αποτέλεσμα μιας πολλών ατυχή γεγονότα.
3 | Πιθανόν να έχουν συμβεί περιστατικά και στη δική μου εταιρεία, αλλά στο πλαίσιο ελαττωματικού εξοπλισμού ή αναπάντεχα λάθη που δημιουργήθηκαν από τους εμπλεκόμενους.
4 | Συμβαίνει περιστασιακά στο κατεχόμενο από την εταιρεία, συνήθως στο πλαίσιο ελαττωματικού εξοπλισμού ή λαθών των εμπλεκόμενων ατόμων (ο τύπος των λαθών που τείνουν να συμβαίνουν κατά καιρούς στο πλοίο).
5 | Συμβαίνει συχνά κατά την ανάληψη των εν λόγω εργασιών.

## Slide 30: Αξιολόγηση του αντίκτυπου
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 31: Εκτίμηση επιπτώσεων
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το μοντέλο Εμπιστευτικότητας, Ακεραιότητας και Διαθεσιμότητας (CIA) παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από:
Απώλεια εμπιστευτικότητας: Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη πληροφοριών που αφορούν το πλοίο, το πλήρωμα, το φορτίο και τους επιβάτες.
Απώλεια ακεραιότητας: Τροποποίηση πληροφοριών που είναι κρίσιμες για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία και διαχείριση του πλοίου.
Απώλεια διαθεσιμότητας: Καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων ή διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών και συστημάτων του πλοίου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 32: Ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου
1
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
3
Ορισμένες επιπτώσεις στην υγεία/ελαφροί τραυματισμοί. Μικρές ζημιές στο περιβάλλον, στα περιουσιακά στοιχεία στα οικονομικά ή στη φήμη της εταιρείας.
5
Θάνατος ή μόνιμη αναπηρία. Ευρεία, σημαντική ζημία στο περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία, τα οικονομικά ή τη φήμη της εταιρείας.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επίπεδο
Περιγραφή του αντίκτυπου
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία/τραυματισμοί. Καμία βλάβη στο περιβάλλον,
Πολύ μικρές επιπτώσεις/τραυματισμοί στην υγεία. Πολύ μικρή ζημιά στο περιβάλλον, στα περιουσιακά στοιχεία στα οικονομικά ή στη φήμη της εταιρείας.
Σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία/σχετικά σοβαροί τραυματισμοί. Τοπικές αλλά σημαντικές ζημιές στο περιβάλλον, στα περιουσιακά στοιχεία, στα οικονομικά ή στη φήμη της εταιρείας.
2
4

## Slide 33: Ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου
Περιορισμένη αρνητική επίδραση, όπου μια παραβίαση ασφαλείας μπορεί να:
Προκαλέσει ήσσονος σημασίας βλάβη σε άτομα
Οδηγήσει σε μικρή οικονομική ζημία
Προκαλέσει μικρές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Υψηλή
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες αξιολόγησης που μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του μεγέθους των επιπτώσεων από περιστατικό στον κυβερνοχώρο.
Ενδεχόμενη Επίπτωση
Χαμηλή
Στην πράξη
Μέτρια
Σημαντική αρνητική επίδραση, όπου μια παραβίαση ασφαλείας μπορεί να:
Προκαλέσει σημαντική βλάβη σε άτομα, χωρίς να περιλαμβάνει απώλεια ζωής ή σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή
Οδηγήσει σε σημαντική οικονομική ζημία
Προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού
Σοβαρή ή καταστροφική αρνητική επίδραση, όπου μια παραβίαση ασφαλείας μπορεί να:
Προκαλέσει σοβαρή ή καταστροφική βλάβη σε άτομα, περιλαμβανομένης της απώλειας ζωής ή απειλών για τη ζωή
Οδηγήσει σε μεγάλη οικονομική απώλεια
Προκαλέσει μεγάλες ζημιές στο περιβάλλον και/ή σε περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού

## Slide 34: "Κρίσιμος" εξοπλισμός και τεχνικά συστήματα
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Η εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να διενεργείται για κάθε σύστημα επί του σκάφους.

## Slide 35: Αξιολόγηση κινδύνων στο δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 36: Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η εκτίμηση κινδύνου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από ενδελεχή κατανόηση των απειλών, των Ευπαθειών, των επιπτώσεων και της πιθανότητας. Είναι ζωτικής σημασίας η επικαιροποίηση της εκτίμησης κινδύνου για τη διατήρηση της ακρίβειας και της.
Φάση: Δραστηριότητες προ-αξιολόγησης
o Οι εκτιμήσεις κινδύνου είναι απαραίτητες τόσο για τα υπάρχοντα όσο και για τα νέα πλοία που εντάσσονται στο στόλο. Η αξιολόγηση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι σύνθετη και συχνά απαιτεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024.

## Slide 37: Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Φάση: Αξιολόγηση πλοίου
Αφού αξιολογηθούν όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο (όπως οι απειλές, οι Ευπάθειες, η
πιθανότητα και ο αντίκτυπος), μπορεί να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του κινδύνου και τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συστηματική εξέταση των σχετικών παραγόντων κινδύνου.
Εάν ο αρχικός κίνδυνος ενός συστήματος υπερβαίνει το αποδεκτό επίπεδο που περιγράφεται στα κριτήρια αποδοχής κινδύνου της εταιρείας μέτρα μετριασμού για τη μείωση παραμένουσα σε αποδεκτό επίπεδο.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 38: Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Φάση: Αξιολόγηση πλοίου
Η Ευπάθεια μετρά την πιθανότητα επιτυχούς
επίθεσης, δεδομένου ότι μια επίθεση στον
κυβερνοχώρο λαμβάνει χώρα, λαμβάνοντας υπόψη
τους υφιστάμενους ελέγχους κυβερνοασφάλειας.
Ο δείκτης Ευπάθειας (VI) ποσοτικοποιεί την ευπάθεια
με βάση τα μέτρα κυβερνοασφάλειας που
υλοποιούνται.
VI Κατηγορίες
5 Πολύ υψηλό
4 Υψηλό
3 Μεσαίο
2 Χαμηλή
1 Πολύ χαμηλό
Ο Δείκτης Πιθανότητας αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να συμβούν τα σενάρια κυβερνοεπιθέσεων που έχουν εντοπιστεί και προκύπτει από το συνδυασμό του Δείκτη Απειλής και του Δείκτη Ευπάθειας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics- shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024. Juntae Kim, Sanghoon ChoiJinho , and Park, The analysis of general cybersecurity requirements applicable to ship's service display device based on international standards, url: ENAV28-5.1.1.4-The-analysis-of-general- cybersecurity-requirements-applicable-to-ships-e-Nav.pdf (iala-aism.org)
Ο Δείκτης Απειλών (ΤΙ) αξιολογεί τις τιμές των απειλών για τα περιουσιακά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα πραγματοποίησης μιας επίθεσης.
5 – Βέβαιο (Definite):
4 – Πιθανό (Probable):
3 – Περιστασιακό (Occasional):
2 – Σπάνιο (Remote):
1 – Απίθανο (Improbable):
ΤΙ Κατηγορίες

## Slide 39: Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων Φάση: Αξιολόγηση πλοίου
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Δείκτης πιθανότητας LI)
Δείκτης πιθανότητας Δείκτης απειλής Δείκτης Ευπάθειας
Δείκτης
πιθανότητας
Υπολογισμοί
5 21<=ΤΙ Χ VI <=25
1 1<=ΤΙ Χ VI <=5
3 11<=ΤΙ Χ VI <=15
2 6<=ΤΙ Χ VI <=10
4 16<=ΤΙ Χ VI <=20

## Slide 40: Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Juntae Kim, Sanghoon Choi, Jinho , and Kaemyoung Park, The analysis of general cybersecurity requirements applicable to ship's service display device based international standards, url: ENAV28-5.1.1.4-The-analysis-of- general-cybersecurity-requirements-applicable-to-ships-e-Nav.pdf (iala-aism.org)
Φάση: Αξιολόγηση πλοίου
Ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου
Η λειτουργία εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας (CIA) παρέχει ένα πλαίσιο λογισμικού για την αξιολόγηση του αντίκτυπου:
  απώλεια της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, π.χ. ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και αποκάλυψη πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με το πλοίο, το πλήρωμα, το φορτίο και τους επιβάτες.
  απώλεια της ακεραιότητας, η οποία θα τροποποιούσε πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία και διαχείριση του πλοίου.
  απώλεια διαθεσιμότητας λόγω καταστροφής των πληροφοριών και των δεδομένων ή/και ανατρεπτικών διακοπών των υπηρεσιών/λειτουργικών συστημάτων πλοίων.
Δείκτης επιπτώσεων ImI) Κατηγορίες
5 Κρίσιμη
4 Σημαντικό
3 Μέτρια
2 Μικρή
1 Αμελητέο

## Slide 41: Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Φάση: Αξιολόγηση πλοίου
Ανάλυση κινδύνων και προσδιορισμός ελέγχου
=Δείκτης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο RI) (- δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn).internal TI x VI x ImI
= Δείκτης πιθανότητας TI x VIΔείκτης επιπτώσεων (ImI)
Juntae Kim, Sanghoon Choi, Jinho , and Kaemyoung Park, The analysis of general cybersecurity requirements applicable to ship's service display device based international standards, url: ENAV28-5.1.1.4-The-analysis-of- general-cybersecurity-requirements-applicable-to-ships-e-Nav.pdf (iala-aism.org)

## Slide 42: Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων
42
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Φάση: Ενημέρωση και αναφορά
Αν η αξιολόγηση διενεργηθεί από εξωτερικό φορέα λόγω έλλειψης επαρκούς εσωτερικής τεχνογνωσίας, η αρχική έκθεση λειτουργεί συνήθως ως προσωρινή αξιολόγηση με προτάσεις. • Οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στο επικαιροποιημένο έγγραφο εκτίμησης κινδύνου.
Η εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και τακτικά επικαιροποιημένο έγγραφο, το οποίο να αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και διαχειρίζονται οι κίνδυνοι.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Συχνά περιλαμβάνει την εξέταση διαφόρων επιλογών μετριασμού, έως ότου καθοριστεί ο βέλτιστος συνδυασμός, με βάση τις νομικές απαιτήσεις, την ανεκτικότητα στον κίνδυνο, τη σκοπιμότητα, την αποτελεσματικότητα και το κόστος.

## Slide 43: Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων
43
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Φάση: Ενημέρωση και αναφορά
Μια αρχική αξιολόγηση κινδύνων στον κυβερνοχώρο από τρίτους θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει τα εξής:
  περίληψη παρέχει συνοπτική επισκόπηση αξιολόγησης
τα αποτελέσματα, τις συστάσεις και τη συνολική κατάσταση ασφάλειας του πλοίου
  Τα τεχνικά ευρήματα περιγράφουν λεπτομερώς τις ευπάθειες που έχουν ανακαλυφθεί, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εκμετάλλευσής τους, τουοικονομικού αντίκτυπου και των προτεινόμενων τεχνικών σταθεροποιήσεων και στρατηγικών μετριασμού.
  Περιλαμβάνεται ένας κατάλογος δράσεων κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αποτελεσματικότητα, το κόστος και , διασφαλίζοντας ότι περιλαμβάνει όλες διαθέσιμες και όχι την προώθηση συγκεκριμένων ή προϊόντων.
  Τα συμπληρωματικά δεδομένα προσφέρουν εμπεριστατωμένες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα βασικά ευρήματα και τα κρίσιμα ελαττώματα, μαζί με τυχόν δειγματικά δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια δοκιμών διείσδυσης σε ευπάθειες υψηλού κινδύνου.

## Slide 44: Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων
44
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Φάση: Ενημέρωση του κατασκευαστή
Μετά την εξέταση των ευρημάτων της αξιολόγησης, οι πλοιοκτήτες ενδέχεται να χρειαστεί να επιλεγμένα ευρήματα
με τους κατασκευαστές συστημάτων για τον μετριασμό των κινδύνων.
Οι εντοπισμένες ευπάθειες στον κυβερνοχώρο σε κρίσιμα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν ανάλυση με
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες συνεργάζονται με τις επαφές κυβερνοασφάλειας των κατασκευαστών για να εξασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη άποψη όσο αφορά την πληρέστερη κατανόηση του προβλήματος .

## Slide 45: Αξιολογήσεις κινδύνων από τρίτους
45
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Φάση: Ενημέρωση του κατασκευαστή
Η εξέταση της βοήθειας τρίτων για ακριβείς εκτιμήσεις κινδύνου προαπαιτεί τις δυνατότητες της εταιρείας.
Οι αξιολογήσεις κινδύνου από τρίτους μπορεί να περιλαμβάνουν δοκιμές διείσδυσης σε κρίσιμες υποδομές ΤΠ και ΟΤ για την αντιστοίχιση των επιπέδων άμυνας με την επιθυμητή στρατηγική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Οι ενεργητικές δοκιμές διείσδυσης προσομοιώνουν περιστατικά με χρήση συστημάτων πληροφορικής, κοινωνικής μηχανικής και παραβίασης της φυσικής ασφάλειας, ενώ οι παθητικές μέθοδοι βασίζονται στη σάρωση της μετάδοσης δεδομένων.
Οι αξιολογήσεις τρίτων ολοκληρώνουν εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνογνωσία στις προσπάθειες διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο, ωφελώντας τις εταιρείες με περιορισμένους πόρους.
Διάφορες υπηρεσίες πέραν των δοκιμών διείσδυσης, όπως η ανακάλυψη περιουσιακών στοιχείων, η εξέταση της αρχιτεκτονικής του δικτύου και η αξιολόγηση ευπαθειών, συμβάλλουν στην κατανόηση των οργανωτικών περιβαλλόντων.
Οι δοκιμές διείσδυσης, αν και αποτελεσματικές, ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και κόστος και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επιλεκτικά με βάση συγκεκριμένες περιστάσεις και τεχνικές απαιτήσεις.
Ο συντονισμός με τους επιβλέποντες αξιωματικούς και το προσωπικό της ακτής είναι ουσιώδης για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων από τρίτους και η επιλογή έμπειρων παρόχων με γνώση είναι ζωτικής σημασίας.

## Slide 46: Προγραμματισμός λογισμικού προστασίας στο θαλάσσιο δίκτυο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 47: Άμυνα σε βάθος και σε πλάτος
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η εμπεριστατωμένη προσέγγιση της άμυνας ενθαρρύνει συνδυασ:
φυσική ασφάλεια του πλοίου σύμφωνα με το σχέδιο ασφάλειας πλοίου ΣΑΠ)
προστασία δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής κατάτμησης
ανίχνευση εισβολών
χρήση τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας
περιοδική σάρωση και δοκιμές Ευπάθειας
o λευκή λίστα (μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης για αποτροπή εκτέλεσης μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού)
έλεγχοι πρόσβασης και χρηστών
διαρθρωτικά και διαχειριστικά εργαλεία
κατάλληλες διαδικασίες σχετικά με τη χρήση απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας και τις πολιτικές κωδικών πρόσβασης
την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την κατανόηση του
κινδύνου το ίδιο και τον κλάδο
κατανόηση και εξοικείωση με τις κατάλληλες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών απάντηση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 48: Άμυνα σε βάθος και σε πλάτος
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Άμυνα σε πλάτος:
o Το μοντέλο των ορίων εμπιστοσύνης κατηγοριοποιεί τα συστήματα με βάση τη σιωπηρή ή τη ρητή εμπιστοσύνη
σχέσεις.
o Η μοντελοποίηση απειλών βοηθά στον εντοπισμό περιοχών για την υλοποίηση τεχνικών ελέγχων μεταξύ συστημάτων σε μεγάλα ή σύνθετα δίκτυα.
o Σε πλοία με υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης ΤΠ και ΟΤ, η άμυνα σε απαιτεί πολυεπίπεδη
μέτρα προστασίας σε όλα τα συστήματα Ευπάθειας.
o Η άμυνα στο πλάτος αποτρέπει την Ευπάθεια σε ένα σύστημα από το να θέσουν σε κίνδυνο το
μέτρα προστασίας άλλου συστήματος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 49: Μέτρα τεχνικής προστασίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Περιορισμός και έλεγχος θυρών, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών δικτύου
Διαρθρώσεις συσκευών δικτύου, όπως τείχη (ηλεκτρονικής) προστασίας, δρομολογητές και μεταγωγείς
Φυσική ασφάλεια
Δορυφορική επικοινωνία και ραδιοπρόσβαση
Προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φυλλομετρητή
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 50: Μέτρα διαδικαστικής προστασίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
Πρόσβαση σε υπολογιστή για τους επισκέπτες
Προσωπικές του πληρώματος
Αναβαθμίσεις και συντήρηση λογισμικού
Διαχείριση εργαλείων Anti-virus και κακόβουλου λογισμικού
Χρήση προνομίων διαχειριστή
Ταυτοποίηση χρήστη πολλαπλών παραγόντων MFA) και
Έλεγχοι φυσικών και απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας
Διάθεση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής δεδομένων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 51: Προγραμματισμός λογισμικού ανίχνευσης
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ανίχνευση, αποκλεισμός και ειδοποιήσεις
Σύστημα ανίχνευσης εισβολών IDS) ή σύστημα πρόληψης
(IPS) στο δίκτυο ή ως μέρος του τείχους (ηλεκτρονικής) προστασίας
Εντοπισμός απειλών/κακόβουλης δραστηριότητας και κώδικα προγραμματισμού και, στη συνέχεια, καταγραφή, αναφορά και προσπάθεια αποκλεισμού της δραστηριότητας.
Ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού
Λογισμικό σάρωσης που μπορεί να ανιχνεύει και να διευθυνσιοδοτεί
αυτόματα την παρουσία κακόβουλου λογισμικού στα συστήματα
επί του σκάφους θα πρέπει να ενημερώνονται και να διαχειρίζονται.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ, Έκδοση 4, URL: 2021-Cyber-Security-Guidelines.pdf (ics-shipping.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.

## Slide 52: Καθιέρωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
•
•
Ανάπτυξη σχεδίου απόκρισης που να καλύπτει διάφορα ενδεχόμενα, με πρόβλεψη για τη διατήρηση έντυπων αντιγράφων σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Κατανόηση της σημασίας των κυβερνοεπεισοδίων ως θεμάτων ασφάλειας, κατά τον σχεδιασμό σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για το πλοίο.
Συνεργασία με τις ομάδες διαχείρισης στην ξηρά, απαραίτητη για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε κυβερνοεπεισοδίου στις λειτουργίες και τα περιουσιακά στοιχεία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαίρεση τα συστήματα σχεδιασμού φόρτωσης, η απώλεια IT συστημάτων ή παραβίαση δεδομένων αφορά κυρίως ζητήματα επιχειρησιακής συνέχειας και όχι άμεσης ασφάλειας.
Σε περιστατικά που επηρεάζουν μόνο τα IT συστήματα, ενημερώνονται άμεσα τα αρμόδια στελέχη της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας.
Τα αρμόδια στελέχη πρέπει να είναι διαθέσιμα στον Πλοίαρχο σε περίπτωση κυβερνοεπεισοδίου.

## Slide 53: Αντιμετώπιση και ανάκαμψη από περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Απάντηση
Όπως καθορίζεται από το NIST, υπάρχουν τέσσερις βασικές φάσεις για την αντιμετώπιση περιστατικών:
  Προετοιμασία
  Ανίχνευση και ανάλυση
  Περιορισμός και εξάλειψη
  Αποκατάσταση μετά το συμβάν.
Ανάκτηση
•
Διατήρηση σχεδίων αποκατάστασης σε έντυπη μορφή, τόσο επί του πλοίου όσο και στην ξηρά, προσβάσιμων από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την κυβερνοασφάλεια και την υποστήριξη σε περιστατικά.
Το σχέδιο στοχεύει στην αποκατάσταση συστημάτων και δεδομένων που είναι απαραίτητα για την επαναφορά της λειτουργίας τόσο των πληροφοριακών (IT) όσο και των λειτουργικών (OT) τεχνολογιών.
Προτεραιότητα δίνεται στην ασφάλεια του προσωπικού επί του πλοίου, μέσω της διασφάλισης της λειτουργίας και της ναυσιπλοΐας.
Ο βαθμός λεπτομέρειας και πολυπλοκότητας του σχεδίου αποκατάστασης προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος του πλοίου και τα IT, OT και λοιπά συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτό.

## Slide 54: Η κρίσιμη σημασία της κυβερνοασφάλειας των θαλάσσιων ΟΤ
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Με την ολοκλήρωση της συνδεδεμένης τεχνολογίας, οι λειτουργίες επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT), όπως οι λειτουργίες γέφυρας, η πλοήγηση, οι επικοινωνίες και η διαχείριση φορτίου, καθίστανται ευάλωτες σε απομακρυσμένες κυβερνοεπιθέσεις.
Οι επιτιθέμενοι απειλών μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες μέσω της αλλοίωσης της πλοήγησης και της παράκαμψης ασφαλείας για να χειραγωγήσουν το GPS ενός πλοίου, οδηγώντας δυνητικά σε φυσικές επιθέσεις.
Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν άλλες τακτικές, όπως η κλοπή ευαίσθητων πληροφοριών και η κατακράτηση δεδομένων ή για λύτρα, για να θέσουν σε κίνδυνο την κυβερνοασφάλεια της ναυτιλίας.
Navigating Cybersecurity Challenges in Maritime Operational Technology maritime-executive.com), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024

## Slide 55: Κλιμακούμενες απειλές κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλιακή βιομηχανία: Κυβερνοεπιθέσεις μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρατηρείται συνεχής αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων με στόχο
τερματικών σταθμών και ναυτιλιακών εταιρειών τα τελευταία χρόνια.
Τον Σεπτέμβριο του 2020, η CMA CGM SA Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) και η Compagnie Générale Maritime (CGM), μια γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αποκάλυψε μια επίθεση κακόβουλου λογισμικού που επηρέασε δύο από τις θυγατρικές της στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού
Η επίθεση αφορούσε κακόβουλο λογισμικό κρυπτογράφησης, με αποτέλεσμα δυνητική κλοπή δεδομένων, ανατρεπτική ανατροπή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων, καθυστερήσεις στην παράδοση φορτίων και διακοπές στην επικοινωνία με τις τελωνειακές αρχές.
Navigating Cybersecurity Challenges in Maritime Operational Technology maritime-executive.com), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024

## Slide 56: Κλιμακούμενες απειλές κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλία Βιομηχανία: Ναυτιλιακή Εταιρεία Cyberattacks
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ημερομηνία | Θύμα | Τοποθεσία | Τύπος συμβάντος | Κακόβουλο λογισμικό
Μάιος 2017 | Clarksons PLS | ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ | Αγνώστου ταυτότητας χάκερ(s) | Άγνωστος
Ιούνιος 2017 | Maersk | 130 χώρες | Ransomware | NotPetya
Ιούλιος 2018 | Τερματικός σταθμός της China Ocean Shipping Company COSCO) | Λιμάνι Long Beach, CA, ΗΠΑ | Ransomware | Άγνωστος
Σεπτέμβριος 2018 | Λιμάνι της Βαρκελώνης | Ισπανία | Άγνωστη επίθεση στον κυβερνοχώρο | Άγνωστος
Σεπτέμβριος 2018 | Λιμάνι του Σαν Ντιέγκο | ΗΠΑ | Ransomware | SamSam
Ιούλιος 2019 | Σκάφος μεγάλου βυθίσματος με προορισμό το λιμάνι της Νέας Υόρκης | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ | Κακόβουλο λογισμικό | Emotet
Απρίλιος 2020 | Μεσογειακή Ναυτιλιακή Εταιρεία (MSC) | Γενεύη, Ελβετία | Κακόβουλο λογισμικό | Άγνωστος
Μάιος 2020 | Λιμενικός τερματικός σταθμός Shahid Rajaee | Ιράν | Αγνώστου ταυτότητας χάκερ(s) | Άγνωστος
Σεπτέμβριος 2020 | CMA CGM SA | Ασία-Ειρηνικός | Ransomware | Ragnar Locker
Σεπτέμβριος 2020 | Αμερικανικό ρυμουλκό | Λουιζιάνα | Phishing ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | Άγνωστος
Οκτώβριος 2020 | Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) | Διεθνές | Κακόβουλο λογισμικό | Άγνωστος
Navigating Cybersecurity Challenges in Maritime Operational Technology maritime-executive.com), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024

## Slide 57: Κανονισμός για την κυβερνοασφάλεια στη ναυτιλία
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 58: Κανονισμοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Από τον Ιανουάριο του 2024, η τήρηση των απαιτήσεων UR E26 και UR E27 όσον αφορά την
ανθεκτικότητα των και του εξοπλισμού στονκαθίσταται υποχρεωτική.
Οι UR E26 και UR E27 είναι νέοι κανονισμοί κυβερνοασφάλειας που θεσπίστηκαν από τη
Διεθνή Ένωση Εταιρειών Ταξινόμησης (IACS).
Πρωταρχικός στόχος τους είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο εντός της
ναυτιλιακή βιομηχανία.
Το UR E26 επικεντρώνεται ειδικά στην ολοκλήρωση της επιχειρησιακής τεχνολογίας
(OT) και της τεχνολογίας πληροφοριών (IT) στα πλοία.
Το UR E27 διευθυνσιοδοτεί τις πτυχές της ασφάλειας του εξοπλισμού επί του σκάφους και
συστήματα που παρέχονται από τρίτες οντότητες.
58
2024: (moxa.com)
|(9) UR E26 & UR E27: Ερωτήσεις και απαντήσεις για πολυάσχολους Extensible Markupδομημένη μορφή ικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ() πρόσβαση τον Φεβρουάριο του 2024.

## Slide 59: Κανονισμοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Για την αποτελεσματική προσαρμοστικότητα στους κανονισμούς αυτούς, η κατανόηση τεσσάρων βασικών σημείων είναι ουσιώδης.
Σε ποιους εφαρμόζονται τα UR E26 και UR E27;
Ποια είναι τα οφέλη από την έγκαιρη υιοθέτηση του UR E27;
Ποιοι οργανισμοί ταξινόμησης θα εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές επαλήθευσης;
Η καρδιά των UR E26 και UR E27
59
2024: (moxa.com), προσπελάστηκε τον Μάρτιο 2024

## Slide 60: Κανονισμοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σε ποιους εφαρμόζονται τα UR E26 και UR E27;
  Ο κύριος στόχος είναι ο εντοπισμός των ναυτιλιακών φορέων που επηρεάζονται από τους νέους κανονισμούς για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
  Συγκεκριμένα, το UR E26, "Ανθεκτικότητα πλοίων στον κυβερνοχώρο", τοποθετεί τις εταιρείες σχεδιασμού πλοίων, τα ναυπηγεία τους σχεδιαστές συστημάτων στην πρώτη γραμμή της ευθύνης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Στοιχείο | Εφαρμογή
IACS UR E26/27 | Προώθηση Σύστημα διεύθυνσης Αγκυροβολία και αγκυροβόλιο Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας Συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Σύστημα χειρισμού φορτίου περιορίζεται σε στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια) Συστήματα υδροσυλλεκτών και έρματος, συστήματα ελέγχου φόρτωσης/εκφόρτωσης, υπολογιστής φόρτωσης Σύστημα ελέγχου λέβητα Σύστημα ελέγχου του πλυντηρίου και άλλα συστήματα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κατηγορίας ή τους διεθνείς κανονισμούς για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος Ολοκληρωμένη στεγανή ακεραιότητα και ανίχνευση πλημμύρας Φωτισμός π.χ. φωτισμός έκτακτης ανάγκης, χαμηλές θέσεις, φώτα κ.λπ.) Οποιοδήποτε άλλο σύστημα ΟΤ του οποίου η ανατροπή ή η μείωση της λειτουργίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις λειτουργίες του πλοίου (π.χ. σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου ΥΦΑ, σχετικό σύστημα ανίχνευσης αερίου κ.λπ.) Συστήματα πλοήγησης που απαιτούνται από τους νόμιμους κανονισμούς Συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας που απαιτούνται από τους κανονισμούς της τάξης και τους θεσμοθετημένους κανονισμούς

## Slide 61: Κανονισμοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σε ποιους εφαρμόζονται τα UR E26 και UR E27;
  Το UR E27, "Cyber Resilience of On-Board Systems and Equipment", διευρύνει τους κανονισμούς ώστε να καλύπτει όλα τα λειτουργικά τεχνολογικά συστήματα επί του σκάφους, με τη συμμετοχή όλου του σχετικού προσωπικού.
  Οι πλοιοκτήτες πρέπει να προσδιορίσουν τους νηογνώμονες και τα επίπεδα ασφάλειας.
  Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναπτύσσουν ανθεκτικά προϊόντα που πληρούν πρότυπα ασφαλείας όπως το IEC 62443-4-1 - Ασφάλεια για βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου - Μέρος 4-1: Απαιτήσεις ασφαλούς κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού
  και IEC 62443-4-2 Ασφάλεια για συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού και ελέγχου Μέρος 4-2: Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας για τα εξαρτήματα του IACS.

## Slide 62: Κανονισμοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ποια είναι τα οφέλη από την έγκαιρη υιοθέτηση του UR E27;
Οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν την ανάλυση και την επικύρωση των κενών σύμφωνα με
το UR E27 θα μπορούσαν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το 2024.
Ποιες Εταιρίες Ταξινόμησης θα εκδώσουν Κατευθυντήριες Οδηγίες Επαλήθευσης;
Κάθε εταιρία ταξινόμησης αναμένεται να εκδώσει εντός του έτους τις δικές της οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό, βασισμένα στις απαιτήσεις των UR E26 και UR E27.
2024: (moxa.com), προσπελάστηκε τον Μάρτιο 2024

## Slide 63: Κανονισμοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Η καρδιά των UR E26 και UR E27
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το UR E26 θέτει τις βασικές αρχές για την κατασκευή πλοίων ανθεκτικών στον κυβερνοχώρο και παρέχει οδηγίες για ναυτιλιακούς επαγγελματίες που σχεδιάζουν Συστήματα Βασισμένα σε Υπολογιστές (CBS).
Εστιάζει σε πέντε βασικές διαστάσεις της ασφάλειας πληροφοριών: αναγνώριση, προστασία, ανίχνευση, απόκριση και αποκατάσταση.
Το UR E27 εφαρμόζει στην πράξη αυτές τις αρχές, με ειδική αναφορά στο πρότυπο IEC 62443-3-3.
Η κατανόηση του προτύπου IEC 62443 είναι κρίσιμη για την κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας του UR E27.
Το IACS UR E27, παράγραφος 4.1 "Απαιτούμενες δυνατότητες ασφαλείας", περιλαμβάνει 31 απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε διάφορους στόχους και είναι ευθυγραμμισμένες με τις συστημικές απαιτήσεις ασφαλείας (SR) του προτύπου IEC 62443-3-3.

## Slide 64: Κανονισμοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η καρδιά των UR E26 και UR E27
Αριθ. | Στόχος | Απαιτήσεις
1 | Ταυτοποίηση και επαλήθευση ανθρώπινου χρήστη | Το CBS ( Κεντρικό σύστημα αντιγράφων ασφαλείας) θα ταυτοποιεί και θα επαληθεύει όλους τους ανθρώπινους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα κατευθύνοντας ή μέσω διεπαφών IEC 62443-3-3/SR 1.1).
2 | Λογαριασμός/απολογισμός | Το CBS ( Κεντρικό σύστημα αντιγράφων ασφαλείας) παρέχει τις δυνατότητες υποστήριξης της διαχείρισης όλων των λογαριασμών/απολογισμών από εξουσιοδοτημένους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης, ενεργοποίησης, τροποποίησης, απενεργοποίησης και διαγραφής (IEC 62443-3-3/SR 1.).
3 | Διαχείριση αναγνωριστικών | Το CBS ( Κεντρικό σύστημα αντιγράφων ασφαλείας) παρέχει την ικανότητα υποστήριξης της διαχείρισης αναγνωριστικών ανά χρήστη, ομάδα και ρόλο ( 62443-3-3/SR 1.4).
4 | Διαχείριση πιστοποιημένων χρηστών | Το CBS ( Κεντρικό σύστημα αντιγράφων ασφαλείας) παρέχει την ικανότητα: - όλων των προεπιλογών ταυτοποίησης χρήστη κατά την αρχική εγκατάσταση του συστήματος - Αλλαγή/ανανέωση των αυθεντικοποιητών - Προστασία όλων των αυθεντικοποιητών από ανεξουσιοδότητη αποκάλυψη και τροποποίηση κατά την αποθήκευση και μετάδοση (IEC 62443-3-3/SR 1.5).
5 | Διαχείριση ασύρματης πρόσβασης | Το CBS ( Κεντρικό σύστημα αντιγράφων ασφαλείας) παρέχει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να επαληθεύει όλους τους χρήστες άνθρωποι, λογισμικού ή συσκευές). ελκυστικός engaging UI/UX - σχεδιασμός που αυξάνει την αλληλεπίδραση των χρηστών με το λογισμικό)
6 | Ισχύς της επαλήθευσης του χρήστη με βάση τον κωδικό πρόσβασης | Το CBS ( Κεντρικό σύστημα αντιγράφων ασφαλείας) παρέχει την ικανότητα επιβολής διαρθρωμένης ισχύος του κωδικού πρόσβασης με βάση το ελάχιστο μήκος και την ποικιλία των τύποι χαρακτήρων IEC 62443-3-3/SR 1.7)
7 | Ανατροφοδότηση πιστοποιημένου χρήστη | Η CBS πρέπει να αποκρύπτει την ανατροφοδότηση κατά τη διαδικασία επαλήθευσης χρήστη IEC 62443-3-3/SR 1.10
8 | Εξουσιοδότηση χρήστη | Σε όλες τις διεπαφές, εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις χρήστη σύμφωνα με τις αρχές του διαχωρισμού των καθήκοντα και ελάχιστα προνόμια. (IEC 62443-3-3/SR 2.1)
9 | Ασύρματος έλεγχος χρήσης | Το CBS ( Κεντρικό σύστημα αντιγράφων ασφαλείας) παρέχει την ικανότητα εξουσιοδότησης χρήστη, παρακολούθησης και επιβολής περιορισμών χρήσης για την ασύρματη συνδεσιμότητα στο σύστημα σύμφωνα με τις κοινά αποδεκτές πρακτικές του κλάδου της ασφάλειας IEC 62443-3-3/SR 2.2)
10 | Έλεγχος χρήσης για φορητές και κινητές συσκευές | Όταν το CBS ( Κεντρικό σύστημα αντιγράφων ασφαλείας) υποστηρίζει τη χρήση φορητών και κινητών συσκευών, το σύστημα περιλαμβάνει την ικανότητα.
Πηγή: 2024(moxa.com) με βάση το IACS UR E27 4.

## Slide 65: Πρότυπα κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλία
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 66: IEC 62443 Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο XML-ph-0002@deepl.internal Πρότυπο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
IEC 62443
Πρωταρχικός στόχος της σειράς IEC 62443 να ένα πλαίσιο λογισμικού που να διευθυνσιοδοτεί
τρέχοντα και μελλοντικά τρωτά σημεία ασφαλείας σε βιομηχανικά συστήματα.
Ενεργοποιεί τη διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής και για όλα τα
πολυεπίπεδα δίκτυα βιομηχανικών δικτύων.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαίρεση του συστήματος σε ζώνες, τον καθορισμό επιπέδων ασφαλείας για κάθε ζώνη και τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ασφαλείας που ενεργοποιούν ένα εξάρτημα για να ολοκληρωθεί σε ένα περιβάλλον ασφαλείας σε ένα δεδομένο επίπεδο ασφαλείας (SL).
Το πρότυπο IEC 62443 αποτελείται από πολλαπλά έγγραφα που ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες: Γενικά, Πολιτικές και διαδικασίες, Σύστημα και .
Το πρώτο δύο ομάδες αντιπροσωπεύουν το έννοιες, περιπτώσεις,πολιτικές, και
διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του ICS.
χρησιμοποιεί το
Οι άλλες δύο ομάδες, Σύστημα και Εξάρτημα, καθορίζουν τις απαιτήσεις για δίκτυα και εξαρτήματα.
Πηγή: XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) https://syc- se.iec.ch/deliveries/cybersecurity-guidelines/security-standards-and-best-practices/iec-62443/

## Slide 67: IEC
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
62443 Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Πρότυπο
IEC 62443
Γενικά:
Η πρώτη κατηγορία αυτής της σειράς είναι η Γενική, περιλαμβάνει συζητήσεις και θέματα που είναι κοινά σε όλη την σειρά.
Το IEC TS 62443-1-1 αντιπροσωπεύει τις ορολογίες, τις αρχές και τα μοντέλα για την ασφάλεια του IACSΥπάρχουν επτά θεμελιώδεις απαιτήσεις (FRS (Facial Recognition System - σύστημα αναγνώρισης προσώπου)
  FR1: Έλεγχος ταυτοποίησης χρήστη και επαλήθευσης (IAC): Ο κύριος στόχος του ελέγχου ταυτοποίησης και επαλήθευσης είναι η επικύρωση της ταυτότητας ενός χρήστη πριν λάβει άδεια πρόσβασης σε ένα σύστημα.
  FR2: Έλεγχος χρήσης UC): Αυτή η θεμελιώδης απαίτηση περιορίζει την πρόσβαση στο σύστημα μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
  FR3: Ακεραιότητα συστήματος (SI): Η ασφάλεια αποσκοπεί στο να αποτρέψει μια ανεξουσιοδοτημένη οντότητα (δηλ. άτομα, διαδικασίες, λογισμικό ή υλικό) από το να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε τμήματα του συστήματος.
  FR4: Εμπιστευτικότητα δεδομένων (DCΗ εμπιστευτικότητα των δεδομένων αποσκοπεί στην αποτροπή ανεξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων αποκάλυψης
δεδομένων σε κανάλια επικοινωνίας ή σε αποθήκες δεδομένων σε αποθετήρια.
  FR5: Περιορισμένη ροή δεδομένων (RDF): Περιορισμός της περιττής ροής δεδομένων με τη δημιουργία ορίων ασφαλείας που ονομάζονται ζώνες ασφαλείας και αγωγούς για κανάλια επικοινωνίας.
  FR6: Έγκαιρη ανταπόκριση σε γεγονότα (TRE): Δημιουργία ειδοποιήσεων για την αντιμετώπιση τυχόν κακόβουλων δραστηριοτήτων σε σύστημα.
  FR7: Διαθεσιμότητα πόρων (RAΔιασφάλιση της διαθεσιμότητας συστήματος έναντι διαφόρων τύπων επιθέσεων άρνησης παροχής υπηρεσιών.
67
•
•
Shaaban, A. Ontology-Based Cybersecurity for the Automotive Domain-Design, Implementation, and Evaluation. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα/Σχολή ΥπολογιστικήςΠανεπιστήμιο του Βιέννη, Βιέννη, Αυστρία, 2021. Διαδικτυακός: https://utheses.univie. ac.at/detail/59948 (πρόσβαση στις 26 Φεβρουαρίου 2024
SyC Έξυπνη ενέργεια. IEC 62443. https://syc-se..ch/deliveries/cybersecurity-guidelines/security-standards-and-best-practices/iec-62443/, 2020. (Ημερομηνία πρόσβασης: 26 Φεβρουαρίου 2024). IEC 62443-3-3: Βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Ασφάλεια δικτύων συστημάτων Μέρος 3-3: Απαιτήσεις ασφάλειας συστήματος και επίπεδα ασφάλειας, 2013.

## Slide 68: IEC 62443
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Πρότυπο
IEC 62443
Πολιτικές και διαδικασίες:
Αυτή η κατηγορία αφορά την ασφάλεια του ΟΣΔΕ, παρέχει απαιτήσεις ασφαλείας
για την αξιολόγηση του επιπέδου προστασίας του λειτουργικού συστήματος IACS.
  Το IEC 62443-2-1 περιγράφει τον ιδιοκτήτη περιουσιακών στοιχείων για το IACS και περιγράφει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και την εξέλιξη του προγραμματισμού ασφάλειας. Η σειρά αυτή προσδιορίζει τις απαραίτητες ικανότητες της προστασίας που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας ενός IACS.
  Το δεύτερο σύνολο είναι το IEC/IS 62443-2-2, προσδιορίζει μια μεθοδολογία και ένα πλαίσιο IACS για την αξιολόγηση της άμυνας σύμφωνα με το επίπεδο ασφάλειας και την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
  Η επόμενη και τρίτη σειρά αυτής της κατηγορίας είναι η IEC / TR 62443-2-3, η οποία προσφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή ανταλλαγής από τους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων προς τους προμηθευτές προϊόντων. Επιπλέον, περιγράφει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τους προμηθευτές και τη διαδικασία μεταφοράς κώδικα από την ανάπτυξη σε χρήση παραγωγής.
  Η τελευταία σειρά αυτής της κατηγορίας είναι το IEC 62443-2-4, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας για τους παρόχους υπηρεσιών IACS. Οι δυνατότητες αυτές καθορίζονται στο IEC 62443-3-3, τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών εγγυάται ότι διατηρηθούν στο της λύσης αυτοματισμού.
Shaaban, A. Ontology-Based Cybersecurity for the Automotive Domain-Design, Implementation, and Evaluation. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα/Σχολή ΥπολογιστικήςΠανεπιστήμιο της ΒιέννηςΒιέννη, Αυστρία, 2021. Διαδικτυακός: https://utheses.univie. ac.at/detail/59948 (πρόσβαση στις 26 Φεβρουαρίου 2024).
SyC Έξυπνη ενέργεια. IEC 62443. https://syc-se..ch/deliveries/cybersecurity-guidelines/security-standards-and-best-practices/iec-62443/, 2020. (Ημερομηνία πρόσβασης: 26 Φεβρουαρίου 2024).
68

## Slide 69: IEC
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
62443 Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Πρότυπο
IEC 62443
Σύστημα:
Το πρότυπο IEC 62443-3-1 παρέχει μια επισκόπηση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών των υφιστάμενων τεχνολογιών ασφάλειας δικτύων.
Το πρότυπο IEC 62443-3-2 διευθυνσιοδοτεί την αξιολόγηση του κινδύνου ασφάλειας και τον σχεδιασμό του δικτύου.
Τέλος, το πρότυπο IEC 62443-3-3 περιγράφει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας του συστήματος, τονίζοντας ότι η επίδοση δεν πρέπει να
επηρεάζεται κατά τη διαδικασία διευθυνσιοδότησης αυτών των απαιτήσεων.
Εξάρτημα:
Η ομάδα εξαρτημάτων αποτελείται από δύο έγγραφα.
  Το πρότυπο IEC 62443-4-1 ορίζει τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού ICS για τη μείωση του αριθμού των
Ευπάθειες ασφαλείας σε λύσεις συστημάτων ελέγχου.
  Το πρότυπο IEC 62443-4-2 καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των επιμέρους εξαρτημάτων ενός δικτύου ICS. Τα έγγραφα του προτύπου ευθυγραμμίζονται με τις φάσεις του κύκλου ζωής του IACS.
Shaaban, A. Ontology-Based Cybersecurity for the Automotive Domain-Design, Implementation, and Evaluation. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα/Σχολή ΥπολογιστικήςΠανεπιστήμιο της ΒιέννηςΒιέννη, Αυστρία, 2021. Διαδικτυακός: https://utheses.univie. ac.at/detail/59948 (πρόσβαση στις 26 Φεβρουαρίου 2024).
SyC Έξυπνη ενέργεια. IEC 62443. https://syc-se..ch/deliveries/cybersecurity-guidelines/security-standards-and-best-practices/iec-62443/, 2020. (Ημερομηνία πρόσβασης: 26 Φεβρουαρίου 2024).
Επίπεδα ασφαλείας στο ISA-99 / IEC 62443. Πρόταση για τα επίπεδα ασφαλείας ISA 99. https://www.scribd.com/document/129590220/ISA-99-SecurityLevels-Proposal/, 2020. (Ημερομηνία πρόσβασης: 26 Φεβρουαρίου 2024).
69

## Slide 70: IEC 62443 Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο XML-ph- 0002@deepl.internal Πρότυπο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
IEC 62443
Για να είναι επιτυχής η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του IACS, όλα τα κοινά ακροατήρια-στόχοι (ιδιοκτήτης, ολοκληρωτής, προμηθευτής) έχουν "κοινή ευθύνη" για όλα τα
φάσεις του κύκλου ζωής της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο του IACS.
Το πρότυπο IEC 62443 ορίζει κανόνες και μεθόδους για τη λειτουργία δικτύων IACS μέσω
απαιτήσεων, ελέγχων και συστάσεων βέλτιστων πρακτικών.
Andre Ristaino. Αξιολογήσεις συμμόρφωσης της κυβερνοασφάλειας βιομηχανικού αυτοματισμού. http://www.isasecure.org/en-US/Articles/Industrial-automation- cybersecurity-conformity- ass.
Shaaban, A. Ontology-Based Cybersecurity for the Automotive Domain-Design, Implementation, and Evaluation. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα/Σχολή Υπολογιστικής, Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Βιέννη, Αυστρία, 2021. Διαδικτυακός: https://utheses.univie. ac.at/detail/59948 (πρόσβαση στις 26 Φεβρουαρίου 2024).
70

## Slide 71: Έννοια ζωνών και αγωγών στο IEC 62443
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
IEC 62443
71
Shaaban, A.M., Chlup, S., El-Araby, N., Schmittner, C. Towards Bελτιστοποιημένες Ασφάλειες για Συσκευές IoT σε Αγροτική Τεχνολογία Σmart on the 62443 Security Standard. Apple (τεχνολογική εταιρεία) 2022, 12, 5653. https.org/10.3390/app12115653
Το πρότυπο ασφαλείας IEC 62443 υπογραμμίζει τη σημασία της διενέργειας ανάλυσης ασφαλείας για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Διαιρεί την εγκατάσταση σε ενότητες, γνωστές ως "ζώνες ασφαλείας" (security zones).
Το πρότυπο προτείνει επίσης τον σαφή καθορισμό των ροών δεδομένων μεταξύ των διασυνδεδεμένων ζωνών ασφαλείας μέσω αγωγών (conduits), δηλαδή διαύλων επικοινωνίας.
Καθορίζει τις απαιτήσεις για ζώνες και αγωγούς, γνωστές ως ZCRs (Zone and Conduit Requirements), για την αξιολόγηση του συστήματος.
Το υπό εξέταση σύστημα (SuC – System Under Consideration) περιλαμβάνει τον ορισμό μιας ομάδας συστημάτων IACS και των σχετικών περιουσιακών στοιχείων για την εκτέλεση ανάλυσης κινδύνου.
Το IEC 62443 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία ζωνών, αγωγών και τη σύνδεσή τους με τα ZCRs.

## Slide 72: Έννοια ζωνών και αγωγών στο IEC 62443
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ZCR1-προσδιορισμός του Ο προσδιορισμός του εξεταζόμενου συστήματος (SuC) πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή προσδιορισμό των περιορισμών ασφαλείας και προσδιορισμό όλων των σημείων πρόσβασης στο SuC.
ZCR2-υψηλού επιπέδου αξιολόγηση κινδύνου: Αξιολόγηση υψηλού επιπέδου κινδύνου του SuC για τον εντοπισμό μη αντιμετωπισμένων κινδύνων, καθορίζοντας το χειρότερο σενάριο που σχετίζεται με το SuC. Η αξιολόγηση αυτή βοηθά στην κατηγοριοποίηση των περιουσιακών στοιχείων σε ξεχωριστές ζώνες και αγωγούς. Ο κίνδυνος υψηλού επιπέδου μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με τη χρήση πίνακα κινδύνου για τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ της πιθανότητας και των τιμών επιπτώσεων. Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα τιμών παραμέτρων για τις τιμές της πιθανότητας και των επιπτώσεων.
Επίπεδα πιθανότητας:
Επίπεδο: Τετριμμένο
Επίπεδο:
Επίπεδο: Μέτρια
Επίπεδο:
Επίπεδο: Κρίσιμο
Επίπεδα επιπτώσεων:
Επίπεδο: Απομακρυσμένο
Επίπεδο: Απίθανο
Επίπεδο: Πιθανό
Επίπεδο: Πιθανόν
Επίπεδο: Σίγουρα
Shaaban, A.M., Chlup, S., El-Araby, N., Schmittner, C. Towards Bελτιστοποιημένες Ασφάλειες για Συσκευές IoT σε Αγροτική Τεχνολογία Σmart Based on the IEC 62443 Security StandardApple (τεχνολογική εταιρεία) 2022, 12, 5653. https://doi.org/10.3390/app12115653

## Slide 73: Έννοια ζωνών και αγωγών στο IEC 62443
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ZCRαγωγούς: Αυτή η φάση χωρίζει
το σύνθετο συνολικό σύστημα σε ξεχωριστές ζώνες και αγωγούς.
κυβερνοχώρο: Αυτή είναι η τελευταία φάση για την αξιολόγηση του κινδύνου
ZCR 4-καταγραφή των απαιτήσεων, παραδοχών και περιορισμών ασφάλειας στον
στον
κυβερνοχώρο για κάθε ζώνη και αγωγό ώστε να αξιολογηθούν ξεχωριστά τα επίπεδα ασφαλείας-στόχοι.
Shaaban, A.M., Chlup, S., El-Araby, N., Schmittner, C. Towards Bελτιστοποιημένες Ασφάλειες για Συσκευές IoT σε Αγροτική Τεχνολογία Σmart Based on the IEC 62443 Security StandardApple (τεχνολογική εταιρεία) 2022, 12, 5653. https://doi.org/10.3390/app12115653

## Slide 74: Μελέτη περίπτωσης: Λειτουργικό
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η λειτουργική μονάδα χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες ασφαλείας
(Ζώνη 1, Ζώνη 2, Ζώνηκαι Ζώνη).
Τρεις αγωγοί (αγωγός 1, αγωγός 2 και αγωγός 3) καθορίζουν τις διαδρομές επικοινωνίας μεταξύ αυτών των ζωνών.
Οι διαδρομές διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των ζωνών ορίζονται στη συνέχεια ως "αγωγοί", οι σωλήνες όπου αποδίδεται η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών.
Shaaban, A. Ontology-Based Cybersecurity for the Automotive Domain-Design, Implementation, and Evaluation. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα/Σχολή ΥπολογιστικήςΠανεπιστήμιο της ΒιέννηςΒιέννη, Αυστρία, 2021. Διαδικτυακός: https://utheses.univie. ac.at/detail/59948 (πρόσβαση στις 26 Φεβρουαρίου 2024).

## Slide 75: Επίπεδα ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το πρότυπο IEC 62443 παρουσιάζει την έννοια των επιπέδων ασφαλείας SL) που εφαρμόζονται σε διάφορα στοιχεία, όπως ζώνεςαγωγοί, κανάλια και
προϊόντα.
Για τον ορισμό επιπέδου ασφαλείας, διενεργείται λεπτομερής ανάλυση μιας συγκεκριμένης συσκευής για τον προσδιορισμό του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας με βάση το ρόλο και τη θέση της στο σύστημα.
Αυτά τα επίπεδα ασφαλείας κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα μοναδικά επίπεδα, που κυμαίνονται από το 1 έως το 4
Ακούσια
Απλά μέσα
Μέτρια Μέσα
Εκλεπτυσμένα μέσα
Αφού καθοριστεί το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας για μια ζώνη, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί αν οι συσκευές εντός της ζώνης συμμορφώνονται με το προκαθορισμένο επίπεδο ασφαλείας.
Αν οι συσκευές δεν πληρούν τις απαιτήσεις, είναι σημαντικό να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν αντισταθμιστικά μέτρα για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας.
Αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:
Τεχνικές λύσεις, όπως firewalls
Διοικητικά μέτρα, όπως πολιτικές και διαδικασίες
Φυσικά μέτρα προστασίας, όπως ο έλεγχος πρόσβασης μέσω κλειδωμένων θυρών
A Practical Approach to Adopting the IEC 62443 Standards isa.org), πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024.
Shaaban, Abdelkader Magdy, et al. "Μοντέλο βασισμένο σε οντολογία για την επαλήθευση και επικύρωση της ασφάλειας των αυτοκινήτων". Πρακτικά του 21ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ολοκλήρωση Πληροφοριών και Εφαρμογές & Υπηρεσίες βασισμένες στον Παγκόσμιο Ιστό. 2019.

## Slide 76: Ασφάλεια συσκευής
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το πρότυπο IEC 62443-4-2 ορίζει απαιτήσεις ασφαλείας για τέσσερις τύπους εξαρτημάτων: εφαρμογές λογισμικού (SAR), ενσωματωμένες συσκευές EDR), συσκευές υποδοχής (HDR) και συσκευές δικτύου (NDR).
Για κάθε τύπο εξαρτήματος, καθορίζονται επτά θεμελιώδεις απαιτήσεις (FR), οι οποίες καλύπτουν πτυχές όπως η ταυτοποίηση και η επαλήθευση χρήστη (IAC), ο έλεγχος χρήσης (UC), η ακεραιότητα του συστήματος (SI), η εμπιστευτικότητα των δεδομένων (DC), η περιορισμένη ροή δεδομένων (RDF), η έγκαιρη απόκριση σε συμβάντα (TRE) και η διαθεσιμότητα των πόρων (RA).
Αυτοί οι ορισμοί βοηθούν τους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων να απλοποιήσουν τις τεχνικές προδιαγραφές και να επιλέξουν προϊόντα
ευθυγραμμισμένα με το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας.
Κάθε επίπεδο ασφάλειας (SL) ορίζεται από συγκεκριμένες βασικές απαιτήσεις και μετρήσιμα κριτήρια, διευκολύνοντας τη σύγκριση και την εφαρμογή τους.
Οι απαιτήσεις ασφαλείας κατηγοριοποιούνται με βάση το επίπεδο ικανότητας, γνωστό ως Δυνατότητα Επιπέδου Ασφαλείας (SL-C – Security-Level Capability).
Το SL-C δείχνει το επίπεδο ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι μονάδες του συστήματος χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων μέτρων.
Επιπλέον, κάθε ζώνη ασφαλείας και κάθε αγωγός (conduit) διαθέτει συγκεκριμένους Στόχους Ασφαλείας (ST – Security Targets) που πρέπει να επιτευχθούν.
A Practical Approach to Adopting the IEC 62443 Standards isa.org), πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024.
Shaaban, A.MJung, O., Fas MillanM.A. (2022). Προς την εφαρμογή του IEC 62443 στα UAS για ασφαλείς πολιτικές εφαρμογές. In: Haber, P., Lampoltshammer, T.J., Leopold, H., Mayr, M. (eds) Data Science - Analytics Applications. Springer Vieweg, Wiesbaden.

## Slide 77: Αντιστοιχίσεις απειλών, Ευπάθειες και Απαιτήσεις Ασφάλειας: Μια ολοκληρωμένη ανάλυση
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
77

## Slide 78: Συσκευή απεικόνισης της υπηρεσίας e-Nav του πλοίου
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 79: Αξιολόγηση κινδύνου για Συσκευή απεικόνισης της υπηρεσίας e-Nav του πλοίου
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
[Γενικές προδιαγραφές]
Τροφοδοσία 230 VAC, 50/60Hz
Οθόνη UnQit οθόνη LCD (Τεχνολογία οθονών υγρών κρυστάλλων) 26 ιντσών
Κύρια μονάδα ελέγχου
OS Windows 10
Διασυνδέσεις
Πολλαπλές θύρες Έθερνετ LAN 1GB)
Πολλαπλές σειριακές θύρες (IEC 61162-1 & IEC 61162-2) (Εκτός του πεδίου εφαρμογής μας - επικεντρωνόμαστε στο IEC 62443-4-2)
Πολλαπλή θύρα USB
CD/DVD-ROMπροαιρετικά
Πληκτρολόγιο, trackball
[Γενικές λειτουργίες]
Εμφάνιση των πληροφοριών της υπηρεσίας e-Navigation.
Ηλεκτρονική οθόνη διαγράμματος
Εμφάνιση σκαφών Τεχνητής Νοημοσύνης
Juntae Kim, Sanghoon ChoiJinho , and Park, The analysis of general cybersecurity requirements applicable to ship's service display device based international standards, url: ENAV28-5.1.1.4-The-analysis-of-general- cybersecurity-requirements-applicable-to-ships-e-Nav.pdf (iala-aism.org)

## Slide 80: Αξιολόγηση κινδύνου για τη συσκευή προβολής υπηρεσιών e-Nav του πλοίου
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Δείκτης απειλής (TI)
TI | Κατηγορίες
5 | Οριστική
4 | Πιθανό
3 | Περιστασιακά
2 | Απομακρυσμένο
1 | Απίθανο
Δείκτης Πιθανότητας (Likelihood Index)
= Δείκτης Απειλής (Threat Index) × Δείκτης Ευπάθειας (Vulnerability Index)
Δείκτης Ευπάθειας (VI)
VI | Κατηγορίες
5 | Πολύ υψηλό
4 | Υψηλό
3 | Μεσαίο
2 | Χαμηλή
1 | Πολύ χαμηλό
Δείκτης επιπτώσεων (ImI)
ImI | Κατηγορίες
5 | Κρίσιμη
4 | Σημαντικό
3 | Μέτρια
2 | Μικρή
1 | Αμελητέο
RI = (Δείκτης Πιθανότητας – TI × VI) × Δείκτης Επίπτωσης (ImI)
Όπου:
TI (Threat Index): Δείκτης απειλής
VI (Vulnerability Index): Δείκτης ευπάθειας
ImI (Impact Index): Δείκτης επίπτωσης

## Slide 81: Αξιολόγηση κινδύνου για τη συσκευή προβολής υπηρεσιών e- Nav του πλοίου
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Εντοπισμένες απειλές XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
Όχι. | Απειλή | Όχι. | Απειλή
1 | Κακόβουλο λογισμικό | 9 | Επίθεση Man-in-the-middle
2 | Ωμή βία | 10 | Εσφαλμένη χρήση ή εσφαλμένη
 |  |  | χορήγηση συσκευών
3 | Άρνηση παροχής υπηρεσιών DOS) | 11 | Απρόσεκτη χρήση απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας ή συσκευών USB, φορητός υπολογιστής κ.λπ.)
4 | Κοινωνική μηχανική | 12 | Ευπάθειες του λειτουργικού συστήματος
5 | Παραβίαση δεδομένων | 13 | Ευπάθειες λογισμικού εφαρμογών
6 | Phishing | 14 | Βλάβη υλικού
7 | Σάρωση | 15 | Συμπλήρωση διαπιστευτηρίων
8 | Δίκτυο και δικτύωση | 16 | Υπονόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού
Juntae Kim, Sanghoon ChoiJinho , and Park, The analysis of general cybersecurity requirements applicable to ship's service display device based on international , url: ENAV28-5.1.1.4-The-analysis-of- general-cybersecurity-requirements-applicable-to-ships-e- Nav.pdf (iala-aism.org)

## Slide 82: Αξιολόγηση κινδύνου για τη συσκευή e-Nav του πλοίου
Ο προμηθευτής του προϊόντος εφαρμογής πρέπει να προσδιορίσει και να τεκμηριώσει ποιοι μηχανισμοί
προστασίας από κακόβουλο κώδικα
προγραμματισμού είναι συμβατοί με την εφαρμογή και να σημειώσει τυχόν ειδικές απαιτήσεις διαρθρώσεων. (SL1)
IEC 62443-4-2 SAR.2
1) Προστασία από κακόβουλο κώδικα προγραμματισμού
20
4
4
5
Μόλυνση από κακόβουλο λογισμικό
Δυσλειτουργία του
συστήματος
Εγκατεστηανεξου
σιοδοτημένο λογισμικό
Χρήση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου ή Ίντερνετ
ΚακόβουλοMalware
1
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Όχι
Απειλές
Δυνητική αιτία
Δυνητική συνέπεια
VI
TI
ImI
RI
Προτεινόμενοι έλεγχοι
Απαιτήσεις 62443-4-2
2
Ωμή βία Brute force
1)
Παράκαμψη ασφαλείας από τον επιτιθέμενο
1) Ανεξουσιοδότητη πρόσβαση 2)
Παράνομη χειραγώγηση του συστήματος ή παράμετρος αλλαγής ρυθμίσεων 3) Διαρροή εμπιστευτικών δεδομένων 4) Διαγραφή σημαντικών δεδομένων
3
2
4
8
1) Δύναμη του
επαλήθευση ταυτότητας χρήστη με βάση τον κωδικό πρόσβασης
IEC 62443-4-2 CR.7
Για εξαρτήματα που χρησιμοποιούν κωδικό πρόσβασης με βάση
ταυτοποίηση χρήστη,
λόγω εξαρτήματα πρέπει να
ολοκληρώνουν ένα σύστημα που παρέχει
τα εν παρέχουν ή να
την
ικανότητα επιβολής διαρθρωμένης ισχύος κωδικού πρόσβασης σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες και αποδεδειγμένες κατευθυντήριες γραμμές για τον κωδικό πρόσβασης. (SL1)
3
Άρνηση παροχής
υπηρεσιώ ν (DOS)
1) Επίθεση DDOS από επιτιθέμενο
Μέσω δικτύου
1) Ανατρεπτική διακοπή δικτύου 2)
Διακοπή υπηρεσίας
3 2 4 8
Προστασία από επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσίας (Denial of Service – DoS)
Διαχείριση πόρων
IEC 62443-4-2 CR 7.1: Τα εξαρτήματα πρέπει να παρέχουν την ικανότητα συντήρησης των ουσιωδών
λειτουργιών όταν λειτουργούν σε υποβαθμισμένη κατάσταση ως αποτέλεσμα ενός συμβάντος DoS. (SL1)
IEC 62443-4-2 CR 7.2: Τα εξαρτήματα πρέπει να παρέχουν την ικανότητα περιορισμού της χρήσης των πόρων από τις λειτουργίες ασφαλείας για την προστασία από την εξάντληση των πόρων. (SL1)
82
Juntae Kim, Sanghoon Choi, Jinho , and Kaemyoung Park, The analysis of general cybersecurity requirements applicable to ship's service display device based international , url: ENAV28-5.1.1.4-The-analysis-of-general-cybersecurity-requirements-applicable-to-ships-e- Nav.pdf (iala-aism.org)

## Slide 83: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn (επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο): https://www.linkedin.com/company/cy bersecpro- euproject/

## Slide 84: Σας ευχαριστώ
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη διεύθυνση: abdelkader.Shaaban@ait.ac.at
Stefan Schauer
Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 85: Πτυχές ασφαλείας για τα δίκτυα θαλάσσιων μεταφορών
CSP004_S_M: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
CSP004_S_M
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΑΠΌ:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

## Slide 86: Γνωστοποίηση
CSP004_S_M: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.
Συμφωνία έργου αριθ. 101083594

## Slide 87: Πτυχές ασφαλείας για τα θαλάσσια δίκτυα
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επισκόπηση
Θέμα-1: Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός ασφαλούς δικτύου
Θέμα-2: Κρυπτογραφικές τεχνικές για τη διασφάλιση Ασφαλή μετάδοση δεδομένων
Θέμα-3: Μηχανισμοί ασφαλείας, υπηρεσίες και επιτιθέμενοι στο μοντέλο αναφοράς OSI

## Slide 88: Ατζέντα
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
o1.
o2.
o3.
o4.
Εισαγωγή Επισκόπηση
Συμμετρική κρυπτογράφηση
Ασύμμετρη κρυπτογράφηση
Ψηφιακή υπογραφή
4

## Slide 89: Εισαγωγή
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Σημασία της κρυπτογραφίας: Το κορεατικό μητρώο KR) υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της κρυπτογραφίας στη φύλαξη των δεδομένων.
Κρυπτογραφία
Επισημαίνει τη σημασία της κρυπτογραφίας για την ασφαλή αποθήκευση κρίσιμων δεδομένων.
5
https://safety4sea.com/kr-explains-the-importance-of-κρυπτογραφία-in-safekeeping-data/
Στόχοι
Το κορεατικό μητρώο περιγράφει τους στόχους της έγκρισης τύπου για τη θαλάσσια κυβερνοασφάλεια.
Ασφαλή χαρακτηριστικά
Αναφέρει λεπτομερώς τις απαιτήσεις ασφαλείας που απαιτούνται και τα αντίστοιχα επίπεδά τους.

## Slide 90: Εισαγωγή
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Έγκριση τύπου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
  Αυτός ο τύπος έγκρισης πιστοποιεί τους κατασκευαστές εξοπλισμού που προορίζεται για χρήση
  Η έγκριση χορηγείται με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, και επιθεωρήσεων που στις οδηγίες
  Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις αυτές πριν εγκριθεί η αρχείο εγκατάστασης λογισμικού από την εταιρεία.
Η KR σημειώνει ότι η χρήση κρυπτογραφίας αποτελεί κοινή απαίτηση για όλα τα επίπεδα ασφαλείαςέως.
Οι κατασκευαστές που αναζητούν έγκριση τύπου κυβερνοασφάλειας από το κορεατικό μητρώο πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν
στα συστήματα/εξοπλισμό τους είναι ασφαλή και όχι ευάλωτα.
Χρήση κρυπτογραφίας: ... Korean Register αναφέρει: "Εάν απαιτείται
κρυπτογραφία, το εξάρτημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί κρυπτογραφικούς μηχανισμούς ασφαλείας σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες και αποδεδειγμένες πρακτικές και συστάσεις ασφαλείας" ... Korean Register αναφέρει
https://safety4sea.com/kr-explains-the-importance-of-κρυπτογραφία-in-safekeeping-data/ XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) http://krs.westus.cloudapp.azure.com/Files/KRRules/KRRules2020/data/data_other/ENGLISH/gc31e000.pdf

## Slide 91: Κρυπτογραφία
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η κρυπτογραφία είναι ο τομέας της εφαρμογής μαθηματικών αρχών για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων.
Επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών, προστατεύοντάς τες από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση, ιδίως όταν διασχίζουν μη ασφαλή δίκτυα όπως το Ίντερνετ.
Ενώ η κρυπτογραφία επικεντρώνεται στην ασφάλεια των δεδομένων, η κρυπτανάλυση επικεντρώνεται στην ανάλυση και την παραβίαση της ασφαλούς επικοινωνίας.
Η κλασική κρυπτανάλυση περιλαμβάνει έναν συνδυασμό συλλογιστικής, μαθηματικών εργαλείων, αναγνώρισης προτύπων, υπομονής, αποφασιστικότητας και μερικές φορές τύχης.
o Όσοι ασχολούνται με την κρυπτανάλυση συχνά αναφέρονται ως επιτιθέμενοι.
Κρυπτογραφία Academy, ://.com/introduction/, πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024

## Slide 92: Κρυπτογραφία
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η κρυπτογραφική ισχύς αξιολογείται με βάση το χρόνο και την
τους πόρους που απαιτούνται για την αποκρυπτογράφηση του απλού κειμένου.
Η ισχυρή κρυπτογραφία παράγει κρυπτογραφημένο κείμενο που είναι εξαιρετικά προκλητικό να αποκρυπτογραφηθεί χωρίς τη χρήση του κατάλληλου εργαλείου ή μεθόδου αποκρυπτογράφησης.
Ακόμη και με τις τεράστιες υπολογιστικές εξουσίες των σύγχρονων υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων ενός δισεκατομμυρίου υπολογιστών που αποδίδουν ένα δισεκατομμύριο ελέγχους ανά δευτερόλεπτο, η αποκρυπτογράφηση ισχυρής κρυπτογραφίας θα χρειαζόταν περισσότερο από τη διάρκεια ζωής του σύμπαντος.
Κρυπτογραφία Academy, ://.com/introduction/, πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024

## Slide 93: Ιστορία της κρυπτογραφίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η προέλευση της κρυπτογραφίας συνδέεται με την εποχή που οι άνθρωποι άρχισαν να γράφουν.
Καθώς οι πολιτισμοί εξελίσσονταν, οι κοινωνίες οργανώνονταν σε φυλές, ομάδες και βασίλεια.
Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση εννοιών όπως η εξουσία, οι μάχες, η κυριαρχία και η πολιτική.
Οι εξελίξεις αυτές αύξησαν την ανάγκη για μυστική επικοινωνία μεταξύ ατόμων.
Η κρυπτογραφία εξελισσόταν συνεχώς για να καλύψει αυτή την ανάγκη για απόκρυφη επικοινωνία.
Οι ρίζες της κρυπτογραφίας εντοπίζονται στους ρωμαϊκούς και αιγυπτιακούς πολιτισμούς.

## Slide 94: Ιστορία της κρυπτογραφίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αργότερα, οι μελετητές πέρασαν στη χρήση απλών μονο-αλφαβητικών
κρυπτογραφήσεων αντικατάστασης γύρω στο 500 με 600 π.Χ.
Η μέθοδος αυτή περιλάμβανε την αντικατάσταση γραμμάτων σε ένα μήνυμα
με άλλα γράμματα σύμφωνα με έναν μυστικό κανόνα.
Ο κανόνας χρησίμευε ως κλειδί για την αποκρυπτογράφηση του
μηνύματος από το κρυπτογραφημένο κείμενο.
Η αρχαία ρωμαϊκή κρυπτογραφική τεχνική, που αναφέρεται συνήθως ως κρυπτογράφηση μετατόπισης Καίσαρα, περιλαμβάνει τη μετατόπιση των γραμμάτων ενός μηνύματος κατά έναν προκαθορισμένο αριθμό (συχνά τρία).
Ο παραλήπτης του μηνύματος θα αντιστρέψει στη συνέχεια τη μετατόπιση με τον ίδιο αριθμό για να ανακτήσετε το πρωτότυπο μήνυμα.

## Slide 95: Ιστορία της κρυπτογραφίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
−Ιερογλυφικά XML-ph-0000@DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ) Η παλαιότερη κρυπτογραφική τεχνική
Τα πρώτα γνωστά στοιχεία της κρυπτογραφίας μπορούν να εντοπιστούν στο η χρήση του "ιερογλυφικού".
Πριν από περίπου 4000 χρόνια, οι Αιγύπτιοι επικοινωνούσαν μέσω μηνυμάτων εγγραφής σε ιερογλυφικά, έναν κώδικα προγραμματισμού που κρατούσαν εμπιστευτικό οι γραφείς με τη μετάδοση μηνυμάτων για τους βασιλιάδες.
Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου ιερογλυφικού.
https://www..com/cryptography/origin_of_cryptography.htm, πρόσβαση τον Φεβρουάριο 2024

## Slide 96: Χαρακτηριστικά της κρυπτογραφίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μη άρνηση
Ο δημιουργός ή ο αποστολέας των δεδομένων δεν μπορεί να αποκηρύξει την πρόθεσή του να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο.
Ταυτοποίηση χρήστη
Επαληθεύεται η ταυτότητα τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη, καθώς και η επιβεβαίωση της πηγής και του προορισμού των πληροφοριών.
Εμπιστευτικότητα
Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα αποκλειστικά στον προβλεπόμενο αποδέκτη τους, αποτρέποντας την πρόσβαση από ανεξουσιοδοτημένα άτομα.
Ακεραιότητα
Τα δεδομένα παραμένουν αναλλοίωτα κατά την αποθήκευση ή τη μετάδοση μεταξύ του αποστολέα και του προοριζόμενου παραλήπτη, ενώ τυχόν τροποποιήσεις είναι εύκολα ανιχνεύσιμες.

## Slide 97: Τύποι κρυπτογραφίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Κρυπτογραφία συμμετρικού κλειδιού: Σε αυτό το σύστημα κρυπτογράφησης, τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης ένα ενιαίο κλειδί για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων. Ενώ τα συστήματα συμμετρικού κλειδιού προσφέρουν ταχύτητα και απλότητα, η ασφαλής ανταλλαγή του κλειδιού μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη αποτελεί πρόκληση.
Κοινά παραδείγματα συστημάτων κρυπτογραφίας συμμετρικού κλειδιού περιλαμβάνουν το Data Encryption Standard
(DES) και το Advanced Encryption Standard (AES).
Συναρτήσεις κατακερματισμού: Ο αλγόριθμος αυτός λειτουργεί χωρίς κλειδί. Υπολογίζει μια διορθωμένη τιμή κατακερματισμού με βάση το κείμενο εισόδου δεδομένων, καθιστώντας αδύνατη την ανάκτηση της προέλευσης του πρωτότυπου περιεχομένου από τον κατακερματισμό. Οι συναρτήσεις κατακερματισμού χρησιμοποιούνται συνήθως σε διάφορα λειτουργικά συστήματα για σκοπούς κρυπτογράφησης κωδικών πρόσβασης.
Κρυπτογραφία ασύμμετρου κλειδιού: Για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων χρησιμοποιείται ένα ζεύγος κλειδιώνΤο δημόσιο κλειδί του παραλήπτη χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση, ενώ το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση. Το δημόσιο και το ιδιωτικό κλειδί είναι διαφορετικά. Ακόμη και αν το δημόσιο κλειδί είναι ευρέως γνωστό, μόνο ο προοριζόμενος παραλήπτης, ο οποίος το ιδιωτικό κλειδί, μπορεί να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα. Ο αλγόριθμος RSA είναι ένας από τους πιο γνωστούς αλγόριθμους κρυπτογραφίας ασύμμετρου κλειδιού.
13
Κρυπτογραφία και τα είδη της GeeksforGeeks, πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024

## Slide 98: Συμμετρική κρυπτογράφηση
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 99: Συμμετρική κρυπτογράφηση
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η συμμετρική κρυπτογράφηση, γνωστή επίσης ως συμβατική ή μονοκλειδική κρυπτογράφηση, ήταν η μοναδική μορφή κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνταν πριν από την ανάπτυξη της κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού τη δεκαετία του 1970.
Παραμένει μέχρι σήμερα η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος κρυπτογράφησης.
Χρησιμοποιεί ένα και μοναδικό κλειδί τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων.
Το κλειδί αυτό μοιράζεται μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη.
Και οι δύο πλευρές μπορούν να κρυπτογραφούν και να αποκρυπτογραφούν τα μηνύματα χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί..

## Slide 100: Κάποια βασική ορολογία
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Απλό κείμενο πρωτότυπο μήνυμα
Ciphertext - κώδικας προγραμματισμού μήνυμα
Cipher αλγόριθμος για τη μετατροπή του απλού κειμένου σε κρυπτογραφημένο κείμενο
Κλειδί πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην κρυπτογράφηση, γνωστές μόνο στον αποστολέα/δέκτη
Κρυπτογράφηση Encrypt) - μετατροπή σε κρυπτογραφημένο κείμενο
Αποκρυπτογράφηση Decrypt) - ανάκτηση κρυπτογραφημένου κειμένου από
Κρυπτογραφία μελέτη των αρχών/μεθόδων κρυπτογράφησης
Κρυπτανάλυση (Codebreaking) - μελέτη αρχών/μεθόδων αποκρυπτογράφησης κρυπτογραφήματος χωρίς να γνωρίζουμε το κλειδί
Κρυπτολογία τομέας τόσο της κρυπτογραφίας όσο και της κρυπτανάλυσης
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 101: Μοντέλο συμμετρικού κρυπτογραφήματος
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
προέλευσ η μηνύματος
Έλεγχος των ακριβών αντικαταστάσεων/μετασχημ ατισμών που χρησιμοποιούνται στον αλγόριθμο κρυπτογράφησης
πρωτότυπο μηνύματα
Αποδίδει αντικαταστάσεις/μετατροπ ές σε απλό κείμενο
Αποδίδει μια αντίστροφη ενέργεια του αλγορίθμου κρυπτογράφησης

## Slide 102: Κύριες απαιτήσεις
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Υποθέτουμε ότι είναι ανέφικτο να αποκρυπτογραφηθεί ένα μήνυμα μόνο με βάση το κρυπτοκείμενο και τη γνώση του αλγορίθμου κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης, χωρίς να γνωρίζουμε το κλειδί.
Δεν είναι απαραίτητο να κρατείται ο αλγόριθμος μυστικός· αρκεί να παραμένει μυστικό το κλειδί.
Αυτό το χαρακτηριστικό της συμμετρικής κρυπτογράφησης την καθιστά κατάλληλη για ευρεία χρήση, διευκολύνοντας τη διανομή λογισμικού και υλικού.
Δύο βασικές απαιτήσεις για ασφαλή χρήση της συμμετρικής κρυπτογράφησης:
Ένας ισχυρός αλγόριθμος κρυπτογράφησης
Ένα μυστικό κλειδί, γνωστό μόνο στον αποστολέα και τον παραλήπτη
Μαθηματικά, ισχύει:
Y = EK(X)
X = DK(Y)
Δηλαδή, θεωρείται ένα ζεύγος συναρτήσεων όπου:
X: απλό κείμενο (plaintext)
Y: κρυπτοκείμενο (ciphertext)
K: κλειδί
EK: αλγόριθμος κρυπτογράφησης
DK: αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 103: Διαστάσεις της Κρυπτογραφίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
1.
Τύποι λειτουργιών για τη μετατροπή απλού κειμένου σε κρυπτοκείμενο:
Οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης βασίζονται κυρίως σε δύο αρχές: αντικατάσταση (substitution) και μεταθέσεις (transposition).
Αντικατάσταση: Κάθε στοιχείο του απλού κειμένου (bit, γράμμα, ομάδα από bits ή γράμματα) αντικαθίσταται από κάποιο άλλο στοιχείο.
Μετάθεση: Τα στοιχεία του απλού κειμένου αναδιατάσσονται, αλλά δεν αλλάζουν.
Κύρια απαίτηση είναι η αναστρεψιμότητα της διαδικασίας, δηλαδή να μην υπάρχει απώλεια πληροφορίας.
Οι περισσότεροι αλγόριθμοι, γνωστοί ως συστήματα προϊόντος (product systems), περιλαμβάνουν πολλαπλά στάδια αντικαταστάσεων και μεταθέσεων.

## Slide 104: Διαστάσεις της Κρυπτογραφίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
2. Αριθμός κλειδιών που χρησιμοποιούνται
Όταν ο αποστολέας και ο παραλήπτης χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί, η κρυπτογράφηση ονομάζεται συμμετρική, μονοκλειδική ή συμβατική.
Όταν αποστολέας και παραλήπτης χρησιμοποιούν διαφορετικά κλειδιά, η κρυπτογράφηση ονομάζεται ασύμμετρη ή κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού.
3. Τρόπος επεξεργασίας του απλού κειμένου
Ένας αλγόριθμος μπλοκ (block cipher) επεξεργάζεται το απλό κείμενο σε μπλοκ εισόδου, παράγοντας αντίστοιχα μπλοκ εξόδου.
Αντίθετα, ένας αλγόριθμος ροής (stream cipher) επεξεργάζεται συνεχώς τα στοιχεία εισόδου, παράγοντας την έξοδο ένα στοιχείο κάθε φορά.

## Slide 105: Κρυπτανάλυση και επίθεση ωμής βίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Συνήθως, ο στόχος είναι η ανάκτηση του κλειδιού που χρησιμοποιείται και όχι απλώς η ανάκτηση του απλού κειμένου ενός μεμονωμένου κρυπτογραφήματος.
Υπάρχουν δύο γενικές προσεγγίσεις:
Οι κρυπταναλυτικές επιθέσεις βασίζονται στη φύση του αλγορίθμου συν ίσως κάποια γνώση των γενικών χαρακτηριστικών του απλού κειμένου ή ακόμη και κάποιων δειγμάτων ζευγαριών απλού κειμένου- κρυπτογραφημένου κειμένου.
Οι επιθέσεις ωμής βίας δοκιμάζουν κάθε πιθανό κλειδί σε ένα κομμάτι κρυπτογραφημένου κειμένου μέχρι να επιτευχθεί μια έξυπνη μετάφραση σε απλό κείμενο. Κατά μέσο όρο, πρέπει να δοκιμαστούν τα μισά από όλα τα πιθανά κλειδιά για να επιτευχθεί επιτυχία.
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 106
Κρυπτανάλυση και Επίθεση Ωμής Δύναμης (Brute-force)
22
Τύποι Επιθέσεων σε Κρυπτογραφημένα Μηνύματα
Επιλεγμένο κρυπτοκείμενο
Επιλεγμένο κείμενο
Μόνο κρυπτοκείμενο (Ciphertext-Only Attack)
Επίθεση με μόνο κρυπτοκείμενο (Ciphertext-Only Attack)
Ο επιτιθέμενος έχει στη διάθεσή του:
Τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης
Ένα ή περισσότερα κρυπτοκείμενα
Γνωστό απλό κείμενο
Ο επιτιθέμενος διαθέτει:
Τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης
Κρυπτοκείμενα
Ένα ή περισσότερα ζεύγη απλού κειμένου και αντίστοιχου κρυπτοκειμένου που δημιουργήθηκαν με το μυστικό κλειδί
Επιλεγμένο απλό κείμενο
Ο επιτιθέμενος επιλέγει ο ίδιος το απλό κείμενο και λαμβάνει το αντίστοιχο κρυπτοκείμενο. Διαθέτει:
Τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης
Κρυπτοκείμενα
Επιλεγμένα μηνύματα απλού κειμένου και τα αντίστοιχα κρυπτοκείμενα τους
Ο επιτιθέμενος επιλέγει το κρυπτοκείμενο και αποκτά το αντίστοιχο αποκρυπτογραφημένο απλό κείμενο. Διαθέτει:
Τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης
Κρυπτοκείμενα
Επιλεγμένα κρυπτοκείμενα και τα αντίστοιχα απλά κείμενα που αποκρυπτογραφήθηκαν με το μυστικό κλειδί
Ο επιτιθέμενος μπορεί να επιλέξει είτε απλό είτε κρυπτοκείμενο, και να αποκτήσει την αντίστοιχη μορφή του. Διαθέτει:
Τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης
Κρυπτοκείμενα
Επιλεγμένα απλά ή κρυπτοκείμενα και τις αντίστοιχες μετατροπές τους

## Slide 107: Κρυπτανάλυση και επίθεση ωμής βίας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Δύο επιπλέον ορισμοί των κρυπτογραφικών σχημάτων είναι ότι είτε απαιτούν υπερβολικά πολύ χρόνο είτε είναι υπερβολικά δαπανηρά για να σπάσει κανείς το κρυπτοσύστημα.
Υπολογιστικά ασφαλές
Δεδομένων των περιορισμένων υπολογιστικών πόρων (π.χ. ο χρόνος που απαιτείται για τους υπολογισμούς είναι μεγαλύτερος από την ηλικία του σύμπαντος), το κρυπτογράφημα δεν μπορεί να σπάσει.
23
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
Ασφαλές χωρίς
όρους
Ανεξάρτητα από το πόση εξουσία/δύναμη υπολογιστή ή χρόνο διαθέτει, η κρυπτογράφηση δεν μπορεί να σπάσει, αφού το κρυπτογραφημένο κείμενο δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τον μοναδικό προσδιορισμό του αντίστοιχου απλού κειμένου.

## Slide 108: Αναζήτηση ωμής βίας
Πάντα είναι δυνατό να δοκιμάσετε απλά κάθε πλήκτρο
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η πιο βασική επίθεση, ανάλογη με το μέγεθος του κλειδιού
Υποθέστε ότι είτε γνωρίζετε/αναγνωρίζετε το απλό κείμενο
Μέγεθος κλειδιού δυαδικό ψηφίο) | Αριθμός εναλλακτικών κλειδιών | Απαιτούμενος χρόνος σε 1 αποκρυπτογράφηση/μs | Απαιτούμενος χρόνος σε 106 αποκρυπτογραφήσεις/μs

## Slide 109
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Τεχνικές υποκατάστασης

## Slide 110: Κλασικοί κρυπτογράφοι υποκατάστασης
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ή εάν το απλό κείμενο θεωρείται ως μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων, τότε η αντικατάσταση περιλαμβάνει την αντικατάσταση των μοτίβων δυαδικών ψηφίων του απλού κειμένου με μοτίβα δυαδικών ψηφίων του κρυπτοκειμένου
26
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
όπου τα γράμματα του απλού κειμένου αντικαθίστανται από άλλα γράμματα ή από αριθμούς ή σύμβολα

## Slide 111: Κρυπτογράφηση Caesar
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η κρυπτογράφηση του Καίσαρα είναι μια από τις πρώτες τεχνικές κρυπτογράφησης, που αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα, η οποία περιλαμβάνει κάθε γράμματος σε ένα κείμενο με ένα άλλο γράμμα ένα διορθωμένο στο αλφάβητο
Για παράδειγμα, η μετατόπιση κάθε γράμματος κατά "1" θα άλλαζε το Α σε και το Β Γ
Παραδοσιακά, η τιμή είναι 3αλλά μπορεί να εφαρμοστεί οποιοσδήποτε .
Η αποκρυπτογράφηση περιλαμβάνει την αντιστροφή της μετατόπισης κατά τον ίδιο αριθμό θέσεων.
Αν και ο κρυπτογραφικός κώδικας Caesar δεν θεωρείται ισχυρή κρυπτογράφηση λόγω της ευκολίας αποκωδικοποίησής του, παραμένει μέρος πιο σύνθετων μεθόδων κρυπτογράφησης.
Παρά την απλότητά της, η κρυπτογράφηση αυτή ήταν πολύτιμη κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών εκστρατειών του Καίσαρα, εμποδίζοντας την εύκολη κατανόηση των υποκλαπέντων μηνυματοδοσιών από τους αντιπάλους.
27
Τι είναι κρυπτογράφημα Caesar; ||IT Wiki XML-ph-0000@DeepL (Λύση 2FA χωρίς κωδικό πρόσβασης GateKeeper (gkaccess.com)

## Slide 112: Κρυπτογράφηση Caesar
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μπορεί να ορίσει τον μετασχηματισμό ως:
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C
Δώστε μαθηματικά σε κάθε γράμμα αριθμό
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Τότε έχετε κρυπτογράφηση Καίσαρα ως εξής:
c==p+ k) mod (26)
p==(c - k) mod (26)
το γράμμα του απλού κειμένου, αντικαθιστά το γράμμα C του κρυπτοκειμένου, το k παίρνει μια τιμή 1 έως το 25
28
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 113
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μονοαλφαβητικές τεχνικές

## Slide 114: Ασφάλεια μονοαλφαβητικού κρυπτογραφήματος
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αντί απλά να μετατοπίζετε το αλφάβητο
Θα μπορούσε να ανακατέψει ανακατέψει) τα γράμματα αυθαίρετα
Κάθε γράμμα απλού κειμένου αντιστοιχίζεται σε διαφορετικό τυχαίο γράμμα κρυπτοκειμένου
Συνεπώς, το κλειδί έχει μήκος 26 γράμματα
Απλό κρυπτογ ράφημα
Plaintext: αν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα γράμματα Ciphertext: WI RF RWAJ UH YFTSDVF SFUUFYA
31
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
D | K | V | Q | F | I | B | J | W | P | E | S | C | X | H | T | M | Y | A | U | O | L | R | G | Z | N

## Slide 115: Ασφάλεια μονοαλφαβητικού κρυπτογραφήματος
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η γραμμή του "κρυπτοαλφάβητου" μπορεί να είναι οποιαδήποτε μετάθεση των 26 γραμμάτων του αλφαβήτου, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν 26! (πάνω από 4 × 10²⁶) πιθανά κλειδιά.
Με τόσα πολλά κλειδιά, θα μπορούσε κανείς να νομίσει ότι το σύστημα είναι ασφαλές –
Όμως αυτό θα ήταν !!!ΛΑΘΟΣ!!!.
Το πρόβλημα σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της γλώσσας:
Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλα τα γράμματα για να κατανοήσουμε ένα κείμενο στα αγγλικά.
Οι ανθρώπινες γλώσσες περιέχουν πλεονασμό.
Στην αγγλική γλώσσα, το γράμμα E είναι μακράν το πιο συχνό.
Ακολουθούν τα T, R, N, I, O, A, S.
Άλλα γράμματα, όπως τα Z, J, K, Q, X, είναι σχετικά σπάνια.

## Slide 116: Παράδειγμα κρυπτανάλυσης
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Δεδομένο κρυπτογραφημένο κείμενο:
UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMET SXAIZVUEPHZHMDZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZ UHSXEPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUPZHMDJUDTMOHMQ
Μετρήστε σχετικές συχνότητες γραμμάτων
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 16 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 14
Μαντέψτε ότι είναι και
Μαντέψτε ότι η ZW είναι th και ως εκ τούτου η ZWP είναι η
Προχωρώντας με δοκιμή και σφάλμα τελικά να πάρει:
33
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 117: Άλλες τεχνικές
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
o1. Playfair Cipher
o2. Hill Cipher
o3. Πολυαλφαβητικοί κώδικες
o4. One-Time Pad
34
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 118: Κρυπτογραφήματα μετάθεσης
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 119: Κρυπτογραφήματα μετάθεσης
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η βασική ιδέα είναι να αναδιατάξετε τη σειρά των βασικών μονάδων (γράμματα/οκτάδες- byte/δυαδικά ψηφία) χωρίς να αλλάξετε τις πραγματικές τους τιμές.
36
Οι τεχνικές που συζητήθηκαν προηγουμένως περιλαμβάνουν την αντικατάσταση ενός συμβόλου κρυπτοκειμένου με ένα σύμβολο απλού κειμένου.
Ένα πολύ διαφορετικό είδος αντιστοιχίσεων επιτυγχάνεται με την επίδοση κάποιου είδους μετατροπής στα γράμματα του απλού κειμένου.
Η τεχνική αυτή αναφέρεται ως κρυπτογράφηση μετατόπισης και αποτελεί το δεύτερο βασικό δομικό στοιχείο των κρυπτογραφήσεων.

## Slide 120: Σιδηροδρομικός φράχτης Cipher
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η τεχνική rail fence είναι ένας από τους απλούστερους κωδικοποιητές μετατόπισης που χρησιμοποιούνται για κρυπτογράφηση.
Σε αυτή τη μέθοδο, το μήνυμα απλού κειμένου είναι τοποθετημένο σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ σε πολλαπλές "ράγες" ή σειρές.
Για παράδειγμα, για την κρυπτογράφηση του μηνύματος me after toga party" με βάθος φράχτη ράγας 2, το απλό κείμενο εγγράφεται διαγώνια σε δύο γραμμές.
Το κρυπτογραφημένο κρυπτογραφημένο κείμενο σχηματίζεται στη συνέχεια διαβάζοντας τους χαρακτήρες σειρά προς σειρά.
κρυπτογράφησης αλλά μπορεί να μην είναι ασφαλές έναντι μεθόδων προηγμένης κρυπτανάλυσης.
Αυτή η τεχνική παρέχει ένα βασικό επίπεδο
MEMATRHTGPRYETEFETEOAAT

## Slide 121: Κρυπτογραφήματα μετατόπισης σειράς
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μια πιο σύνθετη μέθοδος περιλαμβάνει την τοποθέτηση του μηνύματος σε ορθογώνιο πλέγμα, γεμίζοντάς το γραμμή προς γραμμή.
Το κρυπτογραφημένο κείμενο παράγεται στη συνέχεια διαβάζοντας το πλέγμα στήλη προς στήλη, με τη των στηλών να αλλάζει σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο κλειδί.
Παράδειγμα
Απλό κέιμενο = Η επίθεση αναβλήθηκε μέχρι τις δύο το πρωί.
Κλειδί 3421567
στη συνέχεια, αναδιατάξτε τις στήλες σύμφωνα με κάποιο κλειδί πριν διαβάσετε τις γραμμές
Κρυπτογραφημένο κείμενο: TTNAAPTMTSUOAODWCOIXKNLYPETZ

## Slide 122: Μηχανήματα (εικονικά μηχανήματα)
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 123
Μηχανές Ρότορα (Rotor Machines)
Πριν από τα σύγχρονα κρυπτοσυστήματα, οι μηχανές ρότορα ήταν τα πιο σύνθετα και διαδεδομένα συστήματα κρυπτογράφησης.
Χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Χρησιμοποιούσε σειρά κυλίνδρων, ο καθένας από τους οποίους έδινε μια αντικατάσταση, η οποία περιστρεφόταν και άλλαζε μετά την κρυπτογράφηση κάθε γράμματος.
Μεκυλίνδρους έχουν 263=17576 αλφάβητα
Γερμανικό αίνιγμα
Συμμαχική Hagelin
Ιαπωνικό Μωβ
Πηγή: Enigma-Maschine Wikipedia
Πηγή: cryptomuseum.com)
Μυστικά στο εξωτερικό: Wonders & Marvels
▪
(wondersandmarvels.com)
Μηχανές Ρότορα (Rotor Machines)
Πριν από τα σύγχρονα κρυπτοσυστήματα, οι μηχανές ρότορα ήταν τα πιο σύνθετα και διαδεδομένα συστήματα κρυπτογράφησης.
Χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

## Slide 124: Claude Shannon και
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
κρυπτογραφήματα υποκατάστασης- διάδοσης
Ο Claude Shannon εισήγαγε την ιδέα των δικτύων
αντικατάστασης-μετατροπής (S-P) στην εργασία του 1949.
αποτελούν τη βάση των σύγχρονων block ciphers
Τα δίκτυα S-P βασίζονται στις δύο πρωταρχικές κρυπτογραφικές πράξεις που είδαμε προηγουμένως:
  υποκατάσταση S-box)
  αντιμετάθεση P-box)
παρέχουν σύγχυση διάχυση του μηνύματος του κλειδιού
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 125: Σύγχυση και διάχυση
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Οι όροι διάχυση και σύγχυση εισήχθησαν από τον Claude Shannon για να αποτυπώσουν τα δύο βασικά δομικά στοιχεία για κάθε κρυπτογραφικό σύστημα.
Κάθε κρυπτογράφηση μπλοκ περιλαμβάνει έναν μετασχηματισμό μπλοκ απλού κειμένου σε ένα μπλοκ κρυπτοκειμένου, ο μετασχηματισμός προαπαιτείται από το κλειδί.
Ο μηχανισμός της διάχυσης αναζητεί να παράγει/κάνει τη στατιστική σχέση μεταξύ του απλού κειμένου και του κρυπτοκειμένου όσο το δυνατόν πιο
σύνθετη, ώστε να αναχαιτίζονται οι προσπάθειες εξαγωγής του κλειδιού.
Η σύγχυση αναζητεί να παράγει/κάνει τη σχέση μεταξύ των στατιστικών στοιχείων του κρυπτογραφημένου κειμένου και της τιμής του κλειδιού κρυπτογράφησης ως
όσο το δυνατόν πιο σύνθετο, για να αναχαίτιση τις προσπάθειες ανακάλυψης του κλειδιού.
Η διάχυση και η σύγχυση είναι τόσο επιτυχείς στο να αποτυπώνουν την ουσία των επιθυμητών χαρακτηριστικών κρυπτογραφήματος μπλοκ, ώστε έχουν έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος του σύγχρονου σχεδιασμού κρυπτογράφησης μπλοκ.
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 126: Δομή κρυπτογράφησης Feistel
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ο Horst Feistel, εργαζόμενος στα ερευνητικά εργαστήρια Thomas J Watson της IBM (International Business Machines - πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας), επινόησε μια κατάλληλη αντιστρέψιμη δομή κρυπτογράφησης στις αρχές της δεκαετίας του '70.
Μια από τις κύριες συνεισφορές του Feistel ήταν η εφεύρεση μιας κατάλληλης δομής που προσάρμοζε το δίκτυο S-P του Shannon σε μια εύκολα αναστρέψιμη δομή.
Διαμερίζει το μπλοκ εισόδου δεδομένων σε δύο μισά, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω πολλαπλών γύρων που αποδίδουν μια αντικατάσταση στο αριστερό μισό δεδομένων, με βάση τη συνάρτηση γύρου του δεξιού μισού & υποκλειδιούκαι στη συνέχεια έχουν αντιμετάθεση ανταλλαγής μισών.
Ουσιαστικά χρησιμοποιείται το ίδιο h/w ή s/w τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την αποκρυπτογράφηση, με μια μικρή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η
χρησιμοποιούνται πλήκτρα.
Ένα στρώμα από S-boxes και το επόμενο P-box χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν τη στρογγυλή φόρμα.

## Slide 127: Κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση Feistel Cipher
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η ακριβής υλοποίηση ενός δικτύου Feistel προαπαιτεί την επιλογή των ακόλουθων παραμέτρων και χαρακτηριστικών/
μέγεθος μπλοκ η αύξηση του μεγέθους βελτιώνει την ασφάλεια αλλά επιβραδύνει την κρυπτογράφηση
Μέγεθος κλειδιού - η αύξηση του μεγέθους βελτιώνει την ασφάλεια, δυσκολεύει την εξαντλητική αναζήτηση κλειδιού, αλλά μπορεί να επιβραδύνει την κρυπτογράφηση
αριθμός γύρων η αύξηση του αριθμού βελτιώνει την ασφάλεια, αλλά την κρυπτογράφηση
αλγόριθμος δημιουργίας υποκλειδιών η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα μπορεί να παράγει/κάνει την ανάλυση πιο δύσκολη, αλλά επιβραδύνει την κρυπτογράφηση
συνάρτηση γύρου η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα μπορεί να παράγει/κάνει την ανάλυση πιο δύσκολη, αλλά επιβραδύνει την κρυπτογράφηση
γρήγορη κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση λογισμικού πιο πρόσφατη ανησυχία για την πρακτική χρήση
ευκολία ανάλυσης για ευκολότερη επικύρωση δοκιμή της αντοχής
45
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 128: Αλγόριθμος DES κρυπταλγόριθμος
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 129: Αποκρυπτογράφηση DES
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το Data Encryption Standard DES) είναι ένα block cipher που χρησιμοποιείται ευρέως για
ασφάλεια δεδομένων, που χαρακτηρίζεται από μήκος κλειδιού 56 δυαδικών ψηφίων.
πρόσωπο (face αυξανόμενη Ευπάθεια
Παρά το το ιστορική σημασία του, DES έχει recognition - αναγνώριση προσώπου μέσω ΤΝ όπως Face ID) σε επιθέσεις με την πάροδο του χρόνου.
Κατά συνέπεια, η δημοτικότητα του DES έχει μειωθεί λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια.
Το DES λειτουργεί κρυπτογραφώντας δεδομένα σε μπλοκ των 64 δυαδικών ψηφίων το καθένα, πράγμα που σημαίνει ότι 64 bits απλού κειμένου εισάγονται για να παραχθούν 64 bits κρυπτογραφημένου κειμένου.
Τόσο οι διαδικασίες κρυπτογράφησης όσο και αποκρυπτογράφησης στο DES χρησιμοποιούν την ίδια
αλγόριθμος και κλειδί, με διαφορές.
Το μήκος του κλειδιού στο DES είναι διορθωμένο στα 56 δυαδικά ψηφία.
Η συνάρτηση αναμένει ένα κλειδί 64 δυαδικών ψηφίων ως είσοδο δεδομένων. Ωστόσο, μόνο 56 αυτά τα δυαδικά ψηφία χρησιμοποιούνται ποτέ- τα άλλα 8 δυαδικά ψηφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως bit ισοτιμίας ή απλά να οριστούν αυθαίρετα.

## Slide 130: Δομή DES Round
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Χρησιμοποιεί δύο 32-bit ημίσεα μέρη, αριστερό (L) και δεξί (R)
Όπως σε κάθε Feistel cipher, μπορεί να περιγραφεί ως εξής:
Li = Ri–1
Ri = Li–1 ⊕ F(Ri–1, Ki)
Η συνάρτηση F δέχεται:
Ένα 32-bit δεξί μέρος (R)
Ένα 48-bit υποκλειδί (subkey)
Η λειτουργία της F περιλαμβάνει:
Επέκταση του R σε 48 bits με χρήση του πίνακα επέκτασης E
XOR με το υποκλειδί
Διέλευση από 8 S-boxes, για παραγωγή 32-bit αποτελέσματος
Τελική αναδιάταξη (permutation) μέσω 32-bit πίνακα P
49
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 131: Δύναμη του DES Μέγεθος κλειδιού
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
▪ Τα δυαδικά ψηφία 56-bit έχουν 256 = 7,2 x 1016τιμές
Η αναζήτηση με ωμή βία φαίνεται δύσκολη
Ωστόσο, το DES αποδείχθηκε τελικά και οριστικά ανασφαλές τον Ιούλιο του 1998, όταν το Electronic Frontier Foundation (EFF) ανακοίνωσε ότι είχε σπάσει μια κρυπτογράφηση DES χρησιμοποιώντας μια μηχανή ειδικού σκοπού "DES cracker" που κατασκευάστηκε με λιγότερα από 250.000 δολάρια.
Η επίθεση διήρκεσε λιγότερο από τρεις ημέρες.
Πρέπει σαφώς να εξετάσουμε τις εναλλακτικές λύσεις του DES, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι ο AES και ο τριπλός DES.
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 132: DES έναντι τριπλού DES 3DES)
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ο τριπλός DES TDES ή 3DESείναι ένας αλγόριθμος κρυπτογράφησης που εφαρμόζει το πρότυπο κρυπτογράφησης δεδομένων (DES) τρεις φορές διαδοχικά για την κρυπτογράφηση δεδομένων.
Ενώ το DES αποδίδει κρυπτογράφηση σε 16 γύρους για κάθε μπλοκ δεδομένων, το 3DES αυξάνει τον αριθμό των γύρων σε, την κρυπτογραφική του ισχύ
Παρά το γεγονός ότι είναι κάπως ισχυρότερο από το DES, το 3DES έχει
επιδείξει Ευπάθειες στην ασφάλεια των δεδομένων.
Λόγω της ευαισθησίας του σε επιθέσεις ωμής βίας, το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) έχει απαγορεύσει επίσημα τη χρήση του 3DES μετά το 2023.
Ως αποτέλεσμα, η κοινότητα της κρυπτογραφίας έχει στρέψει την προσοχή της στο Advanced Encryption Standard (AES) ως μια πιο εναλλακτική λύση του 3DES.
Τι είναι η κρυπτογράφηση DES; A Look at the DES Algorithm InfoSec Insights sectigostore.com), πρόσβαση στις Φεβρουαρίου 2024

## Slide 133: Ασύμμετρη κρυπτογραφία
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 134: Τι είναι η ασύμμετρη κρυπτογράφηση;
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση, ή κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού, χρησιμοποιεί δύο κλειδιά - ένα δημόσιο κλειδί, το οποίο μοιράζεται ανοιχτά, και ένα ιδιωτικό κλειδί, το οποίο παραμένει μυστικό. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την ασφαλή μετάδοση δεδομένων χωρίς κοινό μυστικό κλειδί.
Ο αποστολέας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη για την κρυπτογράφηση των δεδομένων, ενώ ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για την αποκρυπτογράφηση, εξασφαλίζοντας την ασφαλή επικοινωνία.
Σε αντίθεση με τη συμμετρική κρυπτογράφηση, απαιτεί την ανταλλαγή μυστικών κλειδιών, η ασύμμετρη κρυπτογράφηση εξαλείφει αυτή την ανάγκη, απλοποιώντας τη διαδικασία, ιδίως στην επικοινωνία πολλών μερών.
Επιπλέον, η ασύμμετρη κρυπτογράφηση ενεργοποιεί τη δημιουργία
ψηφιακές υπογραφές, ζωτικής σημασίας για την επαλήθευση της αυθεντικότητας των δεδομένων.
Οι συνήθεις εφαρμογές της ασύμμετρης κρυπτογράφησης περιλαμβάνουν την ασφαλή διαδικτυακή επικοινωνία, τις ψηφιακές υπογραφές και την ασφαλή μεταφορά δεδομένων.
Παραδείγματα αλγορίθμων ασύμμετρης κρυπτογράφησης είναι ο RSA, ο Diffie-Hellman και η κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών (ECC).
Τι είναι η ασύμμετρη κρυπτογράφηση; - GeeksforGeeks, πρόσβαση Φεβρουάριος 2024

## Slide 135: Πλεονεκτήματα της ασύμμετρης κρυπτογράφησης
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ενισχυμένη ασφάλεια: Σε αντίθεση με τη συμμετρική κρυπτογράφηση, όπου ένα κλειδί χρησιμοποιείται τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την αποκρυπτογράφηση, η ασύμμετρη κρυπτογράφηση χρησιμοποιεί διαφορετικά κλειδιά για κάθε διαδικασία. Το ιδιωτικό κλειδί, που χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση, παραμένει μυστικό, παράγοντας προκλήσεις για τους επιτιθέμενουςνα αποκρυπτογραφήσουν δεδομένα.
Ταυτοποίηση χρήστη: Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση διευκολύνει την επαλήθευση του χρήστη επιτρέποντας στον παραλήπτη να επαληθεύσει την ταυτότητα του αποστολέαΟ αποστολέας κρυπτογραφεί ένα μήνυμα με το ιδιωτικό του κλειδί, μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο το δημόσιο κλειδί του. Η επιτυχής αποκρυπτογράφηση επιβεβαιώνει την ταυτότητα του αποστολέα.
Μη αποκήρυξη: Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση εξασφαλίζει τη μη αποκήρυξη, εμποδίζοντας τον αποστολέα να αρνηθεί την αποστολή ενός μηνύματος ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό του. Τα μηνύματα που έχουν κρυπτογραφηθεί με το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο με το δημόσιο κλειδί του, παρέχοντας διασφάλιση της ταυτότητας του αποστολέα και της ακεραιότητας του μηνύματος.
Κατανομή κλειδιών: Σε αντίθεση με τη συμμετρική κρυπτογράφηση, η οποία απαιτεί ένα ασφαλές σύστημα διανομής κλειδιών, η ασύμμετρη κρυπτογράφηση εξαλείφει αυτή την ανάγκη. Το δημόσιο κλειδί μπορεί να ανοίξει, ενώ το ιδιωτικό κλειδί παραμένει μυστικό, απλοποιώντας τη διαχείριση κλειδιών.
Ευελιξία: Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση βρίσκει εφαρμογές σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς επικοινωνίας , των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ασφάλειας των συνδέσεων SSL/TSL για την κίνηση στο Ίντερνετ.
Τι είναι η ασύμμετρη κρυπτογράφηση; - GeeksforGeeks, πρόσβαση Φεβρουάριος 2024

## Slide 136: Κρυπτογραφία Δημόσιο κλειδί
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Ένα σύστημα κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού έχει έξι συστατικά: απλό κείμενο, αλγόριθμος κρυπτογράφησης, δημόσια και ιδιωτικά κλειδιάκρυπτογραφημένο κείμενο και αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης.

## Slide 137: Εφαρμογές δημόσιου κλειδιού XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
Μπορεί να ταξινομήσει τις χρήσεις σεκατηγορίες:
Κρυπτογραφημένη/αποκρυπτογραφημένη: Ο αποστολέας κρυπτογραφεί μήνυμα με το
το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη.
Ψηφιακές υπογραφές: Ο αποστολέας "προσημασμένο" ένα μήνυμα με το ιδιωτικό του κλειδί, είτε το μήνυμα είτε σε ένα μικρό μπλοκ δεδομένων αποτελεί συνάρτηση του μηνύματος.
Ανταλλαγή κλειδιών: Δύο πλευρές συνεργάζονται για να ανταλλάξουν ένα κλειδί συνόδου. Είναι δυνατές διάφορες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τα ιδιωτικά κλειδιά του ενός ή και των δύο μερών.
Ορισμένοι αλγόριθμοι είναι κατάλληλοι και για τις τρεις εφαρμογές, ενώ άλλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μία ή δύο από τις εφαρμογές.
58

## Slide 138: Ασφάλεια των συστημάτων δημόσιου κλειδιού
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
Όπως και τα συστήματα ιδιωτικών κλειδιών, η επίθεση εξαντλητικής αναζήτησης με ωμή βία είναι πάντα θεωρητικά δυνατή.
Αλλά τα κλειδιά που χρησιμοποιούνται είναι πολύ μεγάλα (>512bits)
Η ασφάλεια βασίζεται σε αρκετά μεγάλη διαφορά δυσκολίας μεταξύ των εύκολων
(en/decrypt) και δύσκολα (κρυπτανάλυση) προβλήματα
Γενικότερα, το δύσκολο πρόβλημα είναι γνωστό, αλλά δημιουργείται αρκετά δύσκολο ώστε να μην είναι πρακτικά εφικτό να λυθεί
Απαιτεί τη χρήση πολύ μεγάλων αριθμών
Ως εκ τούτου είναι αργό σε σύγκριση με τα συστήματα ιδιωτικού κλειδιού
59

## Slide 139: RSA Αλγόριθμοι Ασύμμετρος αλγόριθμος κρυπτογράφησης
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
-

## Slide 140: RSA
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
|Πρώτοι αριθμοί XML-ph-0000@DeepL ( βασισμένο σtην ΤΝ μηχανικής μετάφρασης) προσπελάστηκε τον Φεβρουάριο 2024 William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
Το RSA είναι ο πιο γνωστός και μακράν ο πιο διαδεδομένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1978 από τους Rivest, Shamir και Adleman του MIT.
Από τότε, το RSA κυριαρχεί ως η πιο ευρέως αποδεκτή και υλοποιημένη γενικής χρήσης μέθοδος κρυπτογράφησης με δημόσιο κλειδί.
Χρησιμοποιεί μεγάλους ακέραιους αριθμούς (π.χ. 1024 bits).
Η ασφάλειά του βασίζεται στη δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων αριθμών.
Οι πρώτοι αριθμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στο RSA.
Για παράδειγμα:
Αν έχουμε τον αριθμό 30, ποιοι συνδυασμοί αριθμών μπορούν να μας δώσουν αυτό το αποτέλεσμα μέσω πολλαπλασιασμού;
15 × 2
3 × 10
5 × 6
👉 Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι να φτάσουμε στο 30.
Αν όμως κάνουμε το ίδιο με τον αριθμό 35:
Ο μόνος συνδυασμός είναι 5 × 7, επειδή και οι δύο αριθμοί είναι πρώτοι.
📌 Σύμφωνα με τον ορισμό, πρώτος αριθμός είναι φυσικός αριθμός μεγαλύτερος του 1, ο οποίος διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και το 1.

## Slide 141: Ιδέα RSA
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Το σχήμα κρυπτογράφησης RSA βασίζεται στη δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων ακεραίων αριθμών, γεγονός που το καθιστά δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί χωρίς το ιδιωτικό κλειδί.
Τα δημόσια κλειδιά στο RSA αποτελούνται από δύο αριθμούς, εκ των οποίων ο ένας είναι το γινόμενο δύο μεγάλων πρώτων αριθμών. Το ιδιωτικό κλειδί προκύπτει από τους ίδιους αυτούς πρώτους αριθμούς.
Η ασφάλεια του RSA εξαρτάται από τη δυσκολία εύρεσης των παραγόντων του μεγάλου αριθμού, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία του ιδιωτικού κλειδιού.
Η ισχύς της κρυπτογράφησης είναι άμεσα ανάλογη με το μέγεθος του κλειδιού· το διπλασιασμό ή τριπλασιασμό του μεγέθους συνεπάγεται εκθετική ενίσχυση της ασφάλειας.
Τα RSA κλειδιά είναι συνήθως 1024 ή 2048 bits, με αυξανόμενες ανησυχίες για τη μελλοντική ευαλωτότητα των 1024-bit κλειδιών.
Παρά τις προβλέψεις των ειδικών, η διάρρηξη κλειδιών 1024-bit εξακολουθεί να θεωρείται αδύνατη με τα σημερινά μέσα.

## Slide 142: Οι κρίσιμοι ρόλοι της RSA στην ασφάλεια του Ίντερνετ
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) Η RSA διαδραματίζει κρίσιμους ρόλους στο σημερινό Ίντερνετ.
  Πρώτον, χρησιμοποιείται σε πάνω από το 90% των συνδέσεων Ίντερνετ κατά τη διάρκεια της χειραψίας SSL, η οποία ξεκινά την ασφαλή επικοινωνία.
  Αυτή η χειραψία είναι μια σημαντική στιγμή όπου ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη τη συνεδρία, εκθέτοντας δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες όπως προσωπικά δεδομένα, οικονομικές καταγραφές και πνευματική ιδιοκτησία.
  Μια άλλη κρίσιμη λειτουργία του RSA είναι η δημιουργία κρυπτογραφικών ψηφιακών υπογραφών. Αυτές οι υπογραφές χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως η επαλήθευση των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, εγγράφων και ενημερώσεων λογισμικού. Όταν ένα αρχείο ή προγραμματίζετε ψηφιοποιείται, είναι αξιόπιστο από υπολογιστές και κινητές συσκευές. Η αποτυχία σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες.
RSA Is Dead Haven't Accepted It Yet forbes.com), πρόσβαση στις Φεβρουαρίου

## Slide 143: Ψηφιακή υπογραφή
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 144: Ψηφιακή υπογραφή
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η σημαντικότερη εξέλιξη που προέκυψε από την έρευνα στην κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού είναι η ψηφιακή υπογραφή..
Η ψηφιακή υπογραφή είναι ανάλογη με χειρόγραφη υπογραφή και παρέχει ένα σύνολο δυνατοτήτων ασφαλείας που θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Η ψηφιακή υπογραφή χρησιμεύει ως μέθοδος επαλήθευσης χρήστη, επιτρέποντας την
δημιουργός μηνυμάτων να επισυνάψει κώδικα προγραμματισμού που λειτουργεί ως υπογραφή.
Δημιουργείται με κατακερματισμό του μηνύματος και στη συνέχεια κρυπτογράφηση με το
το ιδιωτικό κλειδί του δημιουργού.
Η υπογραφή εξασφαλίζει την πηγή και του μηνύματος.
65

## Slide 145: Μοντέλο ψηφιακής υπογραφής
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
Ο Bob μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακή υπογραφή για μήνυμα χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο.
Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει το ιδιωτικό κλειδί του Bob και το μήνυμα ως .
Άλλοι χρήστες, όπως , μπορούν να επαληθεύσουν την .
Η επαλήθευση απαιτεί το μήνυμα, την υπογραφή και το δημόσιο κλειδί ως δεδομένα εισόδου.
66

## Slide 146: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn (επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο): https://www.linkedin.com/company/cy bersecpro- euproject/

## Slide 147: Σας ευχαριστώ
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη διεύθυνση: abdelkader.Shaaban@ait.ac.atStefan Schauer: Abdelkader Shaaban XML (Extensible Markup- δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) Stefan.Schauer@ait.ac.at

## Slide 148: Πτυχές ασφαλείας για τα θαλάσσια δίκτυα
CSP004_S_M: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
CSP004_S_M
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΑΠΌ:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ΑΥΣΤΡΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

## Slide 149: Γνωστοποίηση
CSP004_S_M: Stefan Schauer και Abdelkader Shaaban
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.
Συμφωνία έργου αριθ. 101083594

## Slide 150: Πτυχές ασφαλείας για τα θαλάσσια δίκτυα
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επισκόπηση
Θέμα-1: Ασφαλή θέματα για τα θαλάσσια δίκτυα
Θέμα-2: Κρυπτογραφικές τεχνικές για τη διασφάλιση Ασφαλισμένη μετάδοση δεδομένων
Θέμα-3: Μηχανισμοί ασφαλείας, υπηρεσίες και επιτιθέμενοι στο μοντέλο αναφοράς OSI (Open Systems Interconnection Model - θεωρητικό μοντέλο δικτύωσης 7 επιπέδων για επικοινωνία υπολογιστών)

## Slide 151: Ατζέντα
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
o1. Επισκόπηση
o2. Επιθέσεις ασφαλείας
o3. Μηχανισμοί ασφαλείας
Σχέση μεταξύ μηχανισμών ασφαλείας και Υπηρεσίες
4
o4.

## Slide 152: Επισκόπηση
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 153: Αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI (Open Systems Interconnection Model - θεωρητικό μοντέλο δικτύωσης 7 επιπέδων για επικοινωνία υπολογιστών)
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Η αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI (Open Systems Interconnection Model - θεωρητικό μοντέλο δικτύωσης 7 επιπέδων για επικοινωνία υπολογιστών) παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο για τη διευθυνσιοδότηση των προβλημάτων ασφάλειας.
Οι επιθέσεις ασφαλείας κατηγοριοποιούνται σε παθητικές επιθέσεις, που περιλαμβάνουν ανεξουσιοδότητη πρόσβαση ή παρακολούθηση δεδομένων, και σε ενεργητικές επιθέσεις, που περιλαμβάνουν αλλοίωση δεδομένων άρνηση παροχής υπηρεσιών.
Οι μηχανισμοί ασφαλείας είναι εργαλεία ή διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να
να ανιχνεύουν, να προλαμβάνουν ή να μετριάζουν τις απειλές ασφάλειας.
  Παραδείγματα μηχανισμών ασφαλείας περιλαμβάνουν αλγόριθμους κρυπτογράφησης, ψηφιακές υπογραφές και πρωτόκολλα επαλήθευσης χρήστη.
Οι υπηρεσίες ασφάλειας περιλαμβάνουν ταυτοποίηση χρήστη, έλεγχο πρόσβασης, εμπιστευτικότητα δεδομένων, ακεραιότητα δεδομένων, μη αποκήρυξη και διαθεσιμότητα.
6

## Slide 154: Η αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI (Open Systems Interconnection Model - θεωρητικό μοντέλο δικτύωσης 7 επιπέδων για επικοινωνία υπολογιστών)
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών ασφαλείας και επιλογή προϊόντων ασφαλείας και των πολιτικών απαιτεί συστηματική προσέγγιση.
Η σύσταση .800 της ITU-T, Security Architecture for OSI (Open Systems Interconnection Model - θεωρητικό μοντέλο δικτύωσης 7 επιπέδων για επικοινωνία υπολογιστών), μια τέτοια συστηματική προσέγγιση.
Η αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI υποστηρίζει τους διαχειριστές ως τρόπο οργάνωσης του έργου της παροχής ασφάλειας.
Οι προμηθευτές υπολογιστών και επικοινωνιών έχουν ευθυγραμμίσει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους με την αρχιτεκτονική ασφαλείας OSI.
Η αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI προσφέρει μια αφηρημένη επισκόπηση των εννοιών ασφάλειας.
Επικεντρώνεται στις επιθέσεις, τους μηχανισμούς και τις υπηρεσίες ασφαλείας
Οι επιθέσεις ασφαλείας θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών.
Οι μηχανισμοί ασφαλείας ανιχνεύουν, αποτρέπουν ή αποκαθτούν επιθέσεις ασφαλείας.
Οι υπηρεσίες ασφαλείας ενισχύουν την ασφάλεια των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και της μεταφοράς πληροφοριών. Οι υπηρεσίες αυτές αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις ασφαλείας με τη χρήση μηχανισμών ασφαλείας.

## Slide 155: Επιθέσεις ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 156: Επιθέσεις ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
Οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια πληροφοριών που ανήκουν σε έναν οργανισμό.
Η ασφάλεια πληροφοριών αφορά το πώς να αποτραπούν επιθέσεις ή, σε περίπτωση αποτυχίας, πώς να εντοπιστούν επιθέσεις σε συστήματα που βασίζονται στην πληροφορία.
Απειλή (Threat): Η δυνητική επικινδυνότητα που μπορεί να εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια και να προκαλέσει ζημιά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια.
Επίθεση (Attack): Μια παραβίαση ασφαλείας που προκύπτει από εσκεμμένη και ευφυή προσπάθεια να παρακαμφθούν τα μέτρα ασφαλείας και να παραβιαστούν οι πολιτικές του συστήματος.
Τύποι επιθέσεων:
Παθητική επίθεση (Passive attack)
Ενεργή επίθεση (Active attack)
9

## Slide 157: Παθητικές επιθέσεις
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
"Παθητικές επιθέσεις" επιχειρούν να ή να παράγουν/κάνουν πληροφορίες από το σύστημα, αλλά δεν επηρεάζουν τους πόρους του συστήματος.
Με την υποκλοπή ή την παρακολούθηση, των μεταδόσεων προς:
  να λάβετε τα περιεχόμενα του μηνύματος, ή
  παρακολούθηση των κινήσεων
Είναι δύσκολο να εντοπιστούν επειδή δεν συνεπάγονται καμία αλλοίωση των δεδομένων.
10

## Slide 158: Ενεργές επιθέσεις
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
"Ενεργές επιθέσεις" επιχειρούν να τους πόρους του συστήματος ή να επηρεάσουν τη λειτουργικότητά .
  Με τροποποίηση της ροής δεδομένων σε:
    μεταμφίεση μιας οντότητας σε κάποια άλλη
    επανάληψη προηγούμενων μηνυμάτων
    τροποποιημένη μηνυματοδοσία
    άρνηση παροχής υπηρεσιών
  Οι ενεργητικές επιθέσεις παρουσιάζουν τα αντίθετα χαρακτηριστικά των παθητικών επιθέσεων.
  Ενώ οι παθητικές επιθέσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν, υπάρχουν μέτρα για την αποτροπή της επιτυχίας τους.
Είναι αρκετά δύσκολο να αποτραπούν απόλυτα οι ενεργές επιθέσεις, λόγω της ευρείας ποικιλία δυνητικών φυσικών, λογισμικών και δικτυακών ευπαθειών.
Ο στόχος είναι να ανιχνεύονται ενεργές επιθέσεις και να ανακάμπτουν από τυχόν ανατροπές ή καθυστερήσεις.
που προκαλούνται από αυτά.
11
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 159: Παραδείγματα ενεργών επιθέσεων
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επανάληψη
12
Μεταμφίεση
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 160: Παραδείγματα ενεργών επιθέσεων
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Άρνηση παροχής υπηρεσιών
13
Τροποποίηση μηνυμάτων
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.

## Slide 161: Υπηρεσίες ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 162: Υπηρεσίες ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ, 2022
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοίγματος για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).
Οι υπηρεσίες ασφαλείας είναι ένα σύνολο λειτουργιών που παρέχονται από ένα επίπεδο του πρωτοκόλλου στα συστήματα επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες αυτές διασφαλίζουν ότι διατηρείται επαρκές επίπεδο ασφάλειας για το σύστημα ή τα δεδομένα που ανταλλάσσονται.
Κατηγοριοποιούνται σε πέντε βασικές κατηγορίες, οι οποίες με τη σειρά τους διαιρούνται σε δεκατέσσερις επιμέρους υπηρεσίες.
Οι βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
Αυθεντικοποίηση (Authentication):
Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ότι η επικοινωνία είναι γνήσια.
Αυθεντικοποίηση Ομότιμων Οντοτήτων (Peer Entity Authentication): Χρησιμοποιείται κατά τη σύσταση μιας σύνδεσης ή στη φάση μετάδοσης δεδομένων, για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των μερών που επικοινωνούν.
Αυθεντικοποίηση Προέλευσης Δεδομένων (Data Origin Authentication): Εξασφαλίζει την επαλήθευση της προέλευσης ενός πακέτου δεδομένων. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπου δεν απαιτείται προηγούμενη σύσταση σύνδεσης μεταξύ των τερματικών που επικοινωνούν.
Είναι είναι χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια την

## Slide 163: Υπηρεσίες ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ, 2022
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοίγει για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).
Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control):
Αναφέρεται στη δυνατότητα περιορισμού και διαχείρισης της πρόσβασης σε συστήματα και εφαρμογές, μέσω των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ συσκευών. Αυτή η δυνατότητα ονομάζεται "έλεγχος πρόσβασης" και υλοποιείται μέσω μοντέλων ελέγχου πρόσβασης, όπως:
RBAC (Role-Based Access Control): Έλεγχος βάσει ρόλων
DAC (Discretionary Access Control): Διακριτικός έλεγχος πρόσβασης
MAC (Mandatory Access Control): Υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης
ABAC (Attribute-Based Access Control): Έλεγχος βάσει χαρακτηριστικών
Εμπιστευτικότητα (Confidentiality):
Ο όρος "εμπιστευτικότητα" αναφέρεται στην προστασία των μεταδιδόμενων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη.
Σύμφωνα με το πρότυπο X.800, υπάρχουν διάφοροι τύποι εμπιστευτικότητας:
Εμπιστευτικότητα σύνδεσης (Connection Confidentiality): Προστατεύει όλα τα δεδομένα χρήστη που μεταδίδονται μέσω μιας σύνδεσης.
Εμπιστευτικότητα χωρίς σύνδεση (Connectionless Confidentiality): Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα μεμονωμένων μονάδων δεδομένων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση.
Επιλεκτική εμπιστευτικότητα πεδίου (Selective-Field Confidentiality): Προστατεύει συγκεκριμένα πεδία εντός των δεδομένων ενός χρήστη, είτε στη σύνδεση είτε σε μεμονωμένο μπλοκ δεδομένων.
Εμπιστευτικότητα ροής κυκλοφορίας (Traffic-Flow Confidentiality): Προστατεύει δεδομένα με βάση την παρατήρηση του τρόπου ροής της πληροφορίας, αποτρέποντας την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα μοτίβα επικοινωνίας.
Abdelkader Magdy Shaaban, Oliver JungSchmittner, A PROPOSED X800-BASED ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
16

## Slide 164: Υπηρεσίες ασφαλείας
ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ, 2022
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοικτών συστημάτων για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μη αποκήρυξη: Στόχος της είναι να εμποδίσει είτε τον αποστολέα είτε τον παραλήπτη να αρνηθεί τη μετάδοση δεδομένων. Επομένως, όταν μεταδίδεται ένα μήνυμα, είναι εφικτό για τον να αποδείξει ότι ο φερόμενος ως αποστολέας του μηνύματος το έστειλε.
Ορίζονται δύο τύποι μη-αποποίησης:
  Μη αποκήρυξη Προέλευση: Αποδείξεις ότι συγκεκριμένος αποστολέας έστειλε τα δεδομένα.
  Μη αποποίηση Προορισμός: Αποδείξεις ότι παραλήπτης έλαβε τα δεδομένα.
Ακεραιότητα δεδομένων: Η εγγύηση ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται είναι πανομοιότυπα με τα δεδομένα που έστειλε ένα εξουσιοδοτημένο μέρος χρήστη. Το X.800 ορίζει διάφορους τύπους αυτής της υπηρεσίας:
  Ακεραιότητα σύνδεσης με ανάκτηση: Προστατεύει τα δεδομένα του χρήστη και προσπαθεί να ανακτήσει τυχόν λανθασμένα δεδομένα.
  Ακεραιότητα σύνδεσης χωρίς ανάκτηση: Ανιχνεύει μόνο οποιαδήποτε παραβίαση της ακεραιότητας των δεδομένων
αλλά δεν επιχειρεί να ανακτήσει δράση.
  Ακεραιότητα σύνδεσης επιλεκτικού πεδίου: Ολοκληρώνει την ακεραιότητα συγκεκριμένων πεδίων εντός των δεδομένων χρήστη ενός μπλοκ δεδομένων που μεταδίδονται μέσω μιας σύνδεσης.
  Ασυνδεσιμότητα χωρίς ολοκληρωμένο: Προστασία της ακεραιότητας μεμονωμένου ασυνδεσιμικού
μπλοκ δεδομένων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την ανίχνευση αλλαγών στα δεδομένα.
Επιλεκτική Ακεραιότητα Χωρίς Σύνδεση (Selective-Field Connectionless Integrity): Αποσκοπεί στην προστασία ενός μεμονωμένου μπλοκ δεδομένων χωρίς σύνδεση, μέσω της ανίχνευσης αλλοιώσεων σε συγκεκριμένα πεδία των δεδομένων.
Διαθεσιμότητα: Ένα σύστημα ή ένας πόρος είναι διαθέσιμος όταν μια εξουσιοδοτημένη οντότητα του συστήματος το απαιτεί.
Abdelkader Magdy Shaaban, Oliver JungSchmittner, A PROPOSED X800-BASED ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑ
17

## Slide 165: Μηχανισμοί ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 166
Μηχανισμοί ασφαλείας
Το πρότυπο X.800 ορίζει πολλαπλούς μηχανισμούς ασφαλείας ως ένα σύνολο μέτρων που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας στο μοντέλο OSI. Οι μηχανισμοί αυτοί περιγράφονται ως εξής:
Κρυπτογράφηση (Encipherment): Μέθοδος προστασίας της εμπιστευτικότητας των δεδομένων μέσω μετατροπής τους σε μη αναγνώσιμη μορφή και στη συνέχεια αποκρυπτογράφησης από εξουσιοδοτημένο παραλήπτη.
Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature): Η τροποποίηση των δεδομένων μέσω κρυπτογραφίας ή η προσθήκη επιπλέον πληροφορίας σε ευαίσθητα δεδομένα συμβάλλει στην πρόληψη της παραποίησης, παρέχοντας απόδειξη ακεραιότητας στον παραλήπτη.
Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control): Παρέχει δικαιώματα πρόσβασης σε καθορισμένους πόρους, περιορίζοντας ποιος μπορεί να δει ή να τροποποιήσει δεδομένα.
Ακεραιότητα Δεδομένων (Data Integrity): Εξασφαλίζει την ακεραιότητα μεμονωμένων μονάδων δεδομένων ή ροών δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται τυχόν αλλοιώσεις.
Ανταλλαγή Αυθεντικοποίησης (Authentication Exchange): Σκοπός της είναι η επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός υποκειμένου μέσω ανταλλαγής πληροφοριών.
Επένδυση Κυκλοφορίας (Traffic Padding): Η εισαγωγή τυχαίων bits μέσα στη ροή δεδομένων καθιστά αδύνατη την ανάλυση από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
Έλεγχος Δρομολόγησης (Routing Control): Σε περίπτωση υποψίας παραβίασης, επιλέγονται φυσικά ασφαλή μονοπάτια για τη μεταφορά συγκεκριμένων δεδομένων.
Πιστοποίηση από Τρίτο Μέρος (Notarization): Η εξάρτηση από αξιόπιστο τρίτο μέρος διασφαλίζει ότι τηρούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ροής δεδομένων ή εκτελείται μια κρίσιμη διαδικασία με ασφάλεια.
ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ, 2022
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοικτών συστημάτων για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).
.
Abdelkader Magdy Shaaban, Oliver JungSchmittner, A PROPOSED X800-BASED SECURITY PLATFORM FOR

## Slide 167: Σχέση μεταξύ μηχανισμών ασφαλείας και υπηρεσιών
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer

## Slide 168: Μηχανισμοί και υπηρεσίες ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
Μηχανισμοί
Υπηρεσία | Κρυπτογράφηση | Ψηφιακή υπογραφή | Έλεγχος πρόσβασης | Ακεραιότητα δεδομένων | Ανταλλαγή αυθεντικότητας | Επίστρωση κίνησης | Έλεγχος δρομολόγηση ς | Συμβολαιογραφική επικύρωση
Επαλήθευση ταυτότητας χρήστη κόμβου | Y | Y |  |  | Y |  |  | 
Επαλήθευση προέλευσης δεδομένων | Y |  |  | Y |  |  |  | 
Έλεγχος πρόσβασης |  |  | Y |  |  |  |  | 
Εμπιστευτικός | Y |  |  |  |  |  | Y | 
Εμπιστευτική κίνηση | Y |  |  |  |  | Y |  | 
Ακεραιότητα δεδομένων | Y | Y |  |  | Y |  |  | 
Μη αποποίηση |  | Y |  |  |  |  |  | Y
Διαθεσιμότητα |  |  | Y |  |  | Y | Y | 
21

## Slide 169: Διερεύνηση της κατανεμημένης κατανομής σχέσεων στο πλαίσιο του μοντέλου OSI
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
22

## Slide 170: Διερεύνηση της κατανεμημένης κατανομής σχέσεων στο πλαίσιο του μοντέλου OSI
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
William Stallings, Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων: Έκδοση.
23

## Slide 171: Τοποτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
24
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μηχανισμοί
Η ολική κρυπτογράφηση της ροής δεδομένων είναι ο κύριος μηχανισμός ασφαλείας στο φυσικό επίπεδο.
Περιορισμένη εμπιστευτικότητα ροής κίνησης, η οποία μπορεί να παρέχεται για άλλους τύπους μετάδοσης, π.χ. ασύγχρονη μετάδοση.
Εμπιστευτικότητα ροής κίνησης:
Πλήρης εμπιστευτικότητα ροής κίνησης, η οποία μπορεί να παρέχεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. ταυτόχρονη, σύγχρονη, σημείο-προς-σημείο μετάδοση δύο κατευθύνσεων- και
Εμπιστευτική σύνδεση, και
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοίγει για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).
Υπηρεσίες
Στρώμα1: Φυσικό επίπεδο

## Slide 172: Τοποτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
25
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Μηχανισμοί
Ο μηχανισμός κρυπτογράφησης χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων.
Ασυνδεσιμική εμπιστευτικότητα.
Υπηρεσίες
Εμπιστευτική σύνδεση, και
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοίγει για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).
Στρώμα2: Σύνδεσμος δεδομένων

## Slide 173: Τοποθέτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
o Στρώμα3: Δίκτυο στρώμα: Το δίκτυο στρώμα είναι εσωτερικά οργανωμένο για να παρέχει πρωτόκολλο(α) για την επίδοση των λειτουργιών:
πρόσβαση σε υποδίκτυο,
προαπαιτούμενη σύγκλιση δικτύου
σύγκλιση ανεξάρτητη από υποδίκτυο- και
αναμετάδοση και δρομολόγηση.
Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ασφάλειας που μπορεί να παρέχονται από το πρωτόκολλο που αποδίδει τις λειτουργίες πρόσβασης στο υποδίκτυο που σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας δικτύου OSI (Open Systems Interconnection Model - θεωρητικό μοντέλο δικτύωσης 7 επιπέδων για επικοινωνία υπολογιστών) είναι οι ακόλουθες:
  Ταυτοποίηση χρήστη κόμβου,
  Ταυτοποίηση χρήστη προέλευσης,
  Υπηρεσία ελέγχου πρόσβασης,
  Εμπιστευτική σύνδεση,
  Ασυνδεσιμική εμπιστευτικότητα,
  Εμπιστευτικότητα ροής κίνησης,
  Ακεραιότητα σύνδεσης χωρίς ανάκτηση και
  Ασυνδεσιμότητα χωρίς σύνδεση.
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοικτών συστημάτων για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).

## Slide 174: Τοποθέτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Στρώμα3: Επίπεδο δικτύου
  Μηχανισμοί: Οι μηχανισμοί ασφαλείας χρησιμοποιούνται από τα πρωτόκολλα που είναι υπεύθυνα για την πρόσβαση σε υποδίκτυα, την αναμετάδοση και τη δρομολόγηση για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας δικτύου OSI μεταξύ των τελικών συστημάτων.
  Το μοντέλο OSI παρέχει διάφορες υπηρεσίες ασφάλειας, οι οποίες υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών:
  Αυθεντικοποίηση Ομότιμων Οντοτήτων (Peer Entity Authentication):
  Επιτυγχάνεται μέσω ανταλλαγών αυθεντικοποίησης με κρυπτογραφία, προστατευμένης ανταλλαγής κωδικών πρόσβασης και μηχανισμών ψηφιακής υπογραφής.
  Αυθεντικοποίηση Προέλευσης Δεδομένων (Data Origin Authentication):
  Μπορεί να διασφαλιστεί μέσω κρυπτογράφησης ή μηχανισμών υπογραφής.
  Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control):
  Υλοποιείται μέσω ειδικών μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης.
  Εμπιστευτικότητα Σύνδεσης (Connection Confidentiality):
  Διασφαλίζεται με κρυπτογράφηση και/ή έλεγχο δρομολόγησης.
  Εμπιστευτικότητα χωρίς Σύνδεση (Connectionless Confidentiality):
  Υλοποιείται με χρήση μηχανισμών κρυπτογράφησης και/ή ελέγχου δρομολόγησης.
  Εμπιστευτικότητα Ροής Κυκλοφορίας (Traffic Flow Confidentiality):
  Επιτυγχάνεται μέσω επένδυσης κυκλοφορίας (traffic padding), σε συνδυασμό με υπηρεσίες εμπιστευτικότητας στο επίπεδο δικτύου ή χαμηλότερα, και/ή με έλεγχο δρομολόγησης.
  Ακεραιότητα Σύνδεσης χωρίς Ανάκτηση (Connection Integrity without Recovery):
  Διατηρείται μέσω μηχανισμών διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων, μερικές φορές σε συνδυασμό με κρυπτογράφηση.
  Ακεραιότητα χωρίς Σύνδεση (Connectionless Integrity):
  Διασφαλίζεται με μηχανισμούς ακεραιότητας δεδομένων, και ενίοτε με κρυπτογράφηση.
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοίγει για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).

## Slide 175: Τοποθέτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Στρώμα4: μεταφοράς
Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ασφάλειας που μπορούν να παρέχονται ξεχωριστά ή σε συνδυασμό στο επίπεδο μεταφοράς (transport layer) είναι:
Αυθεντικοποίηση Ομότιμων Οντοτήτων (Peer Entity Authentication)
Αυθεντικοποίηση Προέλευσης Δεδομένων (Data Origin Authentication)
Υπηρεσία Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Service)
Εμπιστευτικότητα Σύνδεσης (Connection Confidentiality)
Εμπιστευτικότητα χωρίς Σύνδεση (Connectionless Confidentiality)
Ακεραιότητα Σύνδεσης με Ανάκτηση (Connection Integrity with Recovery)
Ακεραιότητα Σύνδεσης χωρίς Ανάκτηση (Connection Integrity without Recovery)
Ακεραιότητα χωρίς Σύνδεση (Connectionless Integrity)
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοικτών συστημάτων για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).

## Slide 176: Τοποθέτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Στρώμα4: μεταφοράς
Μηχανισμοί:
Επαλήθευση ταυτότητας χρήστη κόμβου: Χρησιμοποιείται μέσω ενός συνδυασμού εργαλείων κρυπτογραφικής επαλήθευσης χρήστη, προστατευμένης ανταλλαγής κωδικών πρόσβασης και μηχανισμών υπογραφής.
Ταυτοποίηση χρήστη προέλευσης: Επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης ή υπογραφής
μηχανισμοί.
Έλεγχος πρόσβασης: Υλοποιείται από συγκεκριμένους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης.
Εμπιστευτική σύνδεση: Μέσω μηχανισμού κρυπτογράφησης.
Ασυνδεσιμική εμπιστευτικότητα: Υλοποίηση με κρυπτογράφηση
μηχανισμό.
Ανάκτηση ακεραιότητας σύνδεσης: Συντήρηση με μηχανισμό κρυπτογράφησης.
Ακεραιότητα σύνδεσης χωρίς ανάκτηση: Ακεραιότητα δεδομένων: Εξασφαλίζεται με χρήση ακεραιότητας δεδομένων
μηχανισμό, μερικές φορές με μηχανισμό κρυπτογράφησης.
Ασυνδεσιμότητα χωρίς ολοκληρωμένο: Ολοκληρώνεται μέσω μηχανισμού
ακεραιότητας δεδομένων, μερικές φορές με μηχανισμό κρυπτογράφησης.
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοίγει για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).

## Slide 177: Τοποθέτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Επίπεδο5: συνόδου
Υπηρεσίες: Δεν παρέχονται υπηρεσίες ασφαλείας στο επίπεδο συνόδου.
XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn DeepL λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ
Υπηρεσίες
XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) DeepL (λογισμικό μηχανικής μετάφρασης βασισμένο σtην ΤΝ)
XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
Εμπιστευτικότητα ροής κίνησης,
Επαλήθευση ταυτότητας χρήστη κόμβου,
XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
Ακεραιότητα σύνδεσης με ανάκτηση,
Ακεραιότητα σύνδεσης χωρίς ανάκτηση,
  XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) (λογισμικό βασισμένο σtην ΤΝ) ολοκληρώνει την ολοκληρωμένη σύνδεση πεδίου.
XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn)
  XML (Extensible Markup Language - δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) Ασυνδεσιμική Ακεραιότητα Πεδίου Επιλογής,
Μη αποκήρυξη με απόδειξη ή προέλευση- και
Μη άρνηση με απόδειξη παράδοσης.
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοίγει για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).

## Slide 178: Τοποθέτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοίγει για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).
Στρώμα6: παρουσίασης
Μηχανισμοί: Το μοντέλο OSI (Open Systems Interconnection Model - θεωρητικό μοντέλο δικτύωσης 7 επιπέδων για επικοινωνία υπολογιστών) προσφέρει διάφορους τρόπους για την υποστήριξη διαφορετικών υπηρεσιών ασφαλείας:
Ταυτοποίηση χρήστη κόμβου: Υποστηρίζεται από μηχανισμούς συντακτικού μετασχηματισμού όπως η κρυπτογράφηση.
Εμπιστευτική σύνδεση: Υποστηρίζεται από μηχανισμό κρυπτογράφησης.
Ασυνδεσιμική εμπιστευτικότητα: Υποστηρίζεται από μηχανισμό κρυπτογράφησης.
Επιλεκτική εμπιστευτικότητα πεδίου: Υποστηρίζεται από μηχανισμό κρυπτογράφησης.
Εμπιστευτικότητα ροής κίνησης: Υποστηρίζεται από μηχανισμό κρυπτογράφησης.
Ταυτοποίηση χρήστη: Υποστηρίζεται από μηχανισμούς κρυπτογράφησης ή υπογραφής.
▪
▪
▪
▪
▪
Ακεραιότητα σύνδεσης με ανάκτηση: Υποστηρίζεται από μηχανισμό ακεραιότητας δεδομένων, μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
Ακεραιότητα σύνδεσης χωρίς ανάκτηση: Υποστηρίζεται από μηχανισμό ακεραιότητας δεδομένων, μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
Ακεραιότητα επιλεκτικής σύνδεσης πεδίου: Υποστηρίζεται από μηχανισμό ακεραιότητας δεδομένων, μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
Ασυνδεσιμό: Υποστηρίζεται από μηχανισμό ακεραιότητας δεδομένων, μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
▪
Ασυνδεσιμότητα επιλεκτικού πεδίου: Υποστηρίζεται από μηχανισμό ακεραιότητας δεδομένων, μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
Μη αμφισβήτηση με απόδειξη προέλευσης: Υποστηρίζεται από ένα συνδυασμό μηχανισμών ακεραιότητας δεδομένων, υπογραφής και συμβολαιογραφίας.
Μη άρνηση με απόδειξη παράδοσης: Υποστηρίζεται από ένα συνδυασμό μηχανισμών ακεραιότητας δεδομένων, υπογραφής και επικύρωσης.

## Slide 179: Τοποθέτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Πολυεπίπεδο: Στρώμα εφαρμογής
Υπηρεσίες
Ταυτοποίηση χρήστη κόμβου,
Επαλήθευση προέλευσης δεδομένων,
Υπηρεσία ελέγχου πρόσβασης,
Εμπιστευτική σύνδεση,
Ασυνδεσιμική εμπιστευτικότητα,
Επιλεκτική εμπιστευτικότητα πεδίου,
Εμπιστευτικότητα ροής κίνησης,
Ακεραιότητα σύνδεσης με ανάκτηση,
Ακεραιότητα σύνδεσης χωρίς ανάκτηση,
Ακεραιότητα επιλεκτικής σύνδεσης πεδίου, ολοκληρώνω
Ασυνδεσιμότητα, ολοκληρωμένη,
Ασυνδεσιμική Ακεραιότητα Επιλεκτικού Πεδίου,
Μη αμφισβήτηση με απόδειξη προέλευσης- και
Μη άρνηση με απόδειξη παράδοσης.
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοίγει για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).

## Slide 180: Τοποθέτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Πολυεπίπεδο: Στρώμα εφαρμογής
Μηχανισμοί
Επαλήθευση ταυτότητας χρήστη: Μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες ταυτοποίησης χρήστη που προστατεύονται από μηχανισμούς κρυπτογράφησης παρουσίασης ή χαμηλότερου επιπέδου.
Ταυτοποίηση χρήστη προέλευσης: Υποστηρίζεται από μηχανισμούς υπογραφής ή μηχανισμούς κρυπτογράφησης χαμηλότερου επιπέδου.
Έλεγχος πρόσβασης: Έλεγχος πρόσβασης: Μπορεί να παρέχεται από συνδυασμό μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης στο επίπεδο εφαρμογής και σε χαμηλότερα επίπεδα.
Εμπιστευτική σύνδεση: Υποστηρίζεται από μηχανισμό κρυπτογράφησης κατώτερου επιπέδου.
Ασυνδεσιμική εμπιστευτικότητα: Υποστηρίζεται από μηχανισμό κρυπτογράφησης κατώτερου επιπέδου.
Επιλεκτική εμπιστευτικότητα πεδίου: Υποστηρίζεται από έναν μηχανισμό κρυπτογράφησης στο επίπεδο παρουσίασης.
Περιορισμένη εμπιστευτικότητα κίνησης: στο επίπεδο εφαρμογής μαζί με την υπηρεσία εμπιστευτικότητας χαμηλότερου επιπέδου.
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοικτών συστημάτων για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).

## Slide 181: Τοποθέτηση υπηρεσιών και μηχανισμών ασφαλείας
ITU. (1991, Μάρτιος). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τη διασύνδεση ανοικτών συστημάτων για εφαρμογές CCITT Σύσταση X.της ITU-T).
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Πολυεπίπεδο: Στρώμα εφαρμογής
Μηχανισμοί
Ακεραιότητα σύνδεσης με ανάκτηση: Υποστηρίζεται από μηχανισμό ακεραιότητας δεδομένων πολυεπίπεδου, μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
Ακεραιότητα σύνδεσης χωρίς ανάκτηση: Υποστηρίζεται από το κατώτερο επίπεδο μηχανισμός ακεραιότητας δεδομένων, μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
Ακεραιότητα επιλεκτικής σύνδεσης πεδίου: Υποστηρίζεται από μηχανισμό ακεραιότητας δεδομένων στο επίπεδο παρουσίασης, μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
Ασυνδεσιμότητα χωρίς ολοκληρωμένο: Μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
Ακεραιότητα χωρίς σύνδεση επιλεκτικού πεδίου: Υποστηρίζεται από μηχανισμό ακεραιότητας δεδομένων στο επίπεδο παρουσίασης, μερικές φορές με κρυπτογράφηση.
Μη αμφισβήτηση με απόδειξη προέλευσης: Υποστηρίζεται από συνδυασμό υπογραφής και μηχανισμών ακεραιότητας δεδομένων χαμηλότερου επιπέδου, ενδεχομένως με συμβολαιογράφους τρίτων.
Μη άρνηση με απόδειξη παράδοσης: Υποστηρίζεται από ένα συνδυασμό υπογραφής και μηχανισμών ακεραιότητας δεδομένων κατώτερου επιπέδου, ενδεχομένως με συμβολαιογράφους τρίτων.

## Slide 182: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn (επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο): https://www.linkedin.com/company/cy bersecpro- euproject/

## Slide 183: Σας ευχαριστώ
CSP004_S_M: Abdelkader Shaaban και Stefan Schauer
Παρακαλούμε στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη διεύθυνση: abdelkader.Shaaban@ait.ac.atShaaban, XML (Extensible Mark- δομημένη μορφή ανταλλαγής δεδομένωνn) Stefan.Schauer@ait.ac.at