## Slide 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Παρουσίαση από:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΙΜΠ
CSP005_S_E
ΣΕΤ ΔΙΑΦΑΝΕΙΏΝ #6: Μονάδα ασφαλείας υλικού

## Slide 3: Περιγραφή
Η κρυπτογραφία είναι υπέροχη, αλλά η ασφάλεια στον πραγματικό κόσμο χρειάζεται επίσης υποστήριξη υλικού
Ζητήματα σχεδίασης και συμβιβασμοί κατά το σχεδιασμό μονάδων ασφαλείας υλικού

## Slide 4: Ασφάλειες, Ακίνητα και Πρωτότυπα κρυπτογράφησης
Εμπιστευτικότητα
  Συμμετρική
  Ασύμμετρη
Ακεραιότητα
Φρεσκάδα

## Slide 5: Συμμετρική Κρυπτογραφία
Τι γίνεται με την κρυπτογράφηση αυθαίρετου μηνύματος μήκους; Κανένα πρόβλημα;
One-time-pad (OTP)
Κρυπτογράφηση:
κρυπτογραφημένο κείμενο = κλειδί ⨁ απλό κείμενο
Αποκρυπτογράφηση:
απλό κείμενο = κλειδί ⨁ κρυπτογραφημένο κείμενο

## Slide 6: Κρυπτογράφηση μπλοκ (π.χ. DES, AES)
Διαχωρίζουν τα δεδομένα σε μπλοκ και κρυπτογραφούν/αποκρυπτογραφούν κάθε μπλοκ
Το μέγεθος μπλοκ AES μπορεί να είναι 128, 192, 256 bit
Η ΕΚΤ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΆΤΑΙ

## Slide 7: Κρυπτογράφηση μπλοκ (π.χ. DES, AES)
Το IV μπορεί να είναι δημόσιο, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναχρησιμοποιηθεί το IV για το ίδιο κλειδί.
Εφαρμογή πραγματικού κόσμου: κρυπτογράφηση αρχείων/δίσκων και κρυπτογράφηση μνήμης. Πώς να ανταλλάξετε το κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ δύο μερών;

## Slide 8: Ασύμμετρη κρυπτογραφία (π.χ. RSA)
Ένα ζευγάρι πλήκτρων:
  Ιδιωτικό κλειδί (Kιδιωτικό – κρατείται ως μυστικό)
  Δημόσιο κλειδί (Kδημόσιο – ασφαλές για δημόσια αποδέσμευση)
Υπολογισμός:
  Κρυπτογράφηση (απλό κείμενο, δημόσιο K) = κρυπτογραφημένο κείμενο
  Αποκρυπτογράφηση(κρυπτογραφημένο κείμενο, Kιδιωτικό) = απλό κείμενο
Υπολογιστικά πιο ακριβό, οπότε συνήθως χρησιμοποιείτε ασύμμετρη κρυπτογραφία για να διαπραγματευτείτε ένα κοινόχρηστο κλειδί (π.χ. ανταλλαγή κλειδιών DKE) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε συμμετρική κρυπτογραφία
Πώς να ανακοινώσετε και να αποκτήσετε το δημόσιο κλειδί;
Η ταχυδρομική θυρίδα είναι δημόσια. Το πλήκτρο πλαισίου είναι ιδιωτικό

## Slide 9: Υποδομές δημόσιου κλειδιού (PKI)
Ο Bob έχει ένα ιδιωτικό κλειδί Kιδιωτικό και θέλει να ισχυριστεί ότι αντιστοιχεί σε ένα δημόσιο κλειδί Kδημόσιο ,
Αναλογία: το δημόσιο κλειδί είναι σαν μια ταυτότητα που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, πρέπει να επικυρωθεί από μια αρχή.
Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών
Αλίκη
Μπομπ
Ποιο είναι το δημόσιο κλειδί του Μπομπ;

## Slide 10: Υποδομές δημόσιου κλειδιού (PKI)
Ο Bob έχει ένα ιδιωτικό κλειδί Kιδιωτικό και θέλει να ισχυριστεί ότι αντιστοιχεί σε ένα δημόσιο κλειδί Kδημόσιο
Αναλογία: το δημόσιο κλειδί είναι σαν μια ταυτότητα που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, πρέπει να επικυρωθεί από μια αρχή.
Δημιουργήστε μια αλυσίδα εμπιστοσύνης
Πραγματικές περιπτώσεις χρήσης: προσδιορίστε τον ιστότοπο, προσδιορίστε τα τσιπ/επεξεργαστές υλικού
Μπομπ
Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών
Αλίκη
Το δημόσιο κλειδί του Γιάννη είναι Kδημόσιο
ο

## Slide 11: Ακεραιότητα (MAC/υπογραφή)
Μονόδρομος κατακερματισμός
  Πρακτικά ανέφικτο να αναστραφεί και δύσκολο να βρεθεί σύγκρουση
Φαινόμενο χιονοστιβάδας
  "Ο Bob Smith πήρε A+ στο ELE386 την άνοιξη του 2005"→ 01eace851b72386c46
  "Ο Bob Smith πήρε B+ στο ELE386 την άνοιξη του 2005"→ 936f8991c111f2cefaw
Όταν το μήνυμα είναι μεγάλο
  Χωρίστε το μήνυμα σε μπλοκ και συνεχίστε να επεκτείνετε τον κατακερματισμό προσθέτοντας προηγούμενο κατακερματισμό
Μήνυμα (μεγάλο)
Τιμή κατακερματισμού (το μήκος εξαρτάται από τον αλγόριθμο)
Hash(m) = h
Χρήση ως δακτυλικά αποτυπώματα

## Slide 12: Ακεραιότητα + Crypto
Χρησιμοποιώντας συμμετρική κρυπτογράφηση:
Χρησιμοποιώντας ασύμμετρη κρυπτογράφηση:
  Πρόσημο: sig = dec(hash, Kιδιωτικό)
  Επαληθεύω:
    hash'= SHA(μήνυμα)
    sig = enc(hash', Kδημόσιο)
Κατακερματισμού | = | SHA(μήνυμα)
HMAC | = | enc(κατακερματισμός; κλειδί)
Μπομπ
Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών
Αλίκη
Το δημόσιο κλειδί του Γιάννη είναι δημόσιο K
Υπογράψτε χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί της CA

## Slide 13: Φρεσκάδα
Στόχος: να μπλοκάρεις την επίθεση επανάληψης
Μπομπ
Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών
Αλίκη
Το δημόσιο κλειδί του Bob είναι το Kpublic_old
Υπογράψτε χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί της CA

## Slide 14: Φρεσκάδα
Στόχος: να μπλοκάρεις την επίθεση επανάληψης
Nounces + Ακεραιότητα
  Το Nonce είναι ένας τυχαίος αριθμός μίας χρήσης
  Δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιήσετε την ίδια ανακοίνωση
Αλίκη
Μπομπ
Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών
Ποιο είναι το δημόσιο κλειδί του Μπομπ;
+ Nounces

## Slide 15: Φρεσκάδα
Στόχος: να μπλοκάρεις την επίθεση επανάληψης
Nounces + Ακεραιότητα
  Το Nonce είναι ένας τυχαίος αριθμός μίας χρήσης
  Δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιήσετε την ίδια ανακοίνωση
Πρόκληση-απάντηση
Μπομπ
Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών
Αλίκη
Το δημόσιο κλειδί του Γιάννη είναι δημόσιο K
+ Nounces
Υπογράψτε χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί της CA

## Slide 16: Περιβάλλοντα ασφαλείας #1
Πειρατεία λογισμικού (αντιγραφή και μεταπώληση λογισμικού για την απόκτηση οφελών).
Ο δίσκος χάθηκε ή αφαιρέθηκε, οδηγώντας σε διαρροή εμπιστευτικότητας.
Κρυπτογράφηση δεδομένων με αδύναμους κωδικούς πρόσβασης, όπως 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης.
Συνδέστε δεδομένα/εφαρμογές με υλικό.

## Slide 17: Περιβάλλοντα ασφαλείας #2
Απομακρυσμένος υπολογισμός όπου ο κεντρικός υπερεπόπτης και το λειτουργικό σύστημα δεν είναι αξιόπιστα.
Απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστή από μη αξιόπιστη υπηρεσία παροχής υποδομής
Κάτοχος δεδομένων παρόχου λογισμικού
Το κοντέινερ εκτελεί αξιόπιστο λογισμικό
Το υλικό προσφέρει ισχυρότερη απομόνωση.

## Slide 18: Τι μπορούν να προσφέρουν οι μονάδες ασφαλείας υλικού;
Δημιουργία ρίζα εμπιστοσύνης
Σύνδεση δεδομένων και εφαρμογών με τη συσκευή υλικού
Προσφέρει ισχυρότερη απομόνωση
Αποτελεσματικότερη

## Slide 19: Ασφαλείς επεξεργαστές
Εισαγωγή στην Ασφάλεια για φοιτητές Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Adam Hastings, Mohammed Tarek, Simha Sethumadhavan. https:// www.cs.columbia.edu/~simha/ch1_supplement.pdf
19

## Slide 20: Πριν από το IBM 4758 (1999)
Επιταχυντές κρυπτογράφησης
  Καλύτερη απόδοση
  Απλή λειτουργικότητα
  Στενή διεπαφή
20
CPU
Κρυπτογράφηση ASIC
(AES, RSA κ.λπ.)

## Slide 21: ΙΒΜ 4758 (1999) -- 4765 (2012)
Στόχος: ένας προγραμματιζόμενος, ασφαλής συνεπεξεργαστής.
Ιδέα υψηλού επιπέδου: εικονικά αποδυτήρια
21
CPU
Προγραμματιζόμενη ασφάλεια
Συν-επεξεργαστής
Αποθηκεύει το υλικολογισμικό και τα μυστικά κλειδιά

## Slide 22: Σχεδιασμός και ανησυχίες επιπέδου λογισμικού
Στοίβα λογισμικού:
  Εφαρμογή
  OS, πυρήνας (μικροπυρήνας)
  Φορτωτές, υλικολογισμικό κ.λπ.
Περιπτώσεις χρήσης:
  Επίλυση προβλήματος πειρατείας μουσικής/λογισμικού
  Εκτελέστε έναν διακομιστή SSL μέσα για να αποθηκεύσετε τα συμφωνημένα συμμετρικά κλειδιά συνεδρίας
  Τραπεζική αίτηση
Προβλήματα:
  Η ενημέρωση λογισμικού είναι δύσκολη
  Κακή δυνατότητα προγραμματισμού λόγω μικροπυρήνα

## Slide 23: Σύγκριση με το TrustZone
ΙΒΜ 4758
CPU
Προγραμματιζόμενη ασφάλεια
Συνεπεξεργαστής
ARM TrustZone

## Slide 24: Μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM)
"Εμπορευματοποιημένο IBM 4758"
Τυπική διεπαφή LPC - συνδέεται με μητρικές πλακέτες εμπορευμάτων
Ασθενέστερη υπολογιστική ικανότητα
Περιπτώσεις χρήσης:
  Κρυπτογράφηση δίσκου και προστασία με κωδικό πρόσβασης ("σφραγίδα")
  Επαλήθευση ακεραιότητας πλατφόρμας (υλικολογισμικό+λειτουργικό σύστημα)

## Slide 25: Διαδικασία εκκίνησης (UEFI)
Πώς να εκτελέσετε τη μέτρηση;
Η εικόνα παρουσιάζει τη διαδικασία εκκίνησης ενός υπολογιστή βασισμένη στο UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Η εκκίνηση ξεκινά από το στάδιο "Security (SEC)", το οποίο αποτελεί το Root of Trust (ρίζα εμπιστοσύνης), διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του συστήματος. Ακολουθούν τα στάδια Pre-EFI Initialization (PEI), Driver Execution Environment (DXE), Boot Device Selection (BDS), Transient System Load (TSL) και τέλος το Run Time (RT), όπου φορτώνεται το λειτουργικό σύστημα. Παράλληλα, εμφανίζεται η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή και της μνήμης, με αναφορά στο Management Engine (ME), το οποίο έχει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση και ασφάλεια του συστήματος.

## Slide 26: Ασφαλής εκκίνηση με χρήση TPM
PCR: μητρώο διαμόρφωσης πλατφόρμας
Η εικόνα δείχνει τη διαδικασία μέτρησης της ακεραιότητας του συστήματος μέσω TPM (Trusted Platform Module). Ξεκινώντας από το μηδέν μετά από επανεκκίνηση, κάθε στάδιο (Boot Loader, OS Kernel, Kernel Module) υπολογίζεται με hash (SHA-1) και το αποτέλεσμα αποστέλλεται στο TPM. Κάθε νέο μέτρο (Measurement Register - MR) βασίζεται στην προηγούμενη κατάσταση, διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα ανιχνεύεται αμέσως.

## Slide 27: Επιλογή ανοιχτού κώδικα: Google Titan
από https:// www.hotchips.org/hc30/1conf/1.14_Google_Titan_GoogleFinalTitanHotChips2018.pdf
Η εικόνα απεικονίζει την αρχιτεκτονική εκκίνησης ενός συστήματος όπου το chip TITAN λειτουργεί ως ενδιάμεσος έλεγχος μεταξύ του Chipset και της μνήμης Boot Firmware (FW) Flash. Το TITAN μέσω του SPI διαύλου διαχειρίζεται τον έλεγχο εκκίνησης, την ασφάλεια του firmware, καθώς και τις λειτουργίες reset και τροφοδοσίας, προστατεύοντας την ακεραιότητα του συστήματος από τα πρώτα στάδια εκκίνησης.

## Slide 28: Προβλήματα ασφαλείας από τη χρήση TPM
Ας υποθέσουμε ότι ο φορτωτής εκκίνησης πρώτου σταδίου είναι ασφαλώς ενσωματωμένος στη μητρική πλακέτα
Δεν είναι εύκολο στη χρήση με συχνή ενημέρωση λογισμικού / πυρήνα
Ώρα για έλεγχο, ώρα για χρήση
Επιθέσεις επαναφοράς TPM
Εκμετάλλευση τρωτών σημείων λογισμικού και χρήση λογισμικού για την αναφορά ψευδών τιμών κατακερματισμού
Han κ.ά. Ένα κακό όνειρο: Ανατροπή της μονάδας αξιόπιστης πλατφόρμας ενώ κοιμάστε. Usenix Security'18 Wojtczuk et al. Επίθεση Intel TXT® μέσω πειρατείας εκτέλεσης κώδικα SINIT. 2011
Ρίζα εμπιστοσύνης
CPU
TPM

## Slide 29: Ασφαλής θύλακας Apple
Επιπλέον στόχοι:
Αποτρέψτε το jailbreak
Εύκολο στη χρήση
Πλεονέκτημα: μία εταιρεία ελέγχει τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό

## Slide 30: Απομόνωση
Γιατί να διαχωρίσετε τους πυρήνες;
Παρόμοιο με το IBM 4758
Ισχυρή απομόνωση
Αποκλεισμός τρωτών σημείων λόγω σφαλμάτων λογισμικού (με μικροπυρήνα L4) και πλευρικών καναλιών
Διαφορετικό από το IBM 4758
Δεν είναι γενικής χρήσης, εκτελεί μόνο ασφαλή λειτουργικότητα θύλακα

## Slide 31: Κλειδιά κρυπτογράφησης
Το Secure Enclave περιλαμβάνει ένα ριζικό κρυπτογραφικό κλειδί ρίζας μοναδικού αναγνωριστικού (UID).
Μοναδικό για κάθε συσκευή
Τυχαία παραγόμενο
Συντήκεται στο SoC κατά το χρόνο κατασκευής
Δεν είναι ορατό έξω από τη συσκευή

## Slide 32: Ασφαλής μη πτητική αποθήκευση
Για εύκολο στη χρήση: σύντομος κωδικός πρόσβασης. Αλλά ασθενέστερη ασφάλεια;
Κωδικός πρόσβασης + UID -> εντροπία κωδικού πρόσβασης
Η ωμή βία(Brute-force) πρέπει να εκτελεστεί στη συσκευή που δέχεται επίθεση
Κλιμάκωση των χρονικών καθυστερήσεων
Διαγραφή δεδομένων κατά την υπέρβαση του αριθμού προσπαθειών
Όλα τα κλειδιά κρυπτογράφησης δεδομένων χρήστη

## Slide 33: Ασφαλής εκκίνηση
Παρόμοιο με το TPM αλλά με περισσότερους περιορισμούς
Κάθε βήμα υπογράφεται από την Apple για την αποτροπή φόρτωσης συστημάτων που δεν ανήκουν στην Apple
  Χρήση δημόσιου κλειδιού αρχής έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας Apple
Επαληθεύστε περισσότερα στοιχεία, όπως
λειτουργικό σύστημα, επεκτάσεις πυρήνα κ.λπ.
Παρακολουθώ του αριθμού έκδοσης για να αποτρέψετε την επαναφορά σε παλαιότερες/ευάλωτες εκδόσεις

## Slide 34: Περίληψη
Τι μπορούν να προσφέρουν οι μονάδες ασφαλείας υλικού;
  Δημιουργήστε ρίζα εμπιστοσύνης
  Σύνδεση δεδομένων και εφαρμογών με τη συσκευή υλικού
  Προσφέρετε ισχυρότερη απομόνωση
  Αποτελεσματικότερη

## Slide 35: Ευχαριστώ