## Slide 1: TECNOLOGIE DI PROTEZIONE DEI DATI E DELLA PRIVACY PER L'ENERGIA
Presentazione a cura di:
ANTONIOS NTIB
CSP005_S_E
SLIDE SET #6: Modulo di sicurezza hardware

## Slide 3: Schema
La crittografia è ottima, ma la sicurezza del mondo reale ha bisogno anche del supporto hardware
Considerazioni sulla progettazione e compromessi nella progettazione di moduli di sicurezza hardware

## Slide 4: Proprietà di sicurezza e primitive di crittografia
Riservatezza
  Simmetrico
  Asimmetrico
Integrità
Freschezza

## Slide 5: Crittografia simmetrica
Che ne dite di criptare un messaggio di lunghezza arbitraria? Ci sono problemi?
Scheda monouso (OTP)
Crittografia:
testo cifrato = chiave ⨁ testo in chiaro
Decodifica:
testo in chiaro = chiave ⨁ testo cifrato

## Slide 6: Cifrari a blocchi (ad esempio, DES, AES)
Dividere i dati in blocchi e criptare/decriptare ciascun blocco
La dimensione del blocco AES può essere di 128, 192, 256 bit.
L'ECB NON È RACCOMANDATO

## Slide 7: Cifrari a blocchi (ad esempio, DES, AES)
L'IV può essere pubblico, ma bisogna assicurarsi di non riutilizzare l'IV per la stessa chiave.
Applicazioni reali: crittografia di file/dischi e crittografia della memoria. Come scambiare la chiave condivisa tra due parti?

## Slide 8: Crittografia asimmetrica (ad esempio, RSA)
Una coppia di chiavi:
  Chiave privata (Kprivate - mantenuta segreta)
  Chiave pubblica (Kpublic - sicura da rilasciare pubblicamente)
Calcolo:
  Encrypt(testo in chiaro, Kpublic) = testo cifrato
  Decriptare(testo cifrato, Kprivato) = testo in chiaro
Computazionalmente più costoso, quindi di solito si usa la crittografia asimmetrica per negoziare una chiave condivisa (ad esempio, scambio di chiavi DKE), quindi si usa la crittografia simmetrica
Come annunciare e ottenere la chiave pubblica?
La casella postale è pubblica; la chiave della casella è privata

## Slide 9: Infrastrutture a chiave pubblica (PKI)
Bob ha una chiave privata Kprivate e vuole dichiarare di corrispondere a una chiave pubblica Kpublic
Analogia: la chiave pubblica è come un documento d'identità rilasciato dal governo, che deve essere convalidato da un'autorità.
Autorità di certificazione
Alice
Bob
Qual è la chiave pubblica di Bob?

## Slide 10: Infrastrutture a chiave pubblica (PKI)
Bob ha una chiave privata Kprivate e vuole dichiarare di corrispondere a una chiave pubblica Kpublic
Analogia: la chiave pubblica è come un documento d'identità rilasciato dal governo, che deve essere convalidato da un'autorità.
Stabilire una catena di fiducia
Casi di utilizzo nel mondo reale: identificazione di siti web, identificazione di chip/processori hardware
Bob
Autorità di certificazione
Alice
Chiave pubblica di Bobis K pubblica
Firmare utilizzando la chiave privata della CA

## Slide 11: Integrità (MAC/Firma)
Hash unidirezionale
  Praticamente impossibile da invertire, e difficile da trovare la collisione
Effetto valanga
  "Bob Smith ha ottenuto una A+ in ELE386 nella primavera del 2005"→ 01eace851b72386c46
  "Bob Smith ha ottenuto una B+ in ELE386 nella primavera del 2005"→ 936f8991c111f2cefaw
Quando il messaggio è lungo
  Dividere il messaggio in blocchi e continuare a estendere l'hash aggiungendo gli hash precedenti.
Messaggio (lungo)
Valore di hash (la lunghezza dipende dall'algoritmo)
Hash(m) = h
Utilizzare come impronte digitali

## Slide 12: Integrità + crittografia
Utilizzando la crittografia simmetrica:
Utilizzo della crittografia asimmetrica:
  Firma: sig = dec(hash, Kprivate)
  Verificate:
    hash'= SHA(messaggio)
    sig = enc(hash', Kpublic)
hash | = | SHA(messaggio)
HMAC | = | enc(hash, chiave)
Bob
Autorità di certificazione
Alice
Chiave pubblica di Bobis K pubblica
Firmare utilizzando la chiave privata della CA

## Slide 13: Freschezza
Obiettivo: bloccare l'attacco di replay
Bob
Autorità di certificazione
Alice
La chiave pubblica di Bobis K public_old
Firmare utilizzando la chiave privata della CA

## Slide 14: Freschezza
Obiettivo: bloccare l'attacco di replay
Nounces + Integrità
  Nonce è un numero casuale utilizzabile una sola volta
  Non si deve riutilizzare lo stesso nome
Alice
Bob
Autorità di certificazione
Qual è la chiave pubblica di Bob?
+ Annuncio

## Slide 15: Freschezza
Obiettivo: bloccare l'attacco di replay
Nounces + Integrità
  Nonce è un numero casuale utilizzabile una sola volta
  Non si deve riutilizzare lo stesso nome
Sfida-risposta
Bob
Autorità di certificazione
Alice
Chiave pubblica di Bobis K pubblica
+ Annuncio
Firmare utilizzando la chiave privata della CA

## Slide 16: L'hardware stabilisce una radice di fiducia.
Contesti di sicurezza #1
lavoro.
Perso
rete altamente sicura dell'azienda
c) dispositivo, rootkit?
b) Un server remoto vuole fidarsi di un ea) eA -u s enen r, ed-u .g . , w h eserwantst o jino in g atrust a
server remoto, ad esempio il server di una banca.

## Slide 17: Contesti di sicurezza #2
Pirateria software (copiare e rivendere software per ottenere vantaggi).
Disco perso o rimosso, con conseguente perdita di riservatezza.
Cifratura dei dati con password deboli, come ad esempio un codice a 6 cifre.
Legare i dati/applicazioni all'hardware.

## Slide 18: Contesti di sicurezza #3
Calcolo remoto in cui l'hypervisor e il sistema operativo dell'host non sono affidabili.
Computer remoto gestito da un fornitore di infrastrutture non affidabile
Fornitore di software Proprietario dei dati
Il contenitore esegue software affidabile
L'hardware offre un isolamento più forte.

## Slide 19: Cosa possono offrire i moduli di sicurezza hardware?
Stabilire una radice di fiducia
Legare i dati e le applicazioni al dispositivo hardware
Offrono un isolamento più forte
Più efficiente

## Slide 20: Processori sicuri
Introduzione alla sicurezza per gli studenti di architettura informatica. Adam Hastings, Mohammed Tarek, Simha Sethumadhavan. https://www.cs.columbia.edu/~simha/ch1_supplement.pdf
19

## Slide 21: Prima di IBM 4758 (1999)
Acceleratori di criptovalute
  Migliori prestazioni
  Funzionalità semplice
  Interfaccia stretta
20
CPU
ASIC crittografico
(AES, RSA, ecc.)

## Slide 22: IBM 4758 (1999) -- 4765 (2012)
Obiettivo: un coprocessore programmabile e sicuro.
Idea di alto livello: spogliatoio virtuale
21
CPU
Sicurezza programmabile
Co-processore
Memorizza il firmware e le chiavi segrete

## Slide 23: Progettazione e problematiche del livello software
Stack di software:
  Applicazione
  OS, kernel (microkernel)
  Caricatori, firmware, ecc.
Casi d'uso:
  Risolvere il problema della pirateria di musica e software
  Eseguire un server SSL all'interno per memorizzare le chiavi di sessione simmetriche concordate.
  Applicazione bancaria
Problemi:
  L'aggiornamento del software è complicato
  Cattiva programmabilità a causa del microkernel

## Slide 24: Confronto con TrustZone
IBM 4758
CPU
Sicurezza programmabile
Co-processore
ARM TrustZone

## Slide 25: Modulo di piattaforma affidabile (TPM)
"IBM 4758 commodificato".
Interfaccia LPC standard: si collega alle schede madri di largo consumo
Capacità di calcolo più debole
Casi d'uso:
  Crittografia del disco e protezione con password ("sigillo")
  Verifica dell'integrità della piattaforma (firmware+OS)

## Slide 26: Processo di avvio (UEFI)
Come eseguire la misurazione?

## Slide 27: Avvio sicuro con TPM
PCR: registro di configurazione della piattaforma

## Slide 28: Scelta open-source: Google Titan
da https://www.hotchips.org/hc30/1conf/1.14_Google_Titan_GoogleFinalTitanHotChips2018.pdf

## Slide 29: Problemi di sicurezza legati all'uso del TPM
Supponiamo che il bootloader di primo livello sia incorporato in modo sicuro nella scheda madre.
Non facile da usare con i frequenti aggiornamenti del software/kernel
Tempo di controllare, tempo di usare
Attacchi di reset TPM
sfruttare le vulnerabilità del software e utilizzare il software per segnalare falsi valori di hash
Han et al. Un brutto sogno: Sovvertire il Trusted Platform Module mentre si dorme. Usenix Security'18 Wojtczuk et al. Attacco a Intel TXT® tramite hijacking dell'esecuzione del codice SINIT. 2011
Radice della fiducia
CPU
TPM

## Slide 30: Enclave sicura Apple
Obiettivi aggiuntivi:
Impedire il jailbreak
Facile da usare
Vantaggio: una sola azienda controlla sia l'hardware che il software

## Slide 31: Isolamento
Perché nuclei separati?
Simile a IBM 4758
Forte isolamento
Bloccare le vulnerabilità dovute a bug del software (esecuzione del microkernel L4) e canali laterali
Diverso da IBM 4758
Non per uso generale, esegue solo funzionalità enclave sicure

## Slide 32: Chiavi crittografiche
La Secure Enclave include una chiave crittografica di root con ID univoco (UID).
Unico per ogni dispositivo
Generato casualmente
Fuso nel SoC al momento della produzione
Non visibile all'esterno del dispositivo

## Slide 33: Memorizzazione non volatile sicura
Per la facilità d'uso: codice di accesso breve. Ma la sicurezza è più debole?
Passcode + UID -> entropia del passcode
La forza bruta deve essere eseguita sul dispositivo sotto attacco.
Ritardi crescenti
Cancellazione dei dati quando si supera il numero di tentativi
Tutte le chiavi di crittografia dei dati utente

## Slide 34: Avvio sicuro
Simile al TPM ma con più vincoli
Ogni passaggio è firmato da Apple per impedire il caricamento di sistemi non Apple.
  Utilizzo della chiave pubblica dell'autorità di certificazione Root di Apple
Verificare più componenti, tra cui
sistema operativo, estensioni del kernel, ecc.
Tenere traccia del numero di versione per evitare di tornare a versioni precedenti/vulnerabili.

## Slide 35: Sintesi
Cosa possono offrire i moduli di sicurezza hardware?
  Stabilire una radice di fiducia
  Legare i dati e le applicazioni al dispositivo hardware
  Offrono un isolamento più forte
  Più efficiente

## Slide 36: Grazie