## Slide 1: Κρίσιμη ασφάλεια ενεργειακών υποδομών
Παρουσίαση από:
CSP008_C_E

## Slide 3: Κυβερνοασφάλεια στις αναδυόμενες τεχνολογίες για το ενεργειακό δίκτυο Επισκόπηση μαθήματος
Αλυσιδωτές επιπτώσεις και εκτίμηση κινδύνου
T4.
T1.
Εισαγωγή στην ασφάλεια και τις προκλήσεις των κρίσιμων υποδομών
T3.
Ασφάλεια και ανθεκτικότητα
T2
Κοινές αδυναμίες ασφάλειας και απειλές
Κανονισμοί και πρότυπα
T5.
T6.
Επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα, την ηθική, το δίκαιο και την κοινωνία

## Slide 4: T5: Ασφάλεια και ανθεκτικότητα
Ασφάλεια και ανθεκτικότητα στο CEI
Notes: «Στην CEI, η ανθεκτικότητα είναι μια απαίτηση σχεδιασμού, όχι ένα «ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό».

## Slide 5: Μαθησιακοί στόχοι
Επιλέξτε τεχνικούς + οργανωτικούς ελέγχους για το CEI
Εξηγήστε την τμηματοποίηση και την περιμετρική άμυνα για OT
Σχεδιάστε την κατάλληλη αντίδραση σε περιστατικά για τους περιορισμούς του OT
Δημιουργία σχεδίων αποκατάστασης/BCP/DR και στρατηγικής δοκιμών
Χρησιμοποιήστε CTI/επίγνωση της κατάστασης στις λειτουργίες
Notes: Εστιάστε σε εφαρμόσιμους ελέγχους και εγχειρίδια.

## Slide 6: Αρχιτεκτονική ασφάλειας βασισμένη στις απειλές
Ξεκινήστε από σενάρια κινδύνου (Θέμα 2)
Προστατέψτε πρώτα τις κρίσιμες λειτουργίες (Θέμα 1)
Δημιουργήστε πολυεπίπεδη άμυνα (Θέμα 5)
Notes: Ξεκινήστε από σενάρια κινδύνου (Θέμα 2)
Προστατέψτε πρώτα τις κρίσιμες λειτουργίες (Θέμα 1)
Δημιουργήστε πολυεπίπεδη άμυνα (Θέμα 5)

## Slide 7: Επίπεδα ελέγχου CEI
Έλεγχοι διακυβέρνησης (πολιτικές, ρόλοι)
Αρχιτεκτονικοί έλεγχοι (τμηματοποίηση, ζωνοποίηση)
Τεχνικοί έλεγχοι (παρακολούθηση, έλεγχος πρόσβασης)
Λειτουργικοί έλεγχοι (διαδικασίες, ασκήσεις)
Notes: «Οι έλεγχοι αποτυγχάνουν αν δεν λειτουργούν.»

## Slide 8: Τμηματοποίηση και χωροθέτηση (βασική αρχή OT)
Διαχωρισμός IT από OT
Διαχωρισμός ζωνών OT ανά λειτουργία/κρίσιμη σημασία
Περιορισμός διαδρομών και επιβολή σημείων ελέγχου
Notes: Η τμηματοποίηση είναι συχνά ο νούμερο ένα παράγοντας που διακόπτει την αλυσιδωτή αντίδραση.

## Slide 9: Τμηματοποίηση: IT – DMZ – OT Ζώνες
IT / Εταιρικό
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο / ERP / AD
SOC / SIEM
Βιομηχανική DMZ
Jump host / Bastion
Proxy / Καταγραφή
OT / Έλεγχος
SCADA / HMI
PLC / RTU
Notes: Η τμηματοποίηση είναι συχνά ο νούμερο ένα παράγοντας που διακόπτει την αλυσιδωτή αντίδραση.

## Slide 10: Περιμετρική άμυνα για CEI
Κρυπτογράφηση + περιμετρική άμυνα
Αρχιτεκτονική ασφάλειας δικτύου σε κρίσιμα συστήματα
Notes: Διαφορά: Το OT perimeter δεν είναι ένα ενιαίο τείχος προστασίας, αλλά ελεγχόμενοι αγωγοί.

## Slide 11: Ταυτότητα και πρόσβαση για OT
Ελάχιστα προνόμια για χειριστές/μηχανικούς/προμηθευτές
MFA για απομακρυσμένη πρόσβαση
Εγγραφή συνεδρίας για πρόσβαση προμηθευτών
Λογαριασμοί έκτακτης ανάγκης με έλεγχο
Notes: Η απομακρυσμένη πρόσβαση συχνά γίνεται αντικείμενο κατάχρησης. Αντιμετωπίστε την ως υψηλού κινδύνου.

## Slide 12: Παρακολούθηση και ανίχνευση με γνώμονα την OT
Παθητική παρακολούθηση όπου είναι δυνατόν
Βασικές γραμμές + ανίχνευση ανωμαλιών
Υγιεινή ειδοποιήσεων για την αποφυγή κόπωσης από συναγερμούς
Καταγραφή στα όρια και στα κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία
Notes: Η ανίχνευση OT συχνά δίνει προτεραιότητα στην «ορατότητα» έναντι του βαθιού ελέγχου των τερματικών συσκευών.

## Slide 13: Λειτουργικός αγωγός: Ανίχνευση  Αντίδραση  Ανάκαμψη
Ανίχνευση Παρακολούθηση + διαλογή
Ανταπόκριση Περιορισμός + συντονισμός
Ανάκτηση Αποκατάσταση + επικύρωση ασφάλειας
Notes: Η ανίχνευση OT συχνά δίνει προτεραιότητα στην «ορατότητα» έναντι του βαθιού ελέγχου των τερματικών συσκευών.

## Slide 14: Ανίχνευση εισβολών (προχωρημένο)
IDS ορίων για πρωτόκολλα
Τεχνική ανίχνευσης σε περιβάλλον OT
Επικύρωση μέσω προσομοίωσης και προσομοίωσης
Notes: Διατηρήστε το σε εννοιολογικό επίπεδο· τα λεπτομερή εργαλεία είναι προαιρετικά.

## Slide 15: Επίγνωση της κατάστασης & CTI
Επίγνωση της κατάστασης και ανταλλαγή δεδομένων μέσω CTI
Notes: Η CTI είναι χρήσιμη μόνο αν αλλάζει τις προτεραιότητες και τις δράσεις.

## Slide 16: CTI στις λειτουργίες
Εισροές CTI IOC + TTP + συμβουλές
Προτεραιότητα Τι πρέπει να παρακολουθήσετε / να επιδιορθώσετε / να απομονώσετε
Λειτουργικές ενέργειες Ανιχνεύσεις, ενίσχυση ασφάλειας, ασκήσεις
Notes: Η CTI είναι χρήσιμη μόνο αν αλλάζει τις προτεραιότητες και τις δράσεις.

## Slide 17: Αντιμετώπιση περιστατικών στο CEI
Η IR πρέπει να σέβεται την ασφάλεια και τον χρόνο λειτουργίας
Συντονισμός μεταξύ IT SOC και OT λειτουργιών
Σαφή κριτήρια κλιμάκωσης
Notes: Γιατί το να «τραβήξουμε την πρίζα» είναι σπάνια αποδεκτό στην εργοθεραπεία.

## Slide 18: Φάσεις αντιμετώπισης περιστατικών (προσαρμοσμένες από το CEI)
Προετοιμασία
Ανίχνευση/ανάλυση
Περιορισμός (προσοχή!)
Εξάλειψη (προγραμματισμένα χρονικά παράθυρα)
Ανάκαμψη (επαλήθευση ασφάλειας)
Διδάγματα
Notes: Οι επιλογές περιορισμού διαφέρουν: τμηματοποίηση, απομόνωση αγωγών, λειτουργίες ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης

## Slide 19: Ανάκτηση και αποκατάσταση
Συντονισμένη και προηγμένη ανταπόκριση σε περιστατικά
(Δυναμική) ανάκαμψη από κυβερνοεπιθέσεις
Notes: «ασφαλής ανάκαμψη»: επικύρωση της λογικής ελέγχου και της σταθερότητας της διαδικασίας.

## Slide 20: Επιχειρησιακή συνέχεια και αποκατάσταση καταστροφών
Πολιτική ασφάλειας + σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων
Σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών
Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας
Notes: Στο CEI, η συνέχεια περιλαμβάνει χειροκίνητους τρόπους λειτουργίας και εφοδιαστική καυσίμων.

## Slide 21: Στοίβα συνέχειας  DR  BCP
Πολιτική ασφάλειας και διαχείριση κινδύνων
Σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών (DR) Επαναφορά συστημάτων + επικύρωση διαμορφώσεων
Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (BCP) Διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των βασικών υπηρεσιών
Notes: Στο CEI, η συνέχεια περιλαμβάνει χειροκίνητους τρόπους λειτουργίας και εφοδιαστική καυσίμων.

## Slide 22: Στρατηγική δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που λειτουργεί σε OT
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας διαμόρφωσης (λογική PLC, έργα HMI)
Έλεγχος εκδόσεων για τεχνικά αντικείμενα
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτός σύνδεσης + δοκιμές επαναφοράς
Golden images για κρίσιμους σταθμούς
Notes: «Τα αντίγραφα ασφαλείας που δεν έχετε δοκιμάσει είναι απλώς ευχές».

## Slide 23: Έλεγχοι ανθεκτικότητας
Πλεονασμός και ποικιλομορφία
Ομαλή υποβάθμιση
Θέματα ασφάλειας/ασφάλειας από αστοχίες
Ενσωμάτωση ασφάλειας (συντονισμός SIS)
Notes: Εμφάνιση αλληλεπίδρασης μεταξύ ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας.

## Slide 24: Μετρήσεις για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα
MTTD / MTTR
Ποσοστό επιτυχίας αποκατάστασης
Κάλυψη παρακολούθησης κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων
Απόδοση ασκήσεων
Notes: Οι μετρήσεις δημιουργούν υπευθυνότητα και δικαιολογούν τον προϋπολογισμό.

## Slide 25: Συνηθισμένοι τρόποι αστοχίας
Υπάρχει παρακολούθηση, αλλά δεν υπάρχει διαδικασία διαλογής
Δεν υπάρχει συντονισμός OT–IT
Η πρόσβαση των προμηθευτών δεν είναι διαχειριζόμενη
Υπάρχει DR/BCP, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί
Notes: Αυτά είναι τα εμπόδια των εξετάσεων/της πραγματικής ζωής.

## Slide 26: Ευχαριστούμε
Παρακαλώ στείλτε όλες τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:
gehad@example.com