## Slide 1: Κρίσιμη ασφάλεια ενεργειακών υποδομών
Παρουσίαση από:
CSP008_C_E

## Slide 3: Κυβερνοασφάλεια στις αναδυόμενες τεχνολογίες για το ενεργειακό δίκτυο Επισκόπηση μαθήματος
Αλυσιδωτές επιπτώσεις και εκτίμηση κινδύνου
T4.
T1.
Εισαγωγή στην ασφάλεια και τις προκλήσεις των κρίσιμων υποδομών
T3.
Ασφάλεια και ανθεκτικότητα
T2
Κοινές αδυναμίες ασφάλειας και απειλές
Κανονισμοί και πρότυπα
T5.
T6.
Επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα, την ηθική, το δίκαιο και την κοινωνία

## Slide 4: T2: Κοινές αδυναμίες ασφάλειας και απειλές
Απειλές, ευπάθειες και αξιολόγηση κινδύνων στην CEI
Από το «τι είναι κρίσιμο» → στο «τι μπορεί να πάει στραβά» και «πώς αποφασίζουμε τις προτεραιότητες»
Notes: Θέστε το Θέμα 2 ως γέφυρα μεταξύ του εννοιολογικού πλαισίου και της δομημένης ανάλυσης. Τονίστε ότι η εκτίμηση κινδύνου είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να δικαιολογηθούν οι επενδύσεις σε ασφάλεια και οι λειτουργικές αλλαγές σε ενεργειακά περιβάλλοντα.

## Slide 5: Μαθησιακοί στόχοι
Μέχρι το τέλος αυτού του θέματος, οι μαθητές θα μπορούν:
Αναγνωρίζουν πηγές απειλών, διαύλους επίθεσης και στόχους που σχετίζονται με την ενέργεια
Αναγνωρίζουν κοινές ευπάθειες και περιορισμούς OT/ICS
Να δημιουργήσουν μια αλυσίδα συλλογιστικής περιουσιακά στοιχεία-απειλές-ευπάθειες-επιπτώσεις
Εφαρμόσουν μια ροή εργασίας αξιολόγησης κινδύνου κατάλληλη για CEI
Δημιουργήσουν ένα μητρώο κινδύνων και ένα σχέδιο μετριασμού με προτεραιότητες
Notes: Δηλώστε ότι στόχος μας είναι η πρακτική εφαρμογή: ένα μητρώο κινδύνων, όχι μόνο θεωρία.

## Slide 6: Γιατί ο κίνδυνος είναι δύσκολος στον τομέα της ενέργειας
Οι ενεργειακές υποδομές είναι κυβερνοφυσικές (ψηφιακές ενέργειες → φυσικά αποτελέσματα)
Η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια κυριαρχούν στις προτεραιότητες ασφάλειας
Τα συστήματα είναι ετερογενή: παλαιά OT + σύγχρονη IT + οικοσυστήματα προμηθευτών
Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν αλυσιδωτές βλάβες σε άλλους κρίσιμους τομείς
Notes: Στο CEI, τα συμβάντα είναι λειτουργικά γεγονότα.

## Slide 7: Απειλή έναντι ευπάθειας έναντι κινδύνου (ορισμοί)
Απειλή: κάτι που μπορεί να προκαλέσει βλάβη (δράστης, γεγονός, κατάσταση)
Ευπάθεια: αδυναμία που μπορεί να εκμεταλλευτεί
Κίνδυνος: πιθανότητα × αντίκτυπος (σε ένα δεδομένο πλαίσιο)
Έλεγχος: μέτρο για τη μείωση της πιθανότητας και/ή του αντίκτυπου
Notes: Οι περισσότεροι μαθητές τα μπερδεύουν. Τονίζουμε: οι ευπάθειες υπάρχουν ακόμη και χωρίς ενεργό εισβολέα, οι απειλές υπάρχουν ακόμη και χωρίς συγκεκριμένη ευπάθεια.

## Slide 8: Ταξινόμηση απειλών CEI
Κυβερνοχώρος: κακόβουλο λογισμικό, λογισμικό εκβιασμού, εισβολή, καταστροφή δεδομένων
Φυσικές: σαμποτάζ, κλοπή, παραβίαση
Υβριδικές: συντονισμένες κυβερνοεπιθέσεις + φυσικές επιθέσεις
Φυσικές/τυχαίες: καταιγίδες, πυρκαγιές, λάθη χειριστών
Απειλές για το CEI
Κυβερνο Κακόβουλο λογισμικό, εισβολή
Φυσικές Σαμποτάζ, παραβίαση
Υβριδικές Συντονισμένος κυβερνοχώρος + φυσικός
Φυσική/ Τυχαίο Καταιγίδες, πυρκαγιές, λάθη χειριστή
Notes: Τα ενεργειακά συστήματα είναι ευάλωτα τόσο σε φυσικές όσο και σε κυβερνοαπειλές, οι οποίες ενισχύονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό

## Slide 9: Παράγοντες απειλής και κίνητρα
Κράτη / APT (στρατηγική αναστάτωση, πληροφορίες)
Ομάδες κυβερνοεγκληματιών (εκβιασμός, κερδοσκοπία)
Εσωτερικοί παράγοντες (κακόβουλοι ή αμελείς)
Χακτιβιστές (δημόσια πίεση)
Παραβίαση της αλυσίδας εφοδιασμού (πρόσβαση μέσω αξιόπιστων μερών)
Notes: Η ίδια ευπάθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικούς παράγοντες με διαφορετικούς στόχους (π.χ. κλοπή έναντι σαμποτάζ).

## Slide 10: Επιφάνειες επίθεσης στο CEI (όπου εισέρχονται οι επιθέσεις)
Εταιρική πληροφορική (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, VPN, cloud)
Όρια OT (απομακρυσμένη πρόσβαση, συνδέσεις προμηθευτών)
Συσκευές πεδίου (RTU/PLC, αισθητήρες/ενεργοποιητές)
Σταθμοί εργασίας μηχανικών / HMI
Τρίτοι (εργολάβοι, ολοκληρωτές)
Φυσικές διαδρομές πρόσβασης
Notes: Η επιφάνεια επίθεσης επεκτείνεται καθώς επεκτείνεται η συνδεσιμότητα.

## Slide 11: Τυπικές διαδρομές επίθεσης: IT → OT
Αρχική πρόσβαση (phishing, κλεμμένα διαπιστευτήρια, εκτεθειμένη απομακρυσμένη πρόσβαση)
Αύξηση προνομίων και πλευρική κίνηση
Πρόσβαση OT μέσω αδύναμης τμηματοποίησης
Χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου / σημείων ρύθμισης
Καλύπτοντας τα ίχνη / επιμονή
Αρχική πρόσβαση Phishing/πιστοποιήσεις/VPN
Πλευρική κίνηση Αύξηση προνομίων IT
Διασυνοριακή Αποτυχία τμηματοποίησης
Έλεγχος OT Πρόσβαση HMI/ENG/SCADA
Φυσική επίδραση Χειραγώγηση σημείου ρύθμισης/λογικής
Notes: Πολλά περιστατικά OT με σοβαρές επιπτώσεις ξεκινούν ως συνηθισμένες παραβιάσεις IT.

## Slide 12: Στόχοι υψηλής αξίας στον τομέα της ενέργειας
Διακομιστές ελέγχου SCADA, HMI
Λογική και υλικολογισμικό PLC/RTU
Συστήματα ασφαλείας (SIS)
Δίκτυα αυτοματισμού υποσταθμών
Ελεγκτές DER / μικροδικτύων
Backend και πρωτόκολλα φόρτισης EV
Έξυπνοι μετρητές / συστήματα head-end
Notes: Χρησιμοποιήστε διάφορα παραδείγματα που σχετίζονται με την ενέργεια (διανομή, μικροδίκτυα, φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων κ.λπ.).

## Slide 13: Ευπάθειες: Γιατί το OT/ICS είναι διαφορετικό
Μακροχρόνιοι κύκλοι ζωής, παλαιά πρωτόκολλα, περιορισμένα παράθυρα ενημέρωσης
Εξάρτηση από προμηθευτές και περιορισμοί πιστοποίησης
Περιορισμοί σε πραγματικό χρόνο και ασφάλειας
Υποθέσεις «ασφάλειας μέσω απομόνωσης» που δεν ισχύουν πλέον
Notes: Η μετριασμός είναι συχνά αρχιτεκτονικός (τμηματοποίηση, παρακολούθηση) και όχι «απλά επιδιόρθωση».

## Slide 14: Κοινές κατηγορίες ευπάθειας OT
Αδύναμη πιστοποίηση / κοινόχρηστοι λογαριασμοί
Επίπεδα δίκτυα και έλλειψη τμηματοποίησης
Μη παρακολουθούμενη απομακρυσμένη πρόσβαση
Ανασφαλείς πρακτικές σε σταθμούς εργασίας μηχανικών
Ανασφαλή πρωτόκολλα / κίνηση ελέγχου απλού κειμένου
Αδύναμη διαχείριση αλλαγών (δεν παρακολουθούνται οι λογικές αλλαγές)
Notes: Να είστε συγκεκριμένοι: «Αν δεν μπορείτε να το δείτε, δεν μπορείτε να το ασφαλίσετε».

## Slide 15: Ευπάθειες στην αλυσίδα εφοδιασμού
Επικίνδυνες ενημερώσεις/εργαλεία
Κανάλια απομακρυσμένης υποστήριξης προμηθευτών
Τρίτοι ενσωματωτές και ανάδοχοι
Ενσωματωμένα εξαρτήματα και προέλευση υλικολογισμικού
Notes: Όρια εμπιστοσύνης: «κληρονομείτε την στάση ασφαλείας του οικοσυστήματός σας».

## Slide 16: Ανθρώπινοι παράγοντες στον ενεργειακό κίνδυνο
Φόρτος εργασίας, κόπωση και υπερφόρτωση συναγερμών των χειριστών
Κοινωνική μηχανική και παράκαμψη διαδικασιών
Σκιά IT / κουλτούρα παράκαμψης
Εκπαιδευτικά κενά έναντι σύνθετων συστημάτων
Notes: Πολλά περιστατικά είναι κοινωνικοτεχνικές αποτυχίες και όχι καθαρά τεχνικές.

## Slide 17: Στόχοι αξιολόγησης κινδύνου στο CEI
Προτεραιοποίηση των στοιχείων που πρέπει να προστατευθούν πρώτα
Αποφασίστε ποιος είναι ο αποδεκτός κίνδυνος σε σχέση με τους απαιτούμενους ελέγχους
Υποστηρίξτε τη συμμόρφωση και τη διακυβέρνηση
Βελτίωση της ανθεκτικότητας/επιχειρησιακής συνέχειας
Notes: Η εκτίμηση κινδύνου ως οργανωτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων, όχι ως γραφειοκρατική διαδικασία.

## Slide 18: Ροή εργασιών αξιολόγησης κινδύνου (συμβατή με CEI)
Ορισμός του πεδίου εφαρμογής και των ορίων του συστήματος
Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων και κρίσιμων λειτουργιών
Προσδιορισμός απειλών και τρωτών σημείων
Ανάλυση πιθανότητας και αντίκτυπου
Αξιολογήστε και ιεραρχήστε τους κινδύνους
Επιλογή μέτρων ελέγχου και σχεδιασμός αντιμετώπισης
Παρακολούθηση, επανεκτίμηση, βελτίωση
Πεδίο εφαρμογής και όρια
Περιουσιακά στοιχεία και κρισιμότητα
Απειλές και ευπάθειες
Πιθανότητα και αντίκτυπος
Αξιολόγηση και ιεράρχηση
Απειλή και παρακολούθηση
Notes: Επαναληπτική προσέγγιση — οι αξιολογήσεις πρέπει να εξελίσσονται ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες απειλές και υποδομές.

## Slide 19: Βήμα 1: Πεδίο εφαρμογής και όρια
Ποιο σύστημα αξιολογούμε; (υποσταθμός, μικροδίκτυο, κέντρο ελέγχου)
Ποιες διεπαφές υπάρχουν; (συνδέσεις προμηθευτών, όρια IT-OT)
Τι περιλαμβάνεται στο «πεδίο εφαρμογής» και τι «εκτός πεδίου εφαρμογής»
Υποθέσεις και περιορισμοί
Notes: Οι περισσότερες αποτυχημένες αξιολογήσεις είναι «υπερβολικά ευρείες» ή «υπερβολικά στενές». Το εύρος καθορίζει την ποιότητα.

## Slide 20: Βήμα 2: Κρίσιμη σημασία περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών
Προσδιορίστε τις κρίσιμες λειτουργίες (συνέχεια εφοδιασμού, σταθερότητα συχνότητας)
Προσδιορίστε τα περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες
Ταξινομήστε την κρισιμότητα (ασφάλεια, λειτουργική, κανονιστική, οικονομική)
Notes: Χρησιμοποιήστε την αρχή «πρώτα η λειτουργία»: προστατέψτε ό,τι κρατά τα φώτα αναμμένα και τους ανθρώπους ασφαλείς.

## Slide 21: Βήμα 3: Μοντελοποίηση απειλών για CEI
Προσδιορισμός διαδρομών επίθεσης (IT → OT, απομακρυσμένη πρόσβαση, φυσική)
Προσδιορισμός ορίων εμπιστοσύνης και προνομιακών ρόλων
Προσδιορισμός αλληλεπιδράσεων ασφάλειας (κυβερνοδράσεις → φυσικοί κίνδυνοι)
Notes: Η αξία δεν είναι η ετικέτα, αλλά η σκέψη: «Πώς θα μπορούσε ένας εισβολέας να επιτύχει ρεαλιστικά;»

## Slide 22: Βήμα 4: Εκτίμηση πιθανότητας (πρακτική)
Παράγοντες πιθανότητας:
Έκθεση (σύνδεση στο διαδίκτυο; απομακρυσμένη πρόσβαση;)
Εκμεταλλευσιμότητα (δεξιότητες/ευκολία)
Ανιχνευσιμότητα (ωριμότητα παρακολούθησης)
Ενδιαφέρον των παραγόντων απειλής
Υφιστάμενη ισχύς ελέγχου
Notes: Η πιθανότητα είναι μια τεκμηριωμένη κρίση. Τεκμηριώστε τη συλλογιστική σας.

## Slide 23: Βήμα 5: Εκτίμηση επιπτώσεων (διαστάσεις επιπτώσεων CEI)
Κατηγορίες επιπτώσεων:
Ασφάλεια (ανθρώπινη βλάβη)
Λειτουργική (διάρκεια/έκταση διακοπής λειτουργίας)
Φυσική ζημιά (εξοπλισμός)
Οικονομική (κόστος, κυρώσεις)
Κανονιστικές/συμμόρφωση (παραβιάσεις)
Φήμη/δημόσια εμπιστοσύνη
Αλυσιδωτές επιπτώσεις (άλλα CI)
Notes: Ο αντίκτυπος είναι συχνά πολυδιάστατος — μην περιορίζετε τα πάντα μόνο σε ευρώ.

## Slide 24: Μήτρα κινδύνου (χρησιμοποιήστε με προσοχή)
Τυπικός πίνακας 5×5: Πιθανότητα έναντι αντίκτυπου
Χρήσιμο για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, επικίνδυνο για ψευδή ακρίβεια
Μείωση με:
  σαφείς ορισμούς
  τεκμηριωμένες υποθέσεις
  ανάλυση ευαισθησίας
Notes: Προειδοποιήστε τους μαθητές: οι πίνακες κινδύνου μπορεί να κρύβουν αβεβαιότητα. Χρησιμοποιήστε τους ως εργαλεία συζήτησης.

## Slide 25: Επιλογές αντιμετώπισης κινδύνου
Αποφυγή (αλλαγή σχεδιασμού)
Μείωση (έλεγχοι)
Μεταφορά (ασφάλιση, συμβάσεις)
Αποδοχή (τεκμηριωμένος υπολειπόμενος κίνδυνος)
Notes: Στο CEI, η αποδοχή απαιτεί ισχυρή αιτιολόγηση και έγκριση από τη διοίκηση.

## Slide 26: Έλεγχοι: Παραδείγματα για CEI (αντιστοιχισμένα με απειλές)
Τμηματοποίηση και ζωνοποίηση (περιορισμός πλευρικής κίνησης)
Ισχυροί έλεγχοι απομακρυσμένης πρόσβασης (MFA, προμαχώνες)
Λίστα επιτρεπόμενων, ενίσχυση διαμόρφωσης
Παρακολούθηση/IDS με γνώμονα την OT
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/αποκατάσταση & δοκιμασμένη ανάκτηση
Διαχείριση πρόσβασης προμηθευτών
Έλεγχος αλλαγών και καταγραφή για λογική PLC
Notes: Συνδέστε τους ελέγχους με τους παράγοντες κινδύνου. Αποφύγετε την «ασφάλεια με τσεκάρισμα κουτιών».

## Slide 27: Αποτέλεσμα: Μητρώο κινδύνων (τι παραδίδετε)
Ένα μητρώο κινδύνων CEI πρέπει να περιλαμβάνει:
Περιουσιακό στοιχείο / λειτουργία
Σενάριο απειλής
Ευπάθεια/κατάσταση
Πιθανότητα, αντίκτυπος, βαθμολογία κινδύνου
Υφιστάμενοι έλεγχοι
Συνιστώμενες ενέργειες
Ιδιοκτήτης, ημερομηνία λήξης
Υπολειπόμενος κίνδυνος και ημερομηνία επανεξέτασης
Notes: Τα μητρώα κινδύνων καθιστούν την εργασία εκτελέσιμη. Χωρίς ιδιοκτησία και ημερομηνίες, δεν είναι πραγματική.

## Slide 28: Σύνοψη & Γέφυρα προς το Θέμα 3
Οι απειλές και οι ευπάθειες εξαρτώνται από το πλαίσιο
Η εκτίμηση κινδύνου είναι επαναληπτική και υποστηρίζει την ανθεκτικότητα
Επόμενο: μοντελοποίηση αλυσιδωτών επιδράσεων και συστημική διάδοση
T1: Θεμέλια
T2: Απειλές και κίνδυνοι
T3: Αλυσιδωτές αντιδράσεις
T4: Ρύθμιση
T5: Ανθεκτικότητα
T6: Ηθική και κοινωνία
Notes: Κλείστε με την αλλαγή κλειδιού: ο κίνδυνος στο CEI αφορά τη συμπεριφορά του συστήματος και τις συνέπειες που διαδίδονται.

## Slide 29: Ευχαριστούμε
Παρακαλώ στείλτε όλες τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:
gehad@example.com