## Slide 1: Προηγμένη ασφάλεια κρίσιμων υποδομών στον τομέα της υγείας
Παρουσίαση από:
CSP008_C_H

## Slide 3: Προηγμένη ασφάλεια κρίσιμων υποδομών για την υγεία Επισκόπηση μαθήματος
T1.
Εισαγωγή στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών
T3.
Κανονισμοί και πρότυπα
T2.
Συνηθισμένες αδυναμίες ασφάλειας και το τοπίο των απειλών

## Slide 4: T2: Συχνές ευπάθειες ασφαλείας και το τοπίο των απειλών
Προοπτική στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των κρίσιμων υποδομών

## Slide 5: Μαθησιακοί στόχοι
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
Να εντοπίζουν τις πιο συνηθισμένες αδυναμίες στα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης και κρίσιμων υποδομών
Να εξηγούν γιατί τα περιβάλλοντα πληροφορικής και τεχνολογίας λειτουργιών (OT)/ιατρικής είναι δύσκολο να ασφαλιστούν
Να ταξινομούν τους κύριους φορείς απειλών και τους τύπους επιθέσεων
Να συνδέουν τις ευπάθειες με τις πιθανές λειτουργικές συνέπειες
Να συζητούν τις προτεραιότητες μετριασμού σε ρεαλιστικά σενάρια

## Slide 6: Γιατί το θέμα αυτό είναι σημαντικό
Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης και άλλοι κρίσιμοι τομείς είναι ελκυστικοί για τους επιτιθέμενους, επειδή συνδυάζουν:
Ευαίσθητα δεδομένα
Λειτουργίες όπου ο χρόνος είναι κρίσιμος
Χαμηλή ανοχή σε διακοπές λειτουργίας
Ετερογενείς και παλαιές τεχνολογίες
Μεγάλη επιφάνεια επίθεσης από ανθρώπινο παράγοντα

## Slide 7: Ασφάλεια Πληροφορικής έναντι Ασφάλεια OT / Κλινική ασφάλεια
Η παραδοσιακή ασφάλεια IT συχνά δίνει προτεραιότητα:
Εμπιστευτικότητα
Γρήγορη εγκατάσταση ενημερώσεων
Συχνά κύκλους αντικατάστασης
Η ασφάλεια στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης / OT / IoMT συχνά δίνει προτεραιότητα στα εξής:
Διαθεσιμότητα
Ασφάλεια
Σταθερότητα
Περιορισμοί πιστοποίησης
Εξοπλισμός με μεγαλύτερο κύκλο ζωής

## Slide 8: Προτεραιότητες ασφάλειας IT έναντι OT
IT
Εμπιστευτικότητα
Ακεραιότητα
Συχνές ενημερώσεις
Προστασία με επίκεντρο τα δεδομένα
Εστίαση στα επιχειρηματικά συστήματα
OT
Διαθεσιμότητα
Ασφάλεια
Σταθερότητα έναντι επιδιορθώσεων
Προστασία με επίκεντρο τις διαδικασίες
Εστίαση στις φυσικές λειτουργίες

## Slide 9: Η διευρυνόμενη επιφάνεια επίθεσης
Η ασφάλεια στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καλύπτει πλέον:
Πλατφόρμες Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων (EHR)
Διοικητική πληροφορική
Υπηρεσίες cloud
Ιατρικές συσκευές
Συστήματα απεικόνισης
IoMT και φορητές συσκευές
Απομακρυσμένη πρόσβαση και τηλεϊατρική

## Slide 10: Τα παλαιά συστήματα ως δομικές αδυναμίες
Τα παλαιά συστήματα εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένα επειδή:
Η αντικατάστασή τους είναι δαπανηρή
Δύσκολα πιστοποιήσιμα
Εδραιωμένα λειτουργικά
Συνδεδεμένα με παλιά πρωτόκολλα και μοντέλα υποστήριξης προμηθευτών
Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν:
Καμία ασφάλεια από το σχεδιασμό
Μη υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
Προκαθορισμένες παραδοχές
Αδύναμοι μηχανισμοί καταγραφής και ενημέρωσης

## Slide 11: Περιορισμοί στη διαχείριση ενημερώσεων
Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η εγκατάσταση ενημερώσεων δεν είναι απλώς τεχνική υπόθεση. Περιορίζεται από:
Απαιτήσεις κλινικού χρόνου λειτουργίας
Κύκλοι έγκρισης προμηθευτών
Ανάγκες δοκιμών
Ο φόβος διακοπής των επικυρωμένων ροών εργασίας
Περιορισμένα χρονικά περιθώρια συντήρησης
Αυτό μετατρέπει τις γνωστές ευπάθειες σε μακροχρόνια έκθεση.

## Slide 12: Αδύναμη πιστοποίηση και έλεγχος πρόσβασης
Συνηθισμένη αδυναμία στον έλεγχο πρόσβασης:
Κοινόχρηστοι λογαριασμοί
Αδύναμοι κωδικοί πρόσβασης
Έλλειψη MFA
Υπερβολικά προνόμια
Σπάνια επανεξέταση λογαριασμών
Ανεπαρκής διαχωρισμός ρόλων

## Slide 13: Επίπεδο δίκτυο έναντι τμηματοποιημένου δικτύου
Επίπεδο δίκτυο
Τμηματοποιημένο δίκτυο
Χρήστες
Διακομιστές
SCADA
HMI
PLC
Βάση δεδομένων
IoT Συσκευές
Μηχανική WS
Χρήστες
IAM
Email/ Εφαρμογές
Ζώνη IT
DMZ
Ζώνη OT: SCADA / HMI / PLC / Διαδικασία
Τείχος προστασίας
Τείχος προστασίας
Jump Box
Ιστορικό

## Slide 14: Επίπεδα δίκτυα και ανεπαρκής διαχωρισμός
Τα επίπεδα δίκτυα επιτρέπουν στους εισβολείς:
Να κινούνται πλευρικά
Να ανακαλύπτουν μη διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία
Να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα από παραβιασμένα τερματικά
Ο διαχωρισμός πρέπει να διαχωρίζει:
Διαχειριστικά συστήματα IT
Κλινικά συστήματα
Δίκτυα επισκεπτών
Ιατρικές συσκευές
Υπηρεσίες ευαίσθητων δεδομένων

## Slide 15: Μη ασφαλή πρωτόκολλα και επικοινωνία συσκευών
Πολλά περιβάλλοντα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της βιομηχανίας εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πρωτόκολλα και ενσωματώσεις συσκευών που σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη λειτουργικότητα και όχι την ασφάλεια. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:
Επικοινωνία με απλό κείμενο
Αδύναμη πιστοποίηση
Ανεπαρκείς έλεγχοι ακεραιότητας
Υποθέσεις εμπιστοσύνης βάσει τοποθεσίας

## Slide 16: Ευπάθειες ιατρικών συσκευών
Ο κίνδυνος των ιατρικών συσκευών προέρχεται από:
Ελαττώματα ενσωματωμένου λογισμικού
Αδύναμες διαδρομές ενημέρωσης
Εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών
Συμβιβασμούς μεταξύ ασφάλειας και προστασίας
Εξαρτήσεις διαλειτουργικότητας

## Slide 17: Ανθρώπινοι παράγοντες και κοινωνική μηχανική
Οι ανθρώπινες αδυναμίες περιλαμβάνουν:
Ευπάθεια στο phishing
Λάθη που οφείλονται στο άγχος
Κόπωση από τις ειδοποιήσεις
Παράκαμψη κανόνων
Υπερβολική εμπιστοσύνη σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικές κλήσεις ή επείγουσες αιτήσεις

## Slide 18: Εσωτερικές απειλές
Οι εσωτερικές απειλές μπορεί να είναι:
Κακόβουλες
Αμέλειες
Ευκαιριακές
Ανεκπαίδευτες
Τυπικές εκδηλώσεις:
Ακατάλληλη πρόσβαση σε αρχεία
Μη ασφαλής κοινή χρήση αρχείων
Κατάχρηση διαπιστευτηρίων
Τυχαία αποκάλυψη
Κατάχρηση συσκευών

## Slide 19: Εκθέσεις σε τρίτους και στην εφοδιαστική αλυσίδα
Οι επιτιθέμενοι στοχεύουν όλο και περισσότερο:
Προμηθευτές λογισμικού
MSP και παρόχους υπηρεσιών cloud
Κατασκευαστές συσκευών
Ενσωματωτές
Συστήματα κοινής πιστοποίησης
Ένα ασφαλές νοσοκομείο μπορεί να εκτεθεί σε κινδύνους μέσω ενός μη ασφαλούς προμηθευτή ή καναλιού ενημέρωσης

## Slide 20: Ροή επίθεσης στην αλυσίδα εφοδιασμού
Προμηθευτής Λογισμικό, υλικολογισμικό, υπηρεσία
Προσβεβλημένη ενημέρωση Εισαγωγή κακόβουλου κώδικα
Ο χειριστής CI το λαμβάνει Αξιόπιστο κανάλι παράδοσης
Εσωτερική παραβίαση Πλευρική μετακίνηση / διαταραχή
Βασικό μάθημα ασφάλειας
Η εμπιστοσύνη που κληρονομείται από τον προμηθευτή μπορεί να αποτελέσει άμεση οδό επίθεσης σε κρίσιμες υποδομές

## Slide 21: Έλλειψη ορατότητας και παρακολούθησης
Πολλές οργανώσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με:
Ατελείς καταλόγους περιουσιακών στοιχείων
Αδύναμη καταγραφή
Σποραδική τηλεμετρία από ιατρικές συσκευές
Ασαφής ιδιοκτησία των συσκευών
Απομονωμένες ομάδες ασφάλειας και κλινικές ομάδες
Χωρίς ορατότητα, οι οργανισμοί δεν μπορούν να εντοπίζουν, να ιεραρχούν ή να ανταποκρίνονται με ακρίβεια.

## Slide 22: Το τοπίο των παραβατών
Κύριες κατηγορίες επιτιθέμενων:
Κράτη
Οργανωμένο κυβερνοέγκλημα
Εσωτερικοί
Χακτιβιστές
Ευκαιριακοί επιτιθέμενοι

## Slide 23: Δυνατότητες του δράστη
Εθνικά κράτη / Ομάδες προχωρημένων απειλών (APT) Υψηλή ικανότητα, στρατηγικοί στόχοι
Οργανωμένο κυβερνοέγκλημα Κίνητρο το κέρδος, λογισμικό εκβιασμού, κατάχρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Εσωτερικοί / Script Kiddies / Ευκαιριακοί επιτιθέμενοι Χαμηλή ικανότητα, υψηλός όγκος, εκμετάλλευση του ανθρώπινου παράγοντα

## Slide 24: Κράτη-έθνη και προηγμένες επίμονες απειλές
Οι εκστρατείες τύπου APT χαρακτηρίζονται από:
Αναγνώριση
Επιμονή
Πολυεπίπεδη εισβολή
Στοχευμένους στόχους
Μεγάλο χρόνο παραμονής
Μπορεί να στοχεύουν:
Ευαίσθητη έρευνα
Συστήματα δημόσιας υγείας
Υποδομές συνδεδεμένες με την κυβέρνηση
Διαταραχές κατά τη διάρκεια περιόδων κρίσης

## Slide 25: Ο κύκλος ζωής των προηγμένων επίμονων απειλών (APT)
1. Αναγνώριση Δημιουργία προφίλ στόχου Συλλογή πληροφοριών OSINT Σχεδιασμός επίθεσης
2. Αρχική πρόσβαση Phishing Εκμετάλλευση ευπαθειών Κατάχρηση διαπιστευτηρίων
7. Διατήρηση πρόσβασης Διαδρομές επανεισόδου Κάλυψη ιχνών Μακροχρόνια παρουσία
3. Εμμονή Πίσω πόρτες Προγραμματισμένες εργασίες Προπύργια προνομίων
4. Πλευρική κίνηση Περιστροφή Εσωτερική ανακάλυψη Επέκταση προνομίων
5. Διοίκηση και έλεγχος Τηλεχειρισμός Σήμανση Κρυφά κανάλια
6. Ενέργειες και στόχοι Διαταραχή Διαρροή Χειραγώγηση/σαμποτάζ

## Slide 26: Κυβερνοέγκλημα και λογισμικό εκβιασμού
Το ransomware παραμένει μία από τις πιο καταστροφικές απειλές, καθώς μπορεί:
Κρυπτογραφήσει δεδομένα
Να απενεργοποιήσει συστήματα
Να καθυστερήσει την παροχή φροντίδας
Να αναγκάσει την παραπομπή ασθενών
Να δημιουργήσει οικονομική και νομική πίεση

## Slide 27: Παραβιάσεις δεδομένων και Παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής
Οι παραβιάσεις δεδομένων επηρεάζουν:
Την εμπιστευτικότητα των ιατρικών φακέλων
Την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Νομική έκθεση
Τον κίνδυνο ασφάλισης και απάτης
Μακροπρόθεσμη βλάβη των ασθενών
Η διάσταση της ιδιωτικότητας είναι κεντρικής σημασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς τα ιατρικά δεδομένα είναι τόσο ευαίσθητα όσο και μακροχρόνια.

## Slide 28: Διαδρομές επιθέσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
Τυπική αλυσίδα επιθέσεων:
Phishing ή εκτεθειμένη υπηρεσία
Παραβίαση διαπιστευτηρίων
Πλευρική κίνηση
Αύξηση προνομίων
Πρόσβαση σε κλινικά συστήματα ή συστήματα δεδομένων
Εκβιασμός, διαρροή ή διακοπή λειτουργίας

## Slide 29: Συνέπειες των κινδύνων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
Οι συνέπειες περιλαμβάνουν:
Διακοπή της περίθαλψης
Καθυστερήσεις στη διάγνωση
Απώλεια ακεραιότητας δεδομένων
Κίνδυνοι για την ασφάλεια
Βλάβη στη φήμη
Κανονιστικές συνέπειες
Κόστος αποκατάστασης

## Slide 30: Πρακτικές προτεραιότητες άμυνας
Βασικά μέτρα υψηλής αξίας:
Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων
MFA
Τμηματοποίηση
Διαχείριση ενημερώσεων
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτός σύνδεσης
Παρακολούθηση και αντιμετώπιση συμβάντων
Ευαισθητοποίηση χρηστών
Διαχείριση κύκλου ζωής ιατρικών συσκευών

## Slide 31: Προστασία τερματικών συσκευών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
Τα τερματικά περιλαμβάνουν:
Σταθμούς εργασίας
Φορητοί υπολογιστές κλινικών ιατρών
Ταμπλέτες
Σταθμούς νοσηλευτών
Εξειδικευμένα τερματικά
Συσκευές συνδεδεμένες στο Edge

## Slide 32: Κύρια συμπεράσματα
Η ανασφάλεια στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι δομική, όχι τυχαία
Οι αδυναμίες συχνά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δεν εμφανίζονται μεμονωμένα
Οι απειλές στοχεύουν τόσο τα δεδομένα όσο και τις λειτουργίες
Οι ανθρώπινοι παράγοντες είναι κεντρικής σημασίας
Η αποτελεσματική άμυνα απαιτεί ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ορατότητα και ανθεκτικότητα

## Slide 33: Ευχαριστώ
Παρακαλώ στείλτε όλες τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:
gehad@example.com