## Slide 1
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ:
CRISTINA ALCARAZ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΗΣ ΜΆΛΑΓΑ, ΙΣΠΑΝΊΑ
ABDELKADER SHAABAN, AIT, ΑΥΣΤΡΙΑΚΌΣ
Προστασία των σταθμών φόρτισης από συγκεκριμένες απειλές - Protecting Charging Stations Against Specific Threats
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E

## Slide 2: Αναγνώριση
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.
Σύμβαση έργου αριθ. 101083594

## Slide 3: Προστασία των σταθμών φόρτισης από Συγκεκριμένες απειλές
Επισκόπηση
Θεματική Ενότητα-1: Εισαγωγή στις Υποδομές Ενεργειακής Φόρτισης
Θέμα-2: Προκλήσεις ασφάλειας στους σταθμούς φόρτισης ενέργειας
Θέμα-3: Αλυσιδωτές επιπτώσεις και επιπτώσεις σε άλλες κρίσιμες υποδομές
Θέμα-4: Μέτρα Ασφαλείας και Βέλτιστες Πρακτικές για Σταθμούς Φόρτισης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 4: Προστασία των σταθμών φόρτισης από Συγκεκριμένες απειλές
Επισκόπηση
Θεματική Ενότητα-1: Εισαγωγή στις Υποδομές Ενεργειακής Φόρτισης
Θέμα-2: Προκλήσεις ασφάλειας στους σταθμούς φόρτισης ενέργειας
Θέμα-3: Αλυσιδωτές επιπτώσεις και επιπτώσεις σε άλλες κρίσιμες υποδομές
Θέμα-4: Μέτρα Ασφαλείας και Βέλτιστες Πρακτικές για Σταθμούς Φόρτισης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 5
Προκλήσεις ασφάλειας και απορρήτου στους σταθμούς φόρτισης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 6: Προκλήσεις ασφάλειας και απορρήτου στους σταθμούς φόρτισης
Δεδομένου ότι τα smart components (smart components) και τα συστήματα ελέγχου τους είναι «κυβερνο-φυσικά» συστήματα από τη φύση τους, μπορούμε να εξετάσουμε τις αδυναμίες ασφάλειας και απορρήτου από τέσσερις κύριες οπτικές γωνίες:
Ανάπτυξης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)
Κυβερνοφυσική φύση
Επικοινωνία
Ο ρόλος των νέων παραδειγμάτων

## Slide 7: Προκλήσεις ασφάλειας και απορρήτου στους σταθμούς φόρτισης
Δεδομένου ότι τα smart components και τα συστήματα ελέγχου τους είναι «κυβερνο-φυσικά» συστήματα από τη φύση τους, μπορούμε να εξετάσουμε τις αδυναμίες ασφάλειας και απορρήτου από τέσσερις κύριες οπτικές γωνίες:
Ανάπτυξης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)
Κυβερνοφυσική φύση
Επικοινωνία
Ο ρόλος των νέων παραδειγμάτων

## Slide 8: Προκλήσεις ανάπτυξης
Οι σταθμοί φόρτισης τοποθετούνται κυρίως σε ανοικτά περιβάλλοντα, προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως:
  Εμπορικά κέντρα
  Στάθμευση
  Βενζινάδικα
  Πάρκα
  Αυτοκινητόδρομοι
  Σήραγγες
  ...
Ορισμένες υποδομές φόρτισης μπορούν να έχουν υποστήριξη για να επιτρέψουν την αμφίδρομη μεταφορά ισχύος από ηλεκτρικά οχήματα στο δίκτυο
  Γνωστά ως δίκτυα Vehicle-to-Grid (V2G)
Και... Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας;
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 9
Προκλήσεις ανάπτυξης
Οι σταθμοί φόρτισης τοποθετούνται κυρίως σε ανοικτά περιβάλλοντα, προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως:
  Εμπορικά κέντρα
  Στάθμευση
  Βενζινάδικα
  Πάρκα
  Αυτοκινητόδρομοι
  Σήραγγες
  ...
Ορισμένες υποδομές φόρτισης μπορούν να έχουν υποστήριξη για να επιτρέψουν την αμφίδρομη μεταφορά ισχύος από ηλεκτρικά οχήματα στο δίκτυο
  Γνωστά ως δίκτυα Vehicle-to-Grid (V2G)
Οι σταθμοί φόρτισης εκτίθενται σε συνεχείς αλλαγές
λόγω του δικού τους περιβάλλοντος ανάπτυξης
  Μεταβλητά πλαίσια που επηρεάζονται από περιβαλλοντικές ή συγκυριακές αλλαγές (διάβρωση, πλημμύρες, πυρκαγιές, ...)
Υπάρχει ελευθερία για σαμποτάζ, πιθανώς χωρίς μόνιμη επιτήρηση
  Θέματα παραβίασης: χειραγώγηση, αναδιαμόρφωση, ...
  Θέματα κλοπής: καλώδια, εξαρτήματα υλικού, ... δύναμη!!
  Θραύση: καλώδια, εξαρτήματα υλικού και λογισμικού, ... δύναμη!!
Υπάρχει στενή σύνδεση και επικοινωνία με το δίκτυο και άλλα ενεργειακά εξαρτήματα, όπως μπαταρίες EV
  που προσθέτει κινδύνους που σχετίζονται με κατάχρηση, υπερθέρμανση και απροσδόκητες διακοπές λειτουργίας
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 10
Προκλήσεις ανάπτυξης
Οι σταθμοί φόρτισης τοποθετούνται κυρίως σε ανοικτά περιβάλλοντα, προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως:
  Εμπορικά κέντρα
  Στάθμευση
  Βενζινάδικα
  Πάρκα
  Αυτοκινητόδρομοι
  Σήραγγες
  ...
Ορισμένες υποδομές φόρτισης μπορούν να έχουν υποστήριξη για να επιτρέψουν την αμφίδρομη μεταφορά ισχύος από ηλεκτρικά οχήματα στο δίκτυο
  Γνωστά ως δίκτυα Vehicle-to-Grid (V2G)
Τα στοχευμένα DER, τα μικροδίκτυα και το δίκτυο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απροσδόκητες αλυσιδωτές επιπτώσεις
  Η διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των αγωγών φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές ρεύματος ή ελλείψεις εφοδιασμού σε άλλες περιοχές και χώρες, εάν σημειωθεί διακοπή σε μια περιοχή
ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ (ΈΞΥΠΝΟ ΔΊΚΤΥΟ)
Συστήματα μεταφορών
Νοσοκομεια
Συστήματα παραγωγής
…
ΕΝΈΡΓΕΙΑ
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 11
Προκλήσεις ανάπτυξης
Οι σταθμοί φόρτισης τοποθετούνται κυρίως σε ανοικτά περιβάλλοντα, προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως:
  Εμπορικά κέντρα
  Στάθμευση
  Βενζινάδικα
  Πάρκα
  Αυτοκινητόδρομοι
  Σήραγγες
  ...
Ορισμένες υποδομές φόρτισης μπορούν να έχουν υποστήριξη για να επιτρέψουν την αμφίδρομη μεταφορά ισχύος από ηλεκτρικά οχήματα στο δίκτυο
  Γνωστά ως δίκτυα Vehicle-to-Grid (V2G)
Οι σταθμοί φόρτισης εκτίθενται σε συνεχείς αλλαγές
λόγω του δικού τους περιβάλλοντος ανάπτυξης
  Μεταβλητά πλαίσια που επηρεάζονται από περιβαλλοντικές ή συγκυριακές αλλαγές (διάβρωση, πλημμύρες, πυρκαγιές, ...)
Υπάρχει ελευθερία για σαμποτάζ, πιθανώς χωρίς μόνιμη επιτήρηση
  Ζητήματα αλλοίωσης
    χειραγώγηση, αναδιαμόρφωση, ...
  Θέματα κλοπής
    καλώδια, εξαρτήματα υλικού, ... δύναμη!!
  Σπάσιμο
    καλώδια, εξαρτήματα υλικού και λογισμικού,
… δύναμη!!
Υπάρχει στενή σύνδεση και επικοινωνία με το δίκτυο και άλλα ενεργειακά εξαρτήματα, όπως μπαταρίες EV
  που προσθέτει κινδύνους που σχετίζονται με καταχρήσεις και απροσδόκητες διακοπές λειτουργίας
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 12: Προκλήσεις ασφάλειας και απορρήτου στους σταθμούς φόρτισης
Δεδομένου ότι τα smart components και τα συστήματα ελέγχου τους είναι «κυβερνο-φυσικά» συστήματα από τη φύση τους, μπορούμε να εξετάσουμε τις αδυναμίες ασφάλειας και απορρήτου από τέσσερις κύριες οπτικές γωνίες:
Ανάπτυξης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)
Κυβερνοφυσική φύση
Επικοινωνία
Ο ρόλος των νέων παραδειγμάτων

## Slide 13: Κυβερνοφυσικές προκλήσεις
Τόσο τα σταθμοί φόρτισης όσο και τα CC τους είναι κυρίως κυβερνοφυσικά συστήματα που δέχονται την ενσωμάτωση πολλαπλών τύπων εξαρτημάτων HW και SW στο πλαίσιο φόρτισης
Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να βρούμε:
"Παραδοσιακές" συσκευές πληροφορικής που αλληλεπιδρούν με σταθμούς φόρτισης
  Προσωπικές συσκευές (PC, Tablets, Smartphones)
  Εξοπλισμός διακομιστή, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης εικονικής διαμόρφωσης
Βιομηχανικός εξοπλισμός ενσωματωμένος στο πλαίσιο των σταθμών φόρτισης
  Εξοπλισμός λειτουργίας (μετατροπείς, συνδετήρες, ...)
  Συσκευές επεξεργασίας ή ελεγκτές (PLC, RTU)
  Συσκευές πεδίου (αισθητήρες, ενεργοποιητές, έξυπνοι μετρητές)
Συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες ενσωματωμένες επίσης σε σταθμοί φόρτισης
  Ενσωματωμένες συσκευές (π.χ. Arduino, ...)
  Μικροί υπολογιστές (π.χ. Raspberry Pi, ...)
Και... Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας;
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 14
Κυβερνοφυσικές προκλήσεις
Τόσο οι σταθμοί φόρτισης όσο και τα CC τους είναι κυρίως κυβερνοφυσικά συστήματα που δέχονται την ενσωμάτωση πολλαπλών τύπων εξαρτημάτων HW και SW στο πλαίσιο φόρτισης
Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να βρούμε:
"Παραδοσιακές" συσκευές πληροφορικής που αλληλεπιδρούν με σταθμοί φόρτισης
  Προσωπικές συσκευές (PC, Tablets, Smartphones)
  Εξοπλισμός διακομιστή, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης εικονικής διαμόρφωσης
Βιομηχανικός εξοπλισμός ενσωματωμένος στο πλαίσιο των ΚΠ
  Εξοπλισμός λειτουργίας (μετατροπείς, συνδετήρες, ...)
  Συσκευές επεξεργασίας ή ελεγκτές (PLC, RTU)
  Συσκευές πεδίου (αισθητήρες, ενεργοποιητές, έξυπνοι μετρητές)
Συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες ενσωματωμένες επίσης σε σταθμοί φόρτισης
  Ενσωματωμένες συσκευές (π.χ. Arduino, ...)
  Μικροί υπολογιστές (π.χ. Raspberry Pi, ...)
Πολλαπλές συνδέσεις και αιτήσεις χωρίς απόρριψη μεταβιβαζόμενων ευπαθειών
Οι σταθμοί φόρτισης / κομμάτια σταθμοί φόρτισης και ο βιομηχανικός εξοπλισμός τους έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφάλεια
  Πιθανώς για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα ολόκληρου του συστήματος - θυμηθείτε ότι σταθμοί φόρτισηςs συνδέονται με DERs, το δίκτυο, ...)
Σπάνια σχεδιάζεται με γνώμονα την ασφάλεια
  Δεν υπάρχει εγγενής υποστήριξη για μηχανισμούς ασφαλείας
  Οι συσκευές εκτελούν ξεπερασμένο λογισμικό και λειτουργικά συστήματα
Οι σταθμοί φόρτισης/Cσταθμοί φόρτισης ενδέχεται να εξακολουθούν να ενσωματώνουν "συσκευές παλαιού τύπου"
  Συσκευές με υποστήριξη μόνο για παραδοσιακό βιομηχανικό υλικολογισμικό και πρωτόκολλα, π.χ. Modbus,
  Δεν υπάρχει άμεση διαλειτουργικότητα με συστήματα εκτός των βιομηχανικών συνόρων
Τα σταθμοί φόρτισης / Cσταθμοί φόρτισης εκτίθενται σε συσκευές (I) IoT, μερικές από αυτές με δυνατότητες HW / SW
  Και, ως εκ τούτου, με περιορισμούς για την υποστήριξη βασικών μέτρων ασφαλείας, όπως κρυπτογραφικός αλγόριθμος !! - <<10KB (RAM) και <<< 100KB (flash)
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 15: Προκλήσεις ασφάλειας και απορρήτου στους σταθμούς φόρτισης
Δεδομένου ότι τα smart components και τα συστήματα ελέγχου τους είναι «κυβερνο-φυσικά» συστήματα από τη φύση τους, μπορούμε να εξετάσουμε τις αδυναμίες ασφάλειας και απορρήτου από τέσσερις κύριες οπτικές γωνίες:
Ανάπτυξης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)
Κυβερνοφυσική φύση
Επικοινωνία
Ο ρόλος των νέων παραδειγμάτων

## Slide 16: Προκλήσεις επικοινωνίας
Οι περισσότερες υποδομές φόρτισης βασίζονται σε διάφορους τύπους τεχνολογιών επικοινωνίας που λειτουργούν με πολλαπλούς τύπους πρωτοκόλλων επικοινωνίας
Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να βρούμε:
Παραδοσιακές τεχνολογίες επικοινωνιών
  Ενσύρματη (Ethernet) και ασύρματη (WiFi)
Νέες τεχνολογίες επικοινωνίας
  Παράδειγμα: NB-IoT, Sigfox, LoRa... (Κυψελοειδές IoT)
Πρωτόκολλα βιομηχανικού προσανατολισμού
  Παράδειγμα: OCPP, Modbus/TCP, OPC UA, ...
Πρωτόκολλα προσανατολισμένα στο Διαδίκτυο
  Κάτω επίπεδα: IP, TCP
  Ανώτερα στρώματα: RESTful πλαίσια, MQTT, CoAP, ...
Και... Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας;
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 17
Προκλήσεις επικοινωνίας
Οι περισσότερες υποδομές φόρτισης βασίζονται σε διάφορους τύπους τεχνολογιών επικοινωνίας που λειτουργούν με πολλαπλούς τύπους πρωτοκόλλων επικοινωνίας
Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να βρούμε:
Παραδοσιακές τεχνολογίες επικοινωνιών
  Ενσύρματη (Ethernet) και ασύρματη (WiFi)
Νέες τεχνολογίες επικοινωνίας
  Παράδειγμα: NB-IoT, Sigfox, LoRa... (Κυψελοειδές IoT)
Πρωτόκολλα βιομηχανικού προσανατολισμού
  Παράδειγμα: OCPP, Modbus/TCP, OPC UA, ...
Πρωτόκολλα προσανατολισμένα στο Διαδίκτυο
  Κάτω επίπεδα: IP, TCP
  Ανώτερα στρώματα: RESTful πλαίσια, MQTT, CoAP, ...
Όλο και πιο περίπλοκα πλαίσια, τα οποία δεν βοηθούν στη δική του συντήρηση
  Περισσότερες τεχνολογίες και περισσότερα πρωτόκολλα είναι αυτό που προετοιμάζει ένα κοκτέιλ μολότοφ
Επικοινωνίες που εκτίθενται σε υποκλοπή, ιδίως εάν βασίζονται σε ασύρματες επικοινωνίες
  Οι πληροφορίες κατανάλωσης πρέπει να διαβιβάζονται στο Cσταθμοί φόρτισης για να εκτελούνται εργασίες ελέγχου και τιμολόγησης
- μεγάλο ενδιαφέρον και για τους επιτιθέμενους ®
  Και πάλι, τα περισσότερα από τα βιομηχανικά πρωτόκολλα είναι τύπου «κληρονομιάς», επομένως τα προληπτικά μέτρα είναι πιθανό να είναι βασικά ή ανύπαρκτα
Απροσδόκητες διακοπές λόγω πραγματικής κατανάλωσης περιορισμένων συσκευών
  Τα παραδοσιακά πρωτόκολλα ασφαλείας (π.χ. TLS/DTLS, IPSec) σε ορισμένες συσκευές ενδέχεται να τιμωρούν σοβαρά τον πραγματικό κύκλο ζωής μιας περιορισμένης συσκευής - π.χ. έξυπνοι μετρητές
  Αυτός ο περιορισμός προσθέτει επίσης την πρόσθετη δυσκολία ενσωμάτωσης άλλων βασικών μηχανισμών, όπως εξελιγμένοι μηχανισμοί ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης, αρχεία καταγραφής κ.λπ.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 18: Προκλήσεις επικοινωνίας
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)
Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην ασφάλεια ορισμένων πρωτοκόλλων, όπως το OCPP v2.0.1σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις
Ασφάλεια | OCPP-v1.6 | OCPP-v2.0.1
Κρυπτογράφηση | Το SSL/TLS δεν συνιστάται | Το TLS εκτιμάται, αλλά είναι προαιρετικό
Πιστοποιητικό | ΌΧΙ | ΝΑΙ
Αρχεία καταγραφής | ΌΧΙ | ΝΑΙ
Υποστήριξη ISO 15118 (ασφάλεια EV) | ΌΧΙ | ΝΑΙ
Ασφαλές υλικολογισμικό μεταφόρτωσης | Χωρίς επαλήθευση | Με επαλήθευση (αλλά προαιρετική)
Ψηφιακές υπογραφές | ΌΧΙ | Μόνο για τιμές μετρικές, προαιρετικό
Ασφαλής μεταφορά δεδομένων | HTTP / HTTPS; FTP / FTPS | HTTP / HTTPS; FTP / FTPS

## Slide 19: Προκλήσεις ασφάλειας και απορρήτου στους σταθμούς φόρτισης
Δεδομένου ότι τα smart components και τα συστήματα ελέγχου τους είναι «κυβερνο-φυσικά» συστήματα από τη φύση τους, μπορούμε να εξετάσουμε τις αδυναμίες ασφάλειας και απορρήτου από τέσσερις κύριες οπτικές γωνίες:
Ανάπτυξης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)
Κυβερνοφυσική φύση
Επικοινωνία
Ο ρόλος των νέων παραδειγμάτων

## Slide 20: Προκλήσεις IT-OT
Πρακτικά όλα τα «έξυπνα» οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων πόλεων και των έξυπνων δικτύων, βασίζονται σήμερα σε πολλαπλές τεχνολογίες πληροφοριών για:
  Διασφάλιση βιωσιμότητας, έλεγχος φορτίου σύμφωνα με την πραγματική ζήτηση
  Βελτιώστε την ποιότητα για τους πελάτες απλοποιώντας τη διαδικασία χρέωσης και διευκολύνοντάς τους να ελέγχουν το δικό τους περιβάλλον και πόρους
Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να βρούμε:
Νέο IoT για κράτηση σταθμοί φόρτισης και σύνδεση σε χώρο φόρτισης από οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο
Τεχνητή νοημοσύνη και μαζικά δεδομένα για τον υπολογισμό μεγάλου όγκου δεδομένων
Υπολογιστικό νέφος για την επεξεργασία δεδομένων και εφαρμογών
Blockchain για την αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων
κλπ.
Και... Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας;
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 21: Προκλήσεις IT-OT
Πρακτικά όλα τα «έξυπνα» οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων πόλεων και των έξυπνων δικτύων, βασίζονται σήμερα σε πολλαπλές τεχνολογίες πληροφοριών για:
  Διασφάλιση βιωσιμότητας, έλεγχος φορτίου σύμφωνα με την πραγματική ζήτηση
  Βελτιώστε την ποιότητα για τους πελάτες απλοποιώντας τη διαδικασία χρέωσης και διευκολύνοντάς τους να ελέγχουν το δικό τους περιβάλλον και πόρους
Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να βρούμε:
Νέο IoT για κράτηση σταθμοί φόρτισης και σύνδεση σε χώρο φόρτισης από οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο
Τεχνητή νοημοσύνη και μαζικά δεδομένα για τον υπολογισμό μεγάλου όγκου δεδομένων
Υπολογιστικό νέφος για την επεξεργασία δεδομένων και εφαρμογών
Blockchain για την αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων
κλπ.
Αυτό που αναμένεται είναι ακριβώς αυτό που όλοι σκέφτονται, ... ένα ανεξέλεγκτο σύνολο κινδύνων και προβλημάτων ασφαλείας που οφείλονται στο γεγονός ότι:
Το κουτί της Πανδώρας ανοίγει !
  Αυξημένη πολυπλοκότητα
  Αυξημένος αριθμός τρωτών σημείων
    Πιθανώς τύπου μηδενικών τρωτών σημείων
  Μεγαλύτερη ευαισθησία σε πιο έξυπνες, εξελιγμένες και επίμονες επιθέσεις
    Αυξημένο εύρος απειλών και επιφάνειας επίθεσης
  Περισσότερο...
  ...
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 22: Συνοψίζοντας: υπάρχει μια αυξανόμενη Κίνδυνος κυβερνοασφάλειας σε σταθμούς φόρτισης
Άποψη | Λεπτομέρειες
Αλληλεπιδράσεις | Επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών και με υπηρεσίες πληρωμών τρίτων μέσω API και προσθέτων Javascript
Χειρισμός δεδομένων | Επεξεργάζεται ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες οδηγού και στοιχεία οχήματος
Σύνδεση υποδομής | Συνδέεται με εξελιγμένα συστήματα back-end για τη διαχείριση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης
Ευπάθειες ασφαλείας | Επιρρεπείς σε διάφορες απειλές στον κυβερνοχώρο και στοχευμένες από κακόβουλες οντότητες
Έκθεση σε κίνδυνο | Επιρρεπείς σε παραβιάσεις δεδομένων, οικονομικές απώλειες και κινδύνους ασφαλείας
Προκλήσεις της αγοράς | Έλλειψη επαρκούς ευαισθητοποίησης και ρυθμιστικών μέτρων για επαρκή προστασία
Κοινές απειλές | Ευάλωτοι σε εξαγορές λογαριασμών, πλαστογράφηση τοποθεσίας και ταυτότητας, man-in-the-middle, επιθέσεις αλυσίδας εφοδιασμού, κατάχρηση API κ.λπ.
Ζητήματα ενημέρωσης τελικού σημείου | Σπάνια ενημερώνεται, οδηγώντας σε ξεπερασμένο λογισμικό και ευπάθειες που δεν αντιμετωπίζονται
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)
Πηγή: Uri Dorot, "EV Charging Station Applications – a Growing Cyber Security Risk", Radware Blog, 2023 URL: https:// www.radware.com/blog/application-protection/2023/05/ev_charging_station_cyber_threats/
Στην πραγματικότητα, υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση των κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στους σταθμούς φόρτισης, όπως δήλωσε επίσης ο U. Dorot:

## Slide 23: Δύο στόχοι και πολλαπλές συνέπειες (I)
Μικροδίκτυο
DERS
EV
CS
Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (σταθμοί φόρτισης)
Μικροδίκτυο
DERS
EV
CS
ΈΛΕΓΧΟΣ
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com
Ο έλεγχος και η ενέργεια είναι δύο από τους κύριους στόχους των επιτιθέμενων για να σαμποτάρουν το σύστημα, τους κύριους πόρους και τους πελάτες του
Ενδέχεται να προκύψουν αλυσιδωτές επιπτώσεις εάν οι σταθμοί φόρτισης επηρεαστούν σοβαρά
ΕΝΈΡΓΕΙΑ
Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Στόλος αστυνομικών οχημάτων
Ασθενοφόρα
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)

## Slide 24: Νοσοκομεια
Δύο στόχοι και πολλαπλές συνέπειες (II)
Μικροδίκτυο
DERS
EV
CS
Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (σταθμοί φόρτισης)
Μικροδίκτυο
DERS
EV
CS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ (ΈΞΥΠΝΟ ΔΊΚΤΥΟ)
ΈΛΕΓΧΟΣ
ΕΝΈΡΓΕΙΑ
Συστήματα μεταφορών
Συστήματα παραγωγής
…
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ (UMA)
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com
Ο έλεγχος και η ενέργεια είναι δύο από τους κύριους στόχους των επιτιθέμενων για να σαμποτάρουν το σύστημα, τους κύριους πόρους και τους πελάτες του
Ενδέχεται να προκύψουν αλυσιδωτές επιπτώσεις εάν επηρεαστεί σοβαρά το ηλεκτρικό δίκτυο

## Slide 25: Κοινοί κίνδυνοι ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για εφαρμογές φόρτισης EV
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 26: Απειλές στον κυβερνοχώρο για εφαρμογές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: κίνδυνοι και επιπτώσεις
26
Κατηγορία απειλής | Περιγραφή | Πιθανές επιπτώσεις
Κακόβουλο λογισμικό και ιοί | Εισάγεται μέσω υπηρεσιών τρίτων, επιθέσεων bot ή παραβιασμένων συσκευών στο οικοσύστημα φόρτισης EV. | Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή δεδομένων και ζημιά στην εφαρμογή.
Έλλειψη κρυπτογράφησης | Απουσία ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων μεταξύ εφαρμογών και σταθμών φόρτισης. | Υποκλοπή δεδομένων, παραβίαση απορρήτου χρήστη.
Κατάχρηση API | Ανεπαρκείς πολιτικές ασφαλείας για τις υπηρεσίες API που οδηγούν σε εκμεταλλεύσεις. | Τα API εφαρμογών μπορούν να αφήσουν την πόρτα ανοιχτή σε διάφορες επιθέσεις Bot, ενέσεις κώδικα και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Ανεπαρκής έλεγχος ταυτότητας | Αδύναμοι μηχανισμοί επαλήθευσης χρήστη και ελέγχου πρόσβασης. | Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, κλοπή δεδομένων ή ζημιά στην εφαρμογή.
Κίνδυνοι απορρήτου | Ανεπαρκής προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών χρήστη που συλλέγονται από εφαρμογές. | Παραβιάσεις απορρήτου, κλοπή ταυτότητας και οικονομική απάτη.
Κίνδυνοι εφοδιαστικής αλυσίδας | Πολύπλοκα δίκτυα εξαρτημάτων και προμηθευτών που δεν ασφαλίζονται σωστά. | Ευπάθειες σε εφαρμογές και υποδομές.
Εφαρμογές σταθμών φόρτισης EV - ένας αυξανόμενος κίνδυνος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο - Radware Blog, πρόσβαση τον Μάρτιο του 2024
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 27: Ανάλυση ευπάθειας
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 28: Μελέτη περίπτωσης σταθμοί φόρτισηςMS
28
Κατηγορία | Προμηθευτής/Προγραμματιστής | σταθμοί φόρτισηςMS
Υλικολογισμικό | Schneider Electric | EVlink
 | Eaton Corporation | xChargeIn
 | Etrel | σταθμοί φόρτισηςWI Etrel
 | Smartfox | Έξυπνη αλεπού
 | Keba | Κέμπα
Κινητός | Σημείο φόρτισης | Σημείο φόρτισης
 | Go Ηλεκτρικοί Σταθμοί | Go
 | Σύνδεση EV | EV Connect
Ιστός | Ανοικτή πρόσβαση σε βιώσιμες διαλείπουσες πηγές | Πύλη OASIS
 | Cornerstone Technologies Limited | BaSE EVMS
 | Ensto | Ένστο σταθμοί φόρτισηςI
 | Fuzhou Ολοκληρωμένη Ενέργεια Inf. Υπηρεσία | FCEIS
 | Ενεργειακή τεχνολογία Bluesky | ICEMS
 | Έργο Revolution Pi | PiControl
 | Garo | Garo CSI
 | Unicorn Systems | Lancelot
Έχουν εντοπιστεί διάφορα τρωτά σημεία, εστιάζοντας μόνο σε 13 σημαντικούς τύπους ευπάθειας σε όλα τα σταθμοί φόρτισηςMS.
Αξιολόγησαν πολλαπλά προϊόντα σταθμοί φόρτισηςMS για τη διεξαγωγή της μελέτης.
Κατηγοριοποίησαν κάθε ευπάθεια με το αντίστοιχο αναγνωριστικό Common Weakness Enumeration (CWE), παρέχοντας μια αναφορά για περαιτέρω
λεπτομέρειες για κάθε αδυναμία στη βάση δεδομένων CWE.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader
Σααμπάν
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.

## Slide 29: Ευπάθειες που εντοπίστηκαν στο σταθμοί φόρτισηςMS που μελετήθηκε
2
9
CWE-ID/Ευπάθεια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 79 | 89 | 200 | 306 | 321 | 352 | 425 | 798 | 799 | 918 | 942 | 942 | 1236
 | σταθμοί φόρτισηςMS | Δέσμες ενεργειών μεταξύ τοποθεσιών (XSS) | Έγχυση SQL (SQLi) | Αποκάλυψη πληροφοριών | Λείπει Authenticatio n | Ενσωματωμένα μυστικά | Cross-Site requite πλαστογραφία (CSRF) | Αναγκαστική περιήγηση | Διαπιστευτήρια με ενσωματωμένο κώδικα | Λείπει το όριο τιμής | Πλαστογράφηση αίτησης από την πλευρά του διακομιστή (SSRF) | ΚΟΡΣ Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων ιόν | FCDP Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων ιόν | Έγχυση σταθμοί φόρτισηςV (σταθμοί φόρτισηςVi)
Υλικολογισμικό | EVlink | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X
 | xChargeIn |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | 
 | σταθμοί φόρτισηςWI Etrel | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X | 
 | SmartFox |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | 
 | Κέμπα |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | 
Κινητός | Σημείο φόρτισης |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Πηγαίνω |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 
 | Σύνδεση EV |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 
Ιστός | Πύλη OASIS | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 
 | BaSE EVMS |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 
 | Ένστο σταθμοί φόρτισηςI |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 
 | FCEIS |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | 
 | ICEMS |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 
 | PiControl | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X |  | 
 | Garo σταθμοί φόρτισηςI |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 
 | Λάνσελοτ |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | 
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader
Σααμπάν

## Slide 30
Γενική ταξινόμηση απειλών σε υποδομές φόρτισης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)

## Slide 31: Ταξινόμηση των απειλών στις υποδομές φόρτισης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)
Έτσι, είναι σαφές ότι οι σταθμοί φόρτισης και οι σχετικές συνιστώσες τους ενδέχεται να γίνουν ευάλωτες σε πολλαπλούς τύπους απειλών
Αλλά:
  ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ποιες;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "Βασικά, οποιαδήποτε απειλή κατά των CPS/IIoT"
  ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιοι είναι οι κύριοι πόροι που ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτές τις απειλές;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "οι πόροι που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πρωτογενών υπηρεσιών σε υποδομές φόρτισης όπως: έλεγχος και ενέργεια,
    Ο έλεγχος ως βασική υπηρεσία για την εγγύηση της ισχύος
    Η εξουσία ως βασικό φυσικό στοιχείο για την κοινωνία
ΔΎΝΑΜΗ
ΈΛΕΓΧΟΣ

## Slide 32: Ταξινόμηση των απειλών στις υποδομές φόρτισης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)
Έτσι, είναι σαφές ότι οι σταθμοί φόρτισης και οι σχετικές συνιστώσες τους ενδέχεται να γίνουν ευάλωτες σε πολλαπλούς τύπους απειλών
Αλλά:
  ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ποιες;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "Βασικά, οποιαδήποτε απειλή κατά των CPS/IIoT"
  ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιοι είναι οι κύριοι πόροι που ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτές τις απειλές;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "οι πόροι που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πρωτογενών υπηρεσιών σε υποδομές φόρτισης όπως: έλεγχος και ενέργεια,
    Ο έλεγχος ως βασική υπηρεσία για την εγγύηση της ισχύος
    Η εξουσία ως βασικό φυσικό στοιχείο για την κοινωνία
ΔΎΝΑΜΗ
ΈΛΕΓΧΟΣ

## Slide 33: Ταξινόμηση των απειλών κατά του ελέγχου
Για να ταξινομήσουμε τις απειλές κατά του ελέγχου, θα εξετάσουμε την τυπική κατηγορία με βάση το μοντέλο ISO 7498-2:
αλλά και την ανάλυση απειλών που πραγματοποιήθηκε σε:
  C. Alcaraz, J. Lopez, S. Wolthusen, "OCPP Protocol: Security Threats and Challenges", IEEE Transactions on Smart Grid, τόμος 8, σ. 2452 – 2459, 2017, ISSN: 1949-
3053
Διαθεσιμότητα (δεδομένα, πόροι)
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)
Ακεραιότητα (δεδομένα, πόροι)
Εμπιστευτικότητα (δεδομένα)

## Slide 34: Απειλές κατά του ελέγχου – σταθμοί φόρτισης-σταθμοί φόρτισης
Επιθέσεις
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
 | Το σταθμοί φόρτισης είναι το πιο |  |  |  |  | 
 | Επηρεαζόμενο περιουσιακό στοιχείο |  | σταθμοί φόρτισης | CS | EV | Ηλεκτρικό δίκτυο
ΜιτΜ |  |  |  |  |  | 
Κατάχρηση της λειτουργίας εκτός σύνδεσης |  |  |  |  |  | 
Επίθεση στο μονοπάτι |  |  |  |  |  | 
Καταστήστε άχρηστο |  |  |  |  |  | 
Ανακατεύθυνση επισκεψιμότητας |  |  |  |  |  | 
APTs |  |  |  |  |  | 
Επιθέσεις Web/TCP-IP |  |  |  |  |  | 
DoS |  |  |  |  |  | 
Αποσυγχρονισμός |  |  |  |  |  | 
Σωματική επίθεση / παρεμβολή |  |  |  |  |  | 
Διαθεσιμότητα
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)
Ακεραιότητα
Εμπιστευτικότητα

## Slide 35: Απειλές κατά του ελέγχου - Cσταθμοί φόρτισης-σταθμοί φόρτισης
Επιθέσεις
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Διαθεσιμότητα
Ακεραιότητα
Εμπιστευτικότητα
 | Το σταθμοί φόρτισης είναι το πιο |  |  |  |  | 
 | Επηρεαζόμενο περιουσιακό στοιχείο |  | σταθμοί φόρτισης | CS | EV | Ηλεκτρικό δίκτυο
ΜιτΜ |  |  |  |  |  | 
Απομίμησης |  |  |  |  |  | 
υπέρβαση/υποβολή |  |  |  |  |  | 
Αλλοίωση δεδομένων |  |  |  |  |  | 
Απάτη / κλοπή ενέργειας |  |  |  |  |  | 
Ψευδής ένεση |  |  |  |  |  | 
On-path επιθέσεις |  |  |  |  |  | 
Ανακατεύθυνση επισκεψιμότητας |  |  |  |  |  | 
APTs |  |  |  |  |  | 
Επιθέσεις Web/TCP-IP |  |  |  |  |  | 
Αποσυγχρονισμός |  |  |  |  |  | 
Αντικατάσταση |  |  |  |  |  | 
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)

## Slide 36: Απειλές κατά του ελέγχου - σταθμοί φόρτισης-σταθμοί φόρτισης
Επιθέσεις
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Διαθεσιμότητα
Ακεραιότητα
Εμπιστευτικότητα
 | Το σταθμοί φόρτισης είναι το πιο |  |  |  |  | 
 | Επηρεαζόμενο περιουσιακό στοιχείο |  | σταθμοί φόρτισης | CS | EV | Ηλεκτρικό δίκτυο
ΜιτΜ |  |  |  |  |  | 
Ανακατεύθυνση επισκεψιμότητας |  |  |  |  |  | 
APTs |  |  |  |  |  | 
Κεκαλυμμένα/πλευρικά κανάλια |  |  |  |  |  | 
Επίθεση παθητικής ανάλυσης |  |  |  |  |  | 
Σκόπιμη έκθεση |  |  |  |  |  | 
Επιθέσεις Web/TCP-IP |  |  |  |  |  | 
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)

## Slide 37: Ταξινόμηση των απειλών στις υποδομές φόρτισης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)
Έτσι, είναι σαφές ότι οι σταθμοί φόρτισης και οι σχετικές συνιστώσες τους ενδέχεται να γίνουν ευάλωτες σε πολλαπλούς τύπους απειλών
Αλλά:
  ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ποιες;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "Βασικά, οποιαδήποτε απειλή κατά των CPS/IIoT"
  ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιοι είναι οι κύριοι πόροι που ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτές τις απειλές;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "οι πόροι που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πρωτογενών υπηρεσιών σε υποδομές φόρτισης όπως: έλεγχος και ενέργεια,
    Ο έλεγχος ως βασική υπηρεσία για την εγγύηση της ισχύος
    Η εξουσία ως ουσιώδες φυσικό στοιχείο για την κοινωνία, και
ΔΎΝΑΜΗ
ΈΛΕΓΧΟΣ

## Slide 38: Ταξινόμηση των απειλών κατά της ενέργειας
Αν λάβουμε υπόψη τη φύση των περιορισμών ενέργειας και "ασφάλειας", μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αντιστοιχία με την προηγούμενη ταξινόμηση, αλλά αυτή τη φορά λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των εξαρτημάτων και των υπηρεσιών, όπως:
Για να γίνει αυτό, εξετάζουμε επίσης το έργο:
  C. Alcaraz, J. Lopez, S. Wolthusen, "OCPP Protocol: Security Threats and Challenges", IEEE Transactions on Smart Grid, τόμος 8, σ. 2452 – 2459, 2017, ISSN: 1949-3053
Διακοπή υπηρεσιών (διαθεσιμότητα)
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)
Υπερφόρτωση (ακεραιότητα, διαθεσιμότητα)
Κλοπή ενέργειας (ακεραιότητα)

## Slide 39: Απειλές κατά της ενέργειας
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Διαθεσιμότητα
Ακεραιότητα
σταθμοί φόρτισηςP008_
S_E: σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcar
az (UMA),
Abdelkader Σ
Haaban (
ΑΙΤ)
Επιθέσεις | σταθμοί φόρτισης | CS | EV |  |  | 
 |  |  |  | Δύναμη πλέγμα |  | Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι το περιουσιακό στοιχείο που επηρεάζεται περισσότερο
ΜιτΜ |  |  |  |  |  | 
Απομίμησης |  |  |  |  |  | 
Over-/undeershooting |  |  |  |  |  | 
Κατάχρηση της λειτουργίας εκτός σύνδεσης |  |  |  |  |  | 
Αλλοίωση δεδομένων |  |  |  |  |  | 
Ψευδής Έγχυση |  |  |  |  |  | 
On-path επιθέσεις |  |  |  |  |  | 
Απόδοση εκτός εάν |  |  |  |  |  | 
APTs |  |  |  |  |  | 
Επιθέσεις Web/TCP-IP |  |  |  |  |  | 
DoS |  |  |  |  |  | 
DoES |  |  |  |  |  | 
Αποσυγχρονισμός |  |  |  |  |  | 
Σωματική επίθεση και παρεμβολές |  |  |  |  |  | 
Αντικατάσταση |  |  |  |  |  | 

## Slide 40: Απειλές κατά της ενέργειας
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Διαθεσιμότητα
Ακεραιότητα
Επιθέσεις | Cσταθμοί φόρτισης | ΕΠ | ΕΥ | Δύναμη |  | 
 |  |  |  | πλέγμα |  | Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι το περιουσιακό στοιχείο που επηρεάζεται περισσότερο
ΜιτΜ |  |  |  |  |  | 
Απομίμησης |  |  |  |  |  | 
Υπέρβαση/υποχώρηση |  |  |  |  |  | 
Κατάχρηση της λειτουργίας εκτός σύνδεσης |  |  |  |  |  | 
Αλλοίωση δεδομένων |  |  |  |  |  | 
Απάτη / κλοπή ενέργειας |  |  |  |  |  | 
Ψευδής ένεση |  |  |  |  |  | 
APTs |  |  |  |  |  | 
Επιθέσεις Web/TCP-IP |  |  |  |  |  | 
Αντικατάσταση |  |  |  |  |  | 
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)

## Slide 41: Απειλές κατά της ενέργειας
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Διαθεσιμότητα
Ακεραιότητα
Επιθέσεις | Cσταθμοί φόρτισης | ΕΠ | ΕΥ | Δύναμη |  | 
 |  |  |  | πλέγμα | Θ | Το ηλεκτρικό δίκτυο και τα ηλεκτρικά οχήματα είναι τα περιουσιακά στοιχεία που επηρεάζονται περισσότερο
ΜιτΜ |  |  |  |  |  | 
Απομίμησης |  |  |  |  |  | 
Κατάχρηση της λειτουργίας εκτός σύνδεσης |  |  |  |  |  | 
Αλλοίωση δεδομένων |  |  |  |  |  | 
Απάτη / κλοπή ενέργειας |  |  |  |  |  | 
Ψευδής Έγχυση |  |  |  |  |  | 
APTs |  |  |  |  |  | 
Επιθέσεις Web/TCP-IP |  |  |  |  |  | 
Αντικατάσταση |  |  |  |  |  | 
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)

## Slide 42: Περισσότερα για: Ειδικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε σταθμούς φόρτισης
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 43: Παραδείγματα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εφαρμογών φόρτισης EV
43
Rogue EV Σταθμοί Φόρτισης: Οι σταθμοί φόρτισης EV είναι ευάλωτοι σε hacking, επιτρέποντας την κλοπή δεδομένων χρήστη ή ζημιών στο όχημα. Οι χάκερ το επιτυγχάνουν αυτό αλλάζοντας το υλικο-λογισμικό ή συνδέοντας φυσικά μια συσκευή στο σταθμό.
Συνέπειες: Ένας rogue σταθμός φόρτισης, μόλις συνδεθεί, μπορεί να ξεκινήσει περισσότερες επιθέσεις.
Απάτη χρέωσης: Κακόβουλοι παράγοντες εκμεταλλεύονται ευπάθειες στη διαδικασία χρέωσης εφαρμογών φόρτισης EV για απάτη.
Συνέπειες: Περιλαμβάνει τη χρήση bots για τη δημιουργία ψεύτικων περιόδων φόρτισης ή υπερφόρτισης χρηστών.
Επιθέσεις εφοδιαστικής αλυσίδας: Οι χάκερ εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε υπηρεσίες τρίτων JS που είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή φόρτισης EV για να εκτελέσουν επιθέσεις Formjacking για να εισάγουν κακόβουλο κώδικα στη φόρμα πληρωμής της εφαρμογής.
Συνέπειες: Οι επιτιθέμενοι μπορούν να κλέψουν δεδομένα πιστωτικών καρτών και ευαίσθητων χρηστών, οδηγώντας σε
πιθανή διαρροή δεδομένων.
Πλαστογράφηση τοποθεσίας: Η πλαστογράφηση τοποθεσίας ξεγελά την εφαρμογή φόρτισης EV ώστε να πιστεύει ότι ο χρήστης βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία.
Συνέπειες: Μπορεί να παρακάμψει την τιμολόγηση βάσει τοποθεσίας ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιορισμένη χρέωση
Σταθμούς.
Επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DoS): Η εφαρμογή φόρτισης EV κατακλύζεται από την κίνηση δικτύου σε μια επίθεση DoS.
Συνέπειες: Οι επιθέσεις DoS καθιστούν την εφαρμογή άχρηστη και διακόπτουν τη φόρτιση
υποδομή, ή/και να χρησιμοποιηθούν για την απόσπαση χρημάτων από τον πάροχο της εφαρμογής.
Εφαρμογές σταθμών φόρτισης EV - ένας αυξανόμενος κίνδυνος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο - Radware Blog, πρόσβαση τον Μάρτιο του 2024

## Slide 44: Παραδείγματα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εφαρμογών φόρτισης EV
Εφαρμογές σταθμών φόρτισης EV - ένας αυξανόμενος κίνδυνος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο - Radware Blog, πρόσβαση τον Μάρτιο του 2024
χρήστης
Επιθέσεις Έγχυσης: Κακόβουλα σενάρια εισάγονται σε πεδία εισόδου χρήστη ή API σε μια επίθεση έγχυσης.
Συνέπειες: Οι επιθέσεις έγχυσης χειραγωγούν βάσεις δεδομένων και κλέβουν ευαίσθητα δεδομένα. Οι εφαρμογές φόρτισης EV που βασίζονται σε βάσεις δεδομένων για δεδομένα χρήστη είναι ευάλωτες.
Cross-Site Scripting (XSS) Attacks: Οι επιθέσεις XSS εισάγουν επιβλαβή σενάρια σε ιστοσελίδες εφαρμογών φόρτισης EV, επηρεάζοντας άλλους χρήστες.
Συνέπειες: Οι εφαρμογές φόρτισης EV με μη επικυρωμένα πεδία εισόδου είναι επιρρεπείς σε επιθέσεις XSS.
Επιθέσεις πλαστογράφησης αιτημάτων μεταξύ ιστότοπων (σταθμοί φόρτισης RF): Οι επιθέσεις CSRF εξαπατούν τους χρήστες να εκτελούν εν αγνοία τους ενέργειες για επιτιθέμενους, όπως η υποβολή φορμών ή η μεταφορά χρημάτων.
Συνέπειες: Οι εφαρμογές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που χρησιμοποιούν cookies ή διακριτικά περιόδου λειτουργίας για έλεγχο ταυτότητας είναι ευάλωτες σε επιθέσεις CSRF.
Επιθέσεις πλαστογράφησης αιτημάτων από την πλευρά του διακομιστή (SSRF): Σε μια επίθεση SSRF, ο εισβολέας εξαπατά τον διακομιστή εφαρμογής φόρτισης EV για να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν μη εξουσιοδοτημένο πόρο σε άλλο διακομιστή.
Συνέπειες: Αυτό επιτρέπει στον εισβολέα να παρακάμψει τον έλεγχο ταυτότητας και την πρόσβαση
ευαίσθητα δεδομένα ή ελέγξτε το σταθμό φόρτισης.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 45: Επιθέσεις κατά του σταθμοί φόρτισης
o Χειρισμός διαδικασίας φόρτισης και ρυθμίσεων
o Οι επιτιθέμενοι θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν τα χρονοδιαγράμματα και τις λειτουργίες φόρτισης, όπως η έναρξη, η καθυστέρηση ή η διακοπή των διαδικασιών φόρτισης.
o Η έλλειψη ελέγχου/φιλτραρίσματος εισόδου οδήγησε σε ευπάθειες XSS, ιδιαίτερα στο EVlink.
o Η κακόβουλη έγχυση Javascript ήταν δυνατή λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού και κωδικοποίησης της εισαγωγής στοιχείων από τον χρήστη.
o Η εκμετάλλευση των τρωτών σημείων XSS επέτρεψε στους επιτιθέμενους να καταλάβουν τις συνεδρίες χρηστών και να αποκτήσουν τον έλεγχο του συστήματος.
Οι προνομιακοί λογαριασμοί, όπως και οι διαχειριστές, ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι.
Ανακαλύφθηκε μια λειτουργία προετοιμασίας διαμόρφωσης εντός του EVlink που ήταν ευάλωτη στην έγχυση τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSVi), η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενσωμάτωση ενός ωφέλιμου φορτίου XSS που ενεργοποιείται και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων συστήματος όταν φορτώνεται το δημιουργημένο αρχείο σταθμοί φόρτισηςV.
Αυτή η ευπάθεια οδηγεί σε ένα αποθηκευμένο XSS, το οποίο επιτρέπει την κλιμάκωση προνομίων παραβιάζοντας τα διακριτικά περιόδου λειτουργίας του διαχειριστή
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 46: Επιθέσεις κατά του σταθμοί φόρτισης
o Χειρισμός διαδικασίας φόρτισης και ρυθμίσεων
o Οι επιτιθέμενοι θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν τα χρονοδιαγράμματα και τις λειτουργίες φόρτισης, όπως η έναρξη, η καθυστέρηση ή η διακοπή των διαδικασιών φόρτισης.
o Η έλλειψη ελέγχου/φιλτραρίσματος οδήγησε σε ευπάθειες XSS, ιδιαίτερα στο EVlink.
o Η κακόβουλη έγχυση Javascript ήταν δυνατή λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού και κωδικοποίησης της εισαγωγής στοιχείων από τον χρήστη.
o Η εκμετάλλευση των τρωτών σημείων XSS επέτρεψε στους επιτιθέμενους να καταλάβουν τις συνεδρίες χρηστών και να αποκτήσουν τον έλεγχο του συστήματος.
Οι προνομιακοί λογαριασμοί, όπως και οι διαχειριστές, ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι.
Ανακαλύφθηκε μια λειτουργία προετοιμασίας διαμόρφωσης εντός του EVlink που ήταν ευάλωτη στην έγχυση τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSVi), η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενσωμάτωση ενός ωφέλιμου φορτίου XSS που ενεργοποιείται και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων συστήματος όταν φορτώνεται το δημιουργημένο αρχείο σταθμοί φόρτισηςV.
Αυτή η ευπάθεια οδηγεί σε ένα αποθηκευμένο XSS, το οποίο επιτρέπει την κλιμάκωση προνομίων παραβιάζοντας τα διακριτικά περιόδου λειτουργίας του διαχειριστή
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 47: Επιθέσεις κατά του σταθμοί φόρτισης
Χειρισμός διαδικασίας φόρτισης και ρυθμίσεων
Εντόπισε τρωτά σημεία σε αρκετούς σταθμούς φόρτισηςMS που σχετίζονται με αδυναμίες του CSRF.
Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται αυτές τις αδυναμίες για να χειραγωγήσουν τις ρυθμίσεις των σταθμών φόρτισης, παρακινώντας τους χρήστες να εκτελέσουν ακούσιες ενέργειες.
Οι επιτιθέμενοι αποκτούν τον έλεγχο των λογαριασμών χρηστών και έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις λειτουργίες των σταθμών φόρτισηςMS, ειδικά εάν ο χρήστης έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Για παράδειγμα, ένα σφάλμα CSRF στον πίνακα διαχειριστή του OASIS επιτρέπει στους εισβολείς να ενεργοποιήσουν ένα ανακλώμενο XSS που βασίζεται σε POST, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη ενός διακριτικού CSRF.
Αυτό το XSS μπορεί να παραβιάσει τον λογαριασμό του χρήστη, όπως αποδεικνύεται από μια δημιουργημένη φόρμα απόδειξης ιδέας.
Οι σταθμοί φόρτισηςMS που βασίζονται στο PiControl έχουν επίσης αδυναμίες τύπου CSRF που βασίζονται σε POST, επιτρέποντας την τροποποίηση των ρυθμίσεων του πίνακα ελέγχου.
Επιπλέον, μια ευπάθεια CSRF που βασίζεται σε GET στο EVlink επιτρέπει στους εισβολείς να αναλάβουν λογαριασμούς χρηστών αλλάζοντας την τιμή κωδικού πρόσβασης μέσω μιας ευάλωτης παραμέτρου GET.
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 48: Επιθέσεις κατά του σταθμοί φόρτισης
Άρνηση υπηρεσίας (DoS)
Οι επιτιθέμενοι μπορούν να αποκτήσουν τον έλεγχο του σταθμοί φόρτισηςMS για να κλειδώσουν το σταθμοί φόρτισης ή να απενεργοποιήσουν λειτουργίες, αρνούμενοι τη νόμιμη πρόσβαση.
Χρειάζεται αρχικό έλεγχο του σταθμοί φόρτισηςMS, πιθανώς μέσω XSS ή CSRF, για την εκτέλεση επιθέσεων DoS σε σταθμοί φόρτισης.
Εντόπισε ελαττώματα CSRF στο EVlink και το OASIS, επιτρέποντας στους αντιπάλους να επανεκκινήσουν αναγκαστικά το σταθμοί φόρτισης, προκαλώντας διακοπή στα χρονοδιαγράμματα φόρτισης.
Η ευπάθεια CSRF στο EVlink μπορεί να προκαλέσει επανεκκίνηση του σταθμοί φόρτισης κάθε 30 δευτερόλεπτα λόγω της απουσίας τυχαίας επικύρωσης διακριτικών.
Οι επιτιθέμενοι μπορούν να πλημμυρίσουν το σταθμοί φόρτισηςMS με αιτήματα, εμποδίζοντας τη νόμιμη πρόσβαση, καθώς πολλά σταθμοί φόρτισηςMS δεν διαθέτουν μηχανισμούς περιορισμού ρυθμού.
Ορισμένα σταθμοί φόρτισηςMS δεν διαθέτουν μηχανισμούς περιορισμού ρυθμού (π.χ. έλεγχος ταυτότητας), όπως xChargeIn, σταθμοί φόρτισηςWI Etrel, Keba.
Επιτρέπει στους αντιπάλους να διακόπτουν το σταθμό φόρτισηςMS και να πραγματοποιούν επιθέσεις λεξικού σε φόρμες σύνδεσης.
Οι αντίπαλοι μπορούν να κάνουν brute-force τις web διαδρομές του σταθμό φόρτισηςMS για να βρουν κρυφά τελικά σημεία και πόρους.
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 49: Επιθέσεις κατά του σταθμοί φόρτισης
Άρνηση υπηρεσίας (DoS)
Οι επιτιθέμενοι μπορούν να αποκτήσουν τον έλεγχο του σταθμοί φόρτισηςMS για να κλειδώσουν το σταθμοί φόρτισης ή να απενεργοποιήσουν λειτουργίες, αρνούμενοι τη νόμιμη πρόσβαση.
Χρειάζεται αρχικό έλεγχο των κρατών μελών, πιθανώς μέσω XSS ή CSRF, για την εκτέλεση επιθέσεων DoS σε σταθμοί φόρτισης.
Εντόπισε ελαττώματα CSRF στο EVlink και το OASIS, επιτρέποντας στους αντιπάλους να επανεκκινήσουν αναγκαστικά το σταθμοί φόρτισης, προκαλώντας διακοπή στα χρονοδιαγράμματα φόρτισης.
Η ευπάθεια CSRF στο EVlink μπορεί να προκαλέσει επανεκκίνηση του σταθμοί φόρτισης κάθε 30 δευτερόλεπτα λόγω της απουσίας τυχαίας επικύρωσης διακριτικών.
Ο εισβολέας μπορεί να πλημμυρίσει το σταθμοί φόρτισηςMS με αιτήματα, εμποδίζοντας τη νόμιμη πρόσβαση, καθώς πολλά σταθμοί φόρτισηςMS δεν διαθέτουν μηχανισμούς περιορισμού ρυθμού.
Ορισμένα σταθμοί φόρτισηςMS δεν διαθέτουν μηχανισμούς περιορισμού ρυθμού (π.χ. έλεγχος ταυτότητας), όπως xChargeIn, σταθμοί φόρτισηςWI Etrel, Keba.
Επιτρέπει στους αντιπάλους να διακόπτουν το σταθμό φόρτισηςMS και να πραγματοποιούν επιθέσεις λεξικού σε φόρμες σύνδεσης.
Οι αντίπαλοι μπορούν να κάνουν brute-force τις web διαδρομές του σταθμό φόρτισηςMS για να βρουν κρυφά τελικά σημεία και πόρους.
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 50: Επιθέσεις κατά των σταθμών φόρτισης
Χειρισμός υλικολογισμικού (software – hardware)
Χειραγώγηση χρέωσης
Χρήση bot και διακομιστής μεσολάβησης δικτύου
50
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)
Άλλες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.

## Slide 51: Επιθέσεις κατά του χρήστη
Φόρτιση δεδομένων/κλοπή αρχείων
  Το CSRF και το SQLi επιτρέπουν στους επιτιθέμενους να παρουσιάζονται ως πραγματικοί χρήστες και να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πόρους χρηστών.
  Οι πόροι περιλαμβάνουν αρχεία δεδομένων φόρτισης και δεδομένα καταγραφής για συγκεκριμένα οχήματα.
  Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποκαλύψουν συμπεριφορές χρηστών και δραστηριότητες φόρτισης.
  Οι επιτιθέμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις πληροφορίες για κακόβουλους σκοπούς (π.χ. παρακολούθηση, κατασκοπεία, ληστεία περιουσίας κ.λπ.).
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 52: Επιθέσεις κατά του χρήστη
Φόρτιση δεδομένων/κλοπή αρχείων
  Το CSRF και το SQLi επιτρέπουν στους επιτιθέμενους να παρουσιάζονται ως πραγματικοί χρήστες και να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πόρους χρηστών.
  Οι πόροι περιλαμβάνουν αρχεία δεδομένων φόρτισης και δεδομένα καταγραφής για συγκεκριμένα οχήματα.
  Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποκαλύψουν συμπεριφορές χρηστών και δραστηριότητες φόρτισης.
  Οι επιτιθέμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις πληροφορίες για κακόβουλους σκοπούς (π.χ. παρακολούθηση, κατασκοπεία, ληστεία περιουσίας κ.λπ.).
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 53: Επιθέσεις κατά του χρήστη
Απάτη πληρωμών
  Οι περισσότεροι δημόσιοι σταθμοί φόρτισηςMS υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές για λογαριασμούς χρέωσης.
  Οι ευπάθειες SQLi μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή εγγραφών πληρωμών από τη βάση δεδομένων σταθμοί φόρτισηςMS.
  Οι επιτιθέμενοι μπορούν να κλέψουν κρυφά πληροφορίες πληρωμής χρησιμοποιώντας τεχνικές σαν αποθηκευμένο XSS.
  Τα κλεμμένα οικονομικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απάτη πληρωμών ή να πωληθούν σε άλλα κακόβουλα τρίτα μέρη.
  Αρκετά προϊόντα σταθμοί φόρτισηςMS είναι ευάλωτα σε αυτές τις επιθέσεις μέσω SQLi και αποθηκευμένου XSS.
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 54: Επιθέσεις κατά του ηλεκτρικού δικτύου
Αύξηση της ζήτησης φόρτισης.
  Ο επιτηθέμενος χρησιμοποιεί παραβιασμένο σταθμό φόρτισης για να ξεκινήσει συγχρονισμένες λειτουργίες φόρτισης.
Στόχος είναι η αποσταθεροποίηση του δικτύου με απότομη αύξηση των απαιτήσεων φόρτισης.
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 55: Επιθέσεις κατά του ηλεκτρικού δικτύου
Συντονιστικό Συμβούλιο Δυτικού Συστήματος (WSCC) με 9 λεωφορεία/γραμμές και ζήτηση ίση με 315MW
Ρύθμιση συγκριτικής αξιολόγησης για ανάλυση μεταβατικής ευστάθειας συστημάτων ισχύος.
Σύστημα μικρού μεγέθους, που χρησιμοποιείται συνήθως για το σκοπό αυτό.
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)
Αύξηση της ζήτησης φόρτισης.
  Ο επιτηθέμενος χρησιμοποιεί παραβιασμένο σταθμό φόρτισης για να ξεκινήσει συγχρονισμένες λειτουργίες φόρτισης.
Στόχος είναι η αποσταθεροποίηση του δικτύου με απότομη αύξηση των απαιτήσεων φόρτισης.
Bus 1 λειτουργεί ως Slack Bus (ζυγός αναφοράς), ρυθμίζοντας την τάση και τη συχνότητα του συστήματος. Η ισχύς του είναι 72 MW και 28 Mvar.
Bus 2 και Bus 3 είναι συνδεδεμένοι με γεννήτριες που παρέχουν 163 MW / 5 Mvar και 85 MW / -11 Mvar αντίστοιχα.
Στους ζυγούς Bus 5, Bus 6 και Bus 8 είναι συνδεδεμένα φορτία, καταναλώνοντας 125 MW / 50 Mvar, 90 MW / 30 Mvar και 100 MW / 35 Mvar αντίστοιχα.
Οι Bus 7, Bus 8 και Bus 9 λειτουργούν ως κόμβοι διανομής ισχύος προς τα επιμέρους φορτία και ζυγούς.
Το διάγραμμα παρουσιάζει επίσης τις τιμές τάσης (pu) σε κάθε ζυγό (π.χ. 1.025 pu, 1.017 pu, 1.033 pu), καταγράφοντας τη σταθερότητα του δικτύου.

## Slide 56: Επιθέσεις κατά του ηλεκτρικού δικτύου
Αύξηση της παροχής εκφόρτισης
  Ο αντίπαλος στοχεύει να αντιστρέψει τη ροή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο κάνοντας πολλά ηλεκτρικά οχήματα να εκφορτίζουν ισχύ χρησιμοποιώντας συμβιβασμένη σταθμοί φόρτισης με δυνατότητα αμφίδρομης ροής ισχύος.
  Αυτή η δυνατότητα διευκολύνεται από την τεχνολογία Vehicle-to-Grid (V2G), επιτρέποντας τη μεταφορά της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη σε μπαταρίες EV πίσω στο ηλεκτρικό δίκτυο.
  Ενώ το V2G έχει σχεδιαστεί για να βοηθά το δίκτυο κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής ζήτησης, οι επιτιθέμενοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν για να διαταράξουν το δίκτυο εισάγοντας πλεονάζουσα ισχύ.
  Ο στόχος είναι να συντονιστούν οι δραστηριότητες εκφόρτισης μεγάλης κλίμακας για την αποσταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου, προκαλώντας ξαφνική αύξηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και διαταράσσοντας την ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας.
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 57: Επιθέσεις κατά του ηλεκτρικού δικτύου
Εναλλαγή επίθεσης.
  Ο επιτηθέμενος συνδυάζει προηγούμενες δυνατότητες επίθεσης για εναλλαγή επίθεσης.
  Στοχεύει στον συγχρονισμό φόρτισης και εκφόρτισης μεγάλης κλίμακας μεταξύ συμβιβασμένων σταθμοί φόρτισης και EV.
  Προκαλώντας ξαφνικές και μεταβαλλόμενες διαταραχές συχνότητας, που αποτινάζουν τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου.
  Αναγκάζοντας τη φόρτιση EV, ο εισβολέας μειώνει τη συχνότητα του συστήματος, προκαλώντας αύξηση της παραγωγής για να το επαναφέρει σε κανονικά επίπεδα.
  Ο εισβολέας θα επωφεληθεί από την απόκριση του συστήματος για να εκτελέσει την αντίθετη επίθεση (αύξηση της προσφοράς αναγκάζοντας τα ηλεκτρικά οχήματα να αποφορτιστούν), αφαιρώντας το φορτίο που πρόσθεσαν και αντ 'αυτού εγχέοντας ισχύ στο δίκτυο, αξιοποιώντας τη λειτουργία Vehicle-to-Grid (V2G) του σταθμοί φόρτισης.
  Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα το σύστημα να έχει περισσότερη παραγωγή από το φορτίο, υπερβαίνοντας τη συχνότητα στην κρίσιμη περιοχή. Κατά συνέπεια, το σύστημα θα προσπαθήσει να ανακάμψει μειώνοντας τη δική του γενιά, στην οποία ο εισβολέας θα ανταποκριθεί αυξάνοντας το φορτίο, προκαλώντας πτώση της συχνότητας και ούτω καθεξής. Έτσι, ο εισβολέας δεν επιτρέπει στο σύστημα να επαναφέρει τη συχνότητά του στο φυσιολογικό.
Nasr, Tony, et al. "Power jacking your station: Σε βάθος ανάλυση ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων". Υπολογιστές & Ασφάλεια 112 (2022): 102511.
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ), Cristina Alcaraz (UMA)

## Slide 58: Παραπομπές και πηγές
IEA, Ηλεκτρικά οχήματα, 2024 URL: https:// www.iea.org
Global Market Insigths (GMI), "Europe Electric Vehicle Charging Station Market Size", 2022 URL: https:// www.gminsights.com/industry-analysis/europe-electric-vehicle-charging-station- αγορά
C. Alcaraz, J. Lopez και S. Wolthunsen, "OCPP Protocol: Security Threats and Challenges", IEEE Transactions on Smart Grid, τόμος 8, σ. 2452 - 2459, 2017
C. Alcaraz, J. Cumplido, A. Triviño, "OCPP in the spotlight: threats and countermeasures for electric vehicle charging infrastructures 4.0", International Journal of Information Security, 2023, ISSN: 1615-5262
Uri Dorot, "EV Charging Station Applications – a Growing Cyber Security Risk", Radware Blog, 2023 URL: https:// www.radware.com/blog/application- protection/2023/05/ev_charging_station_cyber_threats/
Στοιχεία που αποδίδονται στο Vecteezy, 2024 URL: https:// www.vecteezy.com
DeepL Translator για διόρθωση.
Διεύθυνση: https:// www.deepl.com/translator
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Cristina Alcaraz (UMA), Abdelkader Shaaban (ΑΙΤ)
58

## Slide 59: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn: https:// www.linkedin.com/company/cy bersecpro-euproject/

## Slide 60: Ευχαριστώ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Cristina Alcaraz alcaraz@uma.es
Abdelkader Shaaban abdelkader.shaaban@ait.ac.at
σταθμοί φόρτισηςP008_S_E: Κριστίνα Αλκαράθ, Abdelkader Shaaban