## Slide 1: Nachhaltigkeit messbar machen
Nachhaltigkeitsbewertung mit dem ökologischen Fußabdruck
Barbara Truger & René Kollmann
LEVILO

## Slide 2: Wer wir sind und was wir tun
Private gemeinnützige Organisation mit Sitz in Graz
2021 gegründet
Soziale und ökologische Nachhaltigkeit
ECOThink integriert nachhaltiges Design und Ökobilanzierung (LCA) in die berufliche Aus- und Weiterbildung
Projekt, das praktische Fähigkeiten vermittelt:
  Nachhaltiges Produkt- und Prozessdesign
  Berechnung des ökologischen Fußabdrucks und Lebenszyklusanalyse

## Slide 3: Agenda
Teil I
  Einleitung
  Ökobilanzierung (LCA)
  Ökologischer Fußabdruck nach SPI
  Übung: Flussdiagramm Weinbau
Teil II
  Einleitung (Verwendung von SPIonWeb)
  Übung: Ökologischer Fußabdruck Weinbau

## Slide 4: Einleitung
Teil I

## Slide 5: Nachhaltigkeit
Entwicklung, die „den Bedürfnissen der heutigen Generation gerecht wird, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen “
Umwelt
Soziales
Wirtschaft

## Slide 7: Gibt‘s da noch mehr? Planetare Grenzen
https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/planetare-grenzen
Veränderung im Süßwassersystem
Ozonabbau (Ozonloch)
Veränderung in biochemischen Kreisläufen (Überdüngung)
Klimawandel
Intakte Biosphäre (Artenvielfalt)
Aerosolbelastung (Schadstoffe in der Atmosphäre)
Veränderung der Landnutzung (Anteil Waldfläche)
Überladung mit neuartigen Stoffen (z.B. Mikroplastik, Chemikalien, Atommüll)
Ozeanversauerung

## Slide 8: Gibt‘s da noch mehr? Planetare Grenzen
https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/planetare-grenzen
Veränderung im Süßwassersystem
Ozonabbau (Ozonloch)
Veränderung in biochemischen Kreisläufen (Überdüngung)
Klimawandel
Intakte Biosphäre (Artenvielfalt)
Aerosolbelastung (Schadstoffe in der Atmosphäre)
Veränderung der Landnutzung (Anteil Waldfläche)
Überladung mit neuartigen Stoffen (z.B. Mikroplastik, Chemikalien, Atommüll)
Ozeanversauerung

## Slide 9: Gibt‘s da noch mehr? Planetare Grenzen
https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/planetare-grenzen
Veränderung im Süßwassersystem
Ozonabbau (Ozonloch)
Veränderung in biochemischen Kreisläufen (Überdüngung)
Klimawandel
Intakte Biosphäre (Artenvielfalt)
Aerosolbelastung (Schadstoffe in der Atmosphäre)
Veränderung der Landnutzung (Anteil Waldfläche)
Überladung mit neuartigen Stoffen (z.B. Mikroplastik, Chemikalien, Atommüll)
Ozeanversauerung

## Slide 10: Gibt‘s da noch mehr? Planetare Grenzen
https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/planetare-grenzen
Veränderung im Süßwassersystem
Ozonabbau (Ozonloch)
Veränderung in biochemischen Kreisläufen (Überdüngung)
Klimawandel
Intakte Biosphäre (Artenvielfalt)
Aerosolbelastung (Schadstoffe in der Atmosphäre)
Veränderung der Landnutzung (Anteil Waldfläche)
Überladung mit neuartigen Stoffen (z.B. Mikroplastik, Chemikalien, Atommüll)
Ozeanversauerung

## Slide 11: Gibt‘s da noch mehr? Planetare Grenzen
https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/planetare-grenzen
Veränderung im Süßwassersystem
Ozonabbau (Ozonloch)
Veränderung in biochemischen Kreisläufen (Überdüngung)
Klimawandel
Intakte Biosphäre (Artenvielfalt)
Aerosolbelastung (Schadstoffe in der Atmosphäre)
Veränderung der Landnutzung (Anteil Waldfläche)
Überladung mit neuartigen Stoffen (z.B. Mikroplastik, Chemikalien, Atommüll)
Ozeanversauerung

## Slide 12: Planetare Grenzen
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
7 Grenzen bewertet
3 überschritten
7 Grenzen bewertet
4 überschritten
9 Grenzen bewertet
6 überschritten
9 Grenzen bewertet
7 überschritten

## Slide 13: Ökologische Nachhaltigkeit – Klimawandel
https://showyourstripes.info/c/globe

## Slide 14: Die globale Erwärmung steigt in Österreich schneller als global
Veränderungen im Zeitraum von 1841 bis 2024.
Die globale Durchschnittstemperatur ist seit der vorindustriellen Zeit (1850 – 1900) um etwa 1,4°C gestiegen, während sie in Österreich um 3,1°C zugenommen hat.
D. Huppmann, M. Keiler, K. Riahi, H. Rieder et al. (2025)
Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung. In "Second Austrian Assessment Report on Climate Change (AAR2) of the Austrian Panel on Climate Change (APCC)". [D. Huppmann, M. Keiler, K. Riahi, H. Rieder (eds.)].
Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, Austria | doi: 10.1553/aar2-spm-de | url: https://aar2.ccca.ac.at/zusammenfassung

## Slide 15: Anstieg der Hitzetage
APCC (2025)
Second Austrian Assessment Report on Climate Change (AAR2).
D. Huppmann, M. Keiler, K. Riahi, H. Rieder (eds.).
Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, Austria | url: https://aar2.ccca.ac.at/
Notes: Mittlere Zahl der der Hitzetage pro Jahr in den neun Landeshauptstädten, gemessen in den letzten Jahrzehnten und prognostiziert für zwei verschiedene globale Erwärmungsniveaus (mit und ohne globale Klimaschutzmaßnahmen, d. h. GWL 2,0°C bzw. GWL 4,0°C) (GeoSphere Austria, 2022).

## Slide 16: Warum handeln?
Wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels in Österreich schneller und stärker
Innovation in kleinen Ländern: Technologische, soziale, wirtschaftliche Möglichkeiten für Innovationen  Vorreiterrolle
Die Kunst der Ausrede:
  Über Nachhaltigkeit, Psychologie und Ausreden beim Klimaschutz
  https://www.klimapsychologie.com/wp/?page_id=344
Auf Betriebsebene: Aufbau langfristiger Strukturen für zukunftsfähige und wirtschaftliche Betriebe
  Energieeffizienz
  Erneuerbare Energien
Notes: „Wo anders ist es zwar schlimmer, aber da können wir nichts machen. Bei uns ist es nicht so schlimm, da müssen wir nichts machen.“?
Bsp China: Massiver Ausbau Erneuerbarer Energie: Wirtschaftliche Vorteile

## Slide 17: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.

## Slide 18: Einführung in die Ökobilanzierung
Teil I

## Slide 19: Wie können wir Auswirkungen messen?
Nachhaltigkeit messen
  Wie viel? Von was?
  Was ist die Auswirkung?
Nachhaltigkeitsbewertung
    Ökologische Nachhaltigkeit (life cycle assessment, LCA)
    Wirtschaftliche Nachhaltigkeit
    Soziale Nachhaltigkeit

## Slide 20: Warum Ökobilanzierung?
Nachhaltigkeit messen
Produkte
Prozesse
Unternehmensaktivitäten
CO2-Fußabdruck, ökologischer Fußabdruck usw.

## Slide 21: Lebenszyklusphasen
Rohstoff-gewinnung
Herstellung
Verwendung
Recycling
Material-verarbeitung
Verpackung
Transport
Ende der Lebensdauer
Abfall-entsorgung
Von der Wiege bis zum Werkstor
Von der Wiege bis zur Bahre
Von der Wiege zur Wiege

## Slide 22: Ökobilanzierung
Welche Schritte hat eine eine Ökobilanzierung?
Ziel und Umfang
Sachbilanz
Bewertung
Interpretation

## Slide 23: Ziel und Umfang
Was sehen wir uns an?
Was wird berücksichtigt?
Wem wollen wir die Ergebnisse erzählen?
Wie werden wir rechnen?
Was wollen wir vergleichen, und wie machen wir es vergleichbar?

## Slide 24: Ziel und Umfang: Funktionale Einheit
Bezugseinheit
1 Eimer?
1 L?

## Slide 25: Ziel und Umfang: Funktionale Einheit
Bezugseinheit
Funktionale Einheit
  Was?
  Wie viel?
  Wie lange?
  Wo?
  Wie gut?
1 m² Wandfläche, gestrichen,
Haltbarkeit 10 Jahre,
Außenwand in Österreich,
mit hoher Deckkraft
1 Eimer?
1 L?

## Slide 26: Ziel und Umfang: Funktionale Einheit
Bezugseinheit
Funktionale Einheit
  Was?
  Wie viel?
  Wie lange?
  Wo?
  Wie gut?
Referenzfluss
  Wie hoch ist der Verbrauch?
  Farbe 1: 1 Anstrich (je 1L), alle 3 Jahre
  Farbe 2: 2 Anstriche (je 0,5L) alle 5 Jahre
  Farbe 1: 10/3 = 3,33 Liter / m2
  Farbe 2: 2*0,5 * 10/5 = 2 Liter / m2
1 m² Wandfläche, gestrichen, Haltbarkeit 10 Jahre, in Österreich, mit hoher Deckkraft
1 Eimer?
1 L?

## Slide 27: Welche Einheiten sind im Weinbau/Obstbau sinnvoll?
  Beispiel Landwirtschaft

## Slide 28: Einheiten
kg Obst
Liter Wein
Flasche Wein
Lebensmittel: kg vs. kcal
Hektar
Umrechung:
  Ertrag / Hektar
  kg Trauben / L Wein

## Slide 29: Ökobilanzierung: Sachbilanz Was? Und wie viel davon?
Vordergrunddaten: Spezifisch für den Prozess
Hintergrunddaten: aus Datenbanken
Technosphäre: Produktflüsse
Ökosphäre: Elementarflüsse
Notes: Zeitaufwand, Zusammenarbeit mit Unternehmenspartnern, Datenaufbereitung, Funktionseinheit, Rückkopplungsschleifen

## Slide 30: Ökobilanzierung: Sachbilanz Was? Und wie viel davon?
Inputs
Produktflüsse:
  Energie
  Materialien
  Infrastruktur
  Wasser
  Transport
  Sonstige Material- und Energieflüsse
Elementarflüsse:
  Natürliche Ressourcen
Outputs
Produktflüsse:
  Produkt
  Nebenprodukte
  Abfälle
Elementarflüsse:
  Emissionen
Notes: Zeitaufwand, Zusammenarbeit mit Unternehmenspartnern, Datenaufbereitung, Funktionseinheit, Rückkopplungsschleifen

## Slide 31: Flussdiagramm
Prozess A
Energie
Materialien
Produkt A
Natürliche Rohstoffe
Emissionen in die Umwelt
Technosphäre
(Produktflüsse)
Ökosphäre
(Elementarflüsse)
Infrastruktur
Wasser
Transport

## Slide 32: Illustration der Modellierung in SPIonWeb

## Slide 33: Bewertung – Wirkungsabschätzung
„Übersetzung“ der Sachbilanz in Umweltwirkung
Vielzahl an Umweltindikatoren möglich
  Ökologischer Fußabdruck (m2)
  THG-Potenzial (kg CO2-eq)

## Slide 34: Ökobilanzierung: Interpretation
Notes: (Automobilbranche)

## Slide 35: Ökobilanzierung – Mehrwert
Status quo als Grundlage für weitere Schritte
Vergleich und Wissensaustausch
Basis zur Ableitung der sinnvollsten ökologischen Verbesserungsmöglichkeiten (Szenarien)
Überwachung von Umweltmaßnahmen/ Nachhaltigkeitsstrategie

## Slide 36: Der Sustainable Process Index (SPI)
http://spionweb.eco
Teil I

## Slide 37: Der SPI
Vergleich natürlicher und technischer Material- und Energieflüsse
Ökologischer Fußabdruck und Einbeziehung aller Emissionen
Treibhausgasemissionen basierend auf IPCC AR5

## Slide 38: Den SPI verstehen: Zwei Grundsätze
Anthropogene Materialflüsse dürfen folgendes nicht verändern:
globale natürliche Stoffkreisläufe  Ressourcennutzung
die Eigenschaften lokaler Umweltkompartimente  Emissionen in die Natur

## Slide 39: Prinzip 1: Ressourcennutzung
Wir können nur so viel entnehmen, wie nachwächst
Biobasierte Ressourcen regenerieren sich schneller
Fossile Ressourcen regenerieren sich seeeehr langsam
Die direkte Flächennutzung wird pro Jahr berechnet

## Slide 40: Prinzip 1: Ressourcennutzung Beispiel fossiler Kohlenstoff
Wenn die Nutzung fossiler Kohlenstoffe durch den Menschen einem Rückfluss in die langfristige Speicherung entspricht, ist ihre Nutzung nachhaltig.
Der Prozess der Rückführung von Kohlenstoff in die langfristige Speicherung ist die Sedimentation auf dem Meeresboden.
Die jährliche Rate beträgt ca. 1 kg Kohlenstoff, der auf 500 m² Meeresboden sedimentiert wird.
Der Fußabdruck für die Nutzung fossiler Kohlenstoffe beträgt daher 500 m² pro kg Kohlenstoff, der pro Jahr verbraucht wird.
SEHR LANGSAM nachwachsende Ressource!

## Slide 41: Prinzip 2: SPI-Ansatz Emissionen in die Natur
Vom Menschen verursachte Emissionen und Abfälle, die direkt in die Umwelt gelangen (nicht recycelt oder in globale Kreisläufe integriert werden).
Emissionen in Luft, Wasser und Boden

## Slide 42: Ökologischer Fußabdruck auf Basis des SPI
42
Notes: 42

## Slide 43: Übung Weinbau
Teil I

## Slide 44: Beispiel Weinanbau
Ziel und Umfang
Sachbilanz
Bewertung
Interpretation

## Slide 45: Beispiel Weinanbau
Funktionale Einheit: 1 kg Weintrauben
Weiterer Schritt: 1 Flasche Wein
Datensammlung:
  Was brauchen wir?
  Wie viel brauchen wir?

## Slide 46: Flussdiagramm
Prozess A
Energie
Materialien
Produkt A
Natürliche Rohstoffe
Emissionen in die Umwelt
Technosphäre
(Produktflüsse)
Ökosphäre
(Elementarflüsse)
Infrastruktur
Wasser
Transport

## Slide 47: Beispiel Weinanbau
Weinbau
Technosphäre
Ökosphäre
Trauben
Strom
Diesel
Maschinen-stunden
Düngemittel
Pflanzenschutz-mittel
Infrastruktur
Fläche
Wasser
Emissionen

## Slide 48: Beispiel Weinproduktion
Technosphäre
Ökosphäre
Weinanbau
Trauben
Fläche
Emissionen
Wasser
Weinproduktion
Wärme
Strom
Verpackung (Flaschen, Karton)
Wein
Emissionen
Zusätze
Strom
Diesel
Maschinen-stunden
Düngemittel
Pflanzenschutzmittel
Infrastruktur

## Slide 49: Beispiel Weinanbau
Weinbau
Technosphäre
Ökosphäre
Trauben
[kg]
Strom
Diesel
Maschinen-stunden
Düngemittel
Pflanzenschutz-mittel
Fläche [ha]
Wasser [m3]
Emissionen [kg]
kWh
L
h
kg
kg

## Slide 50: Beispiel Wein- oder Obstbau
Material |  | Menge | Einheit
Düngemittel | Stickstoff (N) |  | kg
 | Phosphor (P2O5) |  | kg
 | Kalium (K2O) |  | kg
 | Kalk (CaO) |  | kg
 | Kompost |  | m³
 | Sonstige Düngemittel |  | kg, l
Pflanzenschutz | Pflanzenschutz |  | kg
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate |  | h
Sonstige Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter
 | Strom für Ernte- und Arbeitsbühne, Lagerung/Kühlung, etc. |  | kWh
Wasser |  |  | m3
Fläche |  |  | ha
Ertrag |  |  | kg/ha
Mengen pro Hektar oder pro kg Produkt

## Slide 51: Danke!